SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Rozdział II SWZ

„Dostawa samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg z windą.”

Opis przedmiotu zamówienia według klasyfikacji CPV:

34144510-6 Pojazdy do transportu odpadów.

- Przedmiot zamówienia – dostawy:

- „Dostawa samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg z windą.”

  - Rok produkcji kompletnego pojazdu: nie starszy niż z 2021 roku.

  - Przebieg: maksymalnie do 10 000 km.

  - DMC pojazdu: do 3,5 Mg,

  - Ładowność pojazdu po skompletowaniu minimum 0,55 Mg maksymalnie 1,2 Mg.

  - Kabina:  trzyosobowa.

- Cena musi być wyrażona w zł.( PLN ).

- Cena musi obejmować wszystkie koszty dostawy np. (ubezpieczenie akcyza, cło, podatki) itp.

- Pojazd musi być zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub ma posiadać komplet niezbędnych dokumentów do rejestracji pojazdu na terenie Polski.

- Miejscem przekazania przedmiotu zamówienia jest siedziba Wykonawcy.

- Pojazd kompletny, sprawny technicznie – gotowy do pracy.

- Charakterystyka techniczna pojazdu.

  - Parametry techniczne podwozia.

  - Podwozie:

    - Wykonane: dla ruchu prawostronnego,

    - Podwozie dwuosiowe spełniające wymogi maksymalnego nacisku na jedną oś określone w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 
(Dz.U. 2016 poz. 2022).

  - Silnik wysokoprężny:

    - Spełniający normy emisji spalin minimum EURO 6,

    - Moc silnika: minimum 130 KM.

  - Kabina:

    - Dzienna w wersji krótkiej.

    - Trzy osobowa.

  - Wspomaganie kierownicy.

  - Światła do jazdy dziennej.

  - Wyposażenie:

- ABS.

- ASR (kontrola trakcji).

- Komputer pokładowy.

- Klimatyzacja.

- Centralny zamek.

- Kierownica wielofunkcyjna.

- Radio.

  - Parametry techniczne skrzyni ładunkowej.

  - Zabudowa typu „plandeka”.

  - Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej z plandeką:

    - Długość: minimum 4000 mm – maksimum 4500 mm.

    - Szerokość: minimum 2100 mm – maksimum 2500 mm.

    - Wysokość ze stelażem: minimum 2100 mm – maksimum 2400 mm.

  - Burty skrzyni ładunkowej: aluminiowe.

  - Wysokość burty: minimum 400 mm – maksimum 450 mm.

  - Parametry techniczne windy.

  - Ładowność: minimum 550 kg - maksimum 1 000 kg.

  - Długość platformy: minimum 1 450 mm -  maksimum 1 650 mm.

- Termin realizacji.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania przedmiotu umowy: w terminie do 28.12.2022 r.

- Gwarancja.

  - Wymagany minimalny okres gwarancji na skompletowany pojazd wynosi: co najmniej 24 miesiące** bez limitu kilometrów.

  - Okres gwarancji rozpoczyna bieg od dnia następnego po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

Uwaga!

* Wykonawca udzieli gwarancji na okres, co najmniej 24 miesięcy ale nie więcej 
niż 60 miesięcy.

**  Przedłużenie okresu gwarancji stanowi kryterium oceny oferty.

- Wymagania dotyczące dokumentacji.

- Wykonawca w trakcie odbioru przedmiotu umowy przedłoży następujące dokumenty pozwalające 
na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy:

  - Deklaracja zgodności WE.

Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE (załącznik IIA) / badanie typu WE: zgodnie 
z 2006/42/WE artykuł 12 ustęp 3a.

  - Świadectwo zgodności WE na pojazd niekompletny (podwozie) oraz świadectwo zgodności 
WE na pojazd skompletowany (komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu).

- Wykonawca w trakcie odbioru przedmiotu umowy zobowiązany jest dostarczyć w języku polskim dokumentację obejmującą:

  - Instrukcje użytkowania obsługi:

- Pojazdu – jednostki transportowej.

- Zabudowy (nadwozia) i dodatkowego wyposażenia.

- Windy.

- Obsługi urządzeń dodatkowo zamontowanych w pojeździe.

  - Karty gwarancyjne.

  - Książkę przeglądów serwisowych (OWGiSP).

Zamawiający  dopuszcza   brak książki serwisowej podwozia, w przypadku gdy  przeglądy 
będą  zapisywane w centralnym systemie serwisowym.

  - Wykaz czynności obsługowych: w ramach planowanych przeglądów technicznych 
oraz potrzebnych materiałów technicznych i części zamiennych.

  - Katalog części: w formie papierowej albo elektronicznej.

- Potwierdzenie o zarejestrowaniu windy w UDT, dopuszczenie do użytku na terenie RP.

- Wymagania dotyczące wadium.

  - Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 zł (dwa tysiące 00/100).

  - Wadium wniesione w pieniądzu winno być przekazane na rachunek:

PKO BP S.A. nr 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726.

Z dopiskiem:

„Dostawa samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg z windą.”

  - Potwierdzenie wpłaty wadium stanowi załącznik składany razem z ofertą.

- Warunki płatności .

Wynagrodzenie zostanie zapłacone na rachunek bankowy Wykonawcy jako płatność jednorazowa – płatna w terminie do 7 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Opis kryteriów oceny ofert.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów:

| Lp. | Kryterium: | Waga [punkty] |
| --- | --- | --- |
|  | Cena „C”. | 85 |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji skompletowanego pojazdu „G”. | 15 |
| Razem liczba punktów: | 100 |

Kryterium „Cena” „C” – waga 85 punktów.

  - Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium „Cena”, wynosi 85 punktów.

  - Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

  - Kryterium „Cena” obliczone zostanie zgodnie ze wzorem:

Najniższa cena brutto z ocenianych ofert

------------------------------------------------------------ x 85 = liczba uzyskanych punktów.

Cena brutto badanej oferty

Przedłużenie okresu gwarancji skompletowanego pojazdu „G” – waga 15 punktów.

  - Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium "Przedłużenie okresu gwarancji skompletowanego pojazdu wynosi 15 punktów.

  - Maksymalna liczba miesięcy, o którą Wykonawca może przedłużyć wymagany okres gwarancji skompletowanego pojazdu wynosi 36 miesięcy.

  - Kryterium „Przedłużenie okresu gwarancji skompletowanego pojazdu” zostanie obliczone poprzez zastosowanie następującej punktacji:

    - Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji skompletowanego pojazdu tj. okres 24 miesięcy - 0 punktów.

    - Przedłużenie  okresu gwarancji skompletowanego pojazdu od 1 do  12 miesięcy, czyli gwarancja skompletowanego pojazdu na okres od 25 do 36 miesięcy – 5 punktów.

    - Przedłużenie  okresu gwarancji skompletowanego pojazdu od 13 do 24 miesięcy, czyli gwarancja skompletowanego pojazdu na okres od 37 do 48 miesięcy 
- 10 punktów.

    - Przedłużenie okresu gwarancji skompletowanego pojazdu od 25 do 36  miesięcy, czyli gwarancja skompletowanego pojazdu na okres od 49 do 60 miesięcy – 15 punktów.

Podsumowanie kryteriów.

  - Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane.

  - Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która w sumie uzyska największą liczbę punktów obliczoną wg poniższego wzoru:

LP = C + G

Gdzie:

LP 	– liczba punktów łącznie,

C	– liczba punktów w kryterium „Cena”,

G	– liczba punktów w kryterium „Przedłużenie okresu gwarancji skompletowanego pojazdu”.

  - Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 
dwóch miejsc po przecinku.

  - Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

  - Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wszystkie wymagania określone 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert na realizację przedmiotu zamówienia.

- Sposób obliczenia ceny

      - Wykonawca poda w „Formularzu ofertowym” cenę w złotych. W cenie należy uwzględnić należne podatki, w tym podatek od towarów i usług – VAT. Cenę należy podać cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

      - Cena musi obejmować wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia.

      - Cena powinna zawierać w sobie ewentualne opusty proponowane przez Wykonawcę.

      - W cenie oferty Wykonawca ujmie wszystkie koszty związane z wykonaniem całego przedmiotu zamówienia.

      - Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą prowadzone rozliczenia w innych walutach niż złoty.

      - Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 
((Dz. U. z 2022 r. poz.931 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny  zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 
którą miałby obowiązek rozliczyć.

      - Wykonawca ma obowiązek w ofercie, o której mowa w ppkt 6:

  - poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

  - wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

  - wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 
bez kwoty podatku,

  - wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć  na sfinansowanie całości lub części zamówienia  nie zostaną mu przyznane” (art. 257 ustawy PZP).