Zał.1 : specyfikacja asortymentowo - cenowa

Aparat do ilościowego pobierania próbek powietrza - 1 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 ekran do pobierania prób | TAK |  |
|  | Ciężar aparatu do 1,5 kg | TAK, podać |  |
|  | Czas pracy urządzenia minimum 3h | TAK, podać |  |
|  | Możliwość sterylizacji ekranu w autoklawie | TAK |  |
|  | Przepływ 100 l/min (+/- 6,5 litra) i prędkość zderzenia cząsteczek o powierzchnię podłoża 20m/s | TAK |  |
|  | Objętość pobieranych próbek do 2000 litrów | TAK, podać |  |
|  | Możliwość opóźnienia startu | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania urządzenia na różne objętości próbek | TAK |  |
|  | Biologiczna i fizyczna efektywność potwierdzona standardem ISO 14698-1 | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania w izolatorach | TAK |  |
|  | Znaki bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
|  | Praca urządzenia zgodna ze standardem ISO/DIS 14698-1 | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w pionie i poziomie | TAK |  |
|  | Obudowa z plastiku ABS (plastik o zwiększonej twardości i odporności). | TAK |  |
|  | Okres gwarancji : min.12 m-cy | TAK, podać |  |
|  | Autoryzowany przez producenta aparatu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników | TAK |  |

Termin dostawy/ instalacji: ……………dni (max. 28 dni od daty podpisania umowy)

……………………….…………..

Data i  podpis Wykonawcy

c.d. Załącznik nr 1 : specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt. | Nazwa własna Producent Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do ilościowego pobierania próbek powietrza | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….…….   PLN                                                                                               Wartość brutto ………………. PLN

……………………….…………..

Data i  podpis Wykonawcy