OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Naprawa instalacji odlodzeniowej w obiekcie siedziby Narodowego Centrum Kultury poprzez wymianę przegrzanego kabla grzewczego obwodu „B”.

- ADRES LOKALIZACJI I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek jednoklatkowy, zlokalizowany przy ul. Płockiej 13 w Warszawie, o jednej kondygnacji podziemnej i pięciu kondygnacjach nadziemnych, z roku 1930, po modernizacji w roku 1997,  wysokość budynku - 19 metrów, o kubaturze 5200 m3 i powierzchni całkowitej 1273,37 m2.

- OPIS PRAC DO WYKONANIA, ZAKRES – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, GWARANCJA

- Szczegółowy zakres prac:

- Wymiana przegrzanego kabla grzewczego obwody „B”, w tym:

- przygotowanie podłoża i elementów,

- w przypadku takiej konieczności demontaż klimatyzatorów zewnętrznych umieszczonych na dachu czy ścianie tj. usunięcie czynnika chłodniczego i ponowne wprowadzenie go po wymianie papy i montażu klimatyzatorów

(Wykonawca jest zobowiązany zaproponować takie zabezpieczenie jednostek zewnętrznych klimatyzatorów, aby praca jednostek była ciągła dla 2 sztuk jednostek podłączonych w serwerowni oraz do 8h wyłączenia dla pozostałych jednostek),

- w przypadku takiej konieczności demontaż i ponowny montaż obróbki blacharskiej,

- demontaż i montaż instalacji odlodzeniowej klejonej na obróbce blacharskiej,

- dokonanie pomiarów powykonawczych wraz ze sporządzeniem protokołu pomiarowego,

- sprzątnięcie i utylizacja pozostałych materiałów po wymianie.

Pełna dokumentacja instalacji odlodzeniowej znajduje się do wglądu u Zamawiającego podczas  wizji lokalnej opisanej w dziale V.

- Gwarancja:

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić gwarancję producenta na zastosowane materiały oraz gwarancję na dokonane podłączenia urządzeń nie mniejszą niż 36 miesięcy od chwili ich montażu.

- WYMAGANE UPRAWNIENIA:

- Uprawnienia pracowników firmy do prac na krawędzi dachu,

- Uprawnienia Wykonawcy do prac w systemie linowym (legitymacja i Certyfikat Technika Dostępu Linowego OTFL lub IRATA),

- Certyfikat montera systemu Devi,

- Przeszkolenie w zakresie prawidłowego stosowania i wykonywania biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych BHP,

- Uprawnienia do wykonywania pomiarów ochronnych do 1kV,

- kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji oraz dozoru,

- Wymagane Uprawnienia do prac wysokościowych przy tego typu pracach,

- Uprawnienia do demontażu i ponownego montażu systemy klimatyzacji.

Na potwierdzenie posiadania ww. uprawnień Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz                     z ofertą skanów dokumentów uprawnień lub potwierdzonych za zgodność oryginałów kopii dokumentów.

- UBEZPIECZENIE:

Wykonawca przez cały okres obowiązywania Umowy jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, o sumie gwarancyjnej co najmniej                   100 000,00 złotych brutto i nie zmniejszania jego zakresu przez cały okres obowiązywania Umowy.

- WIZJA LOKALNA

- fakultatywna, po uprzednim zgłoszeniu chęci jej odbycia pod numer telefonu: +48 22 21 00 102. Wizja nie może się odbyć później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem na składanie ofert.

- TERMIN REALIZACJI:

- Niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 21 dni od chwili podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac w dni ustawowo wolne od pracy.

- FORMA I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

- Oferent składa ofertę do dnia 07.11.2023 roku godz. 10:00,

- Oferent składa ofertę cenową (cena winna być podana netto oraz brutto za całość realizacji zamówienia),

- Oferent dołącza do oferty wszystkie niezbędne dokumenty o których mowa w dziale                             III niniejszego OPZ. Oferty bez złożonych dokumentów dotyczących posiadanych uprawnień do wykonywania przedmiotowych prac pozostaną bez rozpatrzenia.

- Oferent podaje w ofercie propozycje gwarancji liczone w miesiącach, przy czym:

  - na zastosowane materiały zapewnia gwarancję producenta,

  - na dokonane podłączenia urządzeń gwarancja nie może być mniejsza niż 36 miesięcy od chwili ich montażu.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą skanu dokumentu ubezpieczenia lub potwierdzonej za zgodność oryginałów kopii dokumentu zawarcia ubezpieczenia o którym mowa w dziale IV. Oferty bez złożonego dokumentu dotyczącego ubezpieczenia OC pozostaną bez rozpatrzenia.

Załączniki:

1. Opis techniczny z dokumentacji powykonawczej instalacji odlodzeniowej, protokoły, wnioski z pomiarów.

2. Fotografie poglądowe obiektu.