ZP/05/2020															Załącznik Nr 3 do SIWZ

#### Należy wypełnić oraz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę zakupową,  zgodnie z treścią SIWZ

#### Dotyczy: Dostawy implantów ortopedycznych, wyrobów medycznych do zabiegów ortopedycznych oraz wszczepów do osteosyntezy kostnej ZP/05/2020

Opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 5 - Nośniki antybiotyków i inne materiały medyczne

| Pozycja | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych. Wartość wymagana/graniczna | Ilość | PARAMETRY OFEROWANE należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania np. „Odpowiedzi Nr 1 DD/226/2020 z 12.12.2020” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siarczan wapnia jako nośnik antybiotyku (CaSO4.2H2O) - opakowanie o objętości 5 cc - opakowanie o objętości 10 cc | 15 op. 15 op. |  |  |
| 2. | Wszczep wykonany z bio-przyswajalnego włókna kopolimerowego poli-L/D-laktydu w proporcji 96L/4D. Jest to okrągły, porowaty implant przypominający dysk. Traci swą sprężystość po upływie 15 do 24 tygodni in vivo i ulega całkowitemu rozpuszczeniu w ciągu kilku lat, w zależności od pacjenta. Umiejscowienie implantu nie wymaga użycia szczególnych narzędzi. Średnica implantu wynosi od 8 do 20 mm, a grubość od 3,6 do 4,5 mm. | 30 szt. |  |  |
| 3. | Substytut kości w postaci pasty: związek beta – TCP oraz półwodnego siarczanu wapnia. Po związaniu zastyga w temperaturze ciała w ciągu 15 minut: - opakowanie o objętości 5 cc - opakowanie o objętości 10 cc | 5 op. 5 op. |  |  |
| 4. | Implant kostny do uzupełniania ubytków w postaci bloczka i granulek: - bloczek 10x10x20 mm - granulki śred. 2-4 mm, opakowanie o objętości 15 cc Implant kostny wołowy utrwalony w rozpuszczalniku i jałowiony promieniowaniem Gamma. | 5 szt. 10 op. |  |  |

Brak wartości/opisu lub zapis „NIE” w czwartej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. Wartości podane w drugiej kolumnie („Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych. Wartość wymagana/graniczna”) stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany przedmiot zamówienia po dostarczeniu będzie kompletny i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.