# Załącznik Nr 1

# Specyfikacja techniczna analizatora widma do pomiarów w zakresie terahercowym

| Parametr | Wartość gwarantowana |
| --- | --- |
| Zakres częstotliwości pracy | 10Hz - 3,6GHz |
| Zakres czasu przemiatania Span = 0 Hz Span ≥ 10 Hz | 1μs - 6000 s 1ms - 4000 s |
| Zakres filtrów RBW | Od 1Hz do 3MHz ustawiane z krokiem 10% |
| Zakres filtrów VBW | 1Hz do 3MHz ustawiane z krokiem 10% |
| Zakres pracy tłumika wejściowego w pełnym paśmie pracy | 0 – min. 70dB, z krokiem 2dB |
| Maksymalny poziom sygnału wejściowego | (+30dBm |
| Liczba punktów pomiarowych | > 100 000 |
| Typ i impedancja wejścia | N(f), 50( |
| Interfejsy | USB (kompatybilne z USB3.0), LAN, GPIB, wyjście VGA |
| Dodatkowe opcje | - analogowe wyjście sygnału video (0-1V) - port LO/IF do podłączenia zewnętrznych mieszaczy rozszerzających zakres częstotliwości pracy |
| Zakres temperatur pracy | 0°C - 55°C |
| Gwarancja | 36 miesięcy |

Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

1) WR-10 UG-387/U-M, 2.9mm(f); - Detektor 100 GHz z zabezpieczeniem ESD, pasmo sygnału wyjściowego do 250 kHz, responsywność > 2000 V/W.- 2 szt.

2) WR-3.4 UG-387/U-M, 2.9mm(f); - Detektor 260 GHz z zabezpieczeniem ESD, pasmo sygnału wyjściowego do 250 kHz, responsywność > 2000 V/W– 2 szt.

3) WR-1.5 UG-387/U-M, 2.9mm(f); - Detektor 600 GHz z zabezpieczeniem ESD, pasmo sygnału wyjściowego do 250 kHz, responsywność >= 1000 V/W– 2 szt.

4) ZBD-FDA Wzmacniacz, pasmo: - 2kHz-40MHz; wzmocnienie: 100V/V; wejście i wyjście SMA50 lub 2.9mm: 50 Ohm; zasilanie DC: +5V / <50mA -- 6 szt.

5) WR10SWG – 2’; Falowód prosty – 2 szt.

6) WR3.4SWG– 1’; Falowód prosty - 2 szt.

7) WM-380(WR-1.5)SWG W 1’; Falowód prosty – 2 szt.

8) WR10CH; Antena tubowa prostokątna – 2 szt.

9) WR3.4DH Antena tubowa skośna– 2 szt.

10) WM-380(WR1.5)DH Antena tubowa skośna – 2 szt.