Dodatek nr 3 do SWZ

dotyczy:

Dostawa fabrycznie nowego ambulansu drogowego typ A2 wraz z wyposażeniem

# SZCZEGÓŁOWY OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 1

AMBULANS DROGOWY DO TRANSPORTU PACJENTÓW TYP A2 WRAZ Z WYPOSAŻENIEM – SZT. 1

Parametry wymagane użytkowo – techniczne pojazdu wraz z wyposażeniem

- Przedmiotem zamówienia jest jeden ambulans drogowy skonstruowany i wyposażony do transportu pacjentów, co do których  nie przewiduje się, że staną się pacjentami w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

- Ambulans ma być przeznaczony do przewozu co najmniej dwóch osób odpowiednio przeszkolonego personelu oraz co najmniej dwóch pacjentów na noszach i/lub w fotelu(-ach).

- Zamawiający wymaga by oferowany pojazd był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, rok produkcji - 2021 z minimalną  24 - miesięczną pełną gwarancją – bez limitu kilometrów.

- Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu bazowego, czyli przed wykonaniem adaptacji:

…………………………………………………………………………………………………………………………...………………..

- Producent pojazdu bazowego/kraj producenta:

……………………………………………………………………………………………………….……………….............................

- Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu skompletowanego, czyli po wykonaniu adaptacji:

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………

- Nazwa i adres wykonawcy przedziału medycznego:

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………

- Ambulans ma spełniać wymagania określone w aktualnej normie PN-EN 1789 (lub normy równoważnej) w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania następujących warunków gwarancji ambulansu:

minimalne okresy gwarancji od daty podpisania protokołu dostawy:

- 24 miesiące gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy bez limitu przebiegu km,

- 24 miesiące gwarancji na zabudowę specjalistyczną,

- 24 miesiące gwarancji na powłokę lakierniczą ambulansu,

- 72 miesiące gwarancji na perforację nadwozia,

- 24 miesiące gwarancji na aparaturę i sprzęt medyczny;

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu obsługi dla personelu medycznego w zakresie działania oraz obsługi i konserwacji ambulansu i sprzętu w nim zamontowanego przy przekazywaniu pojazdu zaadoptowanego na ambulans oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsług technicznych, eksploatacji, napraw w terminie wyznaczonym w porozumieniu z Zamawiającym.

- Po dostarczeniu ambulansu wraz z wyposażeniem oraz wszelkimi wymaganymi dokumentami Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w trakcie procesu rejestracji ambulansu, w szczególności zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich dokumentów wymaganych przez instytucje państwowe, np. Wydział Komunikacji, Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, NFZ itp.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość przedmiotu zamówienia, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

| AMBULANS DROGOWY TYP A2 WRAZ Z WYPOSAŻENIEM – 1 pojazd z wyposażeniem i sprzętem medycznym (1 kpl.) |
| --- |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY | Warunek „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY | Opis oferowanych rozwiązań* (podaje WYKONAWCA) jeżeli wymagane – WPISAĆ TAK LUB podać oferowane rozwiązanie |
| WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM POJAZDU BAZOWEGO |
| I. | NADWOZIE |  |  |
| 1 | Pojazd bazowy fabrycznie nowy, rok produkcji 2021. | TAK |  |
| 2 | Typ furgon częściowo przeszklony. | TAK |  |
| 3 | Dopuszczalna masa całkowita DMC (brutto) ambulansu do rejestracji nie może przekroczyć 3,5 t. | TAK |  |
| 4 | Maksymalna długość całkowita pojazdu do 5500 mm. | TAK |  |
| 5 | Maksymalna wysokość pojazdu przed adaptacją 2000 mm | TAK |  |
| 6 | Drzwi tylne przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 180 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł (podać kąt otwarcia drzwi). | TAK |  |
| 7 | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą. | TAK |  |
| 8 | Otwierane okno po lewej stronie w przedniej części przedziału medycznego | TAK |  |
| 9 | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny. | TAK |  |
| 10 | Kolor nadwozia żółty RAL 1016 zgodnie z PN EN 1789 lub równoważną | TAK |  |
| 11 | Kabina kierowcy minimum dwu osobowa. | TAK |  |
| II. | SILNIK I UKŁAD JEZDNY |  |  |
| 1 | Wysokoprężny (turbo-diesel) z elektronicznym sterowanym wtryskiem bezpośrednim paliwa (Common Rail) o maksymalnym zużyciu paliwa poniżej 20l/100 km. | TAK |  |
| 2 | Moc silnika minimum 120 KM (85 kW), maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 320 Nm. Silnik o pojemności minimum 1950 cm³. | TAK podać pojemność silnika |  |
| 3 | Spełniający wymogi normy emisji spalin Euro 6 lub Euro VI. | TAK |  |
| 4 | Skrzynia biegów automatyczna lub manualna, minimum 6 stopniowa (bez biegu wstecznego). Automatyczna skrzynia biegów z możliwością automatycznej i manualnej redukcji biegów. | TAK podać |  |
| 5 | Napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha (nie dopuszcza się napędu za pomocą paska ze względu na dużą usterkowość). | TAK |  |
| 6 | System AdBlue ze zbiornikiem o pojemności minimum 20l | TAK |  |
| 7 | Napęd na koła przednie lub tylne lub 4x4 | TAK podać oferowane rozwiązanie |  |
| 8 | Zawieszenie zapewniające stabilną, bezpieczną i komfortową jazdę. | TAK |  |
| 9 | Wspomaganie układu hamulcowego. | TAK podać oferowane rozwiązanie oraz nazwę |  |
| 10 | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół w trakcie hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania. | TAK podać oferowane rozwiązanie oraz nazwę |  |
| 11 | System stabilizacji toru jazdy. | TAK podać oferowane rozwiązanie oraz nazwę |  |
| 12 | System wspomagania nagłego hamowania i przerywanym trybem działania świateł STOP w przypadku nagłego hamowania. | TAK podać oferowane rozwiązanie oraz nazwę |  |
| 13 | System odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania. | TAK |  |
| 14 | Fabryczny zbiornik paliwa o pojemności minimum 80 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu. Fabryczny tzn. montowany przez producenta samochodu bazowego. | TAK |  |
| 15 | Rozmiar felg minimum 16 cali, opony letnie. | TAK |  |
| 16 | Komplet opon zimowych wraz z felgami. | TAK |  |
| III. | WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
| 1 | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 2 | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem. | TAK |  |
| 3 | Autoalarm i immobilizer. | TAK |  |
| 4 | Sygnalizacja niedomkniętych drzwi z wizualizacją na desce rozdzielczej. | TAK |  |
| 5 | Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera. | TAK |  |
| 6 | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 7 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne. | TAK |  |
| 8 | Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, obsługa radia i telefonu za pomocą przycisków w kolumnie kierownicy. | TAK |  |
| 9 | Fabryczne reflektory przednie ze światłami dziennymi. Fabryczne tzn. montowane przez producenta samochodu bazowego. | TAK |  |
| 10 | Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów. | TAK |  |
| 11 | Fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy. | TAK |  |
| 12 | Fabryczne czujniki cofania z sygnalizacją dźwiękową. | TAK |  |
| 13 | Minimum dwa fabryczne gniazda (USB i 12V) w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 14 | Regulowana kolumna kierownicy | TAK |  |
| 15 | Czujnik światła | TAK |  |
| 16 | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów | TAK |  |
| 17 | Drzwi przednie ze schowkami | TAK |  |
| IV. | MODYFIKACJA NA AMBULANS |  |  |
| 1. | Przedział medyczny |  |  |
| 1.1 | Długość przedziału medycznego minimum 270 cm (podać długość przedziału medycznego w cm). | TAK- podać |  |
| 1.2 | Szerokość przedziału medycznego minimum 160 cm (podać szerokość przedziału medycznego w cm). | TAK- podać |  |
| 1.3 | Wysokość przedziału medycznego minimum 130cm (podać wysokość przedziału medycznego w cm). | TAK- podać |  |
| 1.4 | Wzmocniona podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian oraz umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne. | TAK |  |
| 1.5 | Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym, izolowane termicznie i akustycznie. | TAK |  |
| 1.6 | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów. | TAK |  |
| 1.7 | Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |  |
| 1.8 | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą bez możliwości przejścia do przedziału medycznego. | TAK |  |
| 1.9 | Na ścianie działowej miejsce mocowania krzesełka kardiologicznego. | TAK |  |
| 1.10 | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: działaniem reflektorów zewnętrznych, informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V, informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną, informujący i ostrzegający o poziomie naładowania akumulatorów, sterujący pracą sygnałów dźwiękowych pneumatycznych, wyświetlacz w technologii LCD. Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego. | TAK |  |
| 1.11 | Przedział medyczny wyposażony w panel sterujący: informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu, z funkcją zegara i kalendarza, informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu, sterujący oświetleniem i wentylacją przedziału medycznego, zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania wybranej temperatury Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego. | TAK |  |
| 1.12 | Jedno obrotowe o kąt minimum 90 stopni miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1. | TAK |  |
| 1.13 | Uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany na ścianie działowej. | TAK |  |
| 2. | Podstawa pod nosze |  |  |
| 2.1 | Podstawa noszy głównych ze schowkiem na deskę ortopedyczną. | TAK |  |
| 3. | Instalacja elektryczna |  |  |
| 3.1 | Grzałka w układzie chłodzenia, działająca po podłączeniu pojazdu do sieci zewnętrznej 230V. | TAK |  |
| 3.2 | Dwa akumulatory o pojemność pojedynczego akumulatora minimum 80 Ah, jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego, połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek (podać pojemność akumulatorów). | TAK- podać |  |
| 3.3 | Zasilanie zewnętrzne 230V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów - widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju za pomocą panelu sterującego. | TAK |  |
| 3.4 | Gniazda zasilające 230V (minimum 1) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem (podać ilość gniazd 230V) | TAK- podać |  |
| 3.5 | Gniazda zasilające 12V (minimum 2) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem (podać ilość gniazd 12V). | TAK- podać |  |
| 4. | Ogrzewanie i wentylacja |  |  |
| 4.1 | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 1,8 kW. | TAK |  |
| 4.2 | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik. | TAK |  |
| 4.3 | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m3/godzinę). | TAK- podać |  |
| 4.4 | Klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. | TAK |  |
| 5. | Sygnalizacja świetlno – dźwiękowa dla pojazdu uprzywilejowanego w ruch |  |  |
| 5.1 | W przedniej części pojazdu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlanym z napisem AMBULANS. | TAK |  |
| 5.2 | W tylnej części pojazdu lampa świetlna typu LED koloru niebieskiego. | TAK |  |
| 5.3 | Głośnik sygnalizacji świetlnej umieszczony w pasie przednim pojazdu. | TAK |  |
| 5.4 | Możliwość włączania sygnalizacji świetlnej za pomocą jednego przycisku w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 5.5 | Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej (podać markę i model) z dodatkowym włącznikiem przy dźwigni zmiany biegów. | TAK- podać |  |
| 5.6 | Cztery niebieskie lamp pulsacyjnych zamontowanych na wysokości pasa przedniego. | TAK |  |
| 5.7 | Dodatkowe niebieskie lampy LED zainstalowane na błotnikach przednich Ambulansu. | TAK |  |
| 5.8 | Dodatkowe niebieskie lampy LED zainstalowane na błotnikach tylnych Ambulansu. | TAK |  |
| 6. | Oświetlenie |  |  |
| 6.1 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu. | TAK |  |
| 6.2 | Reflektory LED do oświetlenia obszaru z tylnej i prawej strony pojazdu. | TAK |  |
| 6.3 | Dodatkowe kierunkowskazy zamontowane na dachu z tyłu pojazdu. | TAK |  |
| 6.4 | Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego. | TAK |  |
| 6.5 | Oświetlenie punktowe (punkty świetlne LED nad noszami w suficie). | TAK |  |
| 6.6 | Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego. | TAK |  |
| 6.7 | Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem. | TAK |  |
| 6.8 | Lampka typu kokpit zamontowana w kabinie kierowcy po stronie pasażera. | TAK |  |
| 7. | Oznakowanie pojazdu |  |  |
| 7.1 | Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim. | TAK |  |
| 7.2 | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu. | TAK |  |
| 7.3 | Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego PRM zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. | TAK |  |
| 7.4 | Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | TAK |  |
| 7.5 | Inne oznakowanie np. nazwa dysponenta jednostki wraz z jego logo i inne określone wymaganiami umowy o dofinansowaniu - wielkość i miejsca ich umieszczenia – do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. | TAK |  |
| 7.6 | Projekt graficzny oznakowania pojazdu do uzgodnienia i akceptacji z Zamawiającym – po podpisaniu umowy. | TAK |  |
| 8. | Instalacja tlenowa |  |  |
| 8.1 | Miejsce na 1 butlę tlenową 10l w schowku - bez butli. | TAK |  |
| 8.2 | Jeden reduktor do butli tlenowej 10l. | TAK |  |
| 8.3 | Przepływomierz typu AGA z regulacją przepływu tlenu w zakresie minimum 0-15l/min. | TAK |  |
| 8.4 | Minimum 1 punkt poboru typu AGA na ścianie lewej - gniazdo o budowie monoblokowej panelowej. | TAK |  |
| 9. | Łączność radiowa |  |  |
| 9.1 | Zamontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach: zakres częstotliwości 168-170 MHz; impedancja wejścia 50 Ohm; współczynnik fali stojącej 1,6; charakterystyka promieniowania dookólna; zamontowana w sposób umożliwiający serwisowanie. | TAK |  |
| 9.2 | Kabina kierowcy wyposażona w radiotelefon przewoźny, zgodny z urządzeniami używanymi przez Zamawiającego. | TAK |  |
| 9. | Sprzęt medyczny - mocowania |  |  |
| 9.1 | Wyposażenie medyczne montowane bezpośrednio do ściany ambulansu | TAK |  |
| 9.2 | Wszystkie montowane urządzenia medyczne, zainstalowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo, użytkowników i pacjenta, jednocześnie umożliwiający korzystanie z nich bez konieczności demontażu. | TAK |  |
| 10. | Dodatkowe wyposażenie ambulansu |  |  |
| 10.1 | Dodatkowa gaśnica zamontowana w przedziale medycznym. | TAK |  |
| 10.2 | Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa zamontowane w przedziale medycznym. | TAK |  |
| V. | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 1 | Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać: 24 miesiące na pojazd bazowy bez limitu przebiegu km, 24 miesiące na zabudowę specjalistyczną, 72 miesiące na perforację nadwozia, minimalny okres gwarancji na powłokę lakierniczą 24 miesiące 24 miesiące na aparaturę i sprzęt medyczny. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów technicznych i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta ambulansu na własny koszt. Wskazanie minimum 1 autoryzowanego serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać. Dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych, ale nie gorszych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie. Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, techniczne – minimum jedno szkolenie (wymagane w dniu dostawy), drugie i kolejne (jeżeli dotyczy) – na wezwanie (w siedzibie Zamawiającego) – podać. Wraz z Ambulansem Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów: instrukcję obsługi elementów zabudowy przedziału medycznego w języku polskim, książkę gwarancyjną zabudowy przedziału medycznego (w języku polskim), karty gwarancyjne elementów zabudowy posiadających odrębną gwarancję (w języku polskim), paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis, instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu stanowiących wyposażenie Ambulansu (w języku polskim), karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu stanowiących wyposażenie Ambulansu (w języku polskim), Kartę pojazdu, schematy elektryczne i montażowe: dodatkowych instalacji Ambulansu, rozmieszczenia przekaźników i bezpieczników chroniących instalacje elektryczne Ambulansu, instalacji wykonanych na potrzeby sprzętu łączności, deklarację zgodności CE na pojazd po zabudowie, tj. deklaracje zgodności CE wystawione zgodnie z przepisami prawa polskiego potwierdzające zgodność zabudowy medycznej z wymogami normy PN-EN 1789 „lub równoważnej” w zakresie ambulansów typu A2 oraz zgodność wyposażenia medycznego z aktualnie obowiązującą normą PN EN 1865 „lub równoważnej”, deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN-EN 1789 „lub równoważnej” oraz aktualnie obowiązującą normą PN EN 1865„lub równoważnej” wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter), ważne, aktualne świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tekst jednolity z 2015r., poz. 1475 z późn.zm.) lub dopuszczenie jednostkowe, podsumowanie badań. Homologacja /dopuszczenie jednostkowe oferowanego ambulansu musi umożliwić rejestracje ambulansu w Polsce. | TAK podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |
| 2 | Na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 3 dni od zgłoszenia przedłoży Zamawiającemu w wybranej przez niego formie ulotkę/ prospekt/ katalog lub jego część z dokładnym opisem oferowanego przedmiotu zamówienia (w języku polskim) – dotyczy ambulansu. |  |  |
| WYPOSAŻENIE MEDYCZNE AMBULANSU |
| I. | Nosze główne – szt. 1 |  |  |
| 1 | Nosze fabrycznie nowe, rok produkcji 2021. | TAK podać markę i model |  |
| 2 | Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym. | TAK |  |
| 3 | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. | TAK |  |
| 4 | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami powyżej 85 stopni. | TAK podać kąt nachylenia oparcia w stopniach |  |
| 5 | Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. | TAK |  |
| 6 | Nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą. | TAK |  |
| 7 | Z poręczami bocznymi składanymi wzdłuż osi długiej noszy. | TAK |  |
| 8 | Wysuwane uchwyty przednie do przenoszenia noszy. Dodatkowe uchylne uchwyty z tylnej części ramy noszy. | TAK |  |
| 9 | Z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy. | TAK |  |
| 10 | Możliwość złożenia noszy w krzesełko transportowe. | TAK |  |
| 11 | Nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi. | TAK |  |
| 12 | Z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych. | TAK |  |
| 13 | Wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy. | TAK |  |
| 14 | Podstawa ze schowkiem na deskę ortopedyczną | TAK |  |
| 15 | Obciążenie dopuszczalne noszy minimum 250 kg. | TAK podać udźwig w kg |  |
| 16 | Waga oferowanych noszy maksymalnie 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865. | TAK podać wagę w kg |  |
| 17 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy – podać. Wskazanie serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać. Dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, techniczne – minimum jedno szkolenie (wymagane w dniu dostawy), drugie i kolejne (jeżeli dotyczy) – na wezwanie (w siedzibie Zamawiającego) – podać. | TAK Podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |
| II. | Transporter noszy głównych – szt. 1 | --------- | ----------------------------- |
| 1 | Artykuł fabrycznie nowy, rok produkcji 2021. | TAK podać markę/ producenta i model |  |
| 2 | Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami, umożliwiający wprowadzenie noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy. | TAK |  |
| 3 | Regulacja wysokości w minimum sześciu poziomach. | TAK |  |
| 4 | Z możliwością ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia). | TAK |  |
| 5 | Wszystkie kółka jezdne o średnicy minimum 150mm, wszystkie koła jezdne skrętne w zakresie 360 stopni umożliwiające jazdę na wprost oraz prowadzenie bokiem z możliwością automatycznej blokady kierunku do jazdy wprost; wszystkie kółka jezdne umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). | TAK podać średnicę kółek w mm |  |
| 6 | Minimum 2 kółka tylne wyposażone w hamulce. | TAK |  |
| 7 | Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg. | TAK podać w kg |  |
| 8 | Transporter musi posiadać trwale oznakowane graficznie elementy związane z jego obsługą. | TAK |  |
| 9 | Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie go środkami antykorozyjnymi. | TAK |  |
| 10 | Waga transportera maksymalnie 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 lub równoważnej. | TAK podać wagę w kg |  |
| 11 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy – podać. Wskazanie serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać. Dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, techniczne – minimum jedno szkolenie (wymagane w dniu dostawy), drugie i kolejne (jeżeli dotyczy) – na wezwanie (w siedzibie Zamawiającego) – podać. | TAK podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |
| III. | Krzesełko transportowe z systemem płozowym – szt. 1 | --------- | ---------------------------- |
| 1 | Rok produkcji 2021. | TAK podać markę/ producenta i model |  |
| 2 | Wyposażone w system trakcyjny pozwalający na wolne zsuwanie pacjenta po schodach. | TAK |  |
| 3 | Wyposażone w 4 kółka, w tym minimum 2 kółka skrętne. | TAK |  |
| 4 | Wyposażone w podparcie nóg dla pacjenta. | TAK |  |
| 5 | Regulacja tylnego uchwytu w minimum 4 pozycjach. | TAK |  |
| 6 | Przednie uchwyty teleskopowe regulowane w minimum pięciu położeniach. | TAK |  |
| 7 | Zestaw dodatkowych rączek tylnych | TAK |  |
| 8 | Maksymalny udźwig minimum 240 kg | TAK podać udźwig w kg |  |
| 9 | Waga krzesełka do 15 kg | TAK podać wagę |  |
| 10 | Szerokość siedziska minimum 410 mm | TAK |  |
| 11 | Zgodność z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865 lub równoważnej | TAK |  |
| 12 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy – podać. Wskazanie serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać. Dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, techniczne – minimum jedno szkolenie (wymagane w dniu dostawy), drugie i kolejne (jeżeli dotyczy) – na wezwanie (w siedzibie Zamawiającego) – podać. | TAK podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |
| IV. | Fotel kardiologiczny z najazdem i dedykowanym mocowaniem – szt. 1 |  |  |
| 1 | Rok produkcji 2021. | TAK podać markę/ producenta i model |  |
| 2 | Anatomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie, Teleskopowe uchwyty przednie i tylne, Składane podłokietniki i podparcie stóp, Czteropunktowy pas zabezpieczający, Blokada kół zabezpieczająca nieużywane krzesło przed toczeniem, Koła ułatwiające prowadzenie krzesełka na wszystkich rodzajach podłoża, Konstrukcja krzesełka aluminiowa, Mocowanie podłogowe, Możliwość mycia ciśnieniowego. | TAK |  |
| 3 | Zgodność z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865 lub równoważnej | TAK |  |
| 4 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy – podać. Wskazanie serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać. Dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, techniczne – minimum jedno szkolenie (wymagane w dniu dostawy), drugie i kolejne (jeżeli dotyczy) – na wezwanie (w siedzibie Zamawiającego) – podać. | TAK podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |
| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
|  | Imię i nazwisko | Data |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 2 - POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE AMBULANSU/ SPRZĘT MEDYCZNY |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY | Warunek „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY | Opis oferowanych rozwiązań* (podaje WYKONAWCA) jeżeli wymagane – WPISAĆ TAK LUB podać oferowane rozwiązanie |
| I. | Deska ortopedyczna dla dorosłych w zestawie z pasami i stabilizatorem – szt. 2 | --------- | ---------------------------- |
| 1 | Artykuł fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | TAK podać markę/ producenta i model |  |
| 2 | Wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, substancje ropopochodne, zwężona od strony nóg ułatwiająca manewrowanie w ciasnych przestrzeniach. | TAK |  |
| 3 | Gładka, płaska powierzchnia leża pacjenta. | TAK |  |
| 4 | Konstrukcja umożliwiająca prześwietlania promieniami X. | TAK |  |
| 5 | Uchwyty do przenoszenia – minimum 16 szt. rozmieszczone na obwodzie deski, zdystansowane od podłoża. | TAK |  |
| 6 | Pasy zabezpieczające dwuczęściowe minimum 4 sztuki z możliwością regulacji długości zakończone metalowymi obrotowymi karabińczykami, zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza. | TAK |  |
| 7 | System unieruchomienia głowy składający się z podkładki pod głowę mocowanej do deski ortopedycznej, dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami usznymi + minimum dwa paski mocujące głowę. | TAK |  |
| 8 | Dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg, | TAK podać w kg |  |
| 9 | Wymiary minimalne deski: długość w zakresie 180-182 cm, szerokość w zakresie 44-46 cm, | TAK podać w cm |  |
| 10 | Maksymalny ciężar deski 8 kg | TAK podać w kg |  |
| 11 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy – podać. Wskazanie serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać. Dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, techniczne – minimum jedno szkolenie w pierwszym dniu dostawy, drugie i kolejne (jeżeli dotyczy) – na wezwanie (w siedzibie Zamawiającego) – podać. | TAK Podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |
| II. | Nosze płachtowe z pokrowcem – szt. 1 |  |  |
| 1 | Artykuł fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | TAK podać markę/ producenta i model |  |
| 2 | Transportowe nosze płachtowe z kieszenią, zapobiegającą obsuwaniu się przenoszonego. Wyposażone w 10 uchwytów transportowych ze specjalnymi wzmocnieniami i gumowymi rączkami, ułatwiającymi trzymanie noszy oraz system taśm. | TAK |  |
| 3 | Wykonane z materiału o wysokich parametrach wytrzymałościowych na rozciąganie i rozrywanie. Łatwe do utrzymania w czystości. | TAK |  |
| 4 | Minimalne obciążenie dopuszczalne: 250 kg | TAK podać w kg |  |
| 5 | Maksymalna waga: 2,5 kg | TAK podać w kg |  |
| 6 | Parametry techniczne: Długość w zakresie: 200-205 cm Szerokość w zakresie: 70-75 cm Ilość kieszeni: 1 | TAK podać w cm |  |
| 7 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, techniczne – minimum jedno szkolenie w pierwszym dniu dostawy, drugie i kolejne (jeżeli dotyczy) – na wezwanie (w siedzibie Zamawiającego) – podać. | TAK Podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |
| III. | Plecak ratowniczy/reanimacyjny – szt. 2 |  |  |
| 1 | Artykuł fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | TAK podać markę/ producenta i model |  |
| 2 | Z konstrukcją wielokomorową zapewniającą właściwą segregację sprzętu. | TAK |  |
| 3 | Z systemem transportu na plecach | TAK |  |
| 4 | Kolor czerwony. | TAK |  |
| 5 | Z ampularium na minimum 80 ampułek o różnych rozmiarach, oraz dodatkowe ampularium na minimum 9 ampułek z możliwością zamontowania do pasa | TAK |  |
| 6 | Z konstrukcją zadaniową, w tym komorą intubacyjną umożliwiającą posegregowania wyposażenia. | TAK |  |
| 7 | Suwaki plastikowe, bryzgoszczelne, samonaprawialne. | TAK |  |
| 8 | Dodatkowe, umocowane na rzep organizery na inny sprzęt medyczny. | TAK |  |
| 9 | Możliwość prania ręcznego lub mechanicznego. | TAK |  |
| 10 | Wymiary maksymalne: szerokość 52 cm, wysokość 62 cm, głębokość 30 cm. | TAK |  |
| 11 | Materiał podstawowy: Cordura DuPont lub równoważny. Za równoważny uważa się materiał o parametrach: siła zrywająca około 1500N, siła rozdzierająca około 75N, odporność na ścieranie około 25.000 cykli. | TAK-Podać zaoferowane rozwiązanie |  |
| 12 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Deklaracja zgodności CE. | TAK Podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |
| IV. | Torba pediatryczna – szt. 2 |  |  |
| 1 | Artykuł fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | TAK podać markę/ producenta i model |  |
| 2 | Komora główna torby zawierająca 9 saszetek segregacyjnych różnego koloru (7 dużych i 2 małe). | TAK |  |
| 3 | Na wyposażeniu torby powinna znajdować się różnokolorowa listwa pediatryczna, która spełnia rolę miarki. Każdy kolor na listwie odpowiada określonym przedziałom wzrostu i wagi dzieci. Kolor saszetki posiada swój odpowiednik na listwie. | TAK |  |
| 4 | Torba powinna posiadać 5 kieszeni zewnętrznych na dodatkowe wyposażenie takie jak: worki samorozprężalne, płyny infuzyjne, dokumenty, laptop itp. | TAK |  |
| 5 | Dodatkowo w kieszeni przedniej zestaw porodowy. | TAK |  |
| 6 | Kolor czerwony | TAK |  |
| 7 | Wymiary maksymalne: szerokość 49 cm, wysokość 38 cm, głębokość 15 cm. | TAK |  |
| 8 | Materiał podstawowy: Cordura DuPont lub równoważny. Za równoważny uważa się materiał o parametrach: siła zrywająca około 1500N, siła rozdzierająca około 75N, odporność na ścieranie około 25.000 cykli. | TAK-Podać zaoferowane rozwiązanie |  |
| 9 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Deklaracja zgodności CE. | TAK/NIE Podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |
| V. | Torba opatrunkowa – szt. 2 |  |  |
| 1 | Artykuł fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | TAK podać markę/ producenta i model |  |
| 2 | Funkcjonalne wnętrze z trzema przegrodami z możliwością regulacji oraz z zasuwaną kieszenią siatkową na wewnętrznej stronie klapy. Na zewnątrz przezroczysta kieszonka. | TAK |  |
| 3 | Zamykana na suwak. | TAK |  |
| 4 | Możliwość noszenia w dłoni oraz na ramieniu - odpinany pas z naramiennikiem w komplecie. | TAK |  |
| 5 | Dodatkowo w kieszeni przedniej zestaw porodowy. | TAK |  |
| 6 | Wyłożona pianką w celu ochrony zawartości przed uszkodzeniami. | TAK |  |
| 7 | Kolor czerwony | TAK |  |
| 8 | Wymiary maksymalne: szerokość 31 cm, wysokość 16 cm, głębokość 22 cm. | TAK |  |
| 9 | Materiał podstawowy: Cordura DuPont lub równoważny. Za równoważny uważa się materiał o parametrach: siła zrywająca około 1500N, siła rozdzierająca około 75N, odporność na ścieranie około 25.000 cykli. | TAK-Podać zaoferowane rozwiązanie |  |
| 10 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Deklaracja zgodności CE. | TAK/NIE Podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |
| VI. | Pulsoksymetr – szt. 1 |  |  |
| 1 | Artykuł fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Możliwość pomiaru SpO2 i pulsu pacjentów dorosłych, dzieci i niemowląt. | TAK |  |
| 3 | Zasilanie bateryjne i akumulatorowe. | TAK |  |
| 4 | Dwa duże cyfrowe wyświetlacze LED. | TAK |  |
| 5 | Wyposażony w czujnik wielorazowy typu klips palcowy (komplet dla dorosłych, dzieci i niemowląt). | TAK |  |
| 6 | Pokrowiec. | TAK |  |
| 7 | 3-kolorowy wskaźnik perfuzji. Dopuszcza się możliwość zaoferowania pulsoksymetru z jednokolorowym wskaźnikiem perfuzji w formie słupkowej – im mocniejszy puls tym wykres słupkowy jest większy, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych opisie przedmiotu bez zmian. | TAK-Podać zaoferowane rozwiązanie |  |
| 8 | Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. | TAK |  |
| 9 | Alarm wskazujący niski poziom baterii. | TAK |  |
| 10 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy – podać. Wskazanie serwisu gwarancyjnego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać. Dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. | TAK Podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i nazwisko | Data |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Miejscowość:.......................

Data:....................................