Załącznik nr 7

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego urządzenia

Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem sprzętu

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Dostarczony sprzęt komputerowy nie może posiadać śladów użytkowania, musi być jednakowy, fabrycznie nowy (brak ingerencji mechanicznych), nieuszkodzony, pełnowartościowy, niemający defektów, wad konstrukcyjnych. Wyprodukowany w 2022 roku.

- Komputer przenośny (laptopy) – 404 jednakowe sztuki

| Nazwa komponentu | Wymagane parametry minimalne | Nazwa sprzętu jaki zostanie dostarczony, nazwa producenta, główne parametry techniczne, itp. (KOLUMNA DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ) |
| --- | --- | --- |
| Typ | Komputer przenośny (laptop) | *należy podać model, symbol oraz producenta |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, poczty elektronicznej oraz dostępu do Internetu. | ___________________________________________________ |
| Ekran/monitor | wielkość – w zakresie min.15,6” rozdzielczość nominalna – min. 1920 na min. 1080 pikseli powłoka przeciwodblaskowa |  |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy (minimum 2 rdzenie) i wielowątkowy (minimum 4 wątki), zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, Bazowa częstotliwość procesora min. 2,1 GHz, min. częstotliwość w trybie turbo 4,1 GHz, Pamięć podręczna procesora – min. 4 MB Cache Zintegrowany układ graficzny - zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście PassMark - CPU Mark Laptop & Portable CPU Performance wynik co najmniej 4000 punktów (CPU Mark). Wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie https://www.cpubenchmark.net/laptop.html , na dzień 01.06.2022r. Wydruk rankingu stanowi załącznik nr 8 do SWZ; | *należy m.in. podać typ procesora oraz liczbę uzyskanych punktów na dzień……… |
| Pamięć operacyjna | pojemność: min. 8 GB, taktowanie min. 3200 MHz, min. 1 slot wolny na pamięć maksymalna obsługiwana pojemność: min. 32 GB | Ilość RAM : …………… |
| Karta graficzna | Grafika zintegrowana z procesorem |  |
| Parametry pamięci masowej | Dysk SSD – min. 256 GB Możliwość zamontowania drugiego dysku SSD wewnątrz obudowy |  |
| Wyposażenie multimedialne | Zintegrowana karta dźwiękowa Wbudowany napęd optyczny DVD+RW (nie dopuszcza się napędu zewnętrznego) Wbudowana karta sieciowa bezprzewodowa spełniająca standardy WLAN 802.11 a/b/g/n/ac Wbudowana w komputer kamera internetowa min. 1 megapixel Wejście mikrofonowe |  |
| Zasilanie | Czas pracy na baterii min. 6 godzin Możliwość wymiany/wyjęcia baterii bez otwierania laptopa Pojemność baterii min. 41 Wh |  |
| Zainstalowany system operacyjny | - polska wersja językową - dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek - graficzne środowisko instalacji i konfiguracji - możliwość udostępniania plików i drukarek - zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi - wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim - zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem - zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim - możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej - zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie - licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu - oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny - zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów - zmawiający nie dopuszcza oprogramowania pochodzącego z rynku wtórnego |  |
| Niezawodność / jakość wytwarzania | Potwierdzona certyfikatami: Certyfikat CE ISO 14001 ISO 9001 |  |
| Warunki gwarancji | Minimum - 12-miesięczna gwarancja komputera liczona od dnia podpisania protokołu odbioru. | Należy podać oferowany termin gwarancji: |
|  | Przyjmowanie zgłoszeń w języku polskim w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 telefonicznie lub na dedykowanej/wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej. |  |
|  | Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. |  |
| Wsparcie techniczne | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej. | Należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji) |
| Wymagania dodatkowe | waga z baterią max. 2,2 kg połączenie LAN (zamawiający nie dopuszcza karty USB-LAN) min. 4 porty USB ( w tym m.in. 1 port USB 3.0 i min. 1 port USB 3.0 typ C) złącze HDMI złącze VGA min. WiFi 5 min. Bluetooth 5.0 zintegrowany czytnik kart podświetlana klawiatura z możliwością wyboru koloru i regulacją stopnia podświetlenia partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) zasilacz w zestawie Komputer musi być wyposażony w zabezpieczenie sprzętowe umożliwiające zabezpieczenie haseł użytkowników, administratora oraz danych użytkownika. Zabezpieczenie ma składać się z dedykowanego urządzenia szyfrującego (współpracującego z płytą główną), którego usunięcie uniemożliwi uruchomienie komputera, a odczyt zabezpieczonych danych z dysku twardego nie będzie możliwy na innym komputerze |  |

- Oprogramowanie – 404 szt./licencje

Najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe przeznaczone na potrzeby edukacyjne dla komputerów przenośnych (laptopów). Jednorazowy zakup bez konieczności odnawiania subskrypcji, licencje wieczyste na 404 stanowiska. Nie dopuszcza się oprogramowania pochodzącego z rynku wtórnego. Oprogramowanie biurowe  zawierające następujące elementy: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, w pełni wspierający formaty plików.docx., xlsx, pptx. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice).

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobligowany do zainstalowania oprogramowania na komputerach przenośnych (laptopach) zaoferowanych w ramach niniejszego postępowania, o których mowa w punkcie A niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- Ubezpieczenie sprzętu – 1 polisa

Ubezpieczenie dotyczy 404 komputerów przenośnych (laptopów), zaoferowanych w ramach niniejszego postępowania, o których mowa w punkcie A niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Okres ubezpieczenia to minimum 6 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu komputerowego. Polisa ubezpieczeniowa powinna zostać wystawiona na rzecz Zamawiającego.

Sprzęt musi zostać ubezpieczony do 100% jego wartości księgowej brutto. Ubezpieczenie nie może przewidywać franszyzy redukcyjnej, integralnej i udziału własnego ze strony Zamawiającego.

Dostarczony sprzęt powinien zostać objęty ubezpieczeniem od wszelkich ryzyk zgodnie z poniższymi założeniami:

- Przedmiotem ubezpieczenia jest 404 sztuk nowego sprzętu elektronicznego przenośnego (laptopów).

- Zakres ubezpieczenia:

- Od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o użytkowanie mobilne w tym m.in.:

  - utrata bądź ubytek wartości ubezpieczonego sprzętu nastąpiły z powodu jego zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku nieprzewidzianego wypadku uniemożliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji.

  - utrata sprzętu nastąpiła wskutek kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji i wandalizmu.

- Do szkód objętych ubezpieczeniem zalicza się m.in. szkody wynikłe w następstwie:

- działania człowieka:

  - niewłaściwej obsługi sprzętu, tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania,

  - braku kwalifikacji, błędu operatora itp.;

- kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu i dewastacji.

- ognia (w tym działania dymu, sadzy itp.) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia piorunu bezpośrednio i pośrednio na przedmiot ubezpieczenia,

- wody, tj. zalania wodą z urządzeń wodno–kanalizacyjnych, powodzi, wylewu wód podziemnych, a także czynników atmosferycznych w postaci mrozu, śniegu, deszczu wilgoci, pary wodnej itp.

- wiatru, gradu, lawiny, obsunięcia i zapadania się ziemi, huraganu, trzęsienia ziemi,

- zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia albo całkowitego zaniku napięcia w sieci instalacji elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem pioruna,

- sprzęt elektroniczny ubezpieczony jest również w zakresie szkód spowodowanych przez upadek.

- W przypadku wykazania wymiarów Zamawiający dopuszcza tolerancje wskazanych wymiarów +/- 15% (nie dotyczy zapisów „co najmniej” lub „minimum”, „maksimum” oraz „zakresów”);

- Wykonawca poza dostawą wyposażenia/sprzętu zobowiązany będzie do przesłania na adres w.gryczka@wagrowiec.eu zbiorczego zestawiania zawierającego: cechy identyfikujące sprzęt w tym numer seryjny komputera przenośnego, klucz aktywacyjny do systemu operacyjnego, numer licencji oprogramowania biurowego.

……………………………………………..                                      ……………………………………………..
(imię i nazwisko)                                                                                                                  (miejscowość i data)