Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Specyfikacja techniczna urządzenia EDS do kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego.

| Wymogi dla urządzenia do kontroli bagażu rejestrowanego |  | Deklaracja wykonawcy |
| --- | --- | --- |
|  |  | Spełnia | Nie spełnia |
| Standard urządzenia: | a) urządzenia spełniają min. Standard 3 UE, co musi być potwierdzone obecnością urządzeń na liście EDS ECAC (European Civil Aviation Conference). Standard musi być nadany dla dokładnie tego typu jaki będzie oferowany i dla wszystkich wymienionych poniżej parametrów urządzenia np. prędkości taśmociągu, wielkości tunelu, warunków pracy itp. |  |  |
| Wymiary tunelu: | nie mniejszy niż: szer. 100 cm wysokość 75 cm, dopuszcza się tunele sferyczne spełniające powyższe wymagania. |  |  |
| Dopuszczalne obciążenie pasa transmisyjnego: | minimum 250kg; |  |  |
| Max. Długość urządzenia: | 540 cm |  |  |
| Max. Szerokość urządzenia: | 223 cm |  |  |
| Max. Wysokość urządzenia: | 228 cm |  |  |
| Waga: | poniżej 8000 kg, |  |  |
| Prędkość taśmociągu: | od 0,35 m/s do 0,5 m/s 1800 bagaży na godzinę |  |  |
| Pas transmisyjny: | jeden pas transmisyjny przez całą długość urządzenia |  |  |
| Chłodzenie: | obieg zamknięty, brak możliwości instalacji dodatkowych układów chłodzenia |  |  |
| Typ głowic: | głowice stacjonarne bez użycia głowic obrotowych. |  |  |
| Temperatura pracy: | a) 10º-40ºC b) prawidłową pracę przy wilgotności w minimalnym zakresie od 10% do 85% (bez kondensacji); |  |  |
| Możliwość pracy urządzenia: | praca ciągła, 24h. |  |  |
| Pierwsze uruchomienie: | urządzenia muszą w pełni funkcjonować w nie więcej niż 30 minut od włączenia. |  |  |
| Urządzenia muszą posiadać następujące funkcje dostępne ze stacji roboczych: | ograniczania wyświetlonego obrazu: tylko materiały organiczne oraz tylko materiały nieorganiczne; negatywu obrazu; kierowania uwagi operatora na obiekty wykazujące wyższą zdolność absorpcji przy wykorzystaniu opcji zakreślenia i zmiany koloru obiektu (ewentualnie sygnał dźwiękowy jako opcja); cyfrowego przetwarzania obrazu uwydatniającego i wygaszającego obiekty o określonej gęstości poprzez zmianę zakresu absorpcji; zmiany luminancji okna obrazu przez uwypuklenia kontrastu jasnych oraz ciemnych fragmentów obrazu; uwydatniania obiektów organicznych, cyfrowego przetwarzania obrazu z jednoczesnym uwypukleniem widoczność materiałów o małej gęstości i zwiększająca przenikalność dla materiałów o dużej gęstości; automatycznego i na żądanie zapisu obrazów prześwietlonego bagażu na serwerze na którym możliwe będzie archiwizowanie minimum 1000 obrazów z możliwością sortowania i kopiowania, możliwość konwertowania do standardowych typów plików graficznych (np. JPEG, TIFF). Serwer musi być w 100% redundantny w funkcji zapisywania obrazów; |  |  |
| Obraz: | urządzenie powinno wytwarzać pełny obraz każdego przedmiotu mieszczącego się w tunelu. |  |  |
| Tryb analizy obrazu: | 2D/3D, alert zagrożeń, Pseudo color, wyostrzanie krawędzi, eliminacja materiałów metalowych, płynny zoom, płynna regulacja kontrastu |  |  |
| Automatyczna archiwizacja obrazów: | TAK |  |  |
| Menu: | menu dostępne na monitorach urządzeń, stacjach roboczych, monitorach serwerów powinno być w języku polskim. |  |  |
| Identyfikacja operatora: | urządzenie musi być wyposażone w system identyfikacji operatora. |  |  |
| Autodiagnostyka: | urządzenie musi dokonywać autodiagnostyki po włączeniu zasilania, jednocześnie system musi sygnalizować operatorowi wszelkiego rodzaju usterki (w języku polskim). |  |  |
| Licznik przepracowanych godzin: | urządzenie musi być wyposażone w licznik przepracowanych godzin urządzenia oraz licznik przepracowanych godzin generatora. |  |  |
| Gniazdo Ethernet: | TAK |  |  |
| Obszar serwisowy urządzeń: | (obszar niezbędny do wykonania czynności serwisowych) nie powinien powodować konieczności demontażu jakichkolwiek części / elementów Systemu BHS. Nie dopuszcza się urządzeń wymagających zapewnienia obszaru serwisowego z góry urządzenia ani z przodu i z tyłu urządzenia; nie dopuszcza się urządzeń, których serwisowanie wymaga ingerencji/demontażu sąsiednich linii przesyłu bagażu bądź taśmociągów przed i za urządzeniem. |  |  |
| Bezpieczeństwo: | W zakresie bezpieczeństwa użytkowania Urządzenia muszą spełniać następujące warunki: zapewniać bezpieczeństwo dla otoczenia i operatorów, spełniając wszystkie wymagania bezpieczeństwa promieniowania zawarte w odpowiednich przepisach i normach prawa polskiego, oraz prawa europejskiego i międzynarodowego w tym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej; podczas normalnego działania systemu maksymalny poziom promieniowania na obudowie nie może być większy niż 1 µSv/h; maksymalna, skuteczna - efektywna dawka promieniowania w obszarze działania operatorów nie może być wyższa niż 1 mSv rocznie; tunel musi być zabezpieczony obustronnie przez kurtyny gumowo-ołowiane, chroniące przed rozproszeniem promieniowania na zewnątrz; urządzenie musi być wyposażone w wyłączniki bezpieczeństwa umieszczone na obudowie systemu w miejscach łatwo dostępnych dla obsługi; urządzenie musi zapewniać bezpieczeństwo dla materiałów fotograficznych, magnetycznych nośników informacji i przyrządów półprzewodnikowych; urządzenie musi posiadać na obudowie oznakowanie ostrzegające o występowaniu promieniowania jonizującego; |  |  |
| Ręczna archiwizacja obrazów: | TAK |  |  |
| Obrazy 2D i 3D: | możliwe do uzyskania na stacjach roboczych drugiego poziomu |  |  |
| Czas wymiany każdego z generatorów: | Czas wymiany każdego z generatorów niezależnie od miejsca jego instalacji (przy założeniu posiadania generatorów w depozycie portu): nie więcej niż 4 godziny od wyłączenia urządzenia z ruchu przez serwis do ponownego załączenia. |  |  |
| Wszystkie generatory w urządzeniu tego samego typu | TAK |  |  |
| Generatory zapasowe wliczone w cenę dostawy: | dla urządzeń posiadających do 5 generatorów-1 szt.; dla urządzeń posiadających 6-10 generatorów-2 szt.; dla urządzeń posiadających 10-15 generatorów-3 szt.; dla urządzeń posiadających >16 generatorów-4 szt. |  |  |
| Technologia zapewniająca dokończenie skanowania bagażu: | technologia zapewniająca dokończenie skanowania bagażu gdy jego skanowanie zostało przerwane np. ze względu na zatrzymanie taśm przenośników na wyjściu z urządzenia |  |  |
| Pobór mocy: | nie więcej niż 11kVA; energooszczędna konstrukcja z co najmniej 4 trybami działania: wszystko działa, nie działają generatory, nie działają generatory i taśmociąg; stan uśpienia. W tym ostatnim pobór mocy poniżej 1kVA. |  |  |
| Licznik bagaży: | TAK |  |  |
| Wyświetlanie czasu, daty: | TAK |  |  |
| Wskaźnik miejsca przeszukania: | TAK |  |  |
| UPS (zasilacz bezprzerwowy): | urządzenia muszą być wyposażone w zasilacz UPS służący do prawidłowego zamknięcia komputerów w przypadku zaniku napięcia. |  |  |
| Stacje robocze operatorów: | Poziom I: urządzenia EDS automat Poziom II: dwie stacje, decyzja operatora ograniczona czasem. Poziom III: jedna stacja, brak ograniczeń czasowych dla operatora analizującego obraz, bagaż analizowany przekazywany jest na standardowe urządzenie RTG. Poziom IV: bagaż zakwestionowany standardowy RTG, Stacja do nadzoru, konfiguracji, analizy TIP, serwisu. Wyjście umożliwiające podłączenie dodatkowego monitora dla Służb Państwowych (widok 100% bagażu). |  |  |
| Monitor LCD: | Min. 24’’,kolor |  |  |
| Projekcja wirtualnych obrazów zagrożeń (TIP) wykorzystujących obrazy CTI | TAK |  |  |
| Biblioteka obrazów zagrożeń: | Zgodna z Decyzją 8005/2015 |  |  |
| Aktualizacja obrazów biblioteki (TIP): | tak, przez 5 lat wymiana 100 najstarszych TIP zgodnie z Decyzją 8005/2015. |  |  |
| Walizka testowa: | do urządzeń należy dostarczyć elementy służące do kalibracji urządzenia oraz do sprawdzenia parametrów jego działania (np. wykrywanie materiałów niebezpiecznych) przewidziane przez producenta. |  |  |
| Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na instalacje urządzenia. Wymagane na etapie składania oferty. | Tak |  |  |
| Okres gwarancyjny min: | 60 miesięcy |  |  |
| Serwis, przeglądy techniczne oraz materiały eksploatacyjne: | 60 miesięcy w cenie urządzenia Lokalny serwis: co najmniej 2 lokalne osoby posiadające aktualne certyfikaty dopuszczające je do serwisowania urządzeń danego producenta w chwili instalacji w/w urządzenia. |  |  |
| Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne: | Wsparcie tel. Reakcja serwisowa 24 h, 24/7 |  |  |
| Integracja: | tak, z używanym w PLB S.A. standardowym urządzeniem RTG oraz systemem BHS. |  |  |
| Transport, montaż, uruchomienie, oraz szkolenie dla 40 osób: | TAK |  |  |
| Czas realizacji zamówienia: | 30.09.2020 |  |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim: | TAK |  |  |
| BHS: | urządzenie muszą być wyposażone w interfejs pozwalający na współpracę z Systemem BHS |  |  |
| Tryb pracy standardowego RTG: | możliwość pracy RTG w trybie „by pass” w sytuacji awarii EDS oraz w trybie kontroli bagażu ponadwymiarowego. |  |  |
| Istniejąca Infrastruktura zasilająca (konieczność wymiany w zależności od wymagań nowego urządzenia): | taśmociąg odloty zasilany jest kablem 5x16 mm² z R1-6R, zabezpieczony jest wkładkami topikowymi D02 35A gG , zmierzona pętla impedancji zwarcia wynosi 0,24Ω. L3 zasilane jest przewodem 3x2,5 mm² z R1-5R , zabezpieczony jest wyłącznikiem nadprądowym jednofazowym C20 , zmierzona pętla impedancji zwarcia wynosi 0,46Ω. |  |  |

* spełnienie kryteriów na dzień składania ofert,

* nie spełnienie kryteriów skutkuje odrzuceniem ofert.

# Text boxes

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota