Urząd Gminy

32-310 Klucze,ul.Partyzantów 1

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAQKŁADCZY DRCHOGR

NUMER OBIEKTU :

NUMER KOSZTORYSU :

INWESTYCJA

nazwa                     : MODERNIZACJA "ODNOGI UL. OGRODZIENIECKIEJ” W CHECHLE

adres                     : CHECHLO

ZAMAWIAJĄCY

nazwa                     : GMINA KLUCZE

adres                     :

WYKONAWCA

nazwa                     :

adres                     :

RODZAJ ROBÓT                : INZYNIERYJNE

OPRACOWAŁ                   : ANDRZEJ GRZEGORCZYK

DATA OPRACOWANIA            : 2019/11/05

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZAMAWIAJĄCY ............                                                                 WYKONAWCA ....................

PRZEDMIAR : DRCHOGR  STR.:  1

Urząd Gminy

32-310 Klucze,ul.Partyzantów 1

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    |                    |                                                  | JEDN.  |  ILOŚĆ   |      WSPÓŁCZYNNIKI        |

| LP |  PODSTAWA  WYCENY  |             O P I S     R O B Ó T                |        |    *     |---------------------------|

|    |                    |                                                  | MIARY  | KROTNOŚĆ |    R   |    M   |    S    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Element    :    1

Asortyment :    1/   1

1    KNNR   1W             Roboty pomiarowe przy liniowych robotach          km          0.2200

0111-01-00            ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie

równinnym

2    KNNR   1W             Roboty ziemne wykonywane koparkami                m3        198.0000

0202-04-00            podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem

koryto                urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na

odl.do 1 km.Grunt kat.III

220*3.0*0.30=

3    KNNR    6             Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy   m2        660.0000

0103-03-01            konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane

mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w

gruntach kategorii II-VI

220*3.0=

4    KNNR    6             Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,      m2        660.0000

0113-01-00            grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

220*3.0=

5    KNNR    6             Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,      m2        660.0000

0113-05-00            grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

220*3.0=

6    KNNR    6             Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych    m2        550.0000

0309-02-00            standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po               *  1.2500

analogia- 5cm k=1.25  zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem        =   687.5000

samowyład.do 5 t

220*2.5=

7    KNNR    6             Dodatek za transport mieszanek mineralno-         t          70.1250

0309-07-00            bitumicznych samochodami samowyładowczymi do 5 t,          * 15.0000

z dalszych 15km       na dalszy 1 km ponad 5 km                               =  1051.8750

550*0.102*1.25=

8    KNNR    6             Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy    m3          5.5000

0107-01-00            tłuczniem kamiennym sortowanym,grubość warstwy

pobocza               do 10 cm

220*0.05*0.25*2=

KOSZTORYS : DRCHOGR  STR.:  1

KOSZTORYS   NAKŁADCZY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT       1

ASORTYMENT    1

1    KNNR   1W             Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie

0111-01-00            równinnym

0.2200 km          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                 56.00000                                12.32000

20 3951300W Slupki iglaste niekorowane sred. 70-110 mm m3                   0.11000                                 0.02420

70 39511W   Samochód dostawczy do 0,9t (1)             m-g                  1.50000                                 0.33000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2    KNNR   1W             Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z

0202-04-00            transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt

koryto                kat.III

Ilość= 220*3.0*0.30=

198.0000 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.25500                                50.49000

71 11161W   Kop.1-nacz.na p.gąs.0,25m3 (1)             m-g                  0.09100                                18.01800

75 39811W   Samochód samowyład.do 5 t (1)              m-g                  0.27300                                54.05400

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3    KNNR    6             Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

0103-03-01            wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-

VI

Ilość= 220*3.0=

660.0000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.00220                                 1.45200

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 3930000  Woda                                       m3                   0.00460                                 3.03600

70 11612    Równiarka samojezdn.74kW/100KM             m-g                  0.00410                                 2.70600

71 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.00410                                 2.70600

72 11333    Spycharka gąsienicowa  75 KM               m-g                  0.00400                                 2.64000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4    KNNR    6             Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15

0113-01-00            cm

Ilość= 220*3.0=

660.0000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.02660                                17.55600

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1600599  Kruszywo mineralne n/sort.(tluczen,klince) t                    0.31800                               209.88000

22 3930000  Woda                                       m3                   0.01500                                 9.90000

70 11612    Równiarka samojezdn.74kW/100KM             m-g                  0.00270                                 1.78200

71 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.03870                                25.54200

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5    KNNR    6             Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10

0113-05-00            cm

Ilość= 220*3.0=

660.0000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.02610                                17.22600

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1600599  Kruszywo mineralne n/sort.(tluczen,klince) t                    0.21200                               139.92000

22 1600600  Mial kamienny                              t                    0.01430                                 9.43800

23 3930000  Woda                                       m3                   0.01000                                 6.60000

70 11612    Równiarka samojezdn.74kW/100KM             m-g                  0.00290                                 1.91400

71 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.02820                                18.61200

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : DRCHOGR  STR.:   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*6    KNNR    6             Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,

0309-02-00            grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.do 5

analogia- 5cm k=1.25  t

Ilość= 220*2.5=

550.0000 m2          1.2500

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.03990                                27.43125

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1603001  Mieszanka min-asfaltowa,grys.zamkn.AC 11 S t                    0.10200                                70.12500

70 52313    Rozkładarka mas bitum.3.5m (2)             m-g                  0.00750                                 5.15625

71 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.00750                                 5.15625

72 12160    Walec statyczny samoj.ogumiony             m-g                  0.00750                                 5.15625

73 39811    Samochód samowyładowczy do 5 t             m-g                  0.02500                                17.18750

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7    KNNR    6             Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami

0309-07-00            samowyładowczymi do 5 t,na dalszy 1 km ponad 5 km

z dalszych 15km

Ilość= 550*0.102*1.25=

70.1250 t          15.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 39811    Samochód samowyładowczy do 5 t             m-g                  0.01600                                16.83000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*8    KNNR    6             Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym,

0107-01-00            grubość warstwy do 10 cm

pobocza

Ilość= 220*0.05*0.25*2=

5.5000 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.99000                                10.94500

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1600604  Kliniec sortowany,uziarnienie 4,0-31,5 mm  t                    1.99000                                10.94500

22 1600604  Kliniec sortowany,uziarnienie 4,0-31,5 mm  t                    0.30000                                 1.65000

23 1600600  Mial kamienny                              t                    0.18000                                 0.99000

24 3930000  Woda                                       m3                   0.25000                                 1.37500

70 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.28000                                 1.54000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------