Załącznik nr 11

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Remont  elewacji frontowych - Etap I - wraz z izolacją ścian fundamentowych oraz remont balkonów i klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.„ Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”

Roboty budowlane polegające na remoncie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy 
ul. Kołłątaja 9 w Słupsku.

- Remont  elewacji frontowych – południowej (od ul. Konopnickiej) oraz zachodniej (od ul. Kołłątaja), w tym:

  - Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, w tym:

    - Rozbiórka nawierzchni chodników wraz z podbudową

    - Wykonanie wykopów

    - Oczyszczenie murów, naprawa uszkodzonych cegieł, uzupełnienie spoin, wyrównanie powierzchni.

    - Wzmocnienie fundamentów żelbetową belką obwodową.

    - Wykonanie hydroizolacji pionowej dwuwarstwowej z zastosowaniem dwuskładnikowej masy bitumicznej.

    - Wykonanie warstwy  ochronnej z folii kubełkowej.

    - Zasypanie wykopów, odtworzenie nawierzchni chodnika

  - Remont i renowacja elewacji powyżej terenu:

    - Oczyszczenie  i zmycie ścian

    - Rozebranie rur spustowych, obróbek blacharskich z detali architektonicznych, gzymsów

    - Odbicie luźnych tynków i przygotowanie podłoża, uzupełnienie tynkami renowacyjnymi.

    - Wymiana uszkodzonych cegieł, szycie ścian.

    - Wymiana okien piwnicznych na nowe PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi

    - Wymiana parapetów zewnętrznych na nowe z blachy ocynk. powlekanej w kolorze tytan-cynk

    - Renowacja drzwi wejściowych z naświetlem od strony ul. Kołłątaja

    - Renowacja oraz odtworzenie profili wokół okien i gzymsów

    - Wyrównanie , szpachlowanie elewacji masą szpachlową  zbrojoną mikrowłóknami

    - Remont schodów wejściowych od ul. Kołłątaja i ul. Konopnickiej

    - Montaż nowych obróbek blacharskich oraz rur spustowych tytan-cynk

    - Malowanie ścian farbami silikatowymi w kolorystyce zgodnie z projektem budowlanym

- Remont balkonów, w tym:

  - Wymiana warstw izolacyjnych i podkładowych

  - Wymiana warstw wykończeniowych

  - Renowacja balustrad balkonowych wraz z regulacją wysokości

- Remont klatki schodowej, w tym:

  - Renowacja drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych,

  - Wymiana drzwi wejściowych do części piwnicznej

  - Renowacja istniejących balustrad drewnianych

  - Remont ścian z malowaniem farbami silikatowymi

  - Wyrównanie i wzmocnienie płytą OSB podłogi podestów i stopni schodowych, montaż wykładziny PCV wraz z zabezpieczeniem narożników

- Wymiana drzwi zewnętrznych od strony podwórza.

- Montaż rusztowania zewnętrznego zabezpieczonego siatkami elewacyjnymi oraz daszkami wzdłuż ciągów pieszych od strony ulicy Konopnickiej i Kołłątaja

- Zajęcie pasa chodnika, organizacja zajętego placu z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób trzecich

- Wywóz i utylizacja wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórek, uporządkowanie terenu wokół budynku po zakończeniu robót budowlanych.

- Dostawa i montaż tablicy informacyjnej wykonanej zgodnie z wytycznymi.