Załącznik nr 13 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Naprawa instalacji elektrycznej i parkietu

w budynku nr 12

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naprawa parkietu hali sportowej |
| 1 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów | m2 | 30.0 |
| 2 | KNR 4-01 0814-04 | Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczułek dębowych lub jesionowych o grubości 22 mm mocowanych na gwoździe | m2 | 30.0 |
| 3 | KNR 4-01 0816-03 | Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem | m2 | 886.18 |
| 4 | KNR 4-01 0815-08 | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego | m | 126.50 |
| 5 | KNNR 3 0807-06 | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczułek | m2 | 886.18 |
| 6 | KNR 4-01 0816-05 | Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczułek | m2 | 886.18 |
| 7 | KNR-W 4-01 1207-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów -odtworzenie linii boisk w istniejących kolorach | m | 800 |
| 8 | kalkulacja własna | Demontaż i montaż drabinek do ćwiczeń | szt. | 14 |
| Instalacje elektryczne części magazynowo-garażowej |
| 9 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 17 |
| 10 | kalkulacja własna | Tablice rozdzielcze wraz z wyposażeniem | szt. | 1 |
| 11 | KNNR 5 0206-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe | m | 110.0 |
| 12 | KNNR 5 0507-01 analogia | Oprawy IP 65 z kloszem LED 2x18 W | kpl. | 17 |
| 13 | KNNR 5 0306-01 | Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczękowej | szt. | 4 |
| 14 | KNNR 5 0308-04 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm | szt. | 3 |
| 15 | kalkulacja własna | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe - ZK | szt. | 1 |
| 16 | KNR-W 5-08 0405-03 | Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30 m2 - wyłącznik ppoż 100A | szt | 1 |
| 17 | KNNR 5 0308-08 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2 | szt. | 1 |
| 18 | KNNR 5 0303-01 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 | szt. | 20 |
| 19 | KNNR 5 0206-06 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe | m | 35.0 |
| 20 | KNR- W 4-03 0615-09 analogia | Montaż jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg mocowanych na ścianie | szt. | 2 |
| 21 | KNR 4-03 0610-01 analogia | Montaż opraw LED 100 W oświetlenia ulicznego z czujnikiem zmierzchu na istniejących wysięgnikach | kpl.opraw | 2 |
| Podjazd do części magazynowej |
| 22 | KNR 2-31 0806-04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 12.0 |
| 23 | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 10 |
| 24 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm | m3 | 0.2 |
| 25 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 2.4 |
| 26 | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko | m2 | 12.0 |
| 27 | KNR 2-02 1217-03 | Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - progi bram | m | 2.4 |
| 28 | kalkulacja własna | Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki | m3 | 1.75 |
| Montaż grzejników w części magazynowej |
| 29 | KNR 2-15 0419-04 analogia | Grzejniki stalowe dwupłytowe 650*900 | kpl. | 1 |
| 30 | KNR 2-15 0419-04 analogia | Grzejniki stalowe dwupłytowe 1100*550 | kpl. | 2 |
| 31 | KNR 2-15 0419-04 analogia | Grzejniki stalowe dwupłytowe 1600*500 | kpl. | 4 |