SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SIWZ)

| Lp. | Nazwa przyrządu pomiarowego | Typ i numer | Rok prod. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reduktor do azotu | PERUN RBAz-1-z Azot PER-W212-7742 z manometrami | 2022 | 1 szt. |
| Kryteria podstawowe: |  |
| Specyfikacja | Gwint na wlocie W 24,32 x 1/14”; Znamionowe ciśnienie wlotowe 200 bar; Zakres ciśnienia wylotowego 0,5 – 10 bar; Znamionowa przepustowość 30 m3/h; Gwint wylotowy G ¼”; Końcówka do węża 6,3mm; Gaz azot. |
| Wymagania dodatkowe: |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim; gwarancja co najmniej 12 miesięcy; serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. |

Sporządził:                                                         Inżynier ZKEPP

2 WOJSKOWY OŚRODEK METROLOGII

por. Paweł KUBACKI

tel. 261 413 934