# Załącznik nr 1

Wykonawca …................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy: …….........

…………………………………………………………………...

Województwo…………………………………………….

Adres korespondencyjny (jeśli inny)…………….

……………………………………………………………………

Numer REGON: ..............................................

Numer NIP: ….................................................

Strona internetowa: ......................................

Numer telefonu: …….......................................

Numer faksu:	……......................................

E-mail: ………………………...................................

Osoba do kontaktu: ……………………….……………

## FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: „Zakup aparatury 
i sprzętu medycznego”, nr sprawy ZP/3947/22

- Po zapoznaniu się z warunkami umowy oraz wszystkimi dokumentami dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia, zobowiązujemy się do wykonania zadania zgodnie z warunkami SWZ oraz umowy za cenę:

|  | PAKIET 1 | Aparat do znieczuleń |
| --- | --- | --- |
| l.p. | przedmiot zamówienia | ilość | cena jednostkowa netto | vat | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa zaoferowanego przedmiotu zamówienia/model/marka |
| 1 | Aparat do znieczuleń | 1 |  |  |  |  |  |  |

Netto słownie: .....................................................................................

VAT  słownie: .......................................................................................

Brutto słownie: .....................................................................................

Warunki graniczne:

| Lp | Parametr | Wymaganie | TAK/NIE/PODAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1 | Podstawa jezdna, hamulec centralny | TAK |  |
| 2 | Fabryczne uchwyty na dwie 10 litrowe butle rezerwowe, niewbudowane reduktory do butli O₂ i N₂O | TAK |  |
| 3 | Aparat przystosowany do pracy przy ciśnieniu sieci centralnej dla: O₂ i N₂O. Powietrza od 2,7 kPa x 100 | TAK |  |
| 4 | Podgrzewany system oddechowy, możliwe wyłączenie/ włączenie podgrzewania przez użytkownika w konfiguracji systemu | TAK |  |
| 5 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 100 minut | TAK, PODAĆ |  |
| 6 | Blat roboczy z wbudowanym, regulowanym oświetleniem | TAK |  |
| 7 | Szuflada na akcesoria z trwałym zamknięciem (np.: zamek na klucz, blokada mechaniczna); wysokość szuflady mieszcząca pionowo ustawioną butelkę z anestetykiem wziewnym | TAK, PODAĆ |  |
| 8 | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie głównym respiratora | TAK |  |
| 9 | System bezpieczeństwa zapewniający co najmniej 25% udział O2 w mieszaninie z N2O | TAK |  |
| 10 | Elektroniczny mieszalnik: zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów i utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenie tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta | TAK |  |
| 11 | Aparat z czujnikami przepływu wdechowym i wydechowym. Czujniki termoanemometryczne (tzw. podgrzewane). Możliwa sterylizacja parowa czujników | TAK |  |
| 12 | Wirtualne przepływomierze prezentowane na ekranie aparatu | TAK |  |
| 13 | Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow | TAK |  |
| 14 | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z fun kcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum | TAK,OPISAĆ |  |
| 15 | Wbudowany przepływomierz O2 do niezależnej podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową, regulacja przepływu co najmniej od 0 do 18 l/min | TAK, PODAĆ |  |
| 16 | Miejsce aktywne do zamocowania dwóch parowników | TAK |  |
| 17 | W dostawie minimum 6 zbiorników jednorazowych z wapnem sodowanym, objętość pochłaniacza jednorazowego minimum 1200 ml | TAK, PODAĆ |  |
|  | Respirator, tryby wentylacji |  |  |
| 18 | Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym lub ekonomiczny respirator nie zużywający tlenu do napędu | TAK |  |
| 19 | Wentylacja kontrolowana objętościowo | TAK |  |
| 20 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo | TAK |  |
| 21 | Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym oddechów spontanicznych w trybie kontrolowanym objętościowo i w trybie kontrolowanym ciśnieniowo (VCV-SIMV/PS, PCV-SIMV/PS) | TAK |  |
| 22 | CPAP/PSV | TAK |  |
| 23 | Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji kontrolowanej np. na czas odsysania śluzu lub zmiany pozycji pacjenta), prezentacja na ekranie respiratora czasu pozostałego do zakończenia pauzy, czas trwania pauzy regulowany w zakresie do co najmniej 10 min | TAK, PODAĆ |  |
| 24 | Automatyczne przełączenie na gaz zastępczy: | TAK |  |
|  | -po zaniku O2 na 100 % powietrze |  |  |
|  | -po zaniku N2O na 100 % O2 |  |  |
|  | -po zaniku Powietrza na 100% O2 |  |  |
|  | we wszystkich przypadkach bieżący przepływ Świeżych Gazów pozostaje stały (nie zmienia się) |  |  |
| 25 | Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze | TAK |  |
|  | Regulacje |  |  |
| 26 | Zakres regulacji częstości oddechowej co najmniej od 4 do 100 odd/min | TAK, PODAĆ |  |
| 27 | Zakres regulacji plateau co najmniej od 0% do 50% | TAK, PODAĆ |  |
| 28 | Zakres regulacji I:E co najmniej od 5:1 do 1:5 | TAK, PODAĆ |  |
| 29 | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie kontrolowanym objętościowo co najmniej od 10 do 1500 ml | TAK, PODAĆ |  |
| 30 | Zakres regulacji czułości wyzwalacza przepływowego co najmniej od 0,3 l/min do 15 l/min | TAK, PODAĆ |  |
| 31 | Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie co najmniej od 10 do 80 hPa (cmH2O) | TAK, PODAĆ |  |
| 32 | Wspomaganie ciśnieniowe w trybie PSV regulowane w zakresie od 3 cmH2O do co najmniej 60 cmH2O | TAK, PODAĆ |  |
| 33 | Regulacja czasu narastania ciśnienia w fazie wdechowej (nie dotyczy czasu wdechu), podać zakres | TAK, PODAĆ |  |
| 34 | Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do 20 hPa (cmH2O); wymagana funkcja WYŁ (OFF) | TAK, PODAĆ |  |
| 35 | Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika | TAK |  |
| 36 | Zmiana nastawy PEEP powoduje automatyczną zmianę ciśnienia Pwdech (różnica pomiędzy PEEP i Pwdech pozostaje stała) możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika | TAK |  |
|  | Prezentacje |  |  |
| 37 | Prezentacja krzywych w czasie rzeczywistym: p(t), CO2 (t) | TAK |  |
| 38 | Funkcja timera (odliczanie do zera od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, wyświetlana na ekranie respiratora | TAK |  |
| 39 | Prezentacja ΔVT (różnicy między objętością wdechową a wydechową) | TAK |  |
| 40 | Funkcja stopera (odliczanie czasu od zera) pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, kontroli czasu; wyświetlana na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | Funkcjonalność |  |  |
| 41 | Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej minimum 15”, sterowanie: ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne, ekran wbudowany z przodu aparatu | TAK, PODAĆ |  |
| 42 | Pola parametrów wyświetlane na ekranie mogą być konfigurowane w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika | TAK |  |
| 43 | Możliwe ustawienie różnych kolorów parametrów, np. ciśnienia - czerwone, objętości - zielone, w celu łatwiejszego odczytu | TAK |  |
| 44 | Wyświetlanie ustawionych granic alarmowych obok mierzonego parametru, możliwe wyłączenie tej funkcji | TAK |  |
| 45 | Możliwe kontynuowanie wentylacji mechanicznej w przypadku gdy pomiar przepływu ulegnie awarii (uszkodzony czujnik przepływu) | TAK |  |
| 46 | Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii | TAK |  |
| 47 | Moduł gazowy w aparacie (pomiar w strumieniu bocznym): pomiary i prezentacja wdechowego i wydechowego stężenia: O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2, anestetyki (SEV, DES, ISO), automatyczna identyfikacja anestetyku, MAC skorelowany do wieku pacjenta | TAK |  |
| 48 | Powrót próbki gazowej do układu oddechowego | TAK |  |
| 49 | Eksport do pamięci zewnętrznej USB: widoku ekranu (tzw. PrtScr lub zrzut ekranu), Dziennika (tzw. Rejestr lub Dziennik Zdarzeń lub Logbook, gdzie zapisywane są parametry pracy), wyników Testu | TAK |  |
| 50 | Automatyczne wstępne skalkulowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i/lub wzrostu pacjenta | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
| 51 | Autoustawianie alarmów | TAK |  |
| 52 | Alarm ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
| 53 | Alarm objętości minutowej | TAK |  |
| 54 | Alarm bezdechu generowany na podstawie analizy przepływu, ciśnienia, CO2 | TAK |  |
| 55 | Alarm stężenia anestetyku wziewnego | TAK |  |
| 56 | Alarm braku zasilania w O2, Powietrze, N2O | TAK |  |
| 57 | Alarm wykrycia drugiego anestetyku | TAK |  |
| 58 | Alarm Niski xMAC. Możliwa dezaktywacja monitorowania xMAC jako zabezpieczenie przed pojawianiem się alarmu Niski xMAC gdy stężenie anestetyku spada pod koniec znieczulania | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
| 59 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, wersja drukowana, książkowa – nie dopuszcza się kserokopii, dodatkowo wersja elektroniczna | TAK |  |
| 60 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 61 | Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, zbiornik na wydzielinę o objętości minimum 700 ml. | TAK, PODAĆ |  |
| 62 | Dreny do podłączenia O2, N2O i Powietrza o dł. 5m każdy; wtyki typu AGA | TAK |  |
| 63 | Dodatkowe gniazda elektryczne, co najmniej 4 szt., zabezpieczone bezpiecznikami | TAK, PODAĆ |  |
| 64 | Całkowicie automatyczny test główny bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury | TAK |  |
| 65 | Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności | TAK |  |
| 66 | System ewakuacji gazów, zintegrowany, z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do odciągu szpitalnego, wskaźnik przepływu ewakuowanych gazów | TAK |  |
|  | Wymagane akcesoria dodatkowe |  |  |
| 67 | Zbiornik wielorazowy na wapno, możliwa sterylizacja parowa w temperaturze 134 st. C | TAK |  |
| 68 | Jednorazowe układy oddechowe, współosiowe, z pułapkami minimum 10 szt. (worek oddechowy 2 L, długość rur co najmniej 170 cm) | TAK, PODAĆ |  |
| 69 | Jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem – minimum 25 szt. | TAK, PODAĆ |  |
| 70 | Pułapki wodne do modułu gazowego - minimum 12 szt. | TAK, PODAĆ |  |
| 71 | Linie próbkujące - minimum 10 szt. | TAK, PODAĆ |  |
| 72 | Filtr mechaniczny jednorazowego użytku, przestrzeń martwa minimum 55 ml | TAK, PODAĆ |  |
| 73 | Filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci jednorazowego użytku, przestrzeń martwa minimum 25 ml, | TAK, PODAĆ |  |
| 74 | Maska anestezjologiczna jednorazowego użytku, z pierścieniem mocującym, standardowa, rozmiar 4,5 dla dorosłych (S,M) po minimum 20 szt., filtr przeciwpyłowy minimum 10 op., absorber jednorazowego użytku, poj. 1,2 l - minimum 6 szt., czujnik przepływu minimum 1 opakowanie | TAK, PODAĆ |  |
|  | Monitor do aparatu, wymagania ogólne |  |  |
| 75 | Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej co najmniej 15 cali, z wbudowanym zasilaczem sieciowym | TAK |  |
| 76 | Sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków, menu ekranowe w języku polskim. Stałe przyciski z dostępem do najczęściej używanych funkcji. | TAK |  |
| 77 | Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - nie cięższy niż 7,5 kg - wyposażony w uchwyt do przenoszenia - wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 5 godzin pracy - w komplecie system mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie monitora do transportu pacjenta - monitor jest gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu i na stanowisku bez sieci przewodowej | TAK, PODAĆ |  |
| 78 | Chłodzenie bez wentylatora | TAK |  |
| 79 | Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania parametrów do własnych wymagań. Ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 8. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. | TAK, PODAĆ |  |
| 80 | Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania przynajmniej 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora | TAK, PODAĆ |  |
| 81 | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów przynajmniej z 6 dni, z możliwością przeglądania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund | TAK, PODAĆ |  |
| 82 | Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 96 godzin | TAK, PODAĆ |  |
| 83 | Oprogramowanie realizujące funkcje: - kalkulatora lekowego - kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i natlenienia - obliczeń nerkowych | TAK |  |
| 84 | Możliwość wyświetlania danych z innego monitora pacjenta podłączonego do tej samej sieci, również w przypadku braku lub wyłączenia centrali | TAK |  |
| 85 | Wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne | TAK |  |
| 86 | Monitor mocowany i połączony z aparatem do znieczulania, wyświetla przebiegi dynamiczne, łącznie z pętlami oddechowymi, oraz wartości liczbowe danych z aparatu. | TAK |  |
|  | Możliwości monitorowania parametrów |  |  |
| 87 | Pomiar EKG | TAK |  |
| 88 | EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu | TAK |  |
| 89 | Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę | TAK |  |
| 90 | Pomiar odchylenia ST | TAK |  |
| 91 | Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 16 różnych arytmii | TAK |  |
| 92 | Pomiar saturacji i tętna (SpO2) | TAK |  |
| 93 | Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor lub równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru, z możliwością stosowania wszystkich czujników z oferty firmy Nellcor | TAK |  |
| 94 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi | TAK |  |
| 95 | Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin | TAK |  |
| 96 | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie | TAK |  |
| 97 | Inwazyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |
| 98 | Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru przynajmniej trzech ciśnień | TAK, PODAĆ |  |
| 99 | Pomiar temperatury | TAK |  |
| 100 | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur | TAK |  |
| 101 | Pomiary gazowe | TAK |  |
| 102 | Pomiar stężenia gazów anestetycznych, N2O, CO2, O2 czujnikiem paramagnetycznym. Wyniki pomiarów wyświetlane na ekranie monitora | TAK |  |
| 103 | Pomiar zwiotczenia | TAK |  |
| 104 | Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dopuszczalny pomiar za pomocą dodatkowego monitora. Dostępne metody stymulacji, przynajmniej: - Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4 - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów - Tetanus 50 Hz - Single Twitch | TAK, PODAĆ |  |
| 105 | Możliwość pomiarów przewodnictwa nerwowo mięśniowego | TAK |  |
| 106 | Możliwość stosowania czujników jednorazowych | TAK |  |
|  | Wymagane akcesoria pomiarowe |  |  |
| 107 | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod | TAK |  |
| 108 | Czujnik SpO2 dla dorosłych z przewodem przedłużającym | TAK |  |
| 109 | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych | TAK |  |
| 110 | Czujnik temperatury skóry | TAK |  |
| 111 | Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 1 torze | TAK |  |
| 112 | Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych | TAK |  |
| 113 | Kardiomonitory kompatybilne (współpracujące) w pełnym zakresie pracy z posiadanymi przez Zamawiającego aparatami do znieczulenia - ATLAN A 350 Drager | TAK |  |
| 114 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |

|  | PAKIET 2 | Kardiomonitory |
| --- | --- | --- |
| l.p. | przedmiot zamówienia | ilość | cena jednostkowa netto | vat | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa zaoferowanego przedmiotu zamówienia/model/marka |
| 1 | Kardiomonitory | 2 |  |  |  |  |  |  |

Netto słownie: .....................................................................................

VAT  słownie: .......................................................................................

Brutto słownie: .....................................................................................

Warunki graniczne:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wymóg | tak/nie/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor o budowie kompaktowej z niezależnymi, wbudowanymi na stałe modułami, zasilany z sieci 230 V AC i z wewnętrznego akumulatora przez min. 1 h | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora zapewniające pracę bez hałasu | TAK |  |
| 3. | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 19 cali i rozdzielczości min. 1200 x 1000 pikseli wbudowany w kardiomonitor | TAK, PODAĆ |  |
| 4. | Obudowa wyposażona w rączkę do przenoszenia kardiomonitora | TAK |  |
| 5. | Jednoczesna prezentacja min. 5 krzywych dynamicznych (min. 3 odprowadzeń ekg, krzywej pletyzmogramicznej i fali oddechu) na wybranym ekranie | TAK, PODAĆ |  |
| 6. | Możliwość wyboru ekranu umożliwiającego jednoczesną obserwację min. 9 fal dynamicznych (7 odprowadzeń ekg, fali oddechu i krzywej pletyzmograficznej) w przypadku zastosowania kabla ekg 5 żyłowego | TAK, PODAĆ |  |
| 7. | Trendy z min. 200 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż 5 s w całym okresie 200 h | TAK, PODAĆ |  |
| 8. | Ekran dotykowy, obsługa w języku polskim Możliwość zablokowania przez użytkownika ekranu dotykowego na czas transportu i dezynfekcji | TAK |  |
| 9. | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | TAK, PODAĆ |  |
| 10. | Zapis w pamięci monitora min. 400 zdarzeń alarmowych z zapisem wszystkich wartości liczbowych oraz min. 3 fal dynamicznych jednocześnie (fali EKG, fali SpO2 i fali oddechu) | TAK, PODAĆ |  |
| 11. | Monitor wyposażony w tryb prywatności: możliwość wstrzymania wyświetlania na ekranie monitora danych demograficznych pacjenta (numer ID, imię, nazwisko, płeć, wzrost, waga itp.) – bez usuwania ich z monitora | TAK |  |
| 12. | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych z min. 200 h monitorowania (z rozdzielczością nie gorszą niż 5 s w całym okresie min. 240 h) Jednocześnie ciągły zapis w pamięci kardiomonitora min. 5 monitorowanych fal dynamicznych (tj. min. 3 odprowadzeń EKG /I, II, III, aV/, fali pletyzmograficznej i fali oddechu metodą impedancyjną) z okresu min. 120 h. | TAK, PODAĆ |  |
| 13. | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 15 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) Możliwość zmiany kolorów fal i wyświetlanych wartości numerycznych przez użytkownika. Możliwość zmiany kolejności wyświetlanych parametrów przez użytkownika. | TAK, PODAĆ |  |
| 14. | Wbudowane złącze RJ-45 | TAK |  |
| 15. | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich zapisanych danych (wszystkich trendów z min. 200 h i min. 5 krzywych dynamicznych z min. 120 h) z pamięci kardiomonitora na Pendrive w celu odczytu i archiwizacji tych danych w komputerze użytkownika. | TAK, PODAĆ |  |
| 16. | Drugie złącze USB umożliwiające podłączenie myszki, klawiatury, czytnika kodów paskowych. | TAK |  |
| 17. | Kalkulator leków z tabelą rozcieńczeń i możliwością edytowania listy leków | TAK |  |
| 18. | Niezależny, wbudowany moduł EKG/ST/Arytm/Resp - monitorowanie z kabla 3 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min - obserwacja min. 3 odprowadzeń EKG jednocześnie (min. I, II, III odprowadzenie) z kabla 3 żyłowego - obserwacja 7 odprowadzeń EKG jednocześnie (I, II, III, aVr, aVl, aVf, Vn) po zastosowaniu kabla EKG 5 żyłowego - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową - analiza odcinka ST z 6 odprowadzeń jednocześnie z kabla 3 żyłowego - analiza HRV - analiza QT i QTc - analiza co najmniej 20 arytmii - prezentacja fali oddechu - niezależnie od min. 200 godzin trendu, statystyki HR z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach HR: średniej, średniej dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej - respiracja metodą impedancyjną - częstość oddechu w zakresie min. 5-150 /min - alarm bezdechu w zakresie min. od 5 do 50 s - prezentacja fali oddechu - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie do modułu: 2 kable EKG 3 żyłowe (możliwość wyjęcia samych zużytych końcówek z kabla EKG w celu ich wymiany na nowe bez konieczności wymiany całego kabla EKG), oraz 1 dodatkowy komplet 3 końcówek do kabla EKG | TAK |  |
| 19. | Niezależny, wbudowany moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax - prezentacja krzywej pletyzmograficznej - wartość saturacji w zakresie min. 1-100% - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm - możliwość ustawienia przez użytkownika: wysokiej czułości pomiarowej SpO2 oraz opóźnienia alarmu - załączana przez użytkownika funkcja wyłączania alarmu saturacji i tętna w momencie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego - wyposażenie do modułu: przedłużacz i 2 wielorazowe czujniki typu klips na palec | TAK, PODAĆ |  |
| 20. | Niezależny, wbudowany moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia - zakres min. 15-270 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 360 min - pomiar na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego - niezależnie od min. 200 godzin trendu, statystyki pomiarów ciśnienia z ostatnich 24 godzin zawierające informacje o wartościach: średniej, średniej dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej (dla wartości skurczowej, średniej i rozkurczowej) - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika - szybki dostęp do min. 1000 ostatnich pomiarów z menu ciśnienia z informacją o wartościach ciśnienia i czasie pomiaru - wyposażenie do modułu: wężyk z szybkozłączkami i 3 wielorazowe mankiety dla dorosłych (ROZM. M, L, XL) | TAK, PODAĆ |  |
| 21. | Niezależny, wbudowany moduł temperatury - prezentacja wartości - zakres pomiarowy min. od 0°C do 50°C - sonda powierzchniowa dla dorosłych | TAK |  |
| 22. | Możliwość rozbudowy kardiomonitora min. o kapnometrię, saturację dualną, ciśnienie krwawe w dwóch kanałach, rzut serca metodą kardiografii impedancyjnej, rzut serca metodą termodylucji, analizator gazów anestetycznych, zwiotczenie mięśni NMT, EEG, BIS, rejestrator termiczny z wydrukiem min. 4 fal jednocześnie | TAK, PODAĆ |  |
| 23. | Stojak jezdny ze stali nierdzewnej z półką pod kardiomonitor i z koszyczkiem na akcesoria na stabilnej podstawie wyposażonej w min. 5 łożyskowanych kół z możliwością blokady min. 2 kół | TAK |  |
| 24. | Waga kardiomonitora z wbudowanymi modułami i akumulatorem poniżej 7 kg | TAK |  |
| 25. | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |

|  | PAKIET 3 | Aparat EKG |
| --- | --- | --- |
| l.p. | przedmiot zamówienia | ilość | cena jednostkowa netto | vat | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa zaoferowanego przedmiotu zamówienia/model/marka |
| 1 | Aparat EKG | 1 |  |  |  |  |  |  |

Netto słownie: .....................................................................................

VAT  słownie: .......................................................................................

Brutto słownie: .....................................................................................

Warunki graniczne:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wymóg | tak/nie/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12-kanałowy elektrokardiograf | TAK |  |
| 2 | Wyświetlacz graficzny (minimum 7″) wyposażony w dotykowy panel | TAK, PODAĆ |  |
| 3 | Zapis i wydruk w trybie 3, 6 lub 12 przebiegów EKG na drukarce aparatu (szerokość papieru: 112 mm) | TAK |  |
| 4 | Zautomatyzowana analiza i interpretacja badań (wyniki zależne od wieku i płci pacjenta) | TAK |  |
| 5 | Praca w trybie Manual lub Auto | TAK |  |
| 6 | Wykonanie minimum 130 badań automatycznych w trybie akumulatorowej pracy | TAK, PODAĆ |  |
| 7 | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i prezentacja wyniku na wyświetlaczu | TAK |  |
| 8 | Wykryte pobudzenia sygnalizowane dźwiękowo | TAK |  |
| 9 | Filtry: zakłóceń sieciowych, izolinii, zakłóceń mięśniowych | TAK |  |
| 10 | Wykrywanie oraz prezentacja impulsów stymulujących | TAK |  |
| 11 | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | TAK |  |
| 12 | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | TAK |  |
| 13 | Konfiguracja ustawień aparatu | TAK |  |
| 14 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
| 15 | Wózek w zestawie | TAK |  |
| 16 | Prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s | TAK |  |
| 17 | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK |  |
| 18 | Elektrody kończynowe klipsowe EKK | TAK |  |
| 19 | Elektrody przyssawkowe EPP | TAK |  |
| 20 | Kabel EKG KEKG 30 | TAK |  |
| 21 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |

- Termin wykonania zamówienia/umowy - Zgodnie z zapisami SWZ tj. :

PAKIET 1 – Aparat do znieczuleń – realizacja w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy

PAKIET 2 – Kardiomonitory  –  realizacja w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy

PAKIET 3 – Aparat EKG  –  realizacja w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy

- Wraz z przedmiotem zamówienia dostarczymy:

- Instrukcje obsługi,

- Paszport techniczny,

- Dokument gwarancyjny,

- Warunki płatności - Zgodnie z zapisami SWZ tj. 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT;

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;

- Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą, na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i nie wnosimy żadnych uwag.

- Oświadczamy, że w cenie złożonej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotowego zamówienia; cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia

i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest kompletna.

- Oświadczamy, że (niepotrzebne skreślić):

- zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie,

- zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia:

...........................................................Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez Podwykonawcę*

..............................................................Firma (nazwa, pod którą działa) Podwykonawcy **

* Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy.

** Wykonawca jest zobowiązany podać firmę Podwykonawcy, o ile jest to wiadome.

- Informujemy, zgodnie z art. 225  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, że wybór naszej oferty nie będzie/będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Powyższy obowiązek podatkowy dotyczy: ........................................................................... (wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego), objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) wynosi: ........................................................................... zł. (wpisać wartość netto towaru/towarów lub usługi/usług wymienionych powyżej, bez kwoty podatku), a stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie wynosi ........................................................................... %.

- Wadium w kwocie _____________zł zostało wniesione w dniu ....................................................... w formie ...........................................................................

Numer konta, na które należy dokonać zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej po zakończeniu postępowania: ...........................................................................

Adres mailowy gwaranta, na który należy przesłać informację o zwolnieniu wadium wniesionego w innej formie niż pieniężna, po zakończeniu postępowania:…………………………………………………………………………………….

- Czy wykonawca jest (właściwe należy zaznaczyć)?

[  ] mikroprzedsiębiorstwem

[  ] małym przedsiębiorstwem

[  ] średnim przedsiębiorstwem

[  ] dużym przedsiębiorstwem

[  ] osoba fizyczną prowadzącą jednoosobową działalnością gospodarczą;

[  ] osoba fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;

[  ] innym podmiotem niewymienionym powyżej ...........................................................................

- W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania (właściwe należy zaznaczyć):

[   ] wraz z ofertą składamy odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / odpis informację innego właściwego rejestru (niepotrzebne skreślić),

[ ] wskazujemy dane umożliwiające dostęp do dokumentów wskazanych powyżej za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych: ...........................................................................

[  ] wraz z ofertą składamy pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

- Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, a także pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 k.k.), że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i załączonych do niej dokumentach są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe i opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1)	...........................................................................

2)	...........................................................................

3)	...........................................................................

4)	...........................................................................

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu.

Podpis wykonawcy

# Footnotes

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).