# Płock, dnia 14.07.2023 roku

MZD-NZ.391.10.2023.MS

wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W- ulicy Fryderyka Chopina w Płocku"

Zamawiający  - Miejski Zarząd Dróg informuje, iż do ww. postępowania wpłynęła następujące pytania:

Zapytanie nr 3

W związku z ogłoszenie przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 5213 W- ulicy Fryderyka Chopina w Płocku" zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ:

- Prosimy o potwierdzenie, czy przedmiar robót jest obowiązujący i zawiera wszystkie wymagane roboty i ilości niezbędne do wykonania zadania.

- Z racji braku projektu rozbiórek, prosimy o potwierdzenie, że wszystkie ilości rozbiórek są ujęte w przedmiarze robót.

- Prosimy uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje wykonania zatok parkingowych z kostki szarej, powierzchnia około 120m2.

- W projekcie pkt 6.6.4 Konstrukcja nawierzchni zatok parkingowych jest warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31.5mm o grubości 15 cm, natomiast w przekrojach konstrukcyjnych jest grubość 20 cm. Prosimy o wskazanie prawidłowej grubości warstwy jaką należy wykonać podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego na zatokach parkingowych.

- W konstrukcji pod chodnik i opaskę jest podbudowa betonowa bez dylatacji, stabilizacja Rm=2,5Mpa wg. przedmiaru robót 13 cm, wg przekroju konstrukcyjnego 10 cm. Prosimy o wskazanie prawidłowej grubości podbudowy betonowej Rm=2,5Mpa.

- W konstrukcji ścieżki rowerowej jest podbudowa betonowa bez dylatacji, stabilizacja Rm=2,5Mpa wg. przedmiaru robót 13 cm, wg przekroju konstrukcyjnego 10 cm. Prosimy o wskazanie prawidłowej grubości podbudowy betonowej Rm=2,5Mpa.

- Wg przedmiaru robót pozycja 27. należy wbudować obrzeża w ilości 4.071,00m, natomiast wg projektu zagospodarowania terenu wynika, że jest to ilość około 2.100,00m. Prosimy o wskazanie miejsca na mapie pozostałej iloścu   obrzeży do wbudowania.

- W przedmiarze robót jest dział 3: Odtworzenie nawierzchni w miejscu wymiany wpustów, remont nawierzchni w kierunku ul. Otolińkiej. Prosimy o wskazanie na mapie dokładnego zakresu wykonania nakładki.

- Na szczególe konstrukcyjnym rys. 1)4 jest wrysowane połączenie nawierzchni chodnika i zjazdu z obrzeża 8x30, natomiast wg projektu zagospodarowania terenu należy wykończyć zjazd krawężnikiem kamiennym. Prosimy o wskazanie prawidłowego obramowania zjazdu indywidulanego z kostki betowe

Odpowiedź 3

- Przedmiar robót jest poglądowy, obowiązuje tylko w zakresie remontu - rozbiórki i odtworzenia.

- Wszystkie ilości rozbiórek dotyczące remontu są ujęte w przedmiarze robót, pozostałe zgodnie z dokumentacją. Przedmiar robót jest poglądowy,  obowiązuje tylko w zakresie remontu - rozbiórki i odtworzenia.

- Wykonania zatok parkingowych z kostki szarej, powierzchnia około 120m2 zgonie z dokumentacją projektową należy uwzględnić w wycenie robót.

- W konstrukcja nawierzchni zatok parkingowych należy przyjąć konstrukcję jaka jest w przekrojach konstrukcyjnych tj. grubość 20 cm. Należy wykonać podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego na zatokach parkingowych grubość 20 cm.

- Prawidłowa grubości podbudowy betonowej Rm=2,5Mpa zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym chodnika  10 cm

- Prawidłowa grubości podbudowy betonowej Rm=2,5Mpa zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym ścieżki rowerowej  10 cm

- Ilość obrzeży należy przyjąć zgodnie z  projektem zagospodarowania terenu w ilość około 2.100,00m.

- Ilość m2 wykonania nakładki należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

- Połączenie nawierzchni chodnika i zjazdu  należy wykonać z obrzeża 8x30.

Maria Goździkowska

Z-ca dyrektora

Miejskiego Zarządu

Dróg w Płocku

Otrzymują:

- adresat;

- MZD-NZ – a.a.

Sporządziła: Izabela Cijarska, Magdalena Śmigielska 24- 3640138.