Zał. Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

GAŚNICE, URZĄDZENIE GAŚNICZE.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem parametrów i wymagań technicznych.

- Gaśnica wodna mgłowa GWM 6x AF	                     CPV 35111300-8

10 sztuk

spełniających wymagania:

1. Produkt wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz.1002, z późn.zm.), w tym spełniający wymagania techniczno-użytkowe opisane w pkt. 7.1. „Gaśnice przenośne” załącznika do niniejszego rozporządzenia.

- Urządzenia gaśnicze muszą być oznakowane kodem kreskowym zgodnie z Decyzją Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej.

- Musi  posiadać znak CE.

- Musi posiadać Świadectwo Dopuszczenia CNBOP.

- Posiadać zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwiający kontrolę gaśnicy.

- Konstrukcja zaworu ma umożliwiać czasowe przerwanie gaszenia.

- Możliwość wielokrotnego napełniania gaśnicy.

- Zbiornik gaśnicy na zewnątrz pokryty farbą poliestrowa odporną na promienie UV, a wewnątrz pokryty powłoką antykorozyjną.

- Dane techniczne:

- skuteczność gaszenia; 13A do 25F,

- masa środka gaśniczego minimum 6 l,

- czynnik roboczy: N2,

- czas działania: minimum 9 s,

- ciśnienie robocze; minimum 12 bar,

- zakres temperatur stosowania: +5ºC / +60ºC,

- masa całkowita: maksymalna do 10 kg,

- maksymalne napięcie gaszonego urządzenia: 1000V,

- całkowita wysokość: maksymalna do 600 mm,

- średnica zbiornika: maksymalnie do 180 mm,

- Rok produkcji: 2020.

- Minimum 12 miesięcy gwarancji.

2. Urządzenie gaśnicze GSE-2x 				CPV 35111320 - 4											50 sztuk

Wymagania:

- Produkt wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz.1002, z późn.zm.), w tym spełniający wymagania techniczno-użytkowe opisane w pkt. 7.1. „Gaśnice przenośne” załącznika do niniejszego rozporządzenia.

- Urządzenia gaśnicze muszą być oznakowane kodem kreskowym zgodnie z Decyzją Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 
3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania 
w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej.

- Musi posiadać znak CE.

- Stosowane przeciwko pożarom sprzętu elektronicznego.

- Rok produkcji: 2020.

- Minimum 12 miesięcy gwarancji.

- Masa środka gaśniczego 2 kg.

- Czynnik roboczy dwutlenek węgla (CO2).

- Czas działania minimum 6 sekund.

- Urządzenie nie powinno powodować tzw. szoku termicznego gaszonych urządzeń.

- Zastosowanie w zakresie temperatur: od – 20°C do + 60°C.

- Produkt bezpieczny dla ludzi i przyjazny dla środowiska.

- Urządzenie przeznaczone na wyposażenie budynków i obiektów.

UWAGA:

Wykonawca,  w arkuszu ofertowym ma podać pełną nazwę wyrobu 
i nazwę producenta.

Na etapie postępowania przetargowego Wykonawca na wezwanie Zamawiającego  przedstawia wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP, deklarację zgodności CE, kartę katalogową umożliwiającą jednoznaczną identyfikację wyrobu.

Dokumenty wymagane przy dostawie: ważne świadectwo CNBOP oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Wszędzie  tam, gdzie Zamawiający posługuje się nazwami norm, sformułowanie takie należy rozumieć jako wymaganie przywołanej normy lub normy równoważnej.