Poznań, dnia 29.10.2018 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

  - Wymagania ogólne

  - Przedmiotem zamówienia jest przenośny tester radiokomunikacyjny, pozwalający na dokonywanie pomiarów analogowych i cyfrowych urządzeń radiokomunikacyjnych oraz torów antenowych.

  - Tester radiokomunikacyjny powinien być przeznaczony do prac serwisowych urządzeń mobilnych oraz stacji bazowych.

  - Tester radiokomunikacyjny powinien pozwalać na pomiary urządzeń radiokomunikacyjnych analogowych oraz standardu ETSI-DMR.

  - Tester radiokomunikacyjny powinien mieć możliwość dostosowania (poprzez opcjonalne wyposażenie - upgrade) do pomiarów systemów trunkingowych oraz łączności cyfrowej standardu ETSI TETRA.

  - Wymagania szczegółowe

| L.p. | Wymagane parametry techniczne i wyposażenie przenośnego testera radiokomunikacyjnego |
| --- | --- |
| 1. | Realizacja pomiarów parametrów sprzętu radiokomunikacyjnego – radiotelefonów stacjonarnych, przewoźnych, noszonych, stacji retransmisyjnych pracujących w systemach: - analogowych FM (z modulacją F3E), - cyfrowych standardu DMR (z modulacją 4FSK) wg. ETSI TS 102 361. |
| 2 | Możliwość rozszerzenia o realizację pomiarów parametrów sprzętu radiokomunikacyjnego pracującego w standardzie ETSI TETRA poprzez zakup lub nieodpłatną aktualizację, licencji oprogramowania albo rozszerzenia o dodatkową kartę. |
| 3 | Wbudowane procedury umożliwiające zautomatyzowanie pomiarów i strojenia radiotelefonów pracujących w standardzie ETSI DMR, noszonych i przewoźnych. |
| 4 | Realizacja pomiaru parametrów nadawczo – odbiorczych radiotelefonów pracujących w zakresie częstotliwości co najmniej od 1 MHz do minimum 1 GHz dla dupleksu i simpleksu. |
| 5 | Pomiar parametrów sprzętu radiokomunikacyjnego musi być zgodny z obowiązującymi normami w Polsce (w tym ze zharmonizowanymi normami europejskimi). |
| 6 | Wewnętrzny analizator widma w zakresie częstotliwości pracy testera. |
| 7 | Wewnętrzny generator sygnałowy o rozdzielczości 1 Hz. |
| 8 | Szerokopasmowy miernik mocy RF umożliwiający bezpośredni pomiar mocy do minimum 100 W (bez zewnętrznych tłumików) z zabezpieczeniem do 100 W, w zakresie co najmniej od 0,1 W do 100 W, dla impedancji wyjściowej nadajników 50 Ω. |
| 9 | Modulacja wewnętrzna FM i AM. |
| 10 | Demodulacja FM i AM. |
| 11 | Tester powinien umożliwiać pomiar dewiacji. |
| 12 | Tester powinien umożliwiać pomiar częstotliwości RF. |
| 13 | Tester powinien posiadać funkcję generatora śledzącego do strojenia filtrów, w tym filtrów dupleksowych i kombinerów. |
| 14 | Tester powinien umożliwiać pomiary parametrów WFS anten oraz lokalizację uszkodzeń fiderów antenowych. |
| 15 | Tester powinien posiadać funkcję oscyloskopu. |
| 16 | Wewnętrzne generatory audio i funkcyjny oraz filtr do pomiarów audio. |
| 17 | Możliwość użycia markerów na przebiegach analizowanych sygnałów. |
| 18 | Czytelny kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 8" do zobrazowania wykonywanych pomiarów. |
| 19 | Wbudowany port do zapisu wyników pomiarów na zewnętrznym nośniku pamięci USB. |
| 20 | Obudowa testera musi posiadać uchwyty umożliwiające jego bezpieczny transport. |
| 21 | Tester powinien być wyposażony w transportową torbę ochronną lub osłonę pulpitu czołowego i gniazd wejściowych / wyjściowych. Ponadto wymagane są niezbędne: - przewody pomiarowe w.cz. zakończone złączami BNC oraz N, - przewody pomiarowe m.cz. zakończone wtykami BNC oraz typu „banan”, - kalibrator do kalibrowania kabli pomiarowych 50 Ω, (open, short, load, true) wykonany w standardzie złącz typu N (F-żeńskie), - sondy pomiarowe wraz z oscyloskopową, które są niezbędne do realizacji wymaganych funkcjonalności testera. |
| 22 | Urządzenie powinno być zasilane z sieci 230V / 50 Hz. Ponadto urządzenie powinno posiadać wewnętrzny akumulator oraz możliwość zasilania z instalacji samochodowej 12V DC (w tym przypadku wymagany jest odpowiedni przewód o długości nie mniejszej niż 1 m, zakończony wtykiem do gniazda zapalniczki samochodowej). |
| 23 | Wymagana jest szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej oraz w elektronicznym formacie otwieranym przez ogólnodostępne edytory. |
| 24 | Wykonawca powinien dostarczyć bezterminowe licencje, hasła, klucze na wszystkie wymagane funkcje testera w sytuacji, gdy przewidziane są przez producenta urządzenia lub przepisy prawa. |
| 25 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie trwania gwarancji. |
| 26 | Gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące na tester i wszystkie komponenty składające się na jego wyposażenie, z bezpłatną kalibracją testera w kolejnych latach obowiązującej gwarancji. |
| 27 | Karta gwarancyjna, certyfikat CE i inna niezbędna dokumentacja. |

  - Wymagania gwarancyjne i serwisowe

  - Definicje:

- przez awarię rozumie się każdą niesprawność oraz dysfunkcję urządzeń i oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy skutkującą brakiem możliwości przeprowadzenia pomiarów i testów urządzeń radiokomunikacyjnych.

- przez uszkodzenia rozumiane są dysfunkcje dostarczonego testera radiokomunikacyjnego  nie będące awariami.

- awarie i uszkodzenia obejmują również wady i błędy w działaniu urządzeń i oprogramowania ujawnione w trakcie eksploatacji.

  - Wykonawca udziela na oferowany przedmiot umowy (bezpłatną) gwarancję na okres minimum 24 miesięcy, w tym bezpłatne kalibracje w kolejnych latach trwania gwarancji.

  - Okres gwarancji na przedmiot zamówienia rozpoczyna się od daty podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Końcowego z wynikiem pozytywnym przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

  - Gwarancja obejmuje:

- wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnienie deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych;

- naprawę wykrytych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe;

- usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu urządzeń 
i oprogramowania.

  - Wykonawca gwarantuje usunięcie awarii w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i uszkodzenia w ciągu 21 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

  - Jeżeli naprawa uszkodzonego sprzętu nie będzie możliwa w terminach, 
o których mowa w pkt. 3.5 i 3.6, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas naprawy, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin liczonych od dnia wyznaczonego na zakończenie wykonania naprawy, urządzenia zastępczego, spełniającego te same parametry i zgodnego funkcjonalnie z naprawianym urządzeniem. Dostarczenie urządzenia zastępczego w terminie, nie powoduje naliczenia przez Zamawiającego kar gwarancyjnych.

  - W ramach usuwania awarii lub uszkodzeń, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu funkcjonalnego sprzed awarii, w rozumieniu prawidłowego działania sprzętu oraz wszystkich zainstalowanych komponentów i oprogramowania.

  - Szczegółową procedurę zgłaszania awarii lub uszkodzeń, w tym formularze zgłoszeniowe, opracuje Wykonawca i przedstawi ją do zatwierdzenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy.

  - Wykonawca poniesie koszty związane z dostarczeniem naprawionego sprzętu do siedziby użytkownika końcowego.

  - W trakcie trwania okresu gwarancji Wykonawca zobowiązuje się dostarczać aktualne wersje oprogramowania (poprawki i uaktualnienia), bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych przez Zamawiającego. Wymóg ten nie dotyczy poprawek i uaktualnień ogólnie dostępnych na stronach internetowych producenta. Dostawa aktualnych wersji oprogramowania winna być uwzględniona w cenie oferty.

  - W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia technicznego.

  - Wykonawca do dostarczonego sprzętu, będącego przedmiotem umowy, dołączy kartę gwarancyjną zawierającą numer seryjny, termin i warunki ważności gwarancji, świadectwo legalizacji/kalibracji przyrządu, adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne.

  - W okresie gwarancji Wykonawca zapewni stały kontakt w celu udzielania konsultacji i pomocy technicznej w dni robocze w godz. 9-14 pod dostępnym na stronie internetowej Wykonawcy numerem telefonu.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uruchomienie oraz poprawne funkcjonowanie urządzenia będącego Przedmiotem Zamówienia.

  - Aktualizacja oprogramowania przez przeszkolonych przez Wykonawcę przedstawicieli Zamawiającego nie narusza warunków gwarancji.

- Szkolenia

  - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla 5 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia. Szkolenie powinno obejmować część teoretyczną oraz praktyczną, z wyraźnym naciskiem na ćwiczenia praktyczne w wymiarze co najmniej 8 godzin.

  - Wykonawca opracuje program szkolenia.

  - Szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego, ewentualnie w innym dogodnym miejscu na terenie miasta Poznania.

  - Szkolenie przeprowadzone zostanie w języku polskim.

  - Wykonawca przekaże wszystkim uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe sporządzone w języku polskim.

  - Fakt przeprowadzenia szkolenia musi zostać potwierdzony Protokołem Szkolenia zawierającym podpisy pracowników Zamawiającego biorących udział w szkoleniu oraz przedstawiciela Wykonawcy.

Podpis kierownika komórki

organizacyjnej KWP