Załącznik Nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zakup aparatów do diagnostyki ultrasonograficznej i haka automatycznego

NR REFERENCYJNY: ZP/PN/11/02/2024

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

PAKIET Nr 2 ZAKUP APARATU DO DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNEJ

TABELA NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, model/typ, rok produkcji nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H= (F+G) | I |
| 1. | APARAT DO DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNEJ | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto ; brutto w PLN (w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |

TABELA NR 2: WARUNKI  TECHNICZNE

Wymagania techniczne bezwzględne i podlegające ocenie jakościowej (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest

to warunek graniczny, niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty)

| Lp. | Zakres przedmiotu zamówienia | Wartość wymagana/graniczna określona przez Zamawiającego | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Wartość oferowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT DO DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNEJ |  |  |  |
| 1.1 | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot (rok produkcji 2024) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.2 | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury | TAK |  |  |
| 1.3 | Ciężar aparatu max. 150 kg | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.4 | Płaski monitor wysokiej rozdzielczości min. 1900 x 1000 pixeli, kolorowy, o przekątnej ekranu minimum 22” ≤ 22,5” - 0 pkt > 22,5” - 1 pkt | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.5 | Możliwość obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.6 | Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.7 | Klasyczna klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.8 | Ekran dotykowy o przekątnej minimum 11 cali do sterowania aparatu ≤ 12” - 0 pkt > 12” - 1 pkt | TAK/PODAC |  |  |
| 1.9 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej o minimum 7.500.000 kanałach przetwarzania ≤ 8. 000. 000 - 0 pkt > 8. 000. 000 - 3 pkt | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.10 | Dynamika systemu, minimum 265 dB ≤ 270 dB - 0 pkt > 270 dB - 3 pkt | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.11 | Zakres częstotliwości pracy głowic, min. 2,0-18,0 MHz | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.12. | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych minimum 4 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.13 | Wbudowany twardy dysk o pojemności min. 1 TB | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.14 | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE: minimum 4000 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.15 | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE > 360 s | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |
| 1.17 | B-mode. | TAK |  |  |
| 1.18 | Głębokość penetracji aparatu obejmująca zakres od 2,0 – 40,0 cm ˂ 45 cm - 0 pkt ≥ 45 cm - 3 pkt | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.19 | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) – minimum 7 stopni ustawienia (np. Sono CT) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.20 | Cyfrowa filtracja szumów „specklowych” – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.21 | Podział ekranu na minimum 4 obrazy | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.22 | Zoom dla obrazów zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia ≥ 20x | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.23 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |  |
| 1.24 | Obrazowanie w trybie B z dwoma lub więcej częstotliwościami nadawczymi jednocześnie – bliższe pole obrazu tworzone na podstawie wyższych częstotliwości, a dalsze - na podstawie niższych | TAK/OPISAĆ |  |  |
| 1.25 | Funkcja redukcji cieni ultradźwiękowych na obrazach 2D | TAK |  |  |
| 1.26 | M-mode | TAK |  |  |
| 1.27 | Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |  |
| 1.28 | Maksymalna obrazowana prędkość przepływu w kolorowym dopplerze bez aliasingu ≥ 4 m/s | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.29 | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia 2D i koloru na obrazach z pamięci Cine i odtwarzanych z twardego dysku | TAK |  |  |
| 1.30 | Power Doppler (PD) i Power doppler z detekcją kierunku przepływu | TAK |  |  |
| 1.31 | Obrazowanie wolnych przepływów bez wykorzystania zjawiska dopplera, oparte na śledzeniu „plamek” | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.32 | Kolorowy doppler tkankowy | TAK |  |  |
| 1.33 | Doppler pulsacyjny (PWD). | TAK |  |  |
| 1.34 | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 7 m/s. ˂ 7,5 m/s - 0 pkt ≥ 7,5 m/s - 3 pkt | TAK/PODAC |  |  |
| 1.35 | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-14 mm. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.36 | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku | TAK |  |  |
| 1.37 | Doppler ciągły (CW) | TAK |  |  |
| 1.38 | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w Dopplerze ciągłym ≥ 11 m/s. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.39 | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 1.40 | Obrazowanie 3D/4D z oferowanych głowic volumetrycznychconvex | TAK |  |  |
| 1.41 | Ilość linii obrazowych w pojedynczym obrazie B ≥ 1000 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.42 | Ilość obrazów w trybie B składających się na obraz 3D ≥ 4000 | TAK |  |  |
| 1.43 | Prędkość obrazowania 4D > 45 obrazów 3D/s | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.44 | Liczba objętości w trybie 4D w pamięci dynamicznej CINE: minimum 350 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.45 | Obrazowanie 3D z wykorzystaniem funkcji akwizycji w układzie skrzyżowanych ultradźwięków | TAK |  |  |
| 1.46 | Obrazowanie 3D z Kolor Doppler i Power Doppler w 3 płaszczyznach | TAK |  |  |
| 1.47 | Rendering przestrzenny przepływów w naczyniach (uwidocznienie tylko przepływu) oraz z obrazem otaczających tkanek | TAK |  |  |
| 1.48 | Obrazowanie tomograficzne – jednoczesne obrazowanie minimum 7 równoległych warstw z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi – w czasie rzeczywistym i na zapamiętanych obrazach 3D | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.49 | Oprogramowanie do biopsji pod kontrolą obrazu 4D | TAK |  |  |
|  | OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |  |  |  |
| 1.50 | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. | TAK |  |  |
| 1.51 | Pomiary ginekologiczne: macica (długość, szerokość, wysokość) objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) endometrium długość szyjki macicy pomiary pęcherzyków tętnice jajników: PS, ED, RI | TAK |  |  |
| 1.52 | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (min. Vmax, Vmin, PI, RI, HR) | TAK |  |  |
| 1.53 | Pomiary i kalkulacje położnicze, w tym AFI, waga płodu | TAK |  |  |
| 1.54 | Automatyczny pomiar NT – automatyczny obrys badanego obszaru i wyznaczenie wartości NT | TAK |  |  |
| 1.55 | Automatyczny pomiar BPD i HC na obrazie główki płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości) | TAK |  |  |
| 1.56 | Automatyczny pomiar AC na obrazie brzuszka płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości) | TAK |  |  |
| 1.57 | Automatyczny pomiar FL na obrazie kości udowej płodu (automatyczny pomiar długości i wyznaczenie wartości) | TAK |  |  |
| 1.58 | Automatyczny pomiar HL na obrazie kości przedramienia płodu (automatyczny pomiar długości i wyznaczenie wartości) | TAK |  |  |
| 1.59 | Automatyczny pomiar BPD, HC, CM, Vp, Cereb, OFD na trójwymiarowym (wielopłaszczyznowym) skanie główki płodu | TAK |  |  |
| 1.60 | Pomiary Z-Score | TAK |  |  |
| 1.61 | Protokół do różnicowania zmian nowotworowych wg IOTA | TAK |  |  |
| 1.62 | Raport z badania ginekologicznego | TAK |  |  |
| 1.63 | Raport z badania położniczego | TAK |  |  |
| 1.64 | Raport z badania położniczego w ciąży mnogiej, min. dla 3 płodów | TAK |  |  |
| 1.65 | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej | TAK |  |  |
|  | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |  |
| 1.66 | GŁOWICA CONVEX 2D do badań położniczych i ginekologicznych, wykonana w technice pojedynczego, spolaryzowanego kryształu (np. PureCristal, Single Cristal) lub matrycowej | TAK/PODAĆ TYP GŁOWICY |  |  |
| 1.67 | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 4,0 – 8,0 MHz. | TAK/PODAC |  |  |
| 1.68 | Ilość kryształów: minimum 192 | TAK/PODAC |  |  |
| 1.69 | Kąt obrazowania w trybie B minimum 90º | TAK/PODAC |  |  |
| 1.70 | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |  |
| 1.71 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| 1.72 | Kolorowy doppler tkankowy | TAK |  |  |
| 1.73 | CW-doppler w czasie rzeczywistym z regulacją położenia wiązki | TAK |  |  |
| 1.74 | GŁOWICA OBJĘTOŚCIOWA (3D/4D) TYPU CONVEX do badań położniczych | TAK/PODAĆ TYP GŁOWICY |  |  |
| 1.75 | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 2,5 – 7,5 MHz. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.76 | Ilość kryształów: minimum 192 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.77 | Kąt obrazowania w trybie B minimum 85º | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.78 | Obszar skanowania 3D/4D minimum 85ºx80º | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.79 | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |  |
| 1.80 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| 1.81 | Kolorowy doppler tkankowy | TAK |  |  |
| 1.82 | CW-doppler TAK/NIE NIE - 0 pkt. TAK – 3 pkt | TAK/NIE PODAĆ |  |  |
| 1.83 | GŁOWICA ENDOVAGINALNA (2D) | TAK/PODAĆ TYP GŁOWICY |  |  |
| 1.84 | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 5,0 – 9,0 MHz | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.85 | Obrazowanie w technice harmonicznej | TAK |  |  |
| 1.86 | Kąt obrazowania w trybie B minimum 181º ˂ 185° cm - 0 pkt ≥ 185° cm - 3 pkt | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.87 | Ilość kryształów min 192 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.88 | Promień czoła głowicy w zakresie 9 – 12 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.89 | Głębokość obrazowania minimum 15 cm | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | ARCHIWIZACJA |  |  |  |
| 1.90 | Videoprinter monochromatyczny formatu A6 | TAK |  |  |
| 1.91 | Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów | TAK |  |  |
| 1.92 | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 1 TB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW | TAK |  |  |
| 1.93 | Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na płyty DVD i zewnętrzne dyski HDD o pojemności minimum 500 GB przez gniazdo USB | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.94 | Zapis obrazów na płytach DVD w formatach: jpeg, avi (MPEG-4), DICOM | TAK |  |  |
| 1.95 | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. Gniazdo USB z przodu lub z boku aparatu | TAK |  |  |
| 1.96 | Gniazda wyjściowe obrazu z aparatu: S-video, VGA, DVI lub HDMI | TAK |  |  |
| 1.97 | Eksport obrazów przestrzennych w formatach drukarek 3D: STL, OBJ, 3MF | TAK |  |  |
| 1.98 | Interfejs sieciowy DICOM | TAK |  |  |
|  | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY |  |  |  |
| 1.99 | Anatomiczny M-mode | TAK |  |  |
| 1.100 | Elastografia z oferowanej głowicy endovaginalnej z analizą ilościową i obliczeniami funkcji Ratio i Strain | TAK |  |  |
| 1.101 | Pseudotrójwymiarowy tryb wizualizacji przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi (np. S-Flow, RadiantFlow, SMI) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.102 | Możliwość swobodnego ustawienia źródła światła podświetlającego rekonstruowaną bryłę w trybie 3D. Możliwość ustawienia do 3 różnych źródeł światła jednocześnie. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.103 | Rekonstrukcja trójwymiarowa z wykorzystaniem innego, ciemniejszego koloru do cieniowania głębszych lub przysłoniętych struktur | TAK |  |  |
| 1.104 | Oprogramowanie do automatycznego obrysu struktury i automatycznego obliczania objętości na obrazach w trybie 3D. | TAK |  |  |
| 1.105 | Oprogramowanie do obliczania % unaczynienia tkanki w obrazach 3D | TAK |  |  |
| 1.106 | Obrazowanie do oceny drożności jajowodów przy użyciu środka kontrastowego (HyCoSy) | TAK |  |  |
| 2 | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| 2.1 | Wykonawca zapewni, dla przedmiotu zamówienia naprawy, serwis gwarancyjny (serwis oraz naprawy gwarancyjne będą świadczone przez autoryzowany serwis producenta), przeglądy i konserwacje zgodnie z wymaganiami producenta przedmiotu zamówienia, nie rzadziej niż raz w roku. Po upływie terminu gwarancji Wykonawca wskaże (określi) autoryzowany punkt serwisowy, który będzie pełnił serwis pogwarancyjny na koszt i ryzyko Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy i określonego w niej odrębnego wynagrodzenia. | TAK |  |  |
| 2.2 | W czasie trwania gwarancji obowiązkowe przeglądy okresowe będą wykonywane bezpłatnie. Przeglądy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  |  |
| 2.3 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego urządzenia na terenie Polski (dokument zostanie złożony zgodnie z zapisem pkt. 9.3.7 SWZ) | TAK |  |  |
| 2.4 | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały dostarczony przedmiot zamówienia (cały system: aparat, głowice, akcesoria) na okres…… miesięcy (minimum 24 miesiące). | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.5 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalnie 2 dni robocze. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.6 | Czas naprawy urządzenia bez konieczności wymiany części lub podzespołów – w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy maksymalnie do 10 dni roboczych. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.7 | W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy i usunięcia na własny koszt wad/awarii/błędów/usterek przedmiotu zamówienia, w tym wymiany części zamiennych, nie powstałych z winy Zamawiającego. Gwarancja Wykonawcy obejmuje w szczególności: koszt usunięcia wad/awarii/błędów/usterek, naprawy, wymiany, konserwacji, dojazdu do Zamawiającego, transportu przedmiotu zamówienia od i do Zamawiającego, czas pracy serwisu, części zamiennych oraz wszystkie inne koszty związane z wykonywaniem czynności w okresie gwarancji. | TAK |  |  |
| 2.8 | W przypadku gdy naprawa przedłuży się powyżej 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie gorszych aniżeli urządzenie zakupione w ramach niniejszej umowy. | TAK |  |  |
| 2.9 | Wykonawca gwarantuje produkcję części zamiennych jak i rozbudowę urządzeń na minimum 10 lat od dostawy. | TAK |  |  |
| 2.10 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 2.11 | Szkolenie personelu lekarskiego w lokalizacji u Zamawiającego z obsługi urządzenia | TAK |  |  |

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.  Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie   „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

*uzupełnia Wykonawca

Data, miejscowość oraz podpis(-y): ………………………………………………………………………………………………..

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy.)