Znak: SZP 132/03//2021	Chrzanów, 03.03.2020 r.

Do zainteresowanych Wykonawców

Odpowiedzi do zapytań w zakresie szacowania wartości zamówienia realizowanego w ramach

projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM), zgodnie z przedmiotem zamówienia:

- W dokumentacji jest zaznaczona średnia długość odcinka kablowego, ale nie znaleźliśmy informacji o ilości zakończeń klienckich dla stacji roboczych. Prosimy o informację, jaka będzie łączna długość tras kablowych oraz sposób ich poprowadzenia (na/pod tynkiem, sufit podwieszany, kanały kablowe).

Odp. Oczekiwana modernizacja obejmuje okablowanie „lokalne” w obu pomieszczeniach (połączenie elementów w szafach teleinformatycznych i pomiędzy nimi w obrębie danego pomieszczenia) –  oraz światłowodowe połączenia pomiędzy CPD1 i CPD2, opisane w p. 19-25. Zamawiający nie wymaga wykonania okablowania strukturalnego pod dostarczane komputery.

- Dotyczy : A. Serwer lokalnego repozytorium dokumentacji medycznej (1 szt.) oraz B. Serwer produkcyjny przetwarzania danych (2 szt.) oraz C. Serwer lokalnych usług systemowych (1 szt.). Zdecydowana większość współczesnych serwerów rack nie posiada już wbudowanego napędu DVD. W razie potrzeby użycia płyty DVD podpinany jest napęd zewnętrzy do serwera (dostarczany wraz z serwerem) którzy ma spełniać dokładnie taką samą funkcję. Dzięki zaoszczędzeniu dodatkowego miejsca w serwerze większość producentów może zaoferować np. dodatkową przestrzeń na dyski czy bardziej elastyczną rozbudowę w przyszłości. Dlatego zwracam się z prośbą o dopuszczenie napędów zewnętrznych, które spełniają taką samą funkcję jak wewnętrzne, równocześnie dając większą swobodę rozbudowy w przyszłości.

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Dla Pamięć masowa dla serwera lokalnego repozytorium – pkt sposób zabezpieczenia danych, zamawiający wymaga żeby macierz obsługiwała poziomy RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60. Z wymienionych poziomów RAID, RAID0 nie zapewnia żadnego poziomu bezpieczeństwa, przez awarią pojedynczego dysku. Natomiast RAIDy 50 i 60 są poziomami RAID nie efektywnymi i nie zwiększającymi bezpieczeństwa konfiguracji, ani nie zwiększa wydajności. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie oparte o macierz, która posiada obsługę poziomów RAID1, z możliwością wykonania konfiguracji równorzędnej do RAI10, czyli wykonanej na większej ilości dysków niż 2, RAID5 i RAID6, każdy z przestrzenią zapasową równą jednej powierzchni dysku twardego zastosowanego w danym typie RAID. - Zamawiający w tym samym punkcie wymaga by: „Rozłożenie dysków w macierzy musi zapewniać redundancję pozwalającą na nieprzerwaną pracę i dostęp do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego komponentu sprzętowego typu: dysk, półka dyskowa, kontroler, zasilacz” Pragniemy zauważyć, że półka dyskowa nie jest pojedynczym komponentem, tylko zbiorem pojedynczych komponentów, czyli zasilaczy, kontrolerów, kabli itp. W związku z tym prosimy o wykreślenie półki jako pojedynczego komponentu, ponieważ pólka jest zbiorem pojedynczych komponentów, i dopuszczenia rozwiązania, które jest odporne na awarię pojedynczego komponentu, jakim są dyski, zasilacze, kontrolery, kable. - Zarządzanie wydajnością pytanie: Wymóg zawarty w sekcji zarządzanie wydajnością, określa minimalne i maksymalne wartości dla IOPS i MB/s oraz wartość opóźnienia ms. Taki zapis wpływa na znaczne ograniczenie możliwych do zaoferowania macierzy dyskowych. Częstą praktyką wśród producentów macierzy dyskowych jest zapewnienie maksymalnej możliwej wydajności dla wolumenów w ramach danej konfiguracji macierzy dyskowej, a następnie możliwości określenia maksymalnej wydajności (w IOPS lub MB/s) dla danego wolumenu, dzięki czemu mniej krytyczne wolumeny nie będą znacząco wpływać na wydajność całego systemu dyskowego. W związku z tym prosimy o rezygnację z opisanego powyżej wymagania lub dopuszczenie rozwiązań, które funkcjonalność priorytetów zadań spełnią poprzez możliwość określenia maksymalnej wydajności (w IOPS lub MB/s) dla poszczególnych wolumenów utworzonych na macierzy dyskowej, bez określenia opóźnień w ms.

Odp. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie obsługujące RAID 1, 5, 6, 10. Zamawiający zgadza się na wykreślenie półki jako pojedynczego komponentu, i dopuszczenia rozwiązania, które jest odporne na awarię pojedynczego komponentu, jakim są dyski, zasilacze, kontrolery, kable.

Zamawiający  dopuszcza rozwiązanie, które funkcjonalność priorytetów zadań spełnia poprzez możliwość określenia maksymalnej wydajności (w IOPS lub MB/s) dla poszczególnych wolumenów utworzonych na macierzy dyskowej, bez określenia opóźnień w ms.

- E. Pamięć masowa dla serwera produkcyjnego przetwarzania danych - pkt sposób zabezpieczenia danych, zamawiający wymaga żeby macierz obsługiwała poziomy RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60. Z wymienionych poziomów RAID, RAID0 nie zapewnia żadnego poziomu bezpieczeństwa, przez awarią pojedynczego dysku. Natomiast RAIDy 50 i 60 są poziomami RAID nie efektywnymi i nie zwiększającymi bezpieczeństwa konfiguracji, ani nie zwiększa wydajności. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie oparte o macierz, która posiada obsługę poziomów RAID1, z możliwością wykonania konfiguracji równorzędnej do RAI10, czyli wykonanej na większej ilości dysków niż 2, RAID5 i RAID6, każdy z przestrzenią zapasową równą jednej powierzchni dysku twardego zastosowanego w danym typie RAID. - Zamawiający w tym samym punkcie wymaga by: „Rozłożenie dysków w macierzy musi zapewniać redundancję pozwalającą na nieprzerwaną pracę i dostęp do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego komponentu sprzętowego typu: dysk, półka dyskowa, kontroler, zasilacz” Pragniemy zauważyć, że półka dyskowa nie jest pojedynczym komponentem, tylko zbiorem pojedynczych komponentów, czyli zasilaczy, kontrolerów, kabli itp. W związku z tym prosimy o wykreślenie półki jako pojedynczego komponentu, ponieważ pólka jest zbiorem pojedynczych komponentów, i dopuszczenia rozwiązania, które jest odporne na awarię pojedynczego komponentu, jakim są dyski, zasilacze, kontrolery, kable. - Zarządzanie wydajnością pytanie: Wymóg zawarty w sekcji zarządzanie wydajnością, określa minimalne i maksymalne wartości dla IOPS i MB/s oraz wartość opóźnienia ms. Taki zapis wpływa na znaczne ograniczenie możliwych do zaoferowania macierzy dyskowych. Częstą praktyką wśród producentów macierzy dyskowych jest zapewnienie maksymalnej możliwej wydajności dla wolumenów w ramach danej konfiguracji macierzy dyskowej, a następnie możliwości określenia maksymalnej wydajności (w IOPS lub MB/s) dla danego wolumenu, dzięki czemu mniej krytyczne wolumeny nie będą znacząco wpływać na wydajność całego systemu dyskowego. W związku z tym prosimy o rezygnację z opisanego powyżej wymagania lub dopuszczenie rozwiązań, które funkcjonalność priorytetów zadań spełnią poprzez możliwość określenia maksymalnej wydajności (w IOPS lub MB/s) dla poszczególnych wolumenów utworzonych na macierzy dyskowej, bez określenia opóźnień w ms. - Dostęp plikowy Czy zamawiający dopuści rozwiązanie blokowe, bez obsługi protokołów plikowych. Cała konfiguracja opisanej powyżej macierzy wskazuje, że nie ma żadnych kontrolerów i portów zdolnych do obsługi protokołów plikowych, w związku z tym wnosimy o wykasowanie tej funkcjonalności jako tej, która nieuzasadniony sposób podraża rozwiązanie. - Zarządzanie W punkcie zarządzanie zamawiający wymaga: „Wymagane jest monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wewnętrznych, grup dyskowych, dysków logicznych (LUN), pojedynczych napędów dyskowych oraz kontrolerów. Konieczne jest analizowanie wymienionych parametrów na bazie danych historycznych.” Wymogi monitoringu poszczególnych dysków twardych jest istotne w sytuacji, gdy dyski w danym wolumenie nie są jednakowo obciążone i wtedy można znaleźć gdzie, który element jest wąskim gardłem w wydajności rozwiązania. Ten parametr oraz inne nie ma uzasadnienia, gdy wszystkie dyski w rozwiązaniu mają takie samo obciążenie. Czy zamawiający dopuści system w którym system równomiernie rozkłada obciążenie na wszystkie dyski i monitoruje: wydajność procesora, przepustowość oraz liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wewnętrznych, grup dyskowych i dysków logicznych LUN,

Odp. Por. Ad 3 oraz Zamawiający dopuszcza rozwiązanie blokowe, bez obsługi protokołów plikowych. Zamawiający dopuszcza system w którym system równomiernie rozkłada obciążenie na wszystkie dyski i monitoruje: wydajność procesora, przepustowość oraz liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wewnętrznych, grup dyskowych i dysków logicznych LUN.

- F. Pamięć masowa dla serwera usług lokalnych oraz serwera PACS (1 szt.) - pkt sposób zabezpieczenia danych, zamawiający wymaga żeby macierz obsługiwała poziomy RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60. Z wymienionych poziomów RAID, RAID0 nie zapewnia żadnego poziomu bezpieczeństwa, przez awarią pojedynczego dysku. Natomiast RAIDy 50 i 60 są poziomami RAID nie efektywnymi i nie zwiększającymi bezpieczeństwa konfiguracji, ani nie zwiększa wydajności. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie oparte o macierz, która posiada obsługę poziomów RAID1, z możliwością wykonania konfiguracji równorzędnej do RAI10, czyli wykonanej na większej ilości dysków niż 2, RAID5 i RAID6, każdy z przestrzenią zapasową równą jednej powierzchni dysku twardego zastosowanego w danym typie RAID. - Zamawiający w tym samym punkcie wymaga by: „Rozłożenie dysków w macierzy musi zapewniać redundancję pozwalającą na nieprzerwaną pracę i dostęp do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego komponentu sprzętowego typu: dysk, półka dyskowa, kontroler, zasilacz” Pragniemy zauważyć, że półka dyskowa nie jest pojedynczym komponentem, tylko zbiorem pojedynczych komponentów, czyli zasilaczy, kontrolerów, kabli itp. W związku z tym prosimy o wykreślenie półki jako pojedynczego komponentu, ponieważ pólka jest zbiorem pojedynczych komponentów, i dopuszczenia rozwiązania, które jest odporne na awarię pojedynczego komponentu, jakim są dyski, zasilacze, kontrolery, kable. - Zarządzanie wydajnością pytanie: Wymóg zawarty w sekcji zarządzanie wydajnością, określa minimalne i maksymalne wartości dla IOPS i MB/s oraz wartość opóźnienia ms. Taki zapis wpływa na znaczne ograniczenie możliwych do zaoferowania macierzy dyskowych. Częstą praktyką wśród producentów macierzy dyskowych jest zapewnienie maksymalnej możliwej wydajności dla wolumenów w ramach danej konfiguracji macierzy dyskowej, a następnie możliwości określenia maksymalnej wydajności (w IOPS lub MB/s) dla danego wolumenu, dzięki czemu mniej krytyczne wolumeny nie będą znacząco wpływać na wydajność całego systemu dyskowego. W związku z tym prosimy o rezygnację z opisanego powyżej wymagania lub dopuszczenie rozwiązań, które funkcjonalność priorytetów zadań spełnią poprzez możliwość określenia maksymalnej wydajności (w IOPS lub MB/s) dla poszczególnych wolumenów utworzonych na macierzy dyskowej, bez określenia opóźnień w ms.

Odp. Por. Ad 3.

Z poważaniem

Dyrektor

mgr Artur Baranowski