Załącznik  nr 8 do SWZ

tekst jednolity po zmianie z dnia 20.05.2021 r.

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON, KRS/CEiDG)

OPIS PARAMETRÓW

Marka …........................ typ ….................... model …..........................

| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego (minimalne parametry, elementy wyposażenia) | Oferowane przez Wykonawcę* (wpisać TAK lub podać szczegółowe dane) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji, fabrycznie nowy model |  |
| 2 | Ilość miejsc: 18 (17 + 1 miejsce kierowcy) |  |
| 3 | Rodzaj paliwa |  |
| 4 | Moc silnika – nie mniej niż 170 KM |  |
| 5 | Pojemność silnika 2000 cm3 lub więcej |  |
| 6 | Skrzynia biegów – 6 biegowa |  |
| 7 | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| 8 | Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach |  |
| 9 | Sterowane elektronicznie hamulce tarczowe z przodu i z tyłu |  |
| 10 | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera |  |
| 11 | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania na cztery koła (ABS) |  |
| 12 | System kontroli trakcji |  |
| 13 | Asystent pasa ruchu |  |
| 14 | Układ stabilizacji toru jazdy |  |
| 15 | Układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach |  |
| 16 | Immobiliser |  |
| 17 | Komputer zakładowy |  |
| 18 | Regulacja zasięgu reflektorów |  |
| 19 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości |  |
| 20 | Radio cyfrowe, nawigacja, zestaw głośnomówiący ze sterowaniem głosowym |  |
| 21 | Rolety przeciwsłoneczne na bocznych oknach lub przyciemniane szyby |  |
| 22 | Klimatyzacja manualna przód i tył |  |
| 23 | Światła przeciwmgielne |  |
| 24 | Światła do jazdy dziennej |  |
| 25 | Drzwi tylne dwuskrzydłowe, kąt otwarcia ok. 200 stopni zabezpieczone siatką |  |
| 26 | Centralny zamek sterowany pilotem |  |
| 27 | Lusterka regulowane, składane i ogrzewane elektrycznie |  |
| 28 | Szyby przednie w kabinie sterowane elektrycznie |  |
| 29 | Elektrycznie podgrzewana przednia szyba |  |
| 30 | Czujniki parkowania przód i tył |  |
| 31 | Tachograf elektroniczny |  |
| 32 | Tempomat |  |
| 33 | Komplet dodatkowego zimowego ogumienia |  |
| 34 | Koło zapasowe pełnowymiarowe |  |
| 35 | Nagrzewnica zasilana paliwem |  |
| 36 | Drzwi przesuwne boczne ze stopniem |  |
| 37 | Kamera cofania |  |
| 38 | Dodatkowy uchwyt ułatwiający wsiadanie |  |
| 39 | Stopień przy drzwiach bocznych |  |
| 40 | Hak holowniczy z homologacją |  |
| 41 | Warunki gwarancji: na silnik i podzespoły minimum 2 lata bez limitu km, na powłokę lakierniczą minimum 2 lata bez limitu km na perforację nadwozia minimum 6 lat |  |

* wypełnia Wykonawca

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.