Opis przedmiotu zamówienia

System informacji pasażerskiej 
oraz liczenia pasażerów na potrzeby transportu zbiorowego 
realizowanego w mieście Bielsk Podlaski

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie i udostępnienie przez Wykonawcę Zamawiającemu systemu informacji pasażerskiej oraz liczenia pasażerów w czasie rzeczywistym, zwanego dalej Systemem, na potrzeby transportu zbiorowego realizowanego w mieście Bielsk Podlaski. Udostępniony System ma być funkcjonalnie podzielony na dwie główne części:

- System informacji pasażerskiej (dalej jako SIP) – stanowiący dla pasażerów źródło informacji o najbliższych odjazdach komunikacji publicznej Zamawiającego, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i rzeczywistym, z uwzględnieniem panujących warunków drogowych. System obejmie 2 szt. autobusów elektrycznych należących do Zamawiającego i 7 szt. autobusów spalinowych udostępnionych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim;

- Oprogramowanie nadzoru ruchu – którym posługiwać się będą pracownicy zarządzający komunikacją z ramienia Zamawiającego, służący nadzorowi ruchu w czasie rzeczywistym, 
a także umożliwiający analizę zgromadzonych informacji o ruchu pojazdów oraz zliczania potoków pasażerskich poprzez czujniki zliczające zamontowane w obrysie każdych drzwi do przedziału pasażerskiego. System liczenia pasażerów obejmie 2 szt. autobusów elektrycznych należących do Zamawiającego i 2 szt. autobusów spalinowych udostępnionych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.

- System informacji pasażerskiej (SIP)

II.1 Wymagania ogólne

1. SIP zostanie udostępniony pasażerom korzystającym z komunikacji organizowanej przez Zamawiającego.

2. SIP powinien działać na serwerach Wykonawcy i być dostępny dla pasażerów za pomocą następujących mediów:

a) serwisu internetowego i jego wersji mobilnej,

b) aplikacji mobilnych dla platformy Android i IOS.

- Prognozy odjazdów pojazdów z kolejnych przystanków realizowanych kursów powinny pochodzić z Panelu Dyspozytorskiego i być tworzone wedle następujących zasad:

- podstawą wyliczenia czasu przyjazdu musi być aktualna odchyłka od rozkładu jazdy odnotowana na ostatnim zliczonym przystanku oraz teoretycznie (rozkładowo) założone czasy przejazdu pomiędzy następnymi przystankami,

- prognozy muszą obejmować całość zadania przewozowego (a nie tylko pojedyncze kursy),

- w przypadku zanotowania opóźnienia na ostatnim przystanku kursu przyjmuje się, że kolejny kurs będzie realizowany bez postoju wyrównawczego (przyjazd-odjazd),

- System ma mieć możliwość tworzenia przystanków wirtualnych (niewidocznych dla pasażerów), które będą mogły być wykorzystywane do zwiększania dokładności prognoz.

- Zamawiający dopuszcza stosowanie dodatkowej logiki szacowania czasów przyjazdów pojazdów na poszczególne przystanki, pod warunkiem że:

- dokumentacja zasad predykcji zostanie przekazana Zamawiającemu przy odbiorze Systemu,

- Zamawiający będzie miał możliwość samodzielnego włączania i wyłączania zastosowanego mechanizmu w ustawieniach konfiguracyjnych Panelu Dyspozytorskiego.

II.2 Serwis internetowy

- Serwis internetowy powinien być dostępny co najmniej przez wymienione przeglądarki internetowe:

a) Google Chrome 26 lub w nowszej wersji,

b) Mozilla Firefox 18 lub w nowszej wersji.

- SIP powinien posiadać ogólnodostępną dedykowaną stronę internetową, na której będą prezentowane informacje dla pasażerów zgodnie z przedstawionymi wytycznymi.

- Strona internetowa musi być funkcjonalnie podzielona na dwie części:

- podkład mapowy typu OpenStreetMap zeskalowany do sieci komunikacyjnej Zamawiającego z naniesionymi na nim przystankami,

- panel informacyjny przygotowany do prezentowania informacji o rozkładach jazdy, komunikatach pasażerskich itp.

- Logika pozyskiwania informacji pasażerskiej o najbliższych odjazdach musi składać się z:

    - wyboru intersującego pasażera słupka przystankowego poprzez:

- wskazanie słupka na liście słupków przystankowych,

- wskazanie słupka na mapie,

- wskazanie słupka na widoku przebiegu kursu

    - wyboru dla wskazanego słupka rodzaju informacji pasażerskiej:

- najbliższych odjazdach w czasie rzeczywistym (pkt II.2.2.9.),

- teoretycznych rozkładach jazdy (pkt II.2.2.10.).

- Serwis internetowy musi być przystosowany do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie responsywnego serwisu lub wersji dedykowanej 
dla urządzeń mobilnych.

- W przypadku realizacji dedykowanej wersji serwisu użytkownik musi mieć możliwość przełączenia się z wersji mobilnej do pełnowymiarowej.

- W dedykowanej wersji mobilnej Zamawiający dopuszcza rezygnację z funkcjonalności związanych z obsługą mapy oraz „dymków” nad obiektami.

- Serwis powinien spełniać wymogi dotyczące dostępności treści internetowych dla osób 
z niepełnosprawnościami zdefiniowane przez WCAG w wersji 2.1. Od strony wizualnej powinien być zapewniony co najmniej poziom AA specyfikacji WCAG, a w pozostałych kwestiach – poziom A lub wyższy. W szczególności serwis powinien umożliwiać:

  - wybór jednego z co najmniej trzech poziomów kontrastu prezentowanej treści,

  - wybór jednego z co najmniej trzech wielkości użytych czcionek,

  - pełną nawigację po serwisie za pomocą klawiatury,

  - uruchomienie specjalnego syntezatora mowy odtwarzającego głosowo prezentowaną 
w serwisie treść.

- Wykonawca przeprowadzi audyt dostępności cyfrowej (WCAG 2.1) Serwisu w firmie profesjonalnie realizującej tego typu zlecenia i przy odbiorze Serwisu przekaże Zamawiającemu wyniki tego audytu.

II.2.1. Mapa

- Przystanki na mapie powinny być prezentowane w postaci ikon i być pogrupowane (klastrowane) przy dużych oddaleniach.

- Użytkownik ma mieć możliwość powiększania / oddalania interesującego go fragmentu mapy z wybranym fragmentem sieci komunikacyjnej Zamawiającego.

- Najechanie kursorem na ikonę przystanku musi powodować wyświetlenie w dymku jego nazwy, numeru oraz listy linii odjeżdżających z danego słupka wraz z głównym kierunkiem ich przemieszczania (rozumianego jako ostatni przystanek na trasie wykonywanego kursu lub przystanek zmiany tablic – w przypadku linii okrężnych).

- Kliknięcie w ikonę przystanku ma powodować wyświetlenie w panelu informacyjnym informacji o najbliższych odjazdach w czasie rzeczywistym z wybranego słupka.

- Mapa powinna zostać dostosowana do potrzeb osób niedowidzących. Podkład mapowy powinien być - w zależności od ustawień - prezentowany w trybie normalnym lub w trybie wysokokontrastowym. Wszelkie informacje prezentowane przez Serwis na mapie (piny przystanków, informacje w dymkach etc) powinny być prezentowane w jednym z co najmniej trzech poziomów kontrastu. Ustawienia dotyczące sposobu prezentacji informacji na mapie powinny być wspólne i zbieżne z ustawieniami dotyczącymi prezentacji całej strony Serwisu.

II.2.2. Panel informacyjny

- Przy otwarciu serwisu internetowego panel informacyjny powinien prezentować odjazdy 
w czasie rzeczywistym z ulubionych słupków przystankowych użytkownika. W przypadku ich braku, powinna wyświetlić się informacja o możliwości dodawania przystanków 
do ulubionych.

- W panelu musi być dostępna lista wszystkich słupków przystankowych w sieci komunikacyjnej Zamawiającego wraz z ich numerami.

- Wyszukiwanie słupka przystankowego odbywa się poprzez wyfiltrowanie ciągu znaków wchodzących w skład nazwy przystanku lub jego numeru.

- Pasażer musi mieć możliwość dodawania słupków przystankowych do ulubionych 
i późniejszego anulowania tego wyboru.

- Przystanki oznaczone jako ulubione muszą wyświetlać się u góry listy przystanków i być oznakowane w charakterystyczny sposób (np. przy wykorzystaniu dedykowanej ikony).

- Informacja o przystankach ulubionych musi być zapisana w pamięci przeglądarki internetowej i być dostępna po ponownym otwarciu strony z SIP.

- Najechanie kursorem na nazwę słupka przystankowego musi umożliwić użytkownikowi wyświetlenie w dymku listy linii odjeżdżających z danego słupka wraz z podstawowym kierunkiem docelowym (rozumianego jako ostatni przystanek na trasie wykonywanego kursu lub przystanek zmiany tablic – w przypadku linii okrężnych).

- Kliknięcie w słupek przystankowy musi powodować:

- oznaczenie go na mapie oraz przybliżenie jego lokalizacji w taki sposób, by znajdował się w centralnej części mapy,

- wyświetlenie w panelu informacyjnym informacji o odjazdach w czasie rzeczywistym dla wybranego słupka.

- Informacja o najbliższych odjazdach w czasie rzeczywistym mających nastąpić z wybranego słupka przystankowego w przeciągu najbliższych 4 godzin musi być aktualizowana co najmniej co 10 sekund i musi mieć układ: ikona symbolizująca typ pojazdu (np. autobus z napędem diesla, autobus elektryczny itp.); atrybuty pojazdu (co najmniej jako: pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, pojazd klimatyzowany, pojazd z WiFi udostępnionym pasażerom), numer linii; kierunek jazdy kursu (rozumianego jako ostatni przystanek na trasie wykonywanego kursu lub przystanek zmiany tablic – w przypadku linii okrężnych); ikona informująca o tym, czy dostępna jest prognoza przyjazdu; czas pozostający do odjazdu.

- Po kliknięciu wiersz informacji o najbliższych odjazdach pasażer powinien uzyskać informację:

- o przebiegu kursu na mapie, przy czym przystanki trasy, które mają zostać jeszcze odwiedzone powinny być wyróżnione graficznie w porównaniu z przystankami, które znajdują się przed wskazanym przez użytkownika przystankiem; dodatkowo wyróżnić należy przystanki, które autobus już zaliczył,

- o rzeczywistej pozycji pojazdu na mapie,

- pozycja pojazdu powinna być również prezentowana na „termometrze”, zawierającym nazwy wszystkich przystanków w ramach kursu wraz z ich unikalnymi numerami oraz prognozowane czasy przyjazdu na nieodwiedzone jeszcze przystanki.

- Informacja o teoretycznych rozkładach jazdy powinna umożliwić użytkownikowi wyświetlenie tabliczek przystankowych linii odjeżdżających z wybranego słupka przystankowego:

- niezależnie dla każdej z linii komunikacyjnych,

- wygenerowanej dla aktualnego dnia oraz najbliższych dwóch tygodni – z możliwością przełączania pomiędzy poszczególnymi dniami,

- umożliwiającej szczegółowy podgląd przebiegu kursu,

- opis legendy dla kursów wariantowych.

- Podgląd przebiegu kursu, o którym mowa w pkt. 10, musi umożliwić pozyskanie informacji:

- w postaci tabeli – o godzinach zaplanowanych odjazdach kursu z poszczególnych przystanków (przyjazdu – dla przystanku końcowego),

- w postaci graficznej – z prezentacją pozycji poszczególnych słupków przystankowych wchodzących w skład kursu na mapie, a po najechaniu kursorem na słupek – wyświetlenie w dymku informacji o nazwie słupka przystankowego i zaplanowanej teoretycznej godzinie odjazdu (przyjazdu – dla przystanku końcowego).

- Strona internetowa ma mieć możliwość prezentowania komunikatów pasażerskich wyemitowanych z Panelu Dyspozytorskiego. W dowolnym momencie ma być możliwość przeczytania wszystkich dostępnych komunikatów, a fakt pojawienia się nowego komunikatu (nieodczytanego przez użytkownika strony) ma być sygnalizowany użytkownikowi.

- Strona musi być dostępna co najmniej w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej
i niemieckiej.

II.3. Aplikacje Mobilne

- System powinien posiadać Aplikacje Mobilne dostępne dla systemów Android oraz iOS, niezależne od serwisu internetowego.

- Aplikacje Mobilne muszą być dostępne dla pasażerów bezpłatnie poprzez Google Play oraz App Store.

- Logika pozyskiwania informacji pasażerskiej o najbliższych odjazdach musi składać się z:

    - wyboru interesującego pasażera słupka przystankowego poprzez:

- wskazanie słupka na liście słupków przystankowych,

- wskazanie słupka na mapie,

- zeskanowanie kodu QR z poziomu Aplikacji Mobilnej

    - wyboru dla wskazanego słupka rodzaju informacji pasażerskiej:

- najbliższych odjazdach w czasie rzeczywistym (pkt II.3.2.7.),

- teoretycznych rozkładach jazdy (pkt II.3.2.8.).

- Aplikacja Mobilna musi mieć możliwość wykorzystywania bieżącej lokalizacji użytkownika.

- Aplikacja Mobilna może być rozwiązaniem zintegrowanym, umożliwiającym przejście 
z poziomu menu do danych o rozkładach jazdy również z innych miast.

II.3.1. Mapa w aplikacji mobilnej

- Przystanki na mapie powinny być prezentowane w postaci ikon i być pogrupowane (klastrowane) przy dużych oddaleniach.

- Użytkownik ma mieć możliwość powiększania / oddalania interesującego go fragmentu mapy z wybranym fragmentem sieci komunikacyjnej Zamawiającego.

- Kliknięcie w ikonę przystanku ma powodować wyświetlenie jego numeru oraz nazwy 
a kliknięcie w komunikat przejście do modułu przystanków i wyświetlenie informacji 
o najbliższych odjazdach z wybranego słupka.

- Użytkownik ma mieć możliwość – przy wykorzystaniu jednego przycisku:

- przybliżenia mapy do bieżącej lokalizacji użytkownika wraz z jej oznaczeniem,

- zeskalowania mapy w taki sposób, by cała sieć została objęta przez ekran urządzenia mobilnego.

II.3.2. Wyszukiwarka przystanków oraz panel informacyjny w aplikacji mobilnej

- Moduł ma umożliwić dostęp do wszystkich słupków przystankowych w sieci komunikacyjnej Zamawiającego wraz z ich numerami.

- Wyszukiwanie słupka przystankowego odbywa się poprzez wyfiltrowanie ciągu znaków wchodzących w skład nazwy przystanku lub jego numeru.

- Pasażer musi mieć możliwość dodawania słupków przystankowych do ulubionych 
i późniejszego anulowania tego wyboru.

- Przystanki oznaczone jako ulubione muszą wyświetlać się u góry listy przystanków lub na dodatkowej liście i być oznakowane w charakterystyczny sposób (np. przy wykorzystaniu dedykowanej ikony).

- Informacja o przystankach ulubionych musi być zapisana w pamięci Aplikacji Mobilnej i być dostępna po jej ponownym otwarciu.

- Po wyszukaniu przez pasażera intersującego go słupka przystankowego ma on mieć możliwość:

- wyświetlenia informacji o odjazdach w czasie rzeczywistym dla wybranego słupka,

- wyświetlenia informacji o rozkładach teoretycznych dla wybranego słupka.

- Informacja o najbliższych odjazdach w czasie rzeczywistym mających nastąpić z wybranego słupka przystankowego w przeciągu najbliższych 4 godzin musi być aktualizowana co najmniej co 15 sekund i musi składać się z: ikony symbolizującej typ pojazdu (np. autobus z napędem diesla, autobus elektryczny itp.); atrybuty pojazdu (co najmniej jako: pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, pojazd klimatyzowany, pojazd z WiFi udostępnionym pasażerom); numeru linii; kierunku jazdy kursu (rozumianego jako ostatni przystanek na trasie wykonywanego kursu lub przystanek zmiany tablic – w przypadku linii okrężnych); ikony informująca o tym, czy dostępna jest prognoza przyjazdu; czasu pozostającego do odjazdu.

- Po kliknięciu wiersz informacji o najbliższych odjazdach pasażer powinien uzyskać informację:

- o przebiegu kursu na mapie, przy czym przystanki trasy, które mają zostać jeszcze odwiedzone powinny być wyróżnione graficznie w porównaniu z przystankami, które znajdują się przed wskazanym przez użytkownika przystankiem; dodatkowo wyróżnić należy przystanki, które autobus już zaliczył,

- o rzeczywistej pozycji pojazdu na mapie,

- pozycja pojazdu powinna być również prezentowana na „termometrze”, zawierającym nazwy wszystkich przystanków w ramach kursu wraz z ich unikalnymi numerami oraz prognozowane czasy przyjazdu na nieodwiedzone jeszcze przystanki.

- Informacja o teoretycznych rozkładach jazdy powinna umożliwić użytkownikowi wyświetlenie tabliczek przystankowych linii odjeżdżających z wybranego słupka przystankowego:

- niezależnie dla każdej z linii komunikacyjnych,

- wygenerowanej dla aktualnego dnia oraz najbliższych dwóch tygodni – z możliwością przełączania pomiędzy poszczególnymi dniami,

- z uwzględnieniem legendy dla kursów wariantowych.

Aplikacja Mobilna ma mieć możliwość prezentowania komunikatów pasażerskich wyemitowanych z Panelu Dyspozytorskiego. W dowolnym momencie ma być możliwość przeczytania wszystkich dostępnych komunikatów, a fakt pojawienia się nowego komunikatu (nieodczytanego przez użytkownika strony) ma być sygnalizowany użytkownikowi.

- Oprogramowanie nadzoru ruchu

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu dostęp do oprogramowania online (moduł dyspozytora) w modelu SaaS (software as a service), bez ograniczeń licencyjnych w zakresie liczby dostępnych stanowisk, oraz narzędzie informacji pasażerskiej (moduł pasażera) w zakresie co najmniej poniższych funkcjonalności:

III.1 Moduł dyspozytora:

- podgląd na mapie w czasie rzeczywistym bieżących pozycji śledzonych pojazdów aktualizowanych z częstotliwością równą częstotliwości raportowania pozycji przez poszczególne źródła lokalizacji pojazdów,

- sygnalizowanie przy wykorzystaniu kolorów pojazdów opóźnionych lub jadących przed czasem przy użyciu co najmniej dwóch niezależnie ustawianych progów (oddzielnie dla opóźnień i przyspieszeń),

- identyfikację pojazdów na mapie (poprzez wyświetlenie numeru bocznego, typu taboru, nazwy zadania przewozowego, kierunku jazdy oraz aktualnego stosunku do rozkładu jazdy dla wyświetlanych pojazdów),

- dostęp do informacji pasażerskiej z poziomu mapy,

- generowanie alertów wizualnych i dźwiękowych w sytuacji, gdy zadanie przewozowe nie jest realizowane w systemie a zostało zaplanowane,

- generowanie alertów wizualnych i dźwiękowych dla sygnalizowania pojazdów jadących 
z opóźnieniem lub przyspieszeniem w stosunku do ustawionego progu,

- możliwość rozróżniania graficznego typów taboru,

- możliwość nadawania pojazdom atrybutów (np. pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, pojazd klimatyzowany, pojazd z WiFi udostępnionym pasażerom, autobus elektryczny, autobus spalinowy, pojazd niskopodłogowy itp.),

- filtrowanie pojazdów obsługujących poszczególne linie,

- możliwość stosowania włączanych na stałe etykiet informacyjnych nad pojazdami (z konfiguracją zakresu wyświetlanej informacji),

- możliwość odwoływania niektórych z zaplanowanych na dany dzień odjazdów; odwoływanie powinno być możliwe dla wskazanych odjazdów lub części kursów; odjazdy odwołane powinny być nadal pokazywane pasażerom, ale w dedykowany, uzgodniony z Zamawiającym, sposób;

- zbiorcze raportowanie odchyleń punktualności i pozycji w rozkładzie jazdy dla wszystkich realizowanych zadań przewozowych,

- raportowanie realizacji zadań przewozowych (z określeniem odrębnie dla każdego z kursów ujętych w rozkładzie jazdy punktualności odjazdu z wszystkich przystanków na trasie oraz przebytych na trasie kursu dystansów) z możliwością archiwizowania danych,

- dostęp do informacji statystycznych o czasach przejazdów pomiędzy sąsiadującymi przystankami,

- dostęp do teoretycznych rozkładów jazdy zaplanowanych na obecny i co najmniej 14 kolejnych dni,

- możliwość tworzenia i modyfikacji komunikatów pasażerskich oraz ich automatycznej dystrybucji do mediów wykorzystywanych w systemie (tablic przystankowych, aplikacji mobilnych, strony internetowej), wraz z możliwością zaplanowania dystrybucji komunikatów o określonych porach definiowanych poprzez zakres dat oraz godzin dla każdego dnia z wybranego okresu czasu, kiedy komunikat ma być dystrybuowany,

- dostęp do archiwum tras przejazdów pojazdów (szczegółowa graficzna prezentacja przejazdu pojazdu na mapie),

- moduł planowania przypisań kursów z zewnętrznych plików csv,

- raporty z wykonania zadań przewozowych umożliwiające co najmniej:

    - identyfikację odjazdów wykonanych powyżej zdefiniowanego przez użytkowników progu opóźnienia / przyspieszenia (w tym przy założeniu ograniczenia wykazu wyłącznie 
do przystanków początkowych),

    - informacji o kursach niezaraportowanych lub zaraportowanych częściowo w żądanym przedziale czasu.

III.2 GTFS Static, RealTime

Zamawiający wymaga, by oprogramowanie Wykonawcy umożliwiało konwersję danych rozkładowych Zamawiającego do postaci GTFS oraz przekazywanie do Google bieżących informacji o pozycji pojazdów (GTFS RealTime), aby umożliwić Zamawiającemu uczestnictwo w programie Google Transit.

III.3 Lokalizacja pojazdów

Źródło danych lokalizacyjnych powinny stanowić lokalizatory GPS dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego zamówienia. Wymaga się, by częstotliwość przekazywania danych lokalizacyjnych była nie rzadsza niż 5-sekundowa. Wymaga się zapewnienia buforowania danych w przypadku braku/zaniku zasięgu GSM i ich przesyłanie bezpośrednio po odzyskaniu połączenia.

III.4 Informacje o rozkładach jazdy

W ramach Zamówienia Wykonawca zapewni obsługę zarządzania rozkładami jazdy poprzez ich aktualizację w serwisie na wniosek Zamawiającego. Zamawiający oczekuje wprowadzania zmian przez Wykonawcę w terminie do 2 dni roboczych liczonych od dnia przekazania Wykonawcy zmodyfikowanych rozkładów jazdy.

III.5 System liczenia pasażerów

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył 2 szt. autobusów elektrycznych (autobusy dwudrzwiowe) i 2 szt. autobusów spalinowych (autobusy dwudrzwiowe) w system zliczania potoków pasażerskich – czujniki zliczające zamontowane w obrysie każdych drzwi do przedziału pasażerskiego.

Urządzenia powinny na bieżąco przekazywać do dostarczanego w ramach zamówienia systemu następujące dane:

- informację o liczbie pasażerów wsiadających do pojazdu przez poszczególne drzwi,

- informację o liczbie pasażerów wysiadających do pojazdu przez poszczególne drzwi,

- informację o stopce czasowej zdarzenia.

Oprogramowanie musi zapewnić Zamawiającemu możliwość określenia zapełnienia autobusu 
na każdym przystanku oddzielnie z podaniem nazwy przystanku oraz daty i godziny.

Urządzenie sterujące bramkami liczącymi musi zapewnić buforowanie przetwarzanych danych 
w przypadku braku/zaniku zasięgu GSM i ich przesyłanie bezpośrednio po odzyskaniu połączenia.

System liczenia pasażerów musi spełniać następujące wymagania:

- pomiar pasażerów musi odbywać się automatycznie w sposób niewymagający obsługi przez prowadzącego pojazd,

- pomiar musi odbywać się z wykorzystaniem czujników umiejscowionych przy wszystkich drzwiach pasażerskich, skalibrowanych dla każdych drzwi indywidualnie,

- rejestracja pasażerów wchodzących i wychodzących musi odbywać się niezależnie przez każde 
z drzwi pojazdu (przeznaczone dla pasażerów), dla każdego przystanku (w sytuacji awaryjnej także poza nim), przez cały okres pracy na linii komunikacyjnej,

- pomiar pasażerów musi odbywać się wyłącznie podczas otwarcia drzwi pojazdu,

- urządzenia muszą rejestrować wszystkie wejścia i wyjścia pasażerów,

- czujniki po zamontowaniu w pojeździe nie mogą wystawać poza standardowe elementy wyposażenia pojazdu (elementy konstrukcyjne i obudowy osłaniające różne elementy mechaniczne występujące w autobusie, dopuszcza się zastosowanie adapterów np. dla ustalenia kąta patrzenia),

- uchyb pomiaru nie może przekraczać 5% w skali dnia – przy próbie minimum 1000 pasażerów dziennie, dla każdego z pojazdów osobno.

Dopuszczalny błąd Systemu liczony oddzielnie dla wyjść i wejść:

błąd = |Wz-Wp|/Wp×100% ≤5%

gdzie:

Wz = liczba pasażerów zliczona przez System,

Wp = rzeczywista liczba pasażerów.

Raporty z systemu liczenia pasażerów powinny umożliwić tworzenie analiz w zakresie stopnia napełnienia realizowanych kursów co najmniej poprzez:

1.	Określenie osobno dla każdego ze zrealizowanych kursów (niezależnie dla każdego 
z przystanków, w układzie chronologicznym trasy):

- liczby pasażerów wsiadających,

- liczby pasażerów wysiadających,

- liczby pasażerów w pojeździe (w momencie zamknięcia drzwi – tj. zakończenia wymiany pasażerskiej na danym przystanku),

- stopnia napełnienia pojazdu (współczynnik obliczony na podstawie liczby pasażerów w pojeździe i jego liczby miejsc ogółem, podane w %).

Informacja powinna być powiązana z nazwą przystanku oraz danymi o rzeczywistej godzinie zrealizowanego odjazdu.

Zestawienie musi zawierać ponadto dane:

- o numerze bocznym pojazdu, który realizował dany kurs,

- o numerze linii,

- o nazwie zadania przewozowego.

Dane powinny zostać ujęte w układzie tabelarycznym oraz na wykresie, z możliwością ich pobrania 
do samodzielnej analizy w formacie .xls lub .csv.

2.	Umożliwienie przeprowadzenia analizy porównawczej stanu napełnienia wybranego kursu (analiza dostępna w poz. 1) na tle identycznych przejazdów archiwalnych (ze wskazaniem zakresu dat, 
z jakim mają być porównywane dane).

3.	Umożliwienie wyliczenia osobno dla każdego ze zrealizowanych kursów:

              - średniego napełnienia na kursie (wyliczonego jako średnia arytmetyczna napełnienia na trasie kursu, tj. stosunku sumy napełnień na poszczególnych odcinkach międzyprzystankowych na trasie wybranego kursu / liczby odcinków międzyprzystankowych),

              - średniego wykorzystania przystanków na kursie (wyliczonego jako średnia arytmetyczna użycia przystanków odwiedzonych na trasie wybranego kursu, tj. stosunku sumy wsiadających/wysiadających na poszczególnych przystankach / liczby przystanków na kursie),

              - sumy przewiezionych pasażerów,

              - liczby przewiezionych pasażerów w zestawieniu z długością trasy.

- Montaż dostarczanych urządzeń

Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na montaż dostarczanych lokalizatorów GPS oraz czujników zliczających pasażerów w autobusach.

Zamawiający bezpłatnie udostępni pracownikom Wykonawcy miejsce garażowania dla potrzeb montażu urządzeń w uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

Wykonawca w ramach zamówienia dokona niezbędnego przeszkolenia z zakresu obsługi systemu informacji pasażerskiej i systemu liczenia pasażerów.