ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Poz. 52- modyfikacja

Wanna dezynfekcyjna 30L   –   1 szt.

Nazwa urządzenia:	.................................................................................................

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wanna z polipropylenu, wkładka- sito , przycisk do narzędzi korek odpływowy, pokrywa | TAK |  |
|  | Kolor biały | TAK |  |
|  | Pojemność użytkowa 30L | TAK |  |
|  | Podziałka na ściance wewnętrznej | TAK |  |
|  | Wymiary:zewnętrzne:AxBXH = 620x405x240mm | TAK |  |
|  | Wymiary wewnętrzne: AxBxH= 560x370x223mm | TAK |  |
|  | Wewnętrzne sita: AxBxH = 550x359x200mm | TAK |  |
|  | Łatwy demontaż części składowych | TAK |  |
|  | Prosta i estetyczna budowa | TAK |  |
|  | Odporność mechaniczna | TAK |  |
|  | Nie przebarwia się podczas stosowania różnych preparatów | TAK |  |
|  | Sito umożliwiające wyjęcie dezynfekowanych narzędzi z roztworu w celu ich opłukania pod wodą | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK/PODAĆ |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy