# Kosa spalinowa STIHL FS 235
### Dane techniczne
Dane techniczne	Wartość
Moc kW/KM	1,55/2,1
Standardowe narzędzie tnące	Gł. żyłk. AC C26-2, trójząb 250-3
Poj. skok. cm³	36,3
Ciężar kg	6,8
Średnica cięcia mm	420
Długość całkowita cm	181
Zawartość zbiornika l	0,81
Poziom mocy akustycznej z narzędz.z tworzywa dB(A)	111
Poziom ciśnienia akustycznego z narzędz. z tworzywa dB(A)	99
Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s²	5,1/4,1

### Wyposażenie:
- Silnik 2-MIX
- 1-punktowy system antywibracyjny STIHL
- Uchwyt oburęczny
- Przełącznik wielofunkcyjny
- Komfortowa głowica kosząca AutoCut C 26-2
- Trójząb
- Szelki