Załącznik nr 1.5

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DZIAŁU LAKIERNI W CKZ ODDZIAŁ ZSS

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

2. Termin realizacji zamówienia: do  14.08.2020 roku.

3. Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

4. Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

5. Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

6. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją (termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w  XIV specyfikacji).

7. Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych. W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych

8. Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy:

- Zespół Szkół Samochodowych, Tadeusza Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz (poz. w tabeli: 1-9)

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

9. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

10. Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

CZĘŚĆ V:

ZAKUP WYPOSAŻENIA DZIAŁU LAKIERNI W CKZ ODDZIAŁ ZSS

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| l.p. | Nazwa | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Pistolety lakiernicze | grawitacyjny, zużycie powietrza przy 2.5 bar: 200 Nl/min (7,1 cfm); Zalecane ciśnienie wejściowe: 0,5 - 2,5 bar (7 - 36 psi); maksymalna temperatura robocza: 50°C; Maksymalne nadciśnienie robocze: 10 bar (145 psi); waga pistoletu lakierniczego: 293 g; przyłącze powietrza: 1/4" BSP żeński; odległość od malowanego obiektu: 12-19 cm QCC - kubek szybkiego montażu 125ml | sztuk | 3 |
| 2 | Szlifierki oscylacyjne | Rodzaj zasilania: elektryczne; moc: 180 W; typ mocowania osprzętu: na rzepy; zalecane wymiary papieru: 115x107, 6 otworów, na rzepy / 80x133, 8 otworów, na rzepy; średnica oscylacji: 1,6 mm; regulacja obrotów: nie; walizka transportowa: tak; masa: max 1,2 kg | sztuk | 3 |
| 3 | Stojaki lakiernicze | mocna stabilna konstrukcja system obrotowy sterowany pedałem umożliwia obracanie elementów o 360 stopni i ustawianie ich w różnych najdogodniejszych pozycjach; zęby na kole blokującym w kształcie trapezu; stojak powinien być wyposażony w dwa koła, których bieżnia pokryta jest gumą odporną na działanie rozpuszczalnika; stojak powinien posiadać 6 sztuk ramion z potrójnym systemem zamocowań oraz przedłużkę całość konstrukcji; stojaka powinna być ocynkowana galwanicznie | sztuk | 5 |
| 4 | Stojaki na papier | stabilna konstrukcja wyposażona w dwa koła co umożliwia przejeżdżanie stojakiem w dowolne miejsce; możliwość zamontowania jednocześnie rolek papieru o średnicy 20 cm i długości 120 cm, 90 cm, 60 cm, 30 cm oraz folii ochronnej o długości 100 cm; stojak powinien być wyposażony w grzebienie, które ułatwiają odcinanie papieru; elementy stojaka pokryte powinny być lakierem proszkowym i w części ocynkowane | sztuk | 2 |
| 5 | Ściernice lakiernicze | ściernice lakiernicze; ręczna ściernica plastikowa, płyta ścierna pokryta miękką podkładką zapewnia bardzo dobrą elastyczność podczas szlifowania. Metalowe zaciski zapewniają bardzo dobre trzymanie papieru ściernego. Dobrze wyprofilowana rączka zapewnia stabilne trzymanie ściernicy podczas pracy; wymiary 70x400mm | sztuk | 10 |
| 6 | Pistolety do „baranka” | pistolet o konstrukcji metalowej do natrysku mas gęstych z końcówką do konserwacji | sztuk | 3 |
| 7 | Szlifierka listwowa lakiernicza elektryczna | elektryczna liniałowa; wymiary stopy: 407 x 63,5 mm; ilość cykli posuwu: 2 500 cykl/min; długość: 406 mm; ciśnienie robocze: 6,2 bar; przyłącze powietrza: 1/4" GW; przewód zasilający: 10 mm; średnie zużycie powietrza: 255 l/min; waga: max 3,1 kg; poziom hałasu: max 93,3 dB | sztuk | 1 |
| 8 | Szpachelki do szpachlowania | szpachelki stalowe różnych szerokości z metalu nierdzewnego, zestaw 4 szt. | sztuk | 3 |
| 9 | Kompresor lakierniczy | Typ śrubowy; moc 15 kW; ciśnienie 7,5 bar; wydajność 2,3 m3/min.; przyłącze R ¾ cala; głośność 70 dB (A); pojemność zbiornika 500 l; wymiary (dł. x szer. x wys.) 1915 x 650 x 1640 mm; waga około 400 kg Kompresor lakierniczy znajduje zastosowanie we wszelkiego rodzaju warsztatach i pracowniach oraz wszędzie tam gdzie potrzebne jest sprężone powietrze. Może napędzać różnego rodzaju narzędzia pneumatyczne, służyć do malowania natryskowego, piaskowania, pompowania kół oraz znajdować inne zastosowania. Kompresor posiada reduktor ciśnienia wyposażony w innowacyjny mechanizm regulacji. Wyposażony jest w dwa manometry pokazujące ciśnienie w zbiorniku oraz ciśnienie na wyjściach reduktora ciśnienia wychodzącego. Kompresor bardzo dobrze odprowadza ciepło dzięki szerokiemu ożebrowaniu i charakteryzuje się niskim poborem energii przy zachowaniu wysokich parametrów użytkowych. | sztuk | 1 |

11. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CZĘŚĆ V:

42123000-7 Sprężarki

42924300-2 Urządzenia natryskowe

43414000-8 Szlifierki

44316400-2 Drobne artykuły metalowe

44400000-4 Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane