# Załącznik nr 1.1.1 do SIWZ

# na zakup urządzeń do serwerowni

# Nr sprawy Szp/FZ – 5B/2.1.1-IT/2019

# Zadanie nr 1.1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Półka dyskowa 25x2.5’ Drive DAE - 1 sztuka

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | * 4) |
| 1 | Obudowa | Typ obudowy do montażu w szafie Rack 19” |  |
| 2 | Dyski twarde | 12 dysków 1.6TB SSD, możliwość rozbudowy do 25 dysków SSD w półce |  |
| 3 | Interfejsy | Każdy dysk musi posiadać co najmniej dwa porty do komunikacji, po jednym do każdego kontrolera. Połączenia między dyskami, a kontrolerami muszą być wykonane w technologii SAS 6Gbps lub wydajniejszej. Półka musi zostać połączona dwoma ścieżkami bezpośrednio do macierzy dyskowej. |  |
| 4 | Zasilanie | Redundantne (dwa zasilacze) z możliwością podłączenia do listwy PDU 0U o minimalnej mocy 400W każdy. |  |
| 5 | Podłączenie | Półka musi być dostarczona w komplecie (moduły, kable, licencje itp.) umożliwiającym w pełni funkcjonalne użytkowanie półki dyskowej po jej podłączeniu (w technologii SAS 6Gbps) do posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej; |  |
| 6 | Gwarancja | Gwarancja producenta na okres 36 miesięcy. |  |

*)  w kolumnie nr 4 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 i 3 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

# Zadanie nr 1.2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Półka dyskowa 15x3.5’ Drive DAE 15x 4TB 7.2K Drive - 1 sztuka

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | * 4) |
| 1 | Obudowa | Typ obudowy do montażu w szafie Rack 19” |  |
| 2 | Dyski twarde | Minimum 15 dysków 3,5” NLSAS/SATA o pojemności 4TB każdy o prędkości obrotowej minimum 7200RPM |  |
| 3 | Interfejsy | Każdy dysk musi posiadać co najmniej dwa porty do komunikacji, po jednym do każdego kontrolera. Połączenia między dyskami, a kontrolerami muszą być wykonane w technologii SAS 6Gbps lub wydajniejszej. Półka musi zostać połączona dwoma ścieżkami bezpośrednio do macierzy dyskowej. |  |
| 4 | Zasilanie | Redundantne (dwa zasilacze) z możliwością podłączenia do listwy PDU 0U o minimalnej mocy 400W każdy. |  |
| 5 | Podłączenie | Półka musi być dostarczona w komplecie (moduły, kable, licencje itp.) umożliwiającym w pełni funkcjonalne użytkowanie półki dyskowej po jej podłączeniu (w technologii SAS 6Gbps) do posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej; |  |
| 6 | Gwarancja | Gwarancja producenta na okres 36 miesięcy. |  |

*)  w kolumnie nr 4  należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 i 3 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)