Micro Star 30R (521-2574) x1 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
|  | Maksymalna pojemność: 24×2 ml |  |
|  | Prędkość maksymalna (min-1): 18 000 |  |
|  | Prędkość maks. (×g): 31 150 |  |
|  | Temperatura: –9...+40 °C |  |
|  | Czasomierz: 10 s - 99,5 min lub praca ciągła |  |
|  | Poziom hałasu: <56 dB(A) |  |
|  | Wymiary - szer. x gł. x wys. (mm): 360×675×288 |  |
|  | Zastosowany czynnik chłodniczy o niskiej emisji GWP i CO₂ zgodnie z normami UE obowiązującymi od 2020 r. |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie wirnika, wykrywanie niewyważenia i funkcja szybkiego wirowania |  |

………………………

Podpis Wykonawcy