OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zastosowanie:

Skanery niezbędne są do kontynuacji rozpoczętej, w czasie pandemii, usługi "Skanowanie na zamówienie". Usługa ta zwiększała dostępność do materiałów, zgromadzonych w Bibliotece Głównej oraz Bibliotekach Specjalistycznych (lista lokalizacji: https://www.bg.ug.edu.pl/kontakt), dla studentów i pracowników UG.

Zasady realizacji usługi opisane są tutaj: https://www.bg.ug.edu.pl/images/stories/pdf/zasady_skany_05_03_2021.pdf

Biblioteka realizowała tę usługę w oparciu o

- skanery płaskie,

- skanery w urządzeniach wielofunkcyjnych.

Jednakże zarówno wydajność, jak i żywotność tych urządzeń oraz rozmaitość rozmiarów skanowanych materiałów (od B5 do A3) wymusza poszukiwanie sprzętu mogącego sprostać wysokim wymaganiom w zakresie:

- jakości

- czasochłonności realizacji skanu / wysokiej wydajności na jednostkę czasu

- bezawaryjności

TABELA 1. Skaner , 7 sztuk

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ | Specjalistyczny skaner do skanowania książek. |
| Pozycja 2: Parametry fizyczne | Możliwość uzyskania fizycznej rozdzielczość skanowania w pionie co najmniej 283 dpi Możliwość uzyskania fizycznej rozdzielczość skanowania w poziomie co najmniej 285 dpi Powierzchnia obszaru skanowania: równa lub większa 432 x 300 mm Szybkość skanowania strony A3 w kolorze przy rozdzielczości 600 dpi: nie przekraczająca 3 s/str. Możliwość skanowania książek o grubości równej lub większej niż 30 mm Interfejs USB w standardzie co najmniej 2.0 |
| Pozycja 3: Cechy specjalistyczne | Skaner ma posiadać bezstykowy układ optyczny pozwalający na skanowanie nośnika bez kontaktu z nim oraz oświetlenie LED (co najmniej dwie lampy) gwarantujące równomierne doświetlenie całego obszaru skanowanego dokumentu. Uruchomienie skanowania ma polegać na położeniu książki na dedykowanej podkładce i rozpoczęciu skanowania przeznaczonym do tego przyciskiem. |
| Pozycja 4: Cechy użytkowe | Wyjściowe formaty plików: JPEG, PDF, przeszukiwalny PDF, DOCX, XLSX, PPTX. Automatyczne rozpoznawanie powierzchni skanowego przedmiotu. Jednokrotne uruchomienie seryjnego skanowania: urządzenie ma wykrywać zmianę strony i automatycznie rozpoczynać skanowanie. Ma istnieć możliwość ustawienia stałego odstępu czasu pomiędzy przekładanym kartkami przez operatora. Automatyczne wykrywanie wielu dokumentów: urządzenie ma posiadać funkcje przycinania i rozpoznawania orientacji skanowego obszaru w celu jednoczesnego zobrazowanie wielu dokumentów. Urządzenie ma jednocześnie skanować co najmniej 10 różnych dokumentów o różnej powierzchni. Każdy skanowany dokument ma być zapisany jako odrębny plik. Automatyczna korekcja obrazu: skaner ma samoczynnie dostosowywać (przycinać) obszar skanu, korygować pochylenie i określać orientację dla wielu ułożonych na podkładce materiałów. Automatyczna korekcja książek: przy skanowaniu książek skaner ma automatycznie wykonywać spłaszczanie i korektę zniekształceń. Funkcja tuszowania odcisków palców z obrazu wyjściowego Automatyczne wykrywanie trybu koloru skanowanego nośnika. |
| Pozycja 5: Kompatybilność z oprogramowaniem | Mac OS 10.11+, Windows 10 Pro 64 bit |
| Pozycja 6: Niezawodność i jakość wytwarzania | Producent skanera musi posiadać aktualną normę systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. W przypadku spełniania normy innej niż ISO 9001:2015 w załączniku nr 1 do SWZ (formularzu ofertowym) należy podać normę równoważną. Producent skanera musi posiadać aktualną normę ISO 50001 albo ISO 14001 lub równoważną. W przypadku spełniania normy innej niż ISO 50001 albo ISO 14001 w załączniku nr 1 do SWZ (formularzu ofertowym) należy podać normę równoważną. |