System do hodowli zwierząt doświadczalnych

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- |
|  | System fabrycznie nowy wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r. |  |
|  | Regał na 20 klatek dla szczurów – 1 sztuka |  |
|  | Stelaż regału wykonany ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI304. |  |
|  | Zastosowanie w regale prowadnic z tworzywa sztucznego osobno dla każdej klatki w celu ujednolicenia oświetlenia każdej klatki i zminimalizowania hałasu. |  |
|  | Regał na 20 klatek umieszczonych w 5 rzędach i 4 kolumnach. |  |
|  | Regały zaopatrzone w 4 koła obrotowe, w tym co najmniej dwa z hamulcem. |  |
|  | Wszystkie rogi podstawy regału muszą być zaokrąglone, co zapobiega niszczeniu ścian pomieszczenia i kontuzjom użytkowników. |  |
|  | Daszek regału nad górnym rzędem klatek wykonany z pełnego panelu ze stali nierdzewnej klasy AISI304 w celu zmniejszenia narażenia górnych rzędów na nadmierne oświetlenie. |  |
|  | Wymiary zewnętrzne regału: nie większe niż 1650x600x1800 mm. |  |
|  | Regał kompatybilny z opisanymi poniżej klatkami. |  |
|  | Podstawa klatki dla szczurów – 70 sztuk |  |
|  | Podstawa klatki konwencjonalnej dla szczurów wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego odpornego na sterylizację w temperaturze 121°C przez minimum 20 min. |  |
|  | Podstawa klatki ze skośnymi ściankami, zaokrąglone rogi i krawędzie, powierzchnia podłogi minimum 1500 cm². |  |
|  | Podstawa klatki wyposażona w prowadnice umożliwiające wsuwanie klatek do regału z prowadnicami oraz układania klatek w stosy podczas magazynowania i autoklawowania. |  |
|  | Podstawy klatek kompatybilne z zaoferowanym regałem i pozostałymi elementami klatki. |  |
|  | Pokrywa do klatki dla szczurów z dzielnikiem – 70 sztuk |  |
|  | Pokrywa wykonana w całości z jednolitej stali nierdzewnej klasy minimum AISI 304. Jakość stali powinna być poświadczona certyfikatem lub oświadczeniem producenta pokryw o normie stali używanej do produkcji, załączonym do oferty. |  |
|  | Pokrywa wyposażona w obrotową klamrę zamykającą. |  |
|  | Na całej szerokości rusztu wgłębienie na poidło i karmę z pełnymi bocznymi ściankami, rozdzielone wbudowanym na stałe dzielnikiem, z możliwością odchylenia go na bok w celu składowania rusztów „jeden w drugim” w stosy. |  |
|  | W części na poidło lita podkładka ze stali nierdzewnej zabezpieczająca butelkę. |  |
|  | Wymiar pokrywy dopasowany do górnej wewnętrznej krawędzi podstawy klatki opisanej w punkcie II. |  |
|  | Butelka do pojenia zwierząt z kapslem – 40 kompletów |  |
|  | Butelka wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego odpornego na sterylizację w temperaturze 121°C przez minimum 20 min. |  |
|  | Butelka o pojemności minimum 700 ml, skalowana minimum do 600 ml. |  |
|  | Butelka o przekroju kwadratowym. |  |
|  | Kapsel stożkowy do butelek wykonany ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 316 o jednoczęściowej konstrukcji (brak spawów). Jakość stali powinna być poświadczona certyfikatem lub oświadczeniem producenta pokryw o normie stali używanej do produkcji, załączonym do oferty. |  |
|  | Długość noska kapsla nie większa niż 25 mm. |  |
|  | Średnica otworu w nosku kapsla nie większa niż 1,8 mm. |  |
|  | Uszczelka silikonowa karbonowa do uszczelnienia połączenia miedzy butelką a kapslem. |  |
|  | Tabliczki na karty opisowe – 40 sztuk |  |
|  | Tabliczka na karty opisowe wykonana z tworzywa sztucznego |  |
|  | Tabliczka o orientacji poziomej i wymiarach minimum 100 x 70 mm. |  |
|  | Możliwość zamocowania tabliczki do zaoferowanej pokrywy klatki. |  |

………………………

Podpis Wykonawcy