Mikroskop biologiczny trinokularowy do pracy z kamerą – 1 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r. |  |
|  | statyw mikroskopu z integralnym uchwytem do przenoszenia |  |
|  | głowica trinokularowa, rozstaw okularów min. 48–75 mm; ergonomiczne pochylenie tubusów 30° |  |
|  | okulary o powiększeniu 10x i polu min. 20 mm, każdy z regulacją dioptryjną, ze zdejmowalnymi muszlami gumowymi, zablokowane w tubusach |  |
|  | okulary dodatkowe 16x zablokowane w tubusach |  |
|  | rewolwer co najmniej 4-gniazdowy, cofnięty w kierunku statywu |  |
|  | obiektywy min. plan achromat: 4x, 10x, 60x korygowane na nieskończoność, zabezpieczone przed wykręceniem bez użycia narzędzi |  |
|  | stolik dwuwarstwowy, metalowy z klasycznym zębatkowym mechanizmem przesuwu wykonany w całości z metalu z uchwytem na dwa preparaty; zakres przesuwu x, y stolika min. 75mm x 50mm, umożliwiający ogląd całej powierzchni dwu preparatów |  |
|  | blokada górnego położenia stolika z możliwością regulacji za pomocą klucza |  |
|  | mechanizm ruchu makro/mikro o dokładności mikro min. 0,002 mm, asymetryczny, z ergonomicznymi, płaskimi śrubami makro/mikro po stronie pokręteł przesuwu x, y, wyposażony w regulację siły obrotu śruby makro |  |
|  | kondensor Abbego N.A. 1,25 z wyskalowaną przesłoną aperturową |  |
|  | oświetlenie LED min. 3W z dostępem do źródła światła tylko z pomocą narzędzia; regulacja siły światła umieszczona ergonomicznie po stronie przeciwnej niż pokrętła przesuwu x, y stolika |  |
|  | wbudowany układ zasilania |  |
|  | w wyposażeniu: kabel sieciowy, pokrowiec antystatyczny |  |
|  | Możliwości rozbudowy mikroskopu: obiektywy plan achromat 2x, 20x, 40x, 100x okulary z podziałką lub polem pomiarowym 10x10 mm okulary z podziałką lub polem pomiarowym 10x10 mm kontrast fazowy, ciemne pole, kamera mikroskopowa |  |
|  | deklaracja CE IVD dla wyrobu medycznego dla obu typów mikroskopów |  |

………………………

Podpis Wykonawcy