# Załącznik nr 2

do umowy nr …………………………………..

z dnia ………….………………………………..

# WYKAZ FILTRÓW POWIETRZA PODLEGAJĄCYCH WYMIANIE w okresie 2 lat.

| Lp. | RODZAJ FILTRA | Ilość filtrów przy jednorazowej wymianie (szt.) | Częstotliwość wymiany | Łączna ilość filtrów do wymiany (szt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY - Centrala wentylacyjno - klimatyzacyjna VBW typ SPS-1 z agregatem chłodzącym |
| 1. | Filtr powietrza EU-4 kasetowy wym. 320 x 630 x 90 mm | 1 | co 3 m-ce | 8 |
| 2. | Filtr powietrza EU- 7 k 4 kieszeniowy wym. 320 x 630 x 590 mm | 1 | co 3 m-ce | 8 |
| SALA PORODOWA - Centrala wentylacyjno - klimatyzacyjna firmy VBW typu BS-5/50/L z agregatem chłodzącym |
| 1. | Filtr wstępny EU-3 wym. 592 x 592 x 100 mm | 4 | co 3 m-ce | 32 |
| 2. | Filtr wstępny EU-3 wym. 287 x 592 x 100 mm | 4 | co 3 m-ce | 32 |
| 3. | Filtr wtórny EU-7 wym. 592 x 592 x 590 mm | 2 | co 3 m-ce | 16 |
| 4. | Filtry wtórne EU-7 wym. 287 x 592 x 590 mm | 2 | co 3 m-ce | 16 |
| 5. | Filtr absolutny EU-13 wym. 610 x 610 x 80 mm | 22 | 1 x w roku (m-c VII) | 44 |
| SALA CIĘĆ CESARSKICH - Centrala wentylacyjno - klimatyzacyjna MEDICLEAN P 50 firmy Weiss klimatechnik Gmbh z agregatem chłodzącym |
| 1. | Filtr F 7 wym. 592 x 287 x 380 mm | 1 | co 2 m-ce | 12 |
| 2. | Filtr F 7 wym. 592 x 592 x 380 mm | 1 | co 2 m-ce | 12 |
| 3. | Filtr F 9 wym. 457 x 457 x 78 mm | 2 | co 2 m-ce | 24 |
| 4. | Filtr F 7 wym. 457 x 457 x 78 mm | 2 | co 2 m-ce | 24 |
| 5. | Wymiana zbiornika nawilżacza | 1 | 1 x w roku (m-c VII) | 2 |
| PODODZIAŁ PATOLOGII CIĄŻY - Centrala wentylacyjna HERMES APN 3-P-2005/400 |
| 1. | Filtr wstępny G 4 kieszeniowy wym. 592 x 395 x 360 mm | 1 | co 3 m-ce | 8 |
| 2. | Filtr wtórny F 7 kieszeniowy wym. 592 x 395 x 590 mm | 1 | co 3 m-ce | 8 |
| CENTRALNA STERYLIZATORNIA - Centrala wentylacyjno - klimatyzacyjna KLIMOR GDYNIA MCKH1L 25-16,4/6//A3/B3/C1/D2/V3/H3 z agregatem chłodzącym |
| 1. | Filtr wstępny EU-3 wym. 645 x 345 x 100 mm | 1 | co 3 m-ce | 8 |
| 2. | Filtr wtórny EU-7 wym. 340 x 540 x 600 mm | 1 | co 3 m-ce | 8 |
| BLOK OPERACYJNY - Centrala wentylacyjno - klimatyzacyjna KLIMOR GDYNIA MCKH 2L 25-27,3/6//A3/B3/C1/D2/V3/H2 z agregatem chłodzącym |
| 1. | Filtr wstępny EU-3 wym. 645 x 545 x 100 mm | 1 | co 2 m-ce | 12 |
| 2. | Filtr wtórny EU-7 wym. 540 x 540 x 600 mm | 1 | co 2 m-ce | 12 |
| 3. | Filtr absolutny EU- 13 wym. 405 x 405 x 150 mm | 2 | 1 x w roku (m-c VII) | 4 |
| 4. | Filtr absolutny EU- 13 wym. 610 x 610 x 150 mm | 8 | 1 x w roku (m-c VII) | 16 |
| 5. | Filtr absolutny EU- 13 wym. 300 x 610 x 150 mm | 2 | 1 x w roku (m-c VII) | 4 |
| 6. | Filtr absolutny EU- 13 wym. 202 x 202 x 150 mm | 2 | 1 x w roku (m-c VII) | 4 |
| 7. | Filtr absolutny EU- 13 wym. 305 x 305 x 150 mm | 1 | 1 x w roku (m-c VII) | 2 |
| ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY - Centrala wentylacyjna firmy VBW typu SPS -1 |
| 1. | Filtr wstępny FD wym. 630 x 330 x 100 mm G4 | 1 | co 3 m-ce | 8 |
| 2. | Filtr wtórny FK wym. 630 x 330 x 590 mm F7 | 1 | co 3 m-ce | 8 |
| PODODDZIAŁ PATOLOGII NOWORODKÓW |
| 1. | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna podwieszana SPS 4/30 z agregatem chłodzącym (woda lodowa) |
| 1). | Filtr wstępny FD wym. 940 x 430 x 100 mm G4 | 1 | co 3 m-ce | 8 |
| 2). | Filtr wtórny kieszeniowy wym. 940 x 430 x 590 mm F7 | 1 | co 3 m-ce | 8 |
| 2. | Centrala wentylacyjna podwieszana SPS 1/30 |
| 1). | Filtr wstępny FD wym. 630 x 330 x 100 mm G4 | 1 | co 3 m-ce | 8 |
| 3. | Nawiewniki wirowe firmy Klimor typ NVF ze skrzynką rozprężną i przepustnicą regulacyjną |
| 1). | Filtr absolutny HEPA 13 o wym. 405 x 405 x 80 mm (NVF-2) | 7 | 1 x w roku (m-c VII) | 14 |
| 2). | Filtr absolutny HEPA 13 o wym. 610 x 610 x 80 mm (NVF-4) | 5 | 1 x w roku (m-c VII) | 10 |
| IZBA PRZYJĘĆ - Centrala wentylacyjna dachowa BD-1(50)-P firmy VBW |
| 1. | Filtr wstępny FD wym. 592 x 490 x 100 mm G4 | 1 | co 3 m-ce | 8 |
| 2. | Filtr wtórny FK wym. 592 x 490 x 590 mm F7 | 1 | co 3 m-ce | 8 |
| KUCHNIA - Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna Golem G-2-8S-61op11 |
| 1. | Filtr wstępny G 4 wym. 592 x 592 x 360 mm | 3 | co 3 m-ce | 24 |
| 2. | Filtr wstępny G 4 wym. 879 x 592 x 360 mm | 1 | co 3 m-ce | 8 |
| 3. | Filtr wstępny G 4 wym. 490 x 490 x 360 mm | 1 | co 3 m-ce | 8 |
| 4. | Filtr wtórny F 7 wym. 592 x 592 x 590 mm | 2 | co 3 m-ce | 16 |
| 5. | Filtr wtórny F 7 wym. 287 x 592 x 590 mm | 1 | co 3 m-ce | 8 |
| KORYTARZ przy PRACOWNI RTG - Centrala wentylacyjna PRO-VENT typu MISTRAL typ 1100 |
| 1. | Filtr powietrza EU-4 wym. 625 x 575 mm typu FAN COIL | 2 | co 6 m-cy | 8 |
| POMIESZCZENIA BANKU MLEKA - Centrala wentylacyjna firmyPRO-NENT Typ MISTRAL MAX-S400 |
| 1. | Filtr wstępny G4 wym. 520 x 242 mm | 1 | co 3 m-ce (od m-ca X) | 7 |
| 2. | Filtr wywiewu G4 wym. 520 x 242 mm | 1 | co 3 m-ce (od m-ca X) | 7 |
| SZATNIE PERSONELU |
| 1. | Centrala wentylacyjna dachowa BD-1(50)-P firmy VBW - nawiewna |
| 1). | Filtr wstępny FK wym. 592 x 490 x 360 mm-F5 | 1 | co 6 m-cy | 4 |
| 2. | Centrala wentylacyjna dachowa BD-1(50)-L firmy VBW - wywiewna |
| 1). | Filtr wstępny FK wym. 592 x 490 x 360 mm-F5 | 1 | co 6 m-cy | 4 |
| SZATNIA I PRZEBIERALNIA DLA PACJENTEK - Centrala wentylacyjna podwieszana SPS 1/30 firmy VBW |
| 1. | Filtr wstępny FK wym. 630 x 330 x 500 mm F5 | 1 | co 6 m-cy | 4 |
| MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ – piwnica - Wentylator kanałowy |
| 1. | Filtr DF 125 (wkład na profilowanej siatce) | 1 | co 6 m-cy | 4 |
| REFERENCYJNY OŚRODEK DIAGNOSTYKI I LECZENIA NIEPŁODNOŚCI – Centrala nawiewno-wywiewna ECONOMIC 300 |
| 1. | Filtr powietrza G4 wym. 287 x 500 x 50 | 2 | co 3 m-ce | 16 |
| PORADNIE KONSULTACYJNE - Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna GOLEM-G-151-1/2-P-S-s z agregatem chłodzącym |
| 1. | Filtry wstępne F 5 kieszeniowy wym. 592 x 592 x 500 mm | 1 | co 3 m-ce | 8 |
| 2. | Filtr wstępny F5 kieszeniowy wym. 287 x 592 x 500 mm | 1 | co 3 m-ce | 8 |
| 3. | Filtr wstępny G4 kieszeniowy wym. 592 x 592 x 360 mm | 1 | co 3 m-ce | 8 |
| 4. | Filtr wstępny G4 kieszeniowy wym. 287 x 592 x 360 mm | 1 | co 3 m-ce | 8 |
| SZKOŁA RODZENIA - Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna GOLEM-G-151-2/6-P-S-s z agregatem chłodzącym |
| 1. | Filtr wstępny F 5 kieszeniowy wym. 879 x 592 x 500 mm | 1 | co 3 m-ce | 8 |
| 2. | Filtr wstępny F 5 kieszeniowy wym. 592 x 592 x 500 mm | 1 | co 3 m-ce | 8 |
| 3. | Filtr wstępny G 4 kieszeniowy wym. 879 x 592 x 360 mm | 1 | co 3 m-ce | 8 |
| 4. | Filtr wstępny G 4 kieszeniowy wym. 592 x 592 x 360 mm | 1 | co 3 m-ce | 8 |
| POMIESZCZENIE ODPADÓW MEDYCZNYCH Wentylacja mechaniczna wywiewna |
| 1. | Filtr absolutny P19-302 203 x 203 x 150 mm H13 | 1 | 1 x w roku (m-c VII) | 2 |

Pierwszą wymianę filtrów należy wykonać w miesiącu lipcu 2021 r.

Filtry powinny posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności i atesty w tym dopuszczające do stosowania w szpitalach i w innych obiektach służby zdrowia.