Zał. nr 1.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Zimowe utrzymanie dróg pOWIATOWYCH I GMINNYCH NA TERENIE MIASTA kOŚCIANA

Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych i powiatowych

I.    Usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie solą nawierzchni jezdni

II.  Odśnieżanie nawierzchni jezdni

1. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy  przygotowaniu, wykonawstwie i odbiorze prac w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych i gminnych, na terenie miasta Kościana. Zgodnie z powyższym przyjmuje się kolejność wykonania prac zimowego utrzymania wg ważności

dla dróg:

- pierwszej (I) kolejności

- drugiej (II) kolejności

- trzeciej (III) kolejności

- czwartej (IV) kolejności

- zlecenia interwencyjne

2. Materiały

Do zwalczania śliskości zimowej na jezdniach używana będzie sól drogowa rozsypywana piaskarkami/solarkami lub zwilżoną solą przy użyciu solarek.

Materiały i sprzęt do ZUD Wykonawca gromadzi we własnym zakresie na bazach, z których będzie prowadził zimowe utrzymanie zadania. Przy ustalaniu dawek materiałów do zwalczania śliskości zimowej należy uwzględnić panujące warunki atmosferyczne oraz  wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 27 października 2005 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 poz. 1960 z dn. 27 października 2005).

## 3. Sprzęt

W celu wykonania robót zimowego utrzymania dróg w założonych standardach, oferent przedłoży  przewidywaną ilość proponowanego do użycia sprzętu.

Minimalna ilość sprzętu niezbędna do wykonania zadania:

- 1 piaskarko – solarka na pojeździe samochodowym,

- 4 pługów odśnieżnych na nośnikach (samochody ciężarowe, ciągniki kołowe o mocy nie mniejszej  niż  	  80 KM),

- 1 ładowarkę do załadunku soli.

Przygotowanie sprzętu należy ukończyć do czasu podpisania umowy na zimowe utrzymanie.

Wymagania jakie powinien spełniać sprzęt do zimowego utrzymania dróg:

- pługi

- pomalowane skrajne części lemiesza w pasy oznaczające zajmowany pas drogi (szerokość robocza pługa),

- sprawne oświetlenie sygnalizacyjne i robocze (światła na górnej krawędzi lemiesza, lampy błyskowe nośnika),

- działający mechanizm podnoszenia,

- lemiesze wyposażone w gumę przylegające do nawierzchni jedni

- piaskarka/solarka

-     sprawne lampy błyskowe widoczne z przodu i z tyłu pojazdu,

- działający silnik napędowy oraz układ dozujący i rozsypujący,

- działające urządzenia regulujące.

4. Wykonanie robót

Rozpoczęcie robót następować będzie po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ze sobą całodobowy kontakt telefoniczny oraz mailowy.

Wykonawca po zgłoszeniu przez Zamawiającego  zobowiązany jest niezwłocznie do podjęcia określonych działań (lub też w czasie określonym przez Zamawiającego) z wykorzystaniem zadeklarowanej przez Wykonawcę ilości sprzętu.

Zakres i technologia prac prowadzonych przy zimowym utrzymaniu dróg wynikają z obowiązujących przepisów oraz obowiązujących norm.

a) Odśnieżanie dróg.

W zależności od zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów lub zespołów pługów. Na drogach odśnieżanie należy rozpoczynać od osi jezdni. Zaleca się stosowanie zespołu składającego się z dwóch pługów przy intensywnych opadach śniegu . W pracy zespołu pługów należy zachować bezpieczną odległość / min. 50 m /, przesunięcie między lemieszami powinno być takie aby nie pozostawał śnieg na jezdni. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, drogi itp. Odśnieżanie zatok autobusowych odbywać się będzie w trakcie prowadzenia odśnieżania na drogach.

Jezdnie należy odśnieżyć na całej długości i szerokości.

#### b)  Zapobieganie powstawaniu  śliskości  i  jej  zwalczanie.

Na drogach I i II kolejności  każdy pas jezdni (na całej szerokości) posypywany będzie oddzielnie.  Na drogach w kolejności III i IV  przy jednorazowym przejeździe piaskarek/solarek rozsypywane środki muszą pokrywać 0,8 szerokości jezdni.

Jezdnie należy posypać na całej długości.

W przypadku powstania lekkich warunków zimowych (np. śliskości miejscowej) w godzinach nocnych Zamawiający przewiduje możliwość zlecania posypywania dróg I i II kolejności na 0,8 szerokości  jezdni podczas jednorazowego przejazdu, za wyjątkiem dróg z azylami, wysepkami.

5. Kontrola jakości prac i odbiór robót

Kontrole i stwierdzenie wykonania robót dokonywać będą osoby uprawnione ze strony Zamawiającego.

Wartość wykonanych prac zostanie określona na podstawie sporządzonego obmiaru powykonawczego wykonanego przez Wykonawcę i sprawdzonego oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego pomnożonego przez stawki jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie.

Załącznikiem do faktur będą protokóły odbioru prac związanych z prowadzeniem zimowego utrzymania dróg.

Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg odpowiedzialny będzie Wykonawca robót.

6. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są w przypadku:

a)	odśnieżania:

-  km odśnieżanej jezdni na całej jej szerokości,

- usuwania śliskości zimowej:

- km posypanego pasa ruchu lub km posypanej jezdni na 0,8 szerokości.

7. Obliczenie wartości usługi

Cena jednostkowa musi uwzględniać:

- koszty załadunku materiałów na jednostki sprzętowe w czasie prowadzenia prac

związanych  z zimowym utrzymaniem (usuwanie śliskości zimowej);

- koszty dojścia/dojazdu sprzętu do miejsca w którym podejmowane będą działania;

- koszty ubezpieczenia;

- wszelki inne koszty związane z realizacją zamówienia.

Podane ceny w ofercie będą niezmienne do końca obowiązywania umowy.

8.  Planowany zakres robót

Zamawiający planuje zlecić odśnieżanie oraz posypywanie dróg wymienionych w załączniku nr 2 wg. zaistniałych potrzeb – do 700  km posypywania i  300 km odśnieżania podczas trwania umowy