Załącznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku modułowego, dwukondygnacyjnego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - Wykonanie prac projektowych, w tym:

- pozyskanie mapy zasadniczej,

- opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranżowego,

- sporządzenie szczegółowych przedmiarów robót i szczegółowych kosztorysów tj. kompletnej i skoordynowanej międzybranżowo dokumentacji wykonawczej dotyczącej przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego,

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych   w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- uzyskanie  wymaganych  opinii,  uzgodnień  i  sprawdzeń  rozwiązań  projektowych  
w  zakresie  wynikającym z przepisów,

- uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji, (art.  32  Prawo  budowlane)

- ile okaże się to konieczne uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów,

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji.

- Kod CPV:

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

79930000-2 Specjalne usługi projektowe

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

- Charakterystyczne parametry techniczne i wielkościowe inwestycji

Budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji stalowej, modułowej, z dachem płaskim

- powierzchnia zabudowy - ok. 373m2

- powierzchnia użytkowa – ok. 676,6m2

- wysokość pomieszczeń w świetle – dostosowana do istniejącego budynku – 3 m

- wysokość budynku od poziomu terenu - ok. 7,6m

- szerokość budynku – ok. 23,9 m

- długość budynku – około 17,5 m

- UWARUNKOWANIA REALIZACJI OBIEKTU

Planowane usytuowanie obiektu na działce o numerze ewidencyjnym 1-666/13 obręb 001 Radziejów. Obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską. Lokalizuje się go w kompleksie budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Radziejowie jako rozbudowę budynku „D”. Planowaną inwestycję przewiduje się wykonać w bezpośrednim sąsiedztwie budynku „D”, przy elewacji istniejącego budynku. Planuje się dostęp komunikacyjny do obiektu poprzez budynek sąsiedni, jak również wykorzystanie i rozbudowę istniejących instalacji:

- wodnej

- kanalizacyjnej

- elektrycznych i niskoprądowych

- centralnego ogrzewania

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić do wglądu posiadane dokumentacje techniczne istniejących części budynków, a także inne opracowania eksperckie  i dokumentacje istotne z punktu widzenia realizacji zadania.

- Wizja lokalna:

Zamawiający wprowadza wymóg odbycia wizji lokalnej. W takim przypadku złożenie oferty bez

odbycia wizji lokalnej skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 Ustawy Pzp, zgodnie z zapisami w SWZ.

7.Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe.

Do Projektowanego budynku przewiduje się wejście z każdej kondygnacji poprzez istniejący budynek „D” oraz wejściem na parterze budynku z poziomu terenu, które stanowić ma również wyjście ewakuacyjne.

Budynek D jest budynkiem dwukondygnacyjnym z częściowym podpiwniczeniem. Na kondygnacji piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne i archiwum. Na kondygnacji parteru znajduje się oddział terapii uzależnień od alkoholu, poradnie specjalistyczne, centralna rejestracyjna, kaplica szpitalna. Na kondygnacji I piętra znajduje się fizjoterapia i administracja. Projektowany obiekt jest rozbudową budynku „D” i jest z nim połączony. Planowana funkcja budynku obejmuje:

Parter –  rozbudowa Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu, na którym znajdowałoby się 9 sal łóżkowych o powierzchni, każda ok 21,4 m2. Ponadto powstałyby pomieszczenia sanitarne dla kobiet i dla mężczyzn o powierzchni ok 24 m2 każde (obie łazienki muszą posiadać okno.), sala wykładowa – ok. 23,7 m2, stołówka 23,7m2 oraz komunikacja – ok. 49,3 m2.

I piętro –rozbudowa obecnie istniejącego Działu Fizjoterapii, na którym powstanie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.  Układ pomieszczeń będzie jednolity z układem dolnej kondygnacji-  9 sal łóżkowych o powierzchni, każda ok 21,4 m2. Ponadto powstałyby pomieszczenia sanitarne dla kobiet i dla mężczyzn o powierzchni ok 24 m2 każde (obie łazienki muszą posiadać okno.), pomieszczenie socjalne – ok. 23,7 m2, gabinet zabiegowy 23,7m2 oraz komunikacja – ok. 49,3 m2

W każdej z  sal łóżkowych znajdować się powinno okno, oraz dwa okna powinny się znajdować na skrajach odcinka korytarzowego, który powstanie samoczynnie po wydzieleniu sal łóżkowych.

  - Warunki ochrony przeciwpożarowej

Projektowany budynek należy zaliczyć do II kategorii zagrożenia ludzi. Opracowanie szczegółowych warunków ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku, w nawiązaniu do obiektów istniejących należy do obowiązków Wykonawcy.

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe

Powierzchnie pomieszczeń i ich funkcje:

PARTER

| Nazwa pomieszczenia | Numer | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| Sala chorych | 1 | 21,4 |
| Sala chorych | 2 | 21,4 |
| Sala chorych | 3 | 21,4 |
| Pom. sanitarne dla kobiet | 4 | 24,5 |
| Pom. sanitarne dla mężczyzn | 5 | 24,5 |
| Sala wykładowa | 6 | 23,7 |
| Stołówka | 7 | 23,7 |
| Komunikacja | 8 | 49,3 |
| Sala chorych | 9 | 21,4 |
| Sala chorych | 10 | 21,4 |
| Sala chorych | 11 | 21,4 |
| Sala chorych | 12 | 21,4 |
| Sala chorych | 13 | 21,4 |
| Sala chorych | 14 | 21,4 |
| Łączna powierzchnia parteru: 338,3 m2 |

PIĘTRO

| Nazwa pomieszczenia | Numer | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| Sala chorych | 1 | 21,4 |
| Sala chorych | 2 | 21,4 |
| Sala chorych | 3 | 21,4 |
| Pom. sanitarne dla kobiet | 4 | 24,5 |
| Pom. sanitarne dla mężczyzn | 5 | 24,5 |
| Pomieszczenie socjalne | 6 | 23,7 |
| Gabinet zabiegowy | 7 | 23,7 |
| Komunikacja | 8 | 49,3 |
| Sala chorych | 9 | 21,4 |
| Sala chorych | 10 | 21,4 |
| Sala chorych | 11 | 21,4 |
| Sala chorych | 12 | 21,4 |
| Sala chorych | 13 | 21,4 |
| Sala chorych | 14 | 21,4 |
| Łączna powierzchnia piętra: 338,3 m2 |

Uwaga!

Podane wyżej wartości stanowią szacunek wskaźników powierzchniowych dla celów określenia wartości zadania inwestycyjnego. Dopuszcza się nieznaczne różnice w wielkości pomieszczeń.

8. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

### Geodezyjna dokumentacja do celów projektowych

Wykonawca we własnym zakresie pozyska geodezyjną dokumentację do celów projektowych.

Geodezyjną dokumentację do celów projektowych stanowią:

- aktualne cyfrowe mapy do celów projektowych, które będą wykorzystywane do opracowania dokumentacji projektowej dla robót wymagających pozwolenia na budowę. Mapa do celów projektowych powinna zawierać aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr działek ewidencyjnych i przebieg granic działek ewidenycjnych);

- inne opracowania na podstawie wyników dodatkowych pomiarów geodezyjnych wykonanych na potrzeby sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej.

### Badania geotechniczne

Wykonawca rozpozna warunki gruntowo-wodne w celu prawidłowego zaprojektowania przedmiotu zamówienia. Badania podłoża gruntowego należy przeprowadzić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami a wyniki tych badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewów

- Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewów w zakresie kolidującym z realizacją przedsięwzięcia. Prezentując wyniki inwentaryzacji, należy wskazać, które egzemplarze przeznaczone są do usunięcia lub przesadzenia, z uwzględnieniem: składu ilościowego i gatunkowego, obwodu pnia drzewa na wysokości 130 cm, powierzchni krzewów, stanu zdrowotnego, szacowanego wieku oraz informacji na temat zasiedlenia przez gatunki chronione ptaków (gniazda, dziuple itd.) lub innych chronionych gatunków zwierząt. W przypadku, gdy drzewo posiada kilka pni na wysokości 130 cm – należy wskazać obwód każdego z tych pni, a w przypadku, gdy drzewo na wysokości 130 cm pnia nie posiada – należy wskazać obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.

- Wyniki inwentaryzacji należy przedstawić w formie tabelarycznej oraz graficznej, przy czym każdemu egzemplarzowi w  tabeli musi odpowiadać numer na mapie. W tabeli należy określić także przyczyny powodujące konieczność usunięcia drzewa lub krzewu.

9. Technologia wykonania

Przewidziano zastosowanie technologii modułowej 3D o stalowym szkielecie konstrukcyjnym. Moduły o możliwie dużych gabarytach segmentów oraz o wysokim stopniu prefabrykacji, prace wykończeniowe na budowie mogą polegać jedynie na resztkowych robotach wykończeniowych 
i montażu instalacji, których technologia wykonania wyklucza wykonanie w zakładzie produkcyjnym. Wymagana udokumentowana odporność ogniowa poszczególnych elementów konstrukcji i wykończenia budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zastosowany system modułowy musi posiadać certyfikat lub inny dokument (wydany przez jednostkę notyfikowaną) potwierdzający, że produkowane moduły spełniają odpowiednio wymagania pożarowe dla konstrukcji i przegród, w tym przegród stanowiących elementy oddzielenia przeciwpożarowego - zgodnie z klasyfikacją pożarową budynku (REI30, REI60, REI120). Wymagane uwzględnienie obciążeń użytkowych 5 kN/m2. Zastosowany system modułowy powinien być zaprojektowany w taki sposób aby umożliwiać jego łatwy i całościowy demontaż, dawać możliwość posortowania poszczególnych jego komponentów, oceny możliwości ich ponownego użycia oraz recykling lub prawidłową utylizację – gospodarka materiałami o obiegu zamkniętym. Przegrody zewnętrzne wg aktualnych wymagań w zakresie izolacyjności termicznej.

Zakładane parametry przenikalności cieplnej dla projektowanych przegród:

- podłoga parteru - min. 0,25 W/(m2*K)

- podłoga piętra - min. 0,25 W/(m2*K)

- dach: - min. 0,15 W/(m2*K)

- ściany zewnętrzne - min. 0,20 W/(m2*K)

Obiekt powinien być tak zaprojektowany, by na etapie jego eksploatacji nie dochodziło do przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu ani do przekroczeń normatywnych poziomów drgań zgodnie z normą PN-B-02151-4:2015-06

Instalacje budowlane

Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje:

- instalacje wody zimnej i ciepłej wody użytkowej,

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje kanalizacji deszczowej,

- Instalacje hydrantową,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje wentylacji mechanicznej,

- instalację oświetlenia ogólnego,

- instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalację gniazd wtyczkowych 230V,

- instalację ochrony porażeniowej,

- instalację odgromową,

- instalację telewizyjną

- SSP, DSO

Instalacje wody zimnej i ciepłej użytkowej

Przewiduje się doprowadzenie wody zimnej i ciepłej użytkowej do pomieszczeń tj.: pomieszczenia sanitarne, gabinet zabiegowy oraz stołówka. Należy zaprojektować instalacje wodociągowe z:

- rur z sieciowanego polietylenu, łączonych za pomocą złącz zaciskowych;

- rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74709 łączonych na gwint (łączniki wg PN-76/H-74392.

Źródłem ciepła na cele ciepłej wody użytkowej będzie instalacja centralnego podgrzewu wody zlokalizowana na terenie istniejącego budynku szpitalnego.

Instalacje kanalizacji sanitarnej

Przewiduje się doprowadzenie kanalizacji sanitarnej do pomieszczeń tj.: pomieszczenia sanitarne, gabinet zabiegowy oraz stołówka. Kanalizację sanitarną należy wykonać z rur   z PCV o średnicach 
i spadkach dobranych do rodzaju ścieków i wielkości przepływu.  W węzłach sanitarnych należy wykonać piony odpowietrzające. Zakłada się włączenie kanalizacji sanitarnej do istniejącego budynku szpitalnego.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe odprowadzane poza obrys budynku poprzez układ rynien i rur spustowych na tereny zielone.

Instalacja hydrantowa

Należy zaprojektować instalację przeciwpożarową z hydrantami przeciwpożarowymi zgodnie 
z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. 2010, nr. 109, poz. 719).

Instalacja centralnego ogrzewania

Źródłem ciepła na cele grzewcze obiektu będzie sieć cieplna szpitala. Należy zweryfikować moc kotłowni w stosunku do planowanej rozbudowy i w razie potrzeby zaprojektować jej rozbudowę.

Jako aparaty grzejne zaprojektować:

- grzejniki sanitarne z wbudowanym fabrycznie zaworem termostatycznym z głowicą termostatyczną;

- grzejniki łazienkowe.

Należy przewidzieć odpowietrzanie grzejników odpowietrznikami automatycznymi, zamontowanymi w najwyższych punktach instalacji oraz za pośrednictwem odpowietrzników grzejnikowych i przy urządzeniach grzewczych.

Wentylacja mechaniczna

Instalacja wentylacji mechanicznej należy zaprojektować w całym nowobudowanym obiekcie. Ilość i rozdział central wentylacyjnych należy ustalić na etapie projektowym. Montaż central wentylacyjnych na dachu budynku.

Instalacja oświetlenia ogólnego

Dla potrzeb zasilania planowanej rozbudowy przewiduje się wykorzystanie istniejącej rozdzielnicy budynku szpitalnego.

We wszystkich pomieszczeniach należy zaprojektować oświetlenie LED dopasowane do projektowanego sufitu modułowego z zapewnieniem wymaganego natężenia światła.

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Należy wykonać oświetlenie awaryjne spełniające wymagania Polskiej Normy PN- EN 1838:2013 „Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne”. Oświetlenie awaryjne należy zaprojektować na drogach ewakuacyjnych oświetlonych światłem sztucznym.

Instalację gniazd wtyczkowych 230V

W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności stosować gniazda bryzgoszczelne, o IP44. Standard dla pokoi łóżkowych i innych Wykonawca ma obowiązek określić na etapie projektu budowlanego w konsultacji z Zamawiającym.

Instalację ochrony porażeniowej

Zgodnie z normą PN-91/E-05009, jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wyłączenie zasilania, w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urządzeń ochronnych przetężeniowych. Dostępne części przewodzące tj, części metalowe urządzeń, które wskutek uszkodzenia izolacji mogą znaleźć się pod napięciem (np. metalowe obudowy aparatów i urządzeń elektrycznych, kołki ochronne gniazd wtykowych, czy metalowe obudowy opraw oświetleniowych) powinny być połączone z przewodem ochronnym. Przewody ochronne powinny posiadać oznaczenia barwne zgodne z normą. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów rezystancji izolacji.

Instalację odgromową

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania instalacji zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 62305 instalacje odgromowe obiektów budowlanych.

Instalację telewizyjną

Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym ostateczną lokalizację wpięcia do sieci telewizyjnej szpitala.

SSP, DSO

Dla projektowanego obiektu należy zaprojektować nowy system SSP, ponieważ istniejący w szpitalu system nie posiada możliwości dalszej rozbudowy. System należy uzgodnić i zaprojektować, w taki sposób,  aby istniała możliwość jego późniejszej rozbudowy. Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym rodzaj centrali pożarowej, do której Zamawiający w późniejszym etapie planuje podłączyć, część istniejącego już w budynku C systemu.

W przypadku DSO, Wykonawca dokona analizy możliwości rozbudowy istniejącego systemu.

10. Zagospodarowanie terenu

W miejscu przewidywanej rozbudowy występują kolizje z siecią kablową NN, oraz kanalizacją teletechniczną. Wykonawca zobowiązany jest do zinwentaryzowania kolizji, oraz przeprowadzenia wszelkich uzgodnień z gestorami sieci w celu ich przebudowy. Dodatkowo w miejscu posadowienia występują drzewa.

## 11. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza całość dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, technicznych warunków przyłączenia i uzgodnień dotyczących tego zamówienia) niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, tzn. do wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogólnych właściwości funkcjonalno-użytkowych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W skład dokumentacji projektowej wchodzą wszystkie opracowania projektowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie  z wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, zasadami sztuki budowlanej w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz wymaganiami Prawa.

Ponadto opracowana dokumentacja musi zawierać wszelkie dane, obliczenia i inne informacje wynikające z zapisów odpowiednich Technicznych Specyfikacji lub przepisów krajowych.

Zamawiający wymaga dokumentacji wysokiej jakości, zarówno pod względem merytorycznym jak i redakcyjnym.

Należy wykonać dokumentację projektową, kompletną z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, oraz spełniającą obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno- budowlane.

### 12.  Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, które umożliwią uzyskanie niezbędnych decyzji wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiający bezwzględnie wymaga opracowania dokumentacji projektowej, również tej wymagającej tylko zgłoszenia, w oparciu o aktualne mapy do celów projektowych.

Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami. W przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków, należy uzyskać pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych wydane przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
W przypadku obiektów wpisanych do ewidencji zabytków oraz obiektów, dla których ochrona jest prowadzona w innej formie, należy uwzględnić wymagania właściwego konserwatora zabytków, bez względu na ich treść i formę. Należy przestrzegać wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji pomiędzy branżami.

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywać się będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi u Zamawiającego.

Dokumentacja powinna zawierać również wszystkie inne dokumenty, schematy, plany, wykazy itp. służące do przedstawienia rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę.

13.Projekty Wykonawcze

### Projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego i powinien zawierać, m.in.: rysunki, opisy, obliczenia, rzuty kondygnacji, przekroje, opracowanie detali architektonicznych, elewacje.

Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywać się będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi u Zamawiającego.

### 14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), zawierających zbiory wymagań       w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny być opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych obejmować powinny:

- Wymagania techniczne dla materiałów przeznaczonych do wbudowania odnośnie rodzaju i jakości materiałów, urządzeń, elementów i konstrukcji dostarczanych przez Wykonawców, w tym zakres i warunki stosowania materiałów do ponownego użytku oraz rodzaj wymaganych dowodów jakości: atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materiałów, surowców i wyrobów stanowiących przedmiot odbioru przed wbudowaniem;

- Szczegółowe warunki wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót:

- ewentualne zalecenia technologiczne wpływające na jakość wykonania danej roboty, dotyczące sposobu wykonania, użycia sprzętu, maszyn, warunki uzyskania zamknięć dróg lub ulic i oznakowanie objazdów na czas robót;

- zakres badań kontrolnych do sporządzenia operatu kolaudacyjnego (odbiorowego), wymagania jakościowe przy odbiorze, niezbędne dowody jakości wykonania robót oraz dopuszczalne odchylenia od wymagań norm;

- wymagania w zakresie kontroli wykonania, badań i odbiorów, prób, rozruchów, itp.;

- zakres niezbędnych projektów wykonawczych i powykonawczych, wraz ze złożeniem wniosków i uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie obiektów;

- wykaz szczegółowy mających zastosowanie norm i przepisów.

Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem Zamówienia mogą być ujęte w części ogólnej STWiORB.

### Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu musi być wykonana w następujący sposób:

- Dokumentację projektową należy sporządzić w języku polskim;

- Poszczególne dokumentacje projektowe powinny zawierać:

- tytuł dokumentu;

- nazwę projektu (i nr, jeśli dotyczy) i jego lokalizację o ile nie wynika z nazwy projektu;

- etap projektu (jeśli dotyczy);

- wersję dokumentu;

- datę powstania dokumentu;

- nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorów dokumentu wraz 
z podpisem, kopią uprawnień wraz z aktualnym ubezpieczeniem;

- nazwę i adres Zamawiającego;

- na początku dokumentu spis treści dokumentu;

- pod spisem treści wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami;

- na końcu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisów i literatury przywołanej w  dokumencie;

- nagłówek na każdej stronie dokumentu tekstowego z tytułem dokumentu i numerem wersji;

- stopka na każdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbą stron kompletnego dokumentu;

- każda kolejna wersja dokumentu powstająca w wyniku wprowadzania poprawek powinna być oznaczona kolejnym numerem;

- zmiany należy każdorazowo zaznaczyć na projekcie lub w załączniku

- Dokumentacja projektowa musi być wykonana z podziałem na poszczególne branże;

- Dokumentację projektową po uzyskaniu wszystkich zgód i pozwoleń należy przekazać

Zamawiającemu w następujący sposób:

- 1 egz.- oryginał – (ostemplowany załącznik do PnB – w przypadku realizacji Projektów budowlanych);

- 4 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacją zgodności z oryginałem – załącznikiem do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektów budowlanych);

- 1 egzemplarz w formie elektronicznej;

- Dokumentacja w formie elektronicznej musi być zapisana w formacie umożliwiającym jej otwarcie i edycję,

- Dokumentację w formie papierowej należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, złożyć w format A4 i oprawić w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Strony projektów powinny być ponumerowane,

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany dostarczyć 1 dodatkowy egz. dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacją zgodności z oryginałem – załącznikiem do wydanego PnB w przypadku projektów budowlanych.

## Dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie

W ramach wykonania Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do skompletowania całej wymaganej prawem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu i przekazanie go Zamawiającemu.

Obiekt powinien być tak zaprojektowany, by na etapie jego eksploatacji nie dochodziło do przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu ani do przekroczeń normatywnych poziomów drgań

Odbiór dokumentacji projektowej

Odbiór dokumentacji projektowej polega na przyjęciu projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranżowego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywać się będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi 
u Zamawiającego.

Dokumentacja projektowa w odniesieniu do projektowanego obiektu budowlanego musi spełniać wymagania poniższych aktów prawnych, najważniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2023 r. poz. 682).

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.)

- Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2022, poz. 402 ze zm.),

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U. 2022, poz. 1225 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2021, poz. 1722 ze zm.)

- Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U., 2022, poz. 1385 ze zm.),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o sposobie oceny zgodności (Dz.U. 2023, poz. 215 ze zm.),

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U., 2021, poz. 1213 ze zm.),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U., 2021, poz. 1990 ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U 2022, poz. 503 ze zm.) polskich norm (obowiązkowych) i przepisów techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej,

W czasie powstawania dokumentacji projektowej należy stosować się do aktualnych przepisów i norm.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych:

- kopia mapy zasadniczej, mapa do celów opiniodawczych i projektowych

- uzyskanie w zakresie Wykonawcy;

- wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów

- w zależności od potrzeb technicznych, do opracowania przez Wykonawcę;

- zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

- nie dotyczą;

- inwentaryzację zieleni

- do opracowania przez Wykonawcę;

- dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

- do uzgodnienia na etapie koncepcji.

Zamawiający nie posiada aktualnej dokumentacji z badań podłoża gruntowego dla terenu objętego niniejsza inwestycją.