Koszalin,  dnia 02.03.2021 rok

Badanie rynku

W celu zbadania rynku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Koszalinie zwraca się z uprzejmą prośbą  o przedstawienie informacji dotyczących;

„Dostawy nowej samojezdnej kołowej zamiatarki do zamiatania chodników

o dopuszczalnej masie  całkowitej do 2,5 Mg.”

- Przedmiot badania.

Przedmiotem badania jest: dostawa fabrycznie nowej samojezdnej kołowej zamiatarki do zamiatania chodników o o dopuszczalnej masie  całkowitej do 2,5 Mg.

Parametry techniczne zamiatarki:

  - Zespół zamiatający:

        - Szerokość zamiatania minimum 1 200 mm.

        - Pojemność zbiornika na zmiotki minimum 0,5 m3.

        - Szczotki talerzowe minimum 2 szt.

        - Regulacja szczotek talerzowych z regulacją wysięgu, prędkości obrotów i docisku do podłoża niezależna dla każdej ze szczotek.

        - Sterowanie zespołem zamiatającym: Sterowanie wszystkimi funkcjami zespołu zamiatającego z kabiny za pomocą joysticka lub panelu sterującego .

        - Prędkość robocza zamiatania: minimum 2 km/h

        - Ssawa pomocnicza do liści i trawy  - długość węża minimum 5 m

  - Instalacja wodna i zraszająca:

  - Dysze natryskowe regulowane umieszczone przy szczotkach.

  - Zbiornik na wodę o pojemności minimum 100 litrów.

  - Myjka wysokociśnieniowa z lancą i wężem minimum 10 m.

  - Oświetlenie:

- Oświetlenie LED zgodne z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

- Lampy robocze szczotek talerzowych:

- Światła ostrzegawcze, pomarańczowe Led: minimum 2 szt.

  - Parametry techniczne kabiny:

- Tablica wskaźników: standardowa z opisem w języku polskim.

- Kamera cofania z kolorowym monitorem

- Klimatyzacja.

- Akustyczny sygnał cofania zamontowany z tyłu zabudowy.

  - Oświetlenie:

- Oświetlenie LED.

- Lampy robocze szczotek talerzowych:

- Światła ostrzegawcze, pomarańczowe Led: minimum 2 szt.

- Zawartość informacji.

  - Parametry techniczne oferowanej zamiatarki.

  - Cena detaliczna  netto.

  - Warunki gwarancji.

  - Termin realizacji dostawy wraz z montażem.

- Termin nadsyłania informacji:

Badanie rynku umieszczone jest na „platformie zakupowej”.

Link do platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin

- Osoby upoważnione do kontaktu.

  - Dariusz Papka, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00. tel. 94 348 44 44, e-mail: dariusz.papka@pgkkoszalin.pl

  - Wioleta Sajko, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00. tel. 94 348 44 44, e-mail: wioleta.sajko@pgkkoszalin.pl,

  - Maciej Kochan, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00,  tel. 504-040-583, e-mail: maciej.kochan@pgkkoszalin.pl

  - Wszelkie pytania prosimy zadawać na „platformie zakupowej” do dnia 
01 czerwca 2021.

- Informacje dodatkowe:

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy 
nt. możliwości i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.

DP/DP

Z poważaniem

Wysłano do

"Bartosz Sadowski" <b.sadowski@integra.gd.pl>, "Sławomir Kamiński" <s.kaminski@integra.gd.pl>, info.pl@aebi-schmidt.com, Monika.Celniak@aebi-schmidt.com, "Maciej Sucharek" <sucharek@komunalne-gorzow.pl>, "Janusz Latos" <jl@komunalpartner.pl>, biuro@ecocarspoland.pl. biuro@ecoclean.pl, ecoclean@gansow.pl

- INTEGRA

- AEBI Schmidt

- Centrum Sprzętu Komunalnego HSTC sp. z o.o

- Komunał partner - Latos

- Ecoclean - Malanowicz