Załącznik nr 1.6

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DZIAŁU SPAWALNI W CKZ ODDZIAŁ ZSS

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

2. Termin realizacji zamówienia: do  14.08.2020 roku.

3. Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

4. Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

5. Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

6. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją (termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w  XIV specyfikacji).

7. Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych. W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych

8. Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy:

- Zespół Szkół Samochodowych, Tadeusza Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz (poz. w tabeli: 1-6)

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

9. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

10. Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

CZĘŚĆ VI:

ZAKUP WYPOSAŻENIA DZIAŁU SPAWALNI W CKZ ODDZIAŁ ZSS

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| l.p. | Nazwa | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Stół spawalniczy z oprzyrządowaniem | stół spawalniczy S12 standard stosowany podczas spawania ręcznego wszystkimi metodami. Stabilna konstrukcja i funkcjonalność zapewniają wygodne użytkowanie. Stół przystosowany do współpracy z wentylatorem ssącym lub urządzeniem filtrującym. | sztuk | 2 |
| 2 | Automat spawalniczy MIG/MAG | Można nim spawać elementy o małej grubości oraz konstrukcje lekkie i średnie. Urządzeniem tym można spawać zarówno łukiem zwarciowym jak i natryskowym przy użyciu drutu o średnicy 1,0 mm. •doskonały łuk spawalniczy w mieszaninie gazowej jak i CO2. •profesjonalny 4-rolkowy podajnik drutu z rolkami o średnicy 37 mm. •elektroniczny system stabilizacji prędkości podawania drutu. •skokowa regulacja napięcia spawania. •czytelne mierniki prądu napięcia spawania (opcjonalnie) •bogaty zestaw funkcji. •duże koła zwiększają mobilność urządzenia. •schowek na części eksploatacyjne •spełnia normy bezpieczeństwa i niezawodności. Wyposażenie standardowe LINCOLN POWERTEC 305C 4R 400V3Ph Przewód zasilający 4m •przewód masowy z zaciskiem •wąż gazowy •rolki podające •zasilanie 400/3/50-60Hz, znamionowy prąd wyjściowy(cykl pracy) 300A/29V/35% 225A/25,2V/60%. •bezpiecznik 25A. •zakres prądu 30-300A •wymiary 810*467*930. •waga 95kg. Metody spawania: •MIG, drutem rdzeniowym | sztuk | 1 |
| 3 | Kotary spawalnicze | kurtyna spawalnicza ciemnozielona 1,8x2,4m; kurtyna wykonana z trudnopalnego materiału, zabezpieczenie przed niebezpiecznym promieniowaniem podczas spawania. Zgrzewane szwy i kółka; nylonowe opaski z bezpiecznym łącznikiem kurtyny z ramą; możliwość łączenia kilku kurtyn w jeden ciąg; powinna posiadać również zawinięte mankiety w dolnej i górnej części, co zwiększa odporność na zużycie; spełnia wymagania normy EN 1598 wysokość: 1,8m; szerokość: 2,4m grubość: 0,4mm; ochrona: 9 DIN kolor: ciemnozielony; w komplecie: opaski nylonowe | sztuk | 1 |
| 4 | Przyłbice spawalnicze | przyłbice do osłony twarzy w czasie spawania samoprzyciemniające się | sztuk | 4 |
| 5 | Odciąg wentylacyjny | odciąg spawalniczy do odciągania dymu i oparów powstających podczas spawania, polerowania, cięcia lub szlifowania rzadkich metali szlachetnych; ma oczyszczać duże ilości szkodliwych dla organizmu cząsteczek metali zawieszonych w powietrzu; ma posiadać wysoką wydajność oczyszczania, niską emisją hałasu oraz zajmuje stosunkowo niewielką powierzchnię; przystosowany do odciągu przy spawaniu łukowym, dwutlenkiem węgla, metodą MIG/MAG, łukiem żłobkowym, spawaniu w otoczeniu gazów. | sztuk | 1 |
| 6 | Szlifierka kątowa | moc 900W; prędkość obrotowa od 5tyś. do 9tyś.; tarcza robocza 125 mm śr. | sztuk | 3 |

11. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CZĘŚĆ VI:

18143000-3 Akcesoria ochronne

42662100-5 Elektryczny sprzęt spawalniczy

39151200-7 Stoły robocze

43414000-8 Szlifierki

43800000-1 Urządzenia warsztatowe