Szacunkowy zakres prac jaki będzie wykonywany w 2024 roku w ramach umowy na „Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  oraz sygnalizacji świetlnych w ciągu dróg będących w zarządzie Miasta Bełchatowa w 2024 roku”

I. Oznakowanie poziome

a) Odnowienie/wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - mechanicznie farbą akrylową z mikrokulkami odblaskowymi - KSNR 6 tab. 1201, 0705:

- 5500 m2  (kolor biały)

- 10 m2 (kolor niebieski lub czerwony)

b) Wykonanie  oznakowania  poziomego – strukturalnego/grubowarstwowego (wykonywane mechanicznie) - KSNR 6 tab. 0705:

- 10 m2 (kolor biały)

- 10 m2 (kolor niebieski lub czerwony)

c) Wykonanie  piktogramów na jezdni metodą  termoplastyczną:

- 3 m2 piktogramu

d) Punktowe elementy odblaskowe montowane na jezdni („kocie oczka” – dwustronne, białe) na  terenie miasta z dojazdem i montażem:

- 5  szt.

e) Usuwanie starego oznakowania poziomego (frezowanie):                                                       - 3 m2

II. Oznakowanie pionowe

a) tablice znaków pionowych (wykonane na blasze ocynkowanej giętej podwójnie, lico z folii  odblaskowej z dojazdem do miejsca montażu i zamontowania do słupka):

- znaki ostrzegawcze    750 – (folia I generacji)                                                                             - 3 szt.

900 – (folia I generacji)                                                                             - 3 szt.

A-7 - 750 – (folia II generacji)                                                                                                        - 3 szt.

A-7  - 900 – (folia II generacji)                                                                                                      - 3 szt.

- znaki  zakazu  Ø 800 – (folia I generacji)                                                                                    - 3 szt.

Ø 600 - (folia I generacji)                                                                                     - 3 szt.

B-20 (folia II generacji)                                                                                         - 3 szt.

B-2 - 600 (folia II generacji)                                                                                  - 3 szt.

B-2 – 800 (folia II generacji)                                                                                 - 3 szt.

B – 43/44 (folia I generacji)	                                                                            - 3 szt.

- znaki  nakazu	 Ø 800	- (folia I generacji)                                                                                    - 3 szt.

Ø 600 - (folia I generacji)                                                                                     - 3 szt.

- znaki  informacyjne	400x400 - (folia I generacji)                                                                     - 2 szt.

600x600 – (folia I generacji)                                                                     - 3 szt.

- D-6/D-6a/D-6b     600x600 - (folia II generacji)                                                                          - 3 szt.

600x750 - (folia I generacji)                                                                           - 3 szt.

D-40/41 – (folia I generacji)                                                                           - 2 szt.

D-42/43 - (folia I generacji)                                                                            - 2 szt.

D-19/20 - (folia I generacji)                                                                            - 2 szt.

D-48 - (folia I generacji)                                                                                 - 1 szt.

- znaki  typu  E, F, T (folia I generacji)                                                                                            - 2 m2

- tabliczki do znaków (folia I generacji):

T-6		                             - 2 szt.

T-27	                                      - 2 szt.

T-29	                                    - 2 szt.

T-22                                             - 2 szt.

T-24		                        - 2 szt.

T-30                                             - 2 szt.

- inne znaki - (folia I generacji)

G-1	                                      - 2 szt.

G-3	                                      - 2 szt.

- znaki D-6/6a/6b (600x600) oraz A-17 (750) wykonane z folii II generacji wpisane w tło   fluorescencyjne (barwy żółtej) o wymiarach 900x900                                                                    - 2 szt.

- tablica prowadząca U-3a/b (I gen.)	                                                                                         - 3 szt.

- tablica prowadząca U-3c/d  (I gen.)                                                                                               - 3 m2

- tablice kierujące U-6a/b (I gen.)                                                                                                    - 2 szt.

- tablice kierujące U-6c/d (I gen.)                                                                                                    - 2 szt.

- tablice kierujące U-21a/b - 250x1000– (I gen.)                                                                             - 3 szt.

- tablice U-9a/b (I gen.)                                                                                                                   - 2 szt.

- zapora drogowa U-20a (I gen.)                                                                                                      - 2 m2

- tablice informacyjne (tekstowe) wykonane na podkładach z blachy ocynkowanej, podwójnie zaginanej z tłem oklejanym folią I generacji w kolorze białym lub żółtym:                                  - 2 m2

b) elementy  mocujące  tablice znaków do słupka i innych konstrukcji wsporczych:

- taśma mocująca  ze  stali  nierdzewnej z zapinką wraz z montażem:                                         - 4 mb

- obejma stalowa wraz z śrubami i podkładkami ze stali nierdzewnej lub ocynkowana

wraz z montażem (dot. wymiany uszkodzonej obejmy lub uzupełnienia brakującej):                 - 4 kpl.

c)  Słupki  ocynkowane  do   znaków  drogowych pionowych wraz z dojazdem i montażem

poprzez zabetonowanie wg. KSNR 6 tab. 0702/0:

-  słupki  2,0 cala                                                                                                                          - 30 mb  d) Słupki  ocynkowane oklejone folią odblaskową drugiej generacji, do znaków  drogowych pionowych wraz z dojazdem i montażem poprzez zabetonowanie wg. KSNR 6 tab. 0702/0:

-  słupki  2,0 cala                                                                                                                           - 5 mb

e) Montaż/wymiana znaków, tabliczek, słupków stanowiących własność Zamawiającego

(pochodzących z demontażu lub likwidacji) wraz z dojazdem i montażem oraz zdemontowaniem starego/uszkodzonego oznakowania:                                                                   - 10 szt. znaku/tabliczki

- 10 szt. słupka (z wkopaniem i zabetonowaniem)

- 20 szt. słupka (zabetonowanie istniejącego słupka)

f) Tabliczki z nazwami ulic wraz z montażem do słupka lub ogrodzenia (elementy  mocujące należy wliczyć w cenę  tabliczek), dojazdem do miejsca wbudowania na terenie miasta:

- typu „kosa” dwustronna o wym. 900x200 (blacha ocynkowana malowana proszkowo w kolorze niebieskim, nazwa ulicy wyklejana literami w kolorze białym z folii odblaskowej I gen.)           - 4 szt.

- tabliczka emaliowana wykonana na podkładzie blaszanym (nierdzewnym) z wytłaczaną nazwą ulicy

- 3  m2

g) Tabliczki informacyjne (montowane w ramach Miejskiego Systemu Informacji) o wymiarze

1000 x 200 wykonane na blasze ocynkowanej, podwójnie zaginanej, tło białe, napis czarny wraz z dojazdem i montażem (cena obejmuje obejmy, folie odblaskowe I gen.):                                                                                              											          - 2 szt.

h) Wysięgniki do znaków drogowych z rury stalowej ocynkowanej montowane do  sygnalizatorów świetlnych  (rura  1,5 cala) wraz z obejmami, dojazdem i montażem:                                           - 2 szt.

i)  Piktogramy do znaków i tabliczek (strzałki, cyfry, brakujące litery, symbole) wraz z dojazdem

i naklejeniem:                                                                                                                                  - 4 szt.

III. Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

a) progi zwalniające wraz z dojazdem i montażem na terenie miasta:

- progi  zwalniające U-16a (600 x 500 x 50) (materiał, kotwy, montaż, dojazd)                         - 5 mb

- montaż progów będących własnością Zamawiającego (progi z odzysku)                                 - 5 mb

-- demontaż progów zwalniających                                                                                              - 4 m2

- montaż progu zwalniającego – płytowego (próg wykonany z gumowych elementów

prefabrykowanych, cena zawiera elementy progu, kotwy, montaż, dojazd)                                - 2 m2

b) pozostałe urządzenia BRD (dojazd  i montaż):

- U-5a (pylon odblaskowy o kształcie walca)                                                                                - 2 szt.

- U-5b (pylon zespolony ze znakiem C-9 – folia I gen.)                                                                - 2 szt.

c) lustra drogowe wraz z dojazdem i montażem oraz obejmami:

- ( 600 -                                                                                                                                          - 2 szt.

- ( 800 -                                                                                                                                          - 2 szt.

d) bariery:

- montaż barier łańcuchowych U-12b biało-czerwonych (rozstaw słupków średnio co 1,8 m) malowanych proszkowo, oklejanych  folią I generacji z łańcuchami (min. śr. drutu 4mm) malowanymi proszkowo wraz z dojazdem do miejsca wbudowania na terenie miasta, zabetonowaniem słupka

i montażem łańcucha:

- 4 szt. (słupków)

- 4 mb (łańcucha)

- montaż bariery U12a wykonanej z rur stalowych ocynkowanych o minimalnej średnicy fi 48,3m (skręcanej na śruby), przęsła owalne wraz z słupkami. Oklejonej folią odblaskową I generacji (żółtą – paski o szer. 25 cm i naklejone co 50 cm) wraz z dojazdem do  miejsca wbudowania na terenie miasta i zabetonowaniem:                                                                                                            - 4 mb bariery

e) słupki uniemożliwiających parkowanie (słupki stałe wykonane z rury stalowej o średnicy 108 mm zakończonych czaszą półkolistą, dolne wykończenie słupka  - blaszaną opaską, całość ocynkowana, słupek malowany proszkowo w kolorze  grafitowym, wysokość po zamontowaniu – 1m n.p.t. ) wraz

z dojazdem i montażem poprzez zabetonowanie:                                                                         - 4 szt.

f) przęsła drogowe - ozdobne typ „krzyżowy” (840x1090 mm lub 1640x1090 mm) wraz z słupkami, wykonane z profili zamkniętych i płaskowników (ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze grafitowym) wraz z dojazdem, montażem przęseł do słupków i ich zabetonowaniem:                - 2 mb

g) azyle dla pieszych z montażem, dojazdem i kotwami. Azyle powinny być wykonane z elementów prefabrykowanych, powierzchnie najazdowe w kolorze czerwonym, wyokrąglone krawędzie               w kolorze białym z zamontowanymi elementami odblaskowymi na obwodzie:                           - 2 m2

h) stojaki rowerowe wykonane z elementów stalowych/ocynkowanych, montowanych w układzie pionowym wraz z dojazdem, montażem i zabetonowaniem:

- 3 stanowiskowe                                                                                                                             - 2 szt.

- 5 stanowiskowe                                                                                                                             - 2 szt.

- stojak typu „U” -wykonany z rury ocynkowanej, o średnicy 1,5”, długości 1mb i wysokości

po zamontowaniu 0,75 mb (n.p.t.), narożniki gięte .

- 2 szt.

i) separatory U-25a (czarno-żółte z wyokrąglonymi końcami o dł. 1 mb) z dojazdem i montażem

- 2 szt.

IV. Usługi dodatkowe

a) Demontaż, prostowanie słupków, prostowanie tablic znaków, usuwanie graffiti, naklejek, malunków z lic znaków, mycie znaków i słupków wraz z dojazdem na terenie miasta:

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz UBRD (ryczałt miesięczny – 12 miesięcy) obejmuje:

● prostowanie  zgiętych  słupków  wraz  z  dojazdem  na  miejsce,

● prostowanie obróconych znaków i tabliczek wraz z dojazdem i dokręceniem śrub w obejmach

● bieżąca konserwacja UBRD,

● usuwanie graffiti, malunku, naklejek z lica znaku, oraz UBRD,

● mycie, oczyszczanie lica znaków, oraz UBRD,

● mycie słupków typ U-12b (wraz z doczepionymi łańcuchami)

● jednorazowe mycie punktowego elementu odblaskowego tzw. „kociego oczka,

- demontaż:                                                                                                 - 5 szt.  słupków

- 5 szt. tabliczek

- 5 szt. znaków (tablic)

- kucie nawierzchni betonowych lub bitumicznych w związku z koniecznością montażu słupka

(pod znaki lub barierki):                                                                                                                 - 2 m2

b) Odnowa  urządzeń  zabezpieczających (mechaniczne oczyszczenie, 1 warstwa podkładu, 1 warstwa nawierzchniowa – emalia chlorokauczukowa):

- odnowa  farbą  poręczy  ochronnych i barier w/g  KSNR 6 tab. 1202, 1205:

- łańcuchowe pojedyncze U-12b (z oklejeniem słupków folią I generacji)   - 6 mb bariery

- łańcuchowe podwójne U-12b (z oklejeniem słupków folią I generacji)     - 6 mb bariery

- barier stalowych (mostowych) z płaskowników lub rurowych                   - 6 mb bariery

c) Zamknięcie dla ruchu samochodowego Alei Włókniarzy (ciąg drogi wojewódzkiej DW476) w/g zatwierdzonego projektu organizacji ruchu (projekt posiada Zamawiający) w dniu 1 listopada (rejon cmentarza) – montaż/demontaż oznakowania oraz UBRD:                                                            - 1 szt.

V. Usługi kontroli ruchu – remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnych

- konserwacja sygnalizacji świetlnych - (opłata ryczałtowa/miesięczna)                            - x 12

- wymiana sterownika wraz z fundamentem                                                                        - 1 szt.

- demontaż uszkodzonego masztu i montaż nowej konstrukcji wsporczej masztu sygnalizacji niskiej wraz z fundamentem                                                                                               - 1 szt.

- demontaż uszkodzonego masztu i montaż nowej konstrukcji wsporczej masztu sygnalizacji wysokiej wraz z fundamentem                                                                                           - 2 szt.

- wymiana lub montaż nowego wysięgnika masztu sygnalizacji wysokiej                          - 2 szt.

f)   wymiana lub montaż nowej latarni sygnałowej z konsolą                                                  - 1 szt.

- montaż nowych sygnalizatorów dźwiękowych stanowiących uzupełnienie istniejącej sygnalizacji świetlnej                                                                                                         - 1 szt.

- opracowanie nowego programu (dokumentacji) i przeprogramowanie cyklu sygnalizacji świetlnej wielofazowej                                                                                                       - 1 szt.

- wymiana wkładów typu LED w sygnalizatorze                                                                 - 1 szt.

- wymiana kloszy sygnalizatorów S-5/S-6 na nowe Ø200                                                   - 1 szt.

- wymiana/montaż liczników pomiaru czasu (sekundników)                                               - 1 szt.

- wymiana/montaż  daszków przeciwolśnieniowych Ø200 lub Ø300                                  - 1 szt.

- wymiana znaku D-6 (kaseton podświetlany z doświetlaczem przejścia dla pieszych)

na istniejącym wysięgniku                                                                                                 - 1 szt.

Cena ofertowa: suma iloczynów stawek jednostkowych podanych przez Wykonawcę

i poszczególnych - w/w zakresów prac.

Podane w/w zakresy robót mają charakter szacunkowy i w trakcie realizacji prac mogą ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) w zależności od potrzeb Zamawiającego.