DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Zadanie 2:„Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji Dunkowa 2, gmina Milicz ”

(na podstawie art. 29a ustawy Prawo budowlane)

Lokalizacja robót:

Dunkowa 2 (działka nr 129/3, 333)

- PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres niniejszej dokumentacji technicznej obejmuje budowę 1 szt. przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji:

- Dunkowa 2 (działka 129/3).

- ZAKRES RZECZOWY ROBÓT.

Zakres robót instalacyjnych do wykonania obejmuje:

- przewiert rurą stalową Dz273x7,1mm wraz z rurą przewodową DN160 PCW SN8 –                        L = 8 m,

- montaż studzienki tworzywowej DN425 mm - 1 szt.

- OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.

Przebieg przyłącza kanalizacyjnego zaplanowano w pasie drogi gminnej w miejscowości Dunkowa działka nr 333, a także na terenie posesji Dunkowa 2.

Przyjęto wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCW SN8 metodą bezwykopową – przewiertem w rurze osłonowej R.O.  Dz273x7,1 mm, Dw258,8mm.

Przyłącze wykonać ze spadkiem min. 1,5%.

Miejsce włączenia projektowanego przyłącza

- istniejąca studnia w drodze dz. nr 333 w Dunkowej, o rzędnych 114.11/112.11.

Przyłącze włączyć do istniejącej studni poprzez wykonanie przejścia szczelnego, zgodnie                      z poniższymi wymaganiami:

- otwór wlotowy należy posadowić w sposób zapewniający min. 1,5% spadek przewodu i kąt ≥ 90 w stosunku do odpływu,

- otwór odpowiednio uszczelnić,

- wykonanie otworu wlotowego nie może dopuścić do uszkodzenia studni,

- usunąć wszelkie zanieczyszczenia w studni powstałe w trakcie wykonywania prac.

Projektowane przyłącze zakończyć studzienką przyłączeniową DN425 na terenie posesji. Studzienka powinna być usytuowana w odległości nie większej jak 2 m od granicy posesji. Ostateczną lokalizację studzienki uzgodnić  z właścicielem posesji.

- TECHNOLOGIA BEZWYKOPOWA.

Projektowane przyłącze w granicy pasa drogowego wykonać metodą bezwykopową, bez naruszania konstrukcji jezdni oraz chodnika, w rurze osłonowej.

Rurę ochronną wyprowadzić poza pas drogowy po stronie działki przyłączanej.

Komory technologiczne zlokalizować: startową na terenie posesji przyłączanej,  końcową – w istniejącej studzience kanalizacyjnej.

- MATERIAŁ.

Wszystkie materiały muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty etc. Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania             w budownictwie do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

  - Przewody kanalizacyjne.

Przyłącze kanalizacji zrealizować z rur i kształtek:

- wykonanych z wysokowartościowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCW,

- jednowarstwowych, litych,

- o sztywności obwodowej SN8 kN/m2,

- kielichowych,

- z uszczelkami trwale osadzonymi w kielichu w procesie produkcji,

- o średnicy DN160.

Warunki montażu rur określa ich producent.

Rury przewodowe w rurze osłonowej należy układać na płozach prowadzących.

  - Rura osłonowa

Do wykonania przewiertu zastosować rurę stalową bez szwu Dz273x7,1mm, Dw258,8mm                 z manszetami  i płozami typu L/40 mm.

  - Studzienki rewizyjne.

Studzienkę rewizyjną wykonać jako kompletne studnię systemową z tworzyw sztucznych PCW/PP DN425 wyposażoną w kinetę kierunkową, rurę trzonową, teleskop, oraz właz żeliwny klasy B125.

- Kolizje z istniejącym uzbrojeniem.

Na trasie projektowanego przyłącza występuje kolizje z istniejącym rurociągiem tłocznym kanalizacji DN90 w działce 333, obręb Dunkowa.

Wszelkie prace w pobliżu obiektów kolizyjnych wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenie robót ziemnych na niezaewidencjonowaną kolizję, należy zawiadomić odpowiednią jednostkę branżową, a gdy nie jest ona znana – powiadomić Inwestora i wstrzymać roboty do wyjaśnienia.

- ROBOTY ODTWORZENIOWE.

Po wykonaniu robót, teren budowy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.                    Uszkodzone w ramach prowadzonych prac tereny zielone na posesji Dunkowa 2 ponownie obsiać trawą.

- UWAGI KOŃCOWE.

- Zakres niniejszej dokumentacji nie obejmuje likwidacji szamba na trenie posesji Dunkowa 2. Istniejące zbiorniki zostaną usunięte staraniem i na koszt właściciela posesji,  przed wykonaniem robót objętych niniejszą dokumentacją techniczną.

- Należy stosować się do wymagań zawartych w uzgodnieniu Urzędu Miejskiego                     w Miliczu nr GK.7230.1.29.2019 z dnia 06.12.2019r.

- Wykonawca zobowiązany jest oznakować prowadzone roboty zgodnie                                     z obowiązującymi przepisami i dokonanymi uzgodnieniami.

- Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP                                      i wykonawstwa robót budowlano-montażowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401)

- Roboty ziemne wykonywać ściśle i zgodnie z PN-B-10736:1999 i instrukcją montażu wydaną przez producenta rur i studni.

- Przewiert winna wykonać firma posiadająca odpowiedni sprzęt i specjalizująca się w tego typu robotach.

- Teren budowy zabezpieczyć.

- Wykonać inwentaryzację geodezyjną przyłącza.

Załączniki:

- Plan sytuacyjny Dunkowa  – 1 szt.

- Uzgodnienie  - jak w tekście – 1 szt.