Aktualny Załącznik Nr 2/1b

### do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-07/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - Zadanie Nr 1

Aparaty do wykrywania drobnoustrojów w krwi i płynach ustrojowych

Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać dla każdego urządzenia): ……………………………

Producent (podać dla każdego urządzenia): ………………………………………………………..

Rok produkcji (podać dla każdego urządzenia): ……………………………………………………

| Lp. | Parametry urządzenia | Parametr wymagany/ punktacja | Parametry oferowane Podać/opisać TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania ogólne: |
| 1. | Aparat główny fabrycznie nowy. Ilość miejsc w aparacie min. 200 | TAK, podać |  |
| 2. | Aparat satelitarny fabrycznie nowy. Ilość miejsc w aparacie min. 40 | TAK, podać |  |
| 3. | Wbudowany komputer z dotykowym ekranem w aparacie głównym oraz dotykowy ekran w postaci tabletu w aparacie satelitarnym | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4. | Zaoferowane aparaty o charakterze modułowym, umożliwiające dalszą rozbudowę o kolejne miejsca inkubacyjno-pomiarowe w przypadku zwiększenia ilości badań. | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5. | Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu. | TAK |  |
| 6. | Podłoża stosowane w aparacie wykonane z bezpiecznego, nietłukącego się materiału (plastik). | TAK |  |
| 7. | Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych we wszystkich oferowanych butelkach. Hodowla jałowych płynów ustrojowych możliwa po wcześniejszej suplementacji. | TAK |  |
| 8. | Dostępne podłoża z inaktywatorami antybiotyków, zwiększające odzysk drobnoustrojów. | TAK |  |
| 9. | Dostępne selektywne podłoża do hodowli grzybów. | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt TAK |  |
| 10. | Dostępne podłoża lityczne powodujące lizę krwinek czerwonych. | TAK |  |
| 11. | Zaoferowanie w ramach dzierżawy oprogramowania posiadającego certyfikat CE-IVD | TAK |  |
| 12. | Podłączenie aparatu do LIS i zapewnienie komunikacji wszystkich urządzeń. | TAK |  |
| II. Serwis i warunki gwarancji |
| 1. | Gwarancja techniczna przez cały czas trwania umowy – 48 m-cy | TAK |  |
| 2. | Instalacja, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi urządzenia na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 3. | Instrukcja obsługi urządzenia oraz opisy w języku polskim dostarczone wraz z urządzenia. | TAK |  |
| 4. | Przeglądy w okresie trwania umowy łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości i zakresie zgodnie z wymogami producenta). | TAK |  |
| 5. | Serwis techniczny przez cały okres trwania umowy dzierżawy w ramach czynszu dzierżawnego. | TAK |  |
| 6. | Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni robocze i w ciągu 48 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni wolne od pracy i święta. | TAK |  |
| 7. | Dostępność serwisu w ciągu doby 24 godz. | TAK |  |
| 8. | Dostępność serwisu w roku – 365 dni. | TAK |  |
| 9. | Możliwość wstawienia urządzenia zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni. | TAK |  |
| 10. | Awarie należy zgłaszać do serwisu Wykonawcy pod nr telefonów | podać nr telefonu |  |
| 11. | Wartość aparatów brutto (podać dla każdego urządzenia) | podać |  |

Uwaga!

1. Odpowiedź „NIE” przy parametrach wymaganych spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań Specyfikacji Warunków Zamówienia, z wyjątkiem pkt. II.10 i II.11.

2. Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

..................................		   			………………………………………                    
       data                                                                          	podpis Wykonawc