| WZP.271.12.2024 | Wołów, 18.06.2024 r. |
| --- | --- |

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

`Nazwa zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Proszkowa – Etap II”

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Gmina Wołów dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

- Zamawiający precyzuje opis przedmiotu zamówienia w ten sposób że dodaje w Rozdziale III SWZ Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 1 następującą treść:

- Zakres zadania przedstawiony został w przedmiarach, zgodnie z podziałem na działy: Wykonanie murowania ścianek działowych, wykonanie elewacji wraz z tynkiem, wykonanie izolacji cokołu wraz z tynkiem, wykonanie podbitki, wykonanie orynnowania i rur spustowych, wykonanie montażu okien wraz z parapetami.

- Styropian fasadowy o grubości 10 cm przyklejony zostanie na słupach zadaszenia.

- elewacja ponad cokołem powinna być wykonana z tynku strukturalnego „baranek”.

- Kolor wykonania wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej wg, uzgodnień w trakcie realizacji inwestycji.

- Kolor wykonania struktury na słupach wg, uzgodnień w trakcie realizacji inwestycji.

- Kolor wykonania deski odbijanej wg, uzgodnień w trakcie realizacji inwestycji

- kolor wykonania marmolitu  wg, uzgodnień w trakcie realizacji inwestycji

- Specyfikacja dot. Okien i drzwi oraz kolorystyki i struktury - Stolarka okienna oraz drzwiowa musi spełniać wymagania aktualnych warunków technicznych dot. izolacyjności cieplnej przegród dla okien <0,9 W/m2K i dla drzwi <1,3 W/m2K . Zgodnie z zapisami branży sanitarnej, stolarka okienna musi zostać wyposażona w nawietrzaki ciśnieniowe (główna sala nr 1/03 w ilości zapewniającej wymianę łączną przez nawiewniki 500 m3/h), natomiast w pozostałych pomieszczeniach nawietrzaki o wydajności minimum 50 m3/h. Co do koloru to zgodnie z wytycznymi zamawiającego. Co do sposobu otwierania, wyglądu i funkcjonalności - przedstawiają to rysunki elewacyjne oraz zestawienie stolarki, nie mniej jednak zamawiający może określić inaczej. Zapis dot. materiału z jakiego ma zostać wykonana stolarka zawarty został w pkt. 1.1.3.14 projektu budowlanego. Zgodnie z zapisami projektowymi, stolarkę przed zamówieniem należy zweryfikować z otworowaniem na budowie.

- Kolor wykonania podbitki - jasny dąb - należy uwzględnić przemalowanie istniejącej podbitki i wypełnienia dachu nad wejściem- wg projektu

- Kolor rynien i rur spustowych należy dostosować do istniejącego pokrycia dachu tj. ceglasty RAL 8620M

- Zamawiający informuje o zmianie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 27.06.2024 r. oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w następujący sposób:

2.1  treść Rozdziału XII SWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, brzmi:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 24.06.2024 r. do godz. 9:00.

Oferty zostaną otwarte dnia  24.06.2024 r., o godz. 9:20.

treść Rozdziału XII SWZ- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, otrzymuje brzmienie:

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 27.06.2024 r. do godz. 9:00.

Oferty zostaną otwarte dnia  27.06.2023 r., o godz. 9:40.

2.2 treść Rozdziału X SWZ -  Termin związania ofertą pkt. 2, brzmi:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23.07.2024 r.

treść Rozdziału X SWZ -  Termin związania ofertą pkt  2, otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia 26.07.2024 r.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

___________________________________

Kierownik Zamawiającego

Otrzymują:

- Adresat

- a/a

Sprawę prowadzi: Paweł Jastrzębski tel. 71 319 13 47