OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa i montaż w urządzeniu Zamawiającego dwóch sztuk silników hydraulicznych prod. Rotary Power Ltd typu SMA 2500 E1 140 lub innych równoważnych

- Opis szczegółowy

Zamawiający ma dostarczyć 2 szt. fabrycznie nowych silników hydraulicznych oraz dokonać ich wymiany na przerzucarce kompostu Backhus LT 50.27 będącej w posiadaniu Zamawiającego.

Dostarczone silniki muszą pasować do istniejącego osadzenia w ramieniu maszyny jak i do wirników i Zamawiający wyklucza jakiekolwiek przeróbki ramienia maszyny lub wirników w celu dopasowania go do dostarczonych silników

Wymiana ma polegać na odłączeniu węży układu hydraulicznego od starych silników, odkręceniu śrub mocujących silniki do ramienia przerzucarki, przykręceniu flansz pośrednich do silników, przykręceniu nowych silników hydraulicznych do ramienia przerzucarki, wymianie uszczelnień we flanszach i końcówkach węży uprzednio odłączonych, przykręcenie węży do nowych silników hydraulicznych, uzupełnienie oleju hydraulicznego w układzie przerzucarki oraz kontrola szczelności. Pierwsza próba szczelności połączeń zostanie wykonana poprzez uruchomienie silników hydraulicznych bez zamontowanych wirników w celu wykluczenia przecieków spod przykręconych flanszy i końcówek. Druga próba szczelności zostanie dokonana po zamontowaniu wirników przez personel Zamawiającego i będzie ona polegała na przerzuceniu materiału w dwóch tunelach, zdjęciu pokryw rewizyjnych i skontrolowaniu, czy nie ma wycieków oleju hydraulicznego. Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne śruby, które muszą być fabrycznie nowe i w odpowiedniej klasie wytrzymałości. Śruby należy przykręcać kluczem dynamometrycznym z momentem przewidzianym dla śruby danej klasy.

- Tabliczka znamionowa istniejącego silnika