Załącznik 1.4 do SWZ

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE – UŻYTKOWE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – FORMULARZ OFERTOWY

na zadanie pn.:

ZAKUP TABORU ZEROEMISYJNEGO NA POTRZEBY GMINY ŚWIEBODZICE WRAZ Z BUDOWĄ STACJI ŁADOWANIA

Zadanie 4: „Zakup pojazdu elektrycznego z funkcją zamiatania”

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |

| I. | Wymagania główne |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | napęd 100% elektryczny |  |
| 2 | silnik o mocy trakcji min. 40 kW dla zamiatarek jednosilnikowych lub o mocy trakcji min. 4 kW dla zamiatarek wielosilnikowych (oba rozwiązania mają gwarantować możliwość wjazdu pojazdu zamiatarki na wzniesienie o nachyleniu min. 30%) |  |
| 3 | DMC nie większa niż 5000 kg |  |
| 4 | rok produkcji 2020 lub nowszy |  |
| 5 | przebieg max 10 motogodzin |  |
| 6 | autonomia pracy min. 8 godzin |  |
| 7 | ładowarka |  |
| 8 | baterie kwasowe |  |
| II. | Wymagania szczegółowe |  |
| 1 | szerokość zamiatania min. 1700 mm |  |
| 2 | zespół zamiatający (co najmniej 2 szczotki talerzowe z przodu) z możliwością regulacji prędkości obrotowej i docisku do podłoża |  |
| 3 | zraszacz szczotek bocznych i zraszacz ssawy |  |
| 4 | ssawa nierdzewna wyposażona w klapę do dużych nieczystości |  |
| 5 | ręczny wąż ssący |  |
| 6 | kabina 2-osobowa, ogrzewana, klimatyzowana |  |
| 7 | lusterka boczne podgrzewane |  |
| 8 | pasy bezpieczeństwa |  |
| 9 | wspomaganie kierownicy |  |
| 10 | zestaw świateł do jazdy po drogach publicznych |  |
| 11 | awaryjna pompa ręczne do podnoszenia pojemnika na śmieci |  |
| 12 | zbiornik na zmiotki ze stali nierdzewnej o poj. brutto min. 2,0 m3 max do 2,5 m3 |  |
| 13 | sygnał dźwiękowy ostrzegawczy cofania |  |
| 14 | kamera cofania z kolorowym monitorem |  |
| 15 | sterowanie wszystkimi funkcjami zamiatarki z kabiny operatora |  |
| 16 | kliny pod koła 2 szt. |  |
| 17 | koło zapasowe |  |
| 18 | kolor zamiatarki jasny– bez wskazywania określenia RAL |  |
| 19 | oświetlenie robocze prawej i lewej szczotki – LED |  |
| 20 | pojemność zbiornika na czystą wodę min. 150 l |  |
| 21 | zbiornik na wodę z materiału nie ulegającego korozji |  |
| 22 | przyłącze hydrantowe do napełniania zbiornika wodą z sieci |  |
| 23 | wysokociśnieniowe urządzenie myjące 11 l/min wraz z lancą, wężem i pistoletem |  |
| III. | Pozostałe wymagania |  |
| 1 | czołowa belka natryskowa |  |
| 2 | dwa komplety kluczyków |  |
| 3 | klucz do kół |  |
| 4 | trójkąt ostrzegawczy |  |
| 5 | komplet podstawowych narzędzi |  |
| 6 | podnośnik 3,5 t. |  |
| 7 | hamulec postojowy |  |
| 8 | licznik motogodzin pracy urządzenia |  |
| 9 | wysokość opróżniania pojemnika na zmiotki umożliwiająca wysypanie zmiotek do pojemnika o pojemności 1100 l, nie mniej niż 1500 mm |  |
| 10 | ogumienie jednakowe na obu osiach |  |
| 11 | możliwość rejestracji pojazdu |  |
| 12 | apteczka |  |
| 13 | rura ssąca do zbioru większych zanieczyszczeń z boku pojazdu |  |
| 14 | gwarancja na pojazd min. 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia |  |
| 15 | gwarancja na baterie min. 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia |  |

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp).

…………………………………………………..

(kwalifikowany podpis elektroniczny)