# Szp/ZP-360/ 3 /2022/2023						            Wrocław, dnia 04.01.2023 r.

# INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa implantów ortopedycznych”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 7

# Czy Zamawiający dopuści poza parametrami SIWZ produkt równoważny o charakterystyce:

# Trzpień w kształcie poczwórnego klina; strefa fiksacji z kością pokryta porowatym tytanem; koniec dystalny piaskowany, zaokrąglony;

# Panewka bezcementowa modularna, wykonana ze stopu tytanu, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem; wkładka z polietylenu crosslinkowanego symetryczna i z okapem 20st;

# Głowa ceramiczna z ceramiki Biolox Delta

# Śruby panewkowe średnicy 6,5mm i w długościach 15-55mm skalowane co 5mm

# Trzpień w kształcie klina w części bliższej, czworokątny w części dystalnej; cały pokryty hydroksyapatytem, w 11 rozmiarach w opcji standardowej i lateralizowanej, stożek 12/14; uniwersalne instrumentarium do śródoperacyjnego wyboru opcjonalnego trzpienia cementowanego

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści poza parametrami SIWZ produkt równoważny o charakterystyce:

# Trzpień bezcementowy zgodny z SIWZ o kątach CCD 131 i 127,5st; 13 rozmiarów w długościach 96-156mm; stożek 12/14; trzpień rośnie w kierunku A/P, M/L i na długość z każdym rozmiarem,

# Głowy CoCr w średnicach 28-32-36mm w 5 długościach szyjki,

# Panewka pressfitowa z brzeżnym poszerzeniem o wartości 1,7mm, w wymiarach 44-72mm; każda z 3 otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie,

# Panewka pierwotna wydrukowana ze stopu tytanu w technologii 3D; współczynnik tarcia 2,2; porowatość 65%; 3 otwory na śruby zaślepione pierwotnie; panewka w rozmiarach 44-72mm; dostępna wersja wielootworowa z możliwością zastosowania głowy 36mm od średnicy panewki 50mm oraz śrub panewkowych;

# System nie wymaga zastosowania zaślepek – otwór centralny zaślepiany specjalną wypustka wbudowaną we wkład panewkowy,

# Śruby zgodnie z SIWZ,

# Głowy metalowe/ CoCr 28-32-36mm w 5 długościach szyjki; głowa 40mm wykonana z ceramiki,

# Wkładki z polietylenu crosslinkowanego o zwiększonej odporności,

# Głowy ceramiczne zgodne z SIWZ,

# Wkład ceramiczne zgodnie z SIWZ,

# System wkładek CoCr do artykulacji typu Dual Mobility do panewek od średnicy 50mm. Głowa polietylenowa w rozmiarach od 40mm na o średnicy wewnętrznej 28mm. System kompatybilny z oferowanymi panewkami.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści poza parametrami SIWZ produkt równoważny o charakterystyce:

# Trzpień rewizyjny modularny, dwuelementowy; trzpień stożkowy, wykonany ze stopu tytanu z podłużnymi listewkami stabilizującymi rotacyjnie, długości 140 i 200mm, średnice 14-24mm; element krętarzowy wykonany ze stopu tytanu, piaskowany w strefie fiksacji w 7 wysokościach i 2 kątach CCD (134 i 131st). Oba elementy z możliwością dowolnego dopasowania.

# Linki o średnicy 2,0mm i długości 750mm z plecionki 49drutów ze stali w komplecie z zaciskiem.

# Wyprofilowana płyta do złamań krętarzowych w 2 rozmiarach proksymalnych (small-45mm i medium60mm), płyty krętarzowe długie 130mm uniwerslane, 180 i 255mm anatomiczne (lewe i prawe), posiadające mechanizm blokowania do kabli i dodatkowe otwory na śruby korowe 5,0mm.

# Stalowe płyty proste w długościach 135-183-233-283mm (odpowiednio 4-6-8-10otworów na śruby korowe 5,0mm lub gąbczaste 5,5mm. Posiadają mechanizm blokowania kabli. Płyty i śruby resterylizowalane wraz z instrumentarium.

# Zgodnie z SIWZ

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 14

# Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 dopuści cement bioprzebudowywalny niskotemperaturowy, nietoksyczny oraz bezzapachowy w pełni resorbowalny, o składzie: 40% hydroksyapatytu, 60% siarczanu wapnia wraz z zestawem mieszalników i podajników, przeznaczony do wypełnienia ubytków kostnych. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

# Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 14 cementu o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Jednocześnie Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w opisie przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Jest:

…„60% hydroksyapatytu, 40% siarczanu wapnia”…

Powinno być:

…„40% hydroksyapatytu, 60% siarczanu wapnia”…

# W załączeniu do niniejszej informacji poprawiony Załącznik nr 1.14 – Formularz asortymentowo-cenowy.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.