## .....................................

/ pieczęć wykonawcy/

PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ  
I SPRZETU KOMPUTEROWEGO

OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

- MASZT WIATROMIERZA (dedykowany do zastosowań lotniskowych).

Nazwa ………………………………

Typ ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji ………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa: |
|  | Wysokość | 10 m | TAK/NIE* ** |
|  | Instalacja odgromowa | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wolnostojący, bez odciągów | TAK | TAK/NIE* |
|  | Materiał nieferromagnetyczny, niewchodzących w interakcje z systemami ILS i GCA | TAK | TAK/NIE* |
|  | Konstrukcja łamliwa, spełniająca wymogi Załącznika 14 ICAO w tym zakresie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość składania, umożliwiająca serwis zamontowanych wiatromierzy, bez konieczności wykonywania prac na wysokości | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zabezpieczenie masztu w sposób uniemożliwiający uszkodzenie zamontowanych na nim urządzeń podczas jego składania (np. uderzenie o podłoże itp.) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Oznakowany w naprzemiennie białe i czerwone pasy, zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdziale 6 Załącznika 14 ICAO | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wyposażony w światła przeszkodowe typu LED, zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdziale 6 Załącznika 14 ICAO | TAK | TAK/NIE* |
| Warunki pracy masztu: |
|  | Prędkość wiatru | 0 ÷ 50 m/s. | TAK/NIE* ** |
|  | Temperatura pracy | -40°C ÷ +60°C | TAK/NIE* ** |
|  | Wilgotność względna | 5 ÷ 100% RH | TAK/NIE* ** |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

- MASZT WIDZIALNOŚCIOMIERZA (dedykowany do zastosowań lotniskowych).

Nazwa ………………………………

Typ ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji ………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa: |
|  | Wysokość | max. 3 m | TAK/NIE* ** |
|  | Materiał nieferromagnetyczny, niewchodzących w interakcje z systemami ILS i GCA | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wolnostojący, bez odciągów | TAK | TAK/NIE* |
|  | Konstrukcja łamliwa, spełniająca wymogi Załącznika 14 ICAO w tym zakresie | TAK | TAK/NIE* |
|  | W przypadku wysokości masztu ponad 2 m możliwość składania, umożliwiająca serwis zamontowanego detektora, bez konieczności wykonywania prac na wysokości | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zabezpieczenie masztu w sposób uniemożliwiający uszkodzenie zamontowanych na nim urządzeń podczas jego składania (np. uderzenie o podłoże itp.) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Oznakowany w naprzemiennie białe i czerwone pasy, zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdziale 6 Załącznika 14 ICAO | TAK | TAK/NIE* |
| Warunki pracy masztu: |
|  | Prędkość wiatru | 0 ÷ 50 m/s. | TAK/NIE* ** |
|  | Temperatura pracy | -40°C ÷ +60°C | TAK/NIE* ** |
|  | Wilgotność względna | 5 ÷ 100% RH | TAK/NIE* ** |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

- MASZT MIERNIKA TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI NA 2 m AGL i MIERNIKA TEMPERATURY NA 5 cm AGL (dedykowany do zastosowań lotniskowych).

Nazwa ………………………………

Typ ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji ………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa: |
|  | Wysokość | max. 2,5 m | TAK/NIE* ** |
|  | Materiał nieferromagnetyczny, niewchodzących w interakcje z systemami ILS i GCA | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wolnostojący, bez odciągów | TAK | TAK/NIE* |
|  | Konstrukcja łamliwa, spełniająca wymogi Załącznika 14 ICAO w tym zakresie | TAK | TAK/NIE* |
|  | W przypadku wysokości masztu ponad 2 m możliwość składania, umożliwiający serwis zamontowanego detektora, bez konieczności wykonywania prac na wysokości | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zabezpieczenie masztu w sposób uniemożliwiająca uszkodzenie zamontowanych na nim urządzeń podczas jego składania (np. uderzenie o podłoże itp.) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Oznakowany w naprzemiennie białe i czerwone pasy, zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdziale 6 Załącznika 14 ICAO | TAK | TAK/NIE* |
| Warunki pracy masztu: |
|  | Prędkość wiatru | 0 ÷ 50 m/s. | TAK/NIE* ** |
|  | Temperatura pracy | -40°C ÷ +60°C | TAK/NIE* ** |
|  | Wilgotność względna | 5 ÷ 100% RH | TAK/NIE* ** |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

- MASZT MIERNIKA GRUBOŚCI POKRYWY ŚNIEŻNEJ (dedykowany do zastosowań lotniskowych).

Nazwa ………………………………

Typ ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji ………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa: |
|  | Wysokość | max. 3 m | TAK/NIE* ** |
|  | Materiał nieferromagnetyczny, niewchodzących w interakcje z systemami ILS i GCA | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wolnostojący, bez odciągów | TAK | TAK/NIE* |
|  | Konstrukcja łamliwa, spełniająca wymogi Załącznika 14 ICAO w tym zakresie | TAK | TAK/NIE* |
|  | W przypadku wysokości masztu ponad 2 m możliwość składania, umożliwiająca serwis zamontowanego detektora, bez konieczności wykonywania prac na wysokości | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zabezpieczenie masztu w sposób uniemożliwiający uszkodzenie zamontowanych na nim urządzeń podczas jego składania (np. uderzenie o podłoże itp.) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Oznakowany w naprzemiennie białe i czerwone pasy, zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdziale 6 Załącznika 14 ICAO | TAK | TAK/NIE* |
| Warunki pracy masztu: |
|  | Prędkość wiatru | 0 ÷ 50 m/s. | TAK/NIE* ** |
|  | Temperatura pracy | -40°C ÷ +60°C | TAK/NIE* ** |
|  | Wilgotność względna | 5 ÷ 100% RH | TAK/NIE* ** |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

- MASZT DETEKTORA WYŁADOWAŃ (dedykowany do zastosowań lotniskowych).

Nazwa ………………………………

Typ ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji ………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa: |
|  | Wysokość | Zgodna z zaleceniami producenta detektora, lecz nie wyższa niż 6 m | TAK/NIE* ** |
|  | Materiał nieferromagnetyczny, niewchodzących w interakcje z systemami ILS i GCA | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wolnostojący, bez odciągów | TAK | TAK/NIE* |
|  | Konstrukcja łamliwa, spełniająca wymogi Załącznika 14 ICAO w tym zakresie | TAK | TAK/NIE* |
|  | W przypadku wysokości masztu ponad 2 m możliwość składania, umożliwiająca serwis zamontowanego detektora, bez konieczności wykonywania prac na wysokości | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zabezpieczenie masztu w sposób uniemożliwiający uszkodzenie zamontowanych na nim urządzeń podczas jego składania (np. uderzenie o podłoże itp.) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Oznakowany w naprzemiennie białe i czerwone pasy, zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdziale 6 Załącznika 14 ICAO | TAK | TAK/NIE* |
| Warunki pracy masztu: |
|  | Prędkość wiatru | 0 ÷ 50 m/s. | TAK/NIE* ** |
|  | Temperatura pracy | -40°C ÷ +60°C | TAK/NIE* ** |
|  | Wilgotność względna | 5 ÷ 100% RH | TAK/NIE* ** |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

- W przypadku wykorzystania masztów o wysokości powyżej 2 m do montażu urządzeń, maszt musi posiadać możliwość składania przez maksymalnie dwie osoby, bez użycia dodatkowych urządzeń (np. dźwig, podnośnik) w celu umożliwienia serwisu zamontowanych urządzeń pomiarowych oraz przeprowadzenia prac konserwacyjnych, bez konieczności wykonywania prac na wysokości. Należy także zabezpieczyć maszt w sposób uniemożliwiający uszkodzenie zamontowanych na nim urządzeń podczas jego składania (np. uderzenie o podłoże itp.). Wykonawca dostarczy komplet narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia procesu składania masztu.*

| Dotyczy pkt. 6* | TAK/NIE* lub nie dotyczy |
| --- | --- |

*skreślić odpowiednio

- CZUJNIK PRĘDKOŚCI I KIERUNKU WIATRU.

Nazwa ………………………………

Typ ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji ………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Metoda pomiaru | ultradźwiękowa bez elementów ruchomych, zapewniająca kompensację wpływu temperatury, wilgotności oraz ciśnienia | TAK/NIE* |
|  | Podgrzewanie przetworników przeciwdziałające osadzaniu się lodu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zabezpieczenie przeciw ptakom | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zakres pomiaru prędkości | 1 do 110 kt | TAK/NIE* ** |
|  | Rozdzielczość pomiaru prędkości | 1 kt | TAK/NIE* ** |
|  | Dokładność pomiaru prędkości | ±1 kt dla V ≤20 kt ±5% dla V >20 kt | TAK/NIE* ** |
|  | Jednostki prędkości | węzeł | TAK/NIE* |
|  | Zakres pomiaru kierunku | 0 do 360( | TAK/NIE* ** |
|  | Rozdzielczość pomiaru kierunku | 1( | TAK/NIE* ** |
|  | Dokładność pomiaru kierunku | ±5( | TAK/NIE* ** |
|  | Jednostki kierunku | stopień | TAK/NIE* |
|  | Próg zadziałania wiatromierza (dla prędkości i kierunku) | < 1 kt | TAK/NIE* ** |
|  | Zastosowane wyjście danych | cyfrowe | TAK/NIE* |
| Warunki pracy: |
|  | Temperatura pracy | -40°C ÷ +60°C | TAK/NIE* ** |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

- MIERNIK CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO.

Nazwa ………………………………

Typ ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji ………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres mierzonego ciśnienia | od 850 do 1100 hPa | TAK/NIE* ** |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia w całym zakresie temperatury pracy | ±0,3 hPa | TAK/NIE* ** |
|  | Rozdzielczość pomiaru | 0,1 hPa | TAK/NIE* ** |
|  | Jednostki ciśnienia | hPa, mmHg, inHg | TAK/NIE* ** |
|  | Zintegrowane 3 przetworniki ciśnienia dla zwiększenia stabilności pomiaru. Wyświetlacz pozwalający na zobrazowanie ciśnienia: na poziomie barometru, QFE, QNH oraz tendencji ciśnienia. Możliwość konfiguracji z poziomu barometru. Możliwość połączenia serwisowego w celu programowej diagnostyki i zmian podstawowych ustawień. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wbudowany cyfrowy wyświetlacz | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zastosowane wyjście danych | cyfrowe | TAK/NIE* |
| Warunki pracy: |
|  | Temperatura pracy | 0°C ÷ +40°C | TAK/NIE* ** |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

- CZUJNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI WRAZ Z OSŁONĄ RADIACYJNĄ.

Nazwa ………………………………

Typ ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji ………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres pomiaru temperatury | od -40ºC do +60ºC | TAK/NIE* ** |
|  | Dokładność pomiaru temperatury w zakresie od -40ºC do +60ºC | ±0,3ºC | TAK/NIE* ** |
|  | Rozdzielczość pomiaru temperatury | 0,1ºC | TAK/NIE* ** |
|  | Jednostki temperatury | ºC | TAK/NIE* |
|  | Zakres pomiaru wilgotności względnej w zakresie od -40ºC do +60ºC | od 5 do 100% RH | TAK/NIE* ** |
|  | Dokładność pomiaru wilgotności w zakresie od -40ºC do +60ºC | ±3% RH | TAK/NIE* ** |
|  | Rozdzielczość pomiaru wilgotności | 1% RH | TAK/NIE* ** |
|  | Jednostki temperatury | % RH | TAK/NIE* ** |
|  | Osłona radiacyjna o wymiarach zgodnie z zaleceniami producenta czujnika. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pomiar temperatury realizowany przez czujnik Pt100 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obudowa: żaluzyjna (żaluzje wykonane z plastiku lub materiałów kompozytowych), zapewniająca swobodny przepływ powietrza oraz zabezpieczająca czujnik temperatury i wilgotności przed bezpośrednim i odbitym promieniowaniem słonecznym oraz opadami. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zastosowane wyjście danych | cyfrowe | TAK/NIE* |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

- CZUJNIK TEMPERATURY PRZY GRUNCIE WRAZ Z OSŁONĄ RADIACYJNĄ.

Nazwa ………………………………

Typ ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji ………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres pomiaru temperatury | od -40ºC do +60ºC | TAK/NIE* ** |
|  | Dokładność pomiaru temperatury w zakresie od -40ºC do +60ºC | ±0,3ºC | TAK/NIE* ** |
|  | Rozdzielczość pomiaru temperatury | 0,1ºC | TAK/NIE* ** |
|  | Jednostki temperatury | ºC | TAK/NIE* |
|  | Pomiar temperatury realizowany przez czujnik Pt100 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Osłona radiacyjna o wymiarach zgodnie z zaleceniami producenta czujnika. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obudowa: wykonana z plastiku lub materiałów kompozytowych, zapewniająca swobodny przepływ powietrza oraz zabezpieczająca czujnik temperatury przed bezpośrednim i odbitym promieniowaniem słonecznym oraz opadami. Powłoka zewnętrzna w kolorze białym. | TAK | TAK/NIE* |
| Warunki pracy: |
|  | Wilgotność względna | 5 ÷ 100% RH | TAK/NIE* ** |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

- CZUJNIK TEMPERATURY GRUNTU.

Nazwa ………………………………

Typ ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji ………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres pomiaru temperatury | od -40ºC do +60ºC | TAK/NIE* ** |
|  | Dokładność pomiaru temperatury w zakresie od -40ºC do +60ºC | ±0,3ºC | TAK/NIE* ** |
|  | Rozdzielczość pomiaru temperatury | 0,1ºC | TAK/NIE* ** |
|  | Jednostki temperatury | ºC | TAK/NIE* |
|  | Obudowa wykonany z materiałów nierdzewnych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Stopień ochrony obudowy | min. IP67 | TAK/NIE* ** |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

- MIERNIK PODSTAWY CHMUR .

Nazwa ………………………………

Typ ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji ………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres pomiaru podstawy chmur | od 10 m do 7000 m | TAK/NIE* ** |
|  | Rozdzielczość pomiaru podstawy chmur | 10 m | TAK/NIE* ** |
|  | Dokładność pomiaru podstawy chmur | ±10 m lub 1% wysokości | TAK/NIE* ** |
|  | Stopień ochrony obudowy | min. IP66 | TAK/NIE* ** |
|  | System grzewczy | TAK | TAK/NIE* |
|  | System automatycznego zdmuchiwania zabrudzeń z okna | TAK | TAK/NIE* |
|  | System autodiagnostyki | TAK | TAK/NIE* |
|  | Jednostki wysokości | m | TAK/NIE* |
|  | Zastosowane wyjście danych | cyfrowe | TAK/NIE* |
| Warunki pracy: |
|  | Temperatura pracy | -40°C ÷ +60°C | TAK/NIE* ** |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

- DETEKTOR POGODY BIEŻĄCEJ.

Nazwa ………………………………

Typ ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji ………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres pomiaru miernika pogody bieżącej – natężenia opadu | 0.05 mm/h do minimum 250mm/h | TAK/NIE* ** |
|  | Pogoda bieżąca – detekcja zjawisk | deszcz | TAK/NIE* |
|  |  | marznący deszcz | TAK/NIE* |
|  |  | deszczem ze śnieg | TAK/NIE* |
|  |  | mżawka | TAK/NIE* |
|  |  | marznąca mżawka | TAK/NIE* |
|  |  | zmętnienie | TAK/NIE* |
|  |  | śnieg | TAK/NIE* |
|  |  | słupki lodowe | TAK/NIE* |
|  |  | mgła | TAK/NIE* |
|  |  | zamglenie | TAK/NIE* |
|  | Zastosowane wyjście danych | cyfrowe | TAK/NIE* |
| Warunki pracy: |
|  | Temperatura pracy | -40°C ÷ +50°C | TAK/NIE* ** |
|  | Wilgotność względna | 5 ÷ 100% RH | TAK/NIE* ** |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

13A. WIDZIALNOŚCIOMIERZ.

Nazwa ………………………………

Typ ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji ………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kompensacja wpływu zabrudzenia okna na pomiar, | TAK | TAK/NIE* |
|  | Podgrzew czujnika zapobiegający gromadzeniu się lodu i śniegu | TAK | TAK/NIE* |
|  | System autodiagnostyki | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zakres pomiaru widzialności MOR | >50 m ÷ 50 km | TAK/NIE* ** |
|  | Dokładność pomiaru widzialności MOR | ±50m do 600m 600m<±10% ≤ 2000m ±20% powyżej 2000m | TAK/NIE* ** |
|  | Rozdzielczość pomiaru widzialności MOR | <±50m do 800m 800m<100m ≤ 5km < 1km powyżej 5 km | TAK/NIE* ** |
|  | Zastosowane wyjście danych | cyfrowe | TAK/NIE* |
| Warunki pracy: |
|  | Temperatura pracy | -40°C ÷ +50°C | TAK/NIE* ** |
|  | Wilgotność względna | 5 ÷ 100% RH | TAK/NIE* ** |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

13B. MIERNIK LUMINANCJI TŁA.

Nazwa ………………………………

Typ ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji ………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podgrzew czujnika zapobiegający gromadzeniu się lodu i śniegu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zakres pomiaru miernika luminancji | 4÷30000cd/m² | TAK/NIE* ** |
|  | Dokładność pomiaru miernika luminancji | 15% dla całego zakresu | TAK/NIE* ** |
|  | Rozdzielczość pomiaru miernika luminancji | 1 cd/m² lub 10%, którakolwiek wartość jest większa | TAK/NIE* ** |
|  | Zastosowane wyjście danych | cyfrowe | TAK/NIE* |
| Warunki pracy: |
|  | Temperatura pracy | -40°C ÷ +50°C | TAK/NIE* ** |
|  | Wilgotność względna | 5 ÷ 100% RH | TAK/NIE* ** |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

- DETEKTOR WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH.

Nazwa ………………………………

Typ ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji ………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasięg wykrywania wyładowań | min. 50 km | TAK/NIE* ** |
|  | Dokładność określania pozycji | ±6 km dla dystansu 0-20 km ±12 km dla dystansu 20-50 km | TAK/NIE* ** |
|  | Zakres pomiaru | 0-360( | TAK/NIE* ** |
|  | Rodzaj wykrywanych wyładowań: chmura do chmury, wewnątrzchmurowe, chmura do gruntu | TAK | TAK/NIE* |
|  | System autodiagnostyki | TAK | TAK/NIE* |
| Warunki pracy: |
|  | Temperatura pracy | -40°C ÷ +50°C | TAK/NIE* ** |
|  | Wilgotność względna | 5 ÷ 100% RH | TAK/NIE* ** |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

- MIERNIK GRUBOŚCI POKRYWY ŚNIEŻNEJ.

Nazwa ………………………………

Typ ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji ………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Metoda pomiaru | ultradźwiękowa lub laserowa | TAK/NIE* ** |
|  | Zakres pomiaru grubości pokrywy śnieżnej | 0-200 mm | TAK/NIE* ** |
|  | Dokładność pomiaru grubości pokrywy śnieżnej | ±0,5 cm | TAK/NIE* ** |
|  | Rozdzielczość pomiaru grubości pokrywy śnieżnej | 0,5 cm | TAK/NIE* ** |
|  | Kompensacja wpływu temperatury na sygnał* *Jeżeli z danych technicznych dostarczonych przez producenta miernika grubości pokrywy śnieżnej wynika brak konieczności kompensacji wpływu temperatury na sygnał, to kompensacja nie jest wymagana | TAK/NIE* | TAK/NIE* |
|  | Podgrzew czujnika w celu likwidacji oblodzenia. Brak wpływu podgrzewu na pomiar*. *Jeżeli z danych technicznych dostarczonych przez producenta miernika grubości pokrywy śnieżnej wynika brak konieczności podgrzewu w celu likwidacji oblodzenia, to podgrzew nie jest wymagany. | TAK/NIE* | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wyłączenia czujnika | TAK | TAK/NIE* |
|  | Montaż czujnika na wysokości max. 3 m | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zastosowane wyjście danych | cyfrowe | TAK/NIE* |
| Warunki pracy: |
|  | Temperatura pracy | -40°C ÷ +50°C | TAK/NIE* ** |
|  | Wilgotność względna | 5 ÷ 100% RH | TAK/NIE* ** |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

- Czujnik wielkości opadu (automatyczny).

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres pomiaru | 0 – 20 mm/min. | TAK/NIE* |
|  | Rozdzielczość | min. 0,1 mm | TAK/NIE* |
|  | Dokładność pomiaru | ± 0,1 mm lub 1% przy opadzie < 6mm/min. ± 2% przy opadzie > 6mm/min. | TAK/NIE* |
|  | Powierzchnia kolektora | min. 200 cm2 | TAK/NIE* ** |
|  | Wyposażony w system podgrzewania | TAK | TAK/NIE* |
| Warunki pracy: |
|  | Temperatura pracy | -40°C ÷ +50°C | TAK/NIE* |
|  | Wilgotność względna | 5 ÷ 100% RH | TAK/NIE* |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

- SERWER SR1A (aa).

Nazwa ………………………………

Typ ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| SERWER SR1A (parametry minimalne) |
|  | Typ: | Serwer przeznaczony do montażu w szafie „rack” 19”. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Wymagane jest jawne wyspecyfikowanie w ofercie wszystkich użytych podzespołów (płyty głównej, procesora, pamięci, dysków twardych, kart sieciowych i zarządzających) poprzez podanie typu oraz nazwy handlowej (oznaczenie i kod Producenta). | TAK/NIE* |
|  | Procesor: | Dwa zainstalowane procesory nie mniej niż 10-rdzeniowe z rodziny x86, 64 bitowe, umożliwiające osiągnięcie przez serwer wyniku SPECint_rate2006base min. 890 lub SPECrate2017_int_base min. 93,5 pkt. Testy dla oferowanego modelu serwera w oferowanej konfiguracji (serwer/procesory) muszą być opublikowane i ogólnie dostępne na stronie www.spec.org. | TAK/NIE* *** |
|  | Płyta główna: | Przystosowana do pracy ciągłej, dedykowana do pracy w serwerach 2 procesorowych, oznaczona znakiem firmowym (logo) Producenta serwera. Minimum 7 slotów PCIe trzeciej generacji, z czego minimum 4 sloty PCIe x16. Minimum 3 sloty powinny umożliwiać instalację kart pełnej długości i wysokości. W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości, a nie tylko długości. Minimum 6 slotów powinno być dostępne dla użytkownika (niezajęte). | TAK/NIE* *** |
|  | Pamięć RAM: | a) 96 GB DDR4, Płyta główna powinna obsługiwać do 3 TB pamięci RAM. Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone dla pamięci. | TAK/NIE* *** |
|  | Karta graficzna: | Umożliwiająca poprawne wyświetlenie obrazu w rozdzielczości 1600x900 px. | TAK/NIE* *** |
|  | Kontroler macierzowy: | Dedykowany SAS 12Gbps obsługujący RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 wyposażony w minimum 8 GB pamięci cache z zapisem na nieulotną pamięć w przypadku awarii zasilania. | TAK/NIE* *** |
|  | Dyski HDD: | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, NLSAS i SSD. a) Zainstalowane 4 dyski 300 GB typu HotPlug SAS 15 000 obr./min. skonfigurowane w RAID 5 + 1 hot spare. Wymagany jeden dodatkowy dysk „luzem” (nie zamontowany) takiego samego modelu i typu jak zainstalowane w obudowie. | TAK/NIE* *** |
|  | Napęd optyczny: | Wewnętrzny napęd DVD-ROM. | TAK/NIE* |
|  | Porty: | 5 x USB z czego nie mniej niż 2 na przednim panelu obudowy i jeden wewnętrzny, 4 x RJ-45, 2xVGA z czego jeden na panelu przednim, 1xRS-232. Nie dopuszcza się stosowania konwerterów/przejściówek. | TAK/NIE* ** |
|  | Karta sieciowa: | Minimum 4 porty typu 10 Gigabit Ethernet wbudowane na płycie głównej z możliwością autonegocjacji do 1Gb oraz ze wsparciem dla protokołu IPv6. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne funkcjonalnie oparte o 2 porty typu 10 Gb Ethernet wbudowane na płycie głównej oraz 2 porty na dodatkowej karcie PCIe. | TAK/NIE* *** |
|  | Obudowa: | - do instalacji w szafie rack 19”; - maksymalna wysokość 2U; - dostarczona z elementami umożliwiającymi montaż w szafie Rack; - klatka dyskowa umożliwiająca zamontowanie minimum 8 dysków „hot-plug” (2,5” lub 3,5”); - wentylatory redundantne „hot-plug”; - 2 zasilacze „hot-plug” (1 redundantny); - znajdująca/-y się na froncie obudowy panel LCD lub sygnalizacja diodami LED, umożliwiająca/-y wyświetlanie informacji o stanie: temperatury, pamięci RAM, dysków, slotów PCIe. - wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z kartą zarządzającą | TAK/NIE* |
|  | Oprogramowanie: | Komplet sterowników na CD lub DVD. | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowo: | - dokumentacja użytkownika; - kpl. kabli połączeniowych; - kpl. kabli zasilających; - ramię umożliwiające swobodne wysuwanie serwera z szafy bez potrzeby odłączania kabli. | TAK/NIE* |
|  | Zarządzanie serwerem: | Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; - wsparcie dla IPv6; - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; - integracja z Active Directory; - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; - wsparcie dla dynamic DNS; - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. - możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera - możliwość zarządzania do 50 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera Karta powinna posiadać wbudowaną wewnętrzną pamięć SD lub USB o pojemności 16GB do przechowywania sterowników i firmware'ów komponentów serwera, umożliwiająca szybką instalację wspieranych systemów operacyjnych. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych; - możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta; - wsparcie dla protokołów – WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH; - możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń; - możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram; - szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów; - możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS; - grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika; - automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń; - szybki podgląd stanu środowiska; - podsumowanie stanu dla każdego urządzenia; - szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu; - generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia; - filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń; - integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej; - możliwość przejęcia zdalnego pulpitu; - możliwość podmontowania wirtualnego napędu; - automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu serwerów; - kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów; - możliwość importu plików MIB; - przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich; - aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania); - możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta; - możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów; - moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjny sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCIe i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych | TAK/NIE* |
|  | Certyfikaty: | Certyfikat IS09001 dla Producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). ISO 14001 dla Producenta sprzętu. Deklaracja zgodności CE. Oferowany model serwera znajduje się na liście kompatybilności sprzętowej dla serwerowych systemów operacyjnych Vmware dla najnowszej wersji tych systemów operacyjnych przed dniem składania ofert. Oferowany model serwera znajduje się na liście kompatybilności sprzętowej dla serwerowych systemów operacyjnych Microsoft, dla najnowszej wersji tych systemów operacyjnych przed dniem składania ofert. Wymagane jest załączenie powyższych certyfikatów i list kompatybilności do oferty. | TAK/NIE* |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

*** wpisać/opisać oferowane parametry/funkcjonalność

- MAŁOGABARYTOWA STACJA ROBOCZA MSD (acg).

Nazwa ………………………………

Typ ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| MAŁOGABARYTOWA STACJA ROBOCZA MSD (parametry minimalne) |
|  | Typ: | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie producenta, modelu oraz symbolu. Wymagane jest jawne wyspecyfikowanie w ofercie wszystkich użytych podzespołów (płyty głównej, procesora, pamięci, dysków twardych, zasilaczy, kart sieciowych, itp.) poprzez podanie typu oraz nazwy handlowej (oznaczenie i kod Producenta). | TAK/NIE* |
|  | Procesor: | Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2014 Overall Performance wynik 1900 pkt. (oprogramowanie testujące musi być zainstalowane na dysku oferowanym lub identycznym z oferowanym, przy rozdzielczości 1920x1080 pikseli i włączonych wszystkich zainstalowanych urządzeniach). Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu powinien być załączony przez Wykonawcę, do oferty, wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że procesor w oferowanej konfiguracji komputera osiągnął wymagany wynik. Testy powinny być potwierdzone przez przedstawiciela Producenta komputera w Polsce. Testy dla oferowanego modelu stacji roboczej w oferowanej konfiguracji (stacja robocza/procesor) muszą być opublikowane i ogólnie dostępne na stronie https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2014. | TAK/NIE* *** |
|  | Pamięć RAM: | a) 16 GB (2x8192 MB) DDR4 możliwość rozbudowy do nie mniej niż 32 GB; | TAK/NIE* *** |
|  | Dyski HDD: | c) 1 x 500 GB SSD M.2 NVMe; | TAK/NIE* ** |
|  | Karta graficzna: | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 1.2, Shader 5 posiadająca min. 24EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o maksymalnej rozdzielczości nie mniejszej niż: 4096x2304 px @ 60 Hz (cyfrowo), wymagane min. 3 wyjścia cyfrowe – DisplayPort, DVI lub HDMI w dowolnej konfiguracji ilościowej pod warunkiem dostarczenia adapterów umożliwiających jednoczesne podłączenie min. 2 monitorów w tym jednego ze złączem DVI. | TAK/NIE* *** |
|  | Multimedia: | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z HDAudio. Oferowana karta audio ma w pełni obsługiwać porty audio in/ou wyprowadzone na zewnątrz ( nie dopuszcza się aby przy podłączaniu na panelu przednim wyłączał się jeden z portów na tym i na odwrót. Wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. Porty audio : na panelu przednim min. 1 port combo ( słuchawki i mikrofon ), na panelu tylnym min. audio out. | TAK/NIE* *** |
|  | Obudowa: | Małogabarytowa typu small form factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym wyposażona w nie mniej niż 2 wnęki: 1 szt. 5,25” zewnętrzna (dopuszczalna kieszeń slim) i 1 szt. 3,5” wewnętrzna lub wewnętrzna do montażu 2 dysków 2,5” – tylko za pomocą dedykowanej ramki producenta komputera (wszystkie akcesoria niezbędne do montażu mają być dostarczone z każda jednostką centralną). Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min. 2 szt. dysków. Zasilacz o mocy (ciągłej) minimalnej 200W, ale nie więcej niż 250W, pracujący w sieci 230 V 50/60 Hz prądu zmiennego i sprawności nie mniej niż 92% przy 50% obciążeniu zasilacza. Komputer musi posiadać możliwość trwałego połączenia z monitorem w celu łatwego przenoszenia zestawu (musi stanowić zintegrowaną całość z monitorem – funkcja może być zrealizowana przez zastosowanie fabrycznego „standu”). Komputer wyposażony na panelu przednim zdejmowany bez użycia narzędzi filtr powietrza chroniący wnętrze komputera przed kurzem, pyłem itp. Oferowany komputer musi spełniać normy MIL-STD-810G. W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera na panelu przednim musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny (oparty na procedurze POST), służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: - awarię BIOS-u; - awarię procesora; - uszkodzenia lub braku pamięci RAM, - kontrolera video, - płyty głównej. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać wszelkich zaoferowanych wnęk, zajmować slotów, ani nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie złączy, które są zaoferowane a przeznaczone dla innych zastosować. System musi być bezpośrednio podłączony z płytą przez dedykowane dla niego złącze. | TAK/NIE* |
|  | Bezpieczeństwo: | Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o funkcjonalności : testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym, możliwość powtórzenia testów. podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników, uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu. Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika, wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów, wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów. Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera. Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowaniem oraz SN i PN, wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz oraz informacje o czujniku otwarcia obudowy i jego stanie. System działający nawet w przypadku braku dysku twardego lub w przypadku jego uszkodzenia, pozwalający na uzyskanie wyżej wymienionych funkcjonalności a w szczególności na przetestowanie: procesora i pamięci. | TAK/NIE* |
|  | Zdalne zarządzanie: | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć HDD, wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 px włącznie; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego Oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - zgodność z otwartymi standardami DMTF W S-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. Platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego; - sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji. Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny. Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor, niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP – One Time Password). | TAK/NIE* |
|  | Wirtualizacja: | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji). Obsługa technologii Intel VT-x i Intel VT-d. | TAK/NIE* |
|  | Funkcje BIOS: | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera, z pełną funkcjonalnością SecureBoot. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy ( przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury). BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności : procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie produkcji komputera, włączonej lub wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, aktywnym kanale – dual channel, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, maksymalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M.2, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego (dla dysku M.2 SATA i SATA). Dla dysków NVMe opcja zakładania hasła na dostęp do dysku nie jest wymagana. Możliwość blokowania hasłem administratora zmiany przez użytkownika przy ustawionym haśle użytkownika parametrów dot. strefy czasowej (daty, godziny). Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA ( w tym w szczególności pojedynczo). Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio, Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji SecureBoot, Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji VT Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. Możliwość ustawienia czujnika obudowy w tryb cichy - nie informuje użytkownika o otwarciu obudowy (dźwiękiem i komunikatem), ale zapisuje log operacji. Funkcja zbierania i zapisywania logów z możliwością przeglądania i kasowania archiwalnych incydentów. Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB, Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN i WLAN– opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN, Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Funkcja włączająca przypomnienie o konieczności oczyszczenia lub zastąpienia filtra powietrza w jednej z opcji dostępnych : co 15 dni, co 30 dni, co 60 dni, co 90 dni, co 120 dni, co 150 dni i co 180dni. Funkcja zbierania i zapisywania incydentów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę oraz opis incydentu kodu wizualnego systemu diagnostycznego. Funkcja pozwalająca na włączenie/wyłączenie automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym lub na urządzeniu zewnętrznym podpiętym przez USB Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min. : uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, wejścia do BIOS, upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Dostęp do zaimplementowanej konsoli zarządzania zdalnego (funkcja automatycznie aktywna w przypadku zaoferowania komputera z zdalnym zarządzaniem) Wszystkie ww. funkcjonalności są dostępne bez zainstalowanego dysku twardego. Aktualizacja BIOS za pomocą strony internetowej producenta w oparciu o najnowsze, aktualne wersje BIOS – wymagany link strony internetowej producenta aktualizacji BIOS. | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowe oprogramowanie: | Oprogramowanie dostarczone przez Producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające, co najmniej: - informowanie administratora o otwarciu obudowy; - zdalne zablokowanie portów USB; - zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze, a także na grupie komputerów w tym samym czasie; - zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym, co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej; - zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci; - otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface; - monitorowanie stanu komponentów: CPU, pamięć RAM, HDD, wersje BIOS; - monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych; - monitorowanie stanu komponentów: CPU, pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym; Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające automatyczne wyszukiwanie nowych wersji sterowników oraz nowych wersji BIOS z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, dedykowanych do zaoferowanego komputera. W celu zapewnienia kompatybilności sprzętu z wyszukiwanymi sterownikami, nie dopuszcza się innego rozwiązania niż oprogramowanie wspierane i rozwijane przez producenta komputera. Należy podać nazwę oprogramowania. Powyżej opisane oprogramowania muszą być wyprodukowane przez jednego Producenta, oferowane oprogramowanie ma w pełni integrować się z oprogramowaniem SCCM. | TAK/NIE* |
|  | Certyfikaty i serwis: | Certyfikat ISO 9001 dla Producenta monitora obejmujący proces projektowania i produkcji (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Certyfikat ISO 14001 dla Producenta sprzętu (załączyć do oferty). Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 (załączyć do oferty). Wykonawca dostarczy oświadczenie iż oferowany komputer spełnia normy MIL-STD-810G poparte przez oficjalnego przedstawiciela Producenta na Polskę. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia Producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006 r.), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gr. Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera ). Stacja robocza i monitor musi spełniać wymogi TCO, potwierdzeniem spełnienia wymogu będzie publikacja na stronie: http://tcocertified.com/product-finder/ Wykonawca dołączy do oferty link do strony internetowej producenta komputera zawierający dokumentację techniczną która musi potwierdzać wymagane cechy wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia (opis obudowy i płyty głównej), oraz w czytelny sposób przedstawia opis oraz metodologię i schematy wymiany poszczególnych komponentów komputera co najmniej: procesor, dysk twardy, pamięć ram, płyta główna oraz karty rozszerzeń. | TAK/NIE* |
|  | Ergonomia: | Głośność jednostki centralnej w oferowanej konfiguracji mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie Producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę w zakresie ISO7779). Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5”oraz 2,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie wkrętów, śrub motylkowych w samej obudowie lub którymkolwiek z wymienionych podzespołów). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym Producenta komputera oraz ma współpracować z BIOS zapisując incydenty otwarcia obudowy w logach( data i godzina incydentu otwarcia obudowy ). Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Stacja robocza i monitor powinien być wyposażony w dedykowaną podstawę, do której można trwale zamocować monitor oraz komputer (tzw. „stand”). Podstawa musi wyć wyposażona w regulację monitora przód/tył w zakresie min. 25 stopni, pivot, regulację wysokości min. 125mm. Po zamocowaniu komputera i monitora tworzy spójne stanowisko do pracy oraz umożliwia zamaskowanie oraz zabezpieczenie podłączonych do komputera kabli przed ich przypadkowym bądź nieautoryzowanym odłączeniem. Dołączona do zestawu maskownica kabli umożliwiająca trwałe połączenie z jednostką centralną. Rozwiązanie to musi zapewniać właściwą wentylację. Stojak (stand) musi umożliwiać podłączenie monitorów min. 24" . | TAK/NIE* |
|  | Warunki gwarancji: | Gwarancja Producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje Producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub Producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. | TAK/NIE* |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u Producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie Producenta stacji roboczej, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej Producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. | TAK/NIE* |
|  | Wymagania dodatkowe: | 1. Preinstalowany, 64-bitowy system operacyjny zgodnym z punktem 4.5.1 w wersji PL, nie wymagający podawania klucza licencyjnego podczas instalacji. Klucz zaszyty trwale w BIOS na etapie produkcji komputera I automatycznie pobierany przez Instalowane oprogramowanie. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. 2. Wbudowane porty: nie mniej niż 10 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: nie mniej niż 4 z przodu obudowy w tym 1x USB 3.1 i 1x USB 3.1 TYP-C i 6 z tyłu w tym 4 x USB 3.1, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu lub port combo na przednim panelu obudowy oraz na tylnym panelu obudowy min. audio out. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. Wszystkie wymagane porty mają być w sposób stały zintergowane z obudową. 3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1. 4. Płyta główna wyposażona w 1 niezajęte11 złącze PCI Express x16 3 generacji, 1 niezajęte złącze PCIe x4; 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, nie mniej niż 3 złącza SATA w tym min. 2 złącza w standardzie SATA 3.0 i 1 złącze M.2 dedykowane do PCI-Express 3.0 x4; Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na płycie głównej) wszystkich wymaganych złącz nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek c zy kart rozszerzeń itp. W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości, a nie tylko długości. 5. Klawiatura USB w układzie US. 6. Mysz optyczna USB z rolką (scroll). 7. Nagrywarka DVD+/-RW. 8. Dołączony nośnik ze sterownikami. 9. Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. 10. Komplet sterowników umożliwiający instalację systemu operacyjnego min. Windows 10 za pomocą System Center Configuration Manager 2016 lub nowszego firmy Microsoft (pakiet sterowników pod SCCM 2016) oraz sterowniki obsługujące kartę sieciową i dostęp do dysku w środowisku Windows PE, co najmniej 3.0 lub nowszym (pakiet sterowników do WinPE dla OSD SCCM 2016 lub nowszym). | TAK/NIE* |
|  | Monitor: | g) Monitor musi posiadać minimalne parametry: - ekran LCD IPS o przekątnej z przedziału od 21” do 23” antyodblaskowy, - plamka max 0,250 mm, - czas reakcji matrycy max 8 ms, - kontrast 1000:1, - jasność 250 cd/m²; - kąty widzenia min. 178/178 stopni, - złącza HDMI i DisplayPort, - rozdzielczość min. 1920 x 1080 px, - wszystkie funkcjonalności ergonomiczne (regulacja wysokości oraz pivot) monitor musi osiągać po instalacji na dedykowanym standzie integrującym wymienionym w punkcie "Obudowa" i opisanym w dziale „Ergonomia”. | TAK/NIE* *** |
|  | Certyfikaty i serwis (dotyczy monitorów dla MSD) - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty: | Certyfikat ISO 9001 dla Producenta monitora obejmujący proces projektowania i produkcji (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Certyfikat ISO 14001 dla Producenta monitora. Certyfikat TCO 03 lub nowszy. Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta monitora. Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta będącego partnerem serwisowym lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. | TAK/NIE* |
|  | System operacyjny dla stacji roboczych, stacji graficznych i notebooków | Dla stacji roboczych, stacji graficznych i notebooków system w wersji 64-bitowej. System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę Producenta systemu. 3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). 8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 9. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 10. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 11. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 12. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u Producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 13. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 14. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 15. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 16. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 17. Certyfikat (dokument) Producenta oprogramowania potwierdzający poprawność pracy systemu operacyjnego z dostarczanym sprzętem. 18. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 19. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 20. Wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 21. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. 22. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. 23. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 24. Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 25. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 i 4.5 i 4.6 i 4.7 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 26. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 27. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 28. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 29. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 30. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 31. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 32. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 33. Udostępnianie modemu. 34. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 35. Możliwość przywracania plików systemowych. 36. Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do których jest system podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 37. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 38. Możliwość, w ramach posiadanej licencji, do używania co najmniej dwóch wcześniejszych wersji oprogramowania systemowego. Wszystkie wymienione cechy spełnione są przez system Windows 10 PL Professional. Ponadto, jest on preferowany ze względu na dotychczasowe używanie systemów rodziny Windows, a tym samym: przystosowanie środowiska informatycznego pod ten system (narzędzia sieciowe, stosowane specjalistyczne oprogramowanie); przeszkolenie administratorów systemów i zwykłych użytkowników; opracowanie zasad organizacyjnych (z uwzględnienie systemów niejawnych). Jeżeli oferent zaproponuje inne rozwiązanie niż Windows 10 PL Professional zgodny z wymienionymi kryteriami równoważności musi zapewnić pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania, przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z używanym obecnie środowiskiem informatycznym. | TAK/NIE* |
| Kryteria środowiskowe: Wykonawca przedstawi certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą posiadającą akredytację zgodnie normami z PN-EN ISO/IEC 17020 lub PN-EN ISO/IEC 17065 oraz personel posiadający właściwe wykształcenie i doświadczenie związane z charakterem prowadzonych badań potwierdzający spełnianie wszystkich wymagań obligatoryjnych oraz 21 z 28 wymagań opcjonalnych lub wydruk ze strony internetowej (https://www.epeat.net) potwierdzający posiadanie przez oferowany produkt certyfikacji na poziomie EPEAT GOLD. W przypadku przedstawienia certyfikatu innego niż EPEAT z jego treści musi wynikać, które kryteria zostały spełnione i w jaki sposób certyfikujący potwierdził ich spełnianie. |
| Wymagania obligatoryjne i kryteria. |
|  | Przestrzeganie przepisów europejskiej dyrektywy RoHS | Oferowany produkt musi spełniać następujące progi obecności każdej substancji w materiałach jednorodnych: - Kadm <100 ppm - Rtęć <1000 ppm - Ołów <1000 ppm - Sześciowartościowy chrom <1000 ppm - Polibromowane bifenyle (PBB) <1000 ppm - Polibromowane etery difenylowe (PBDE) <1000 ppm | TAK/NIE* |
|  | Sprawozdawczość dotycząca ilości rtęci wykorzystywanej w źródłach światła (mg) | Producent informuje o liczbie używanych lamp i zawartości rtęci na lampę, z wyjątkiem przypadków stosowania lamp bez rtęci, zgodnie z zakresami z poniższej listy: - 0 mg do 5 mg - 5 mg do 10 mg - 10 mg do 50 mg - 50 mg do 100 mg - 100 mg do 1000 mg - Powyżej 1000 mg | TAK/NIE* |
|  | Eliminacja celowo dodanych środków zmniejszających palność SCCP i plastyfikatorów w pewnych zastosowaniach | Farby, powłoki, tworzywa sztuczne, kauczuki i plomby nie zawierają środków zmniejszających palność i / lub zmiękczaczy zawierających SCCP (nie więcej niż 0,1% wagi), 10 atomów węgla do 13 atomów węgla, minimalnie 48% chloru (wagi), chyba że SCCP są obecne powyżej tego progu z powodu używania materiałów pochodzących z recyklingu. | TAK/NIE* |
|  | Deklaracja zawartości recyklingu po recyklingu tworzyw sztucznych (%) | Producent deklaruje procent plastiku pochodzącego z recyklingu, mierzony jako procent całkowitego plastiku (wagowo) w każdym produkcie. | TAK/NIE* |
|  | Deklaracja zawartości materiałów z tworzyw sztucznych ze źródeł odnawialnych / biologicznych (%) | Producent deklaruje odsetek odnawialnych / biologicznych materiałów z tworzyw sztucznych mierzonych jako procent całkowitego plastiku (wagowo) w każdym produkcie. | TAK/NIE* |
|  | Oświadczenie o wadze produktu | Producent deklaruje wagę produktu. | TAK/NIE* |
|  | Identyfikacja materiałów o szczególnych potrzebach związanych z obsługą | Producent dostarcza informacje dotyczące ponownego wykorzystania i recyklingu urządzeń, które identyfikują obecność i lokalizację materiałów, które wymagają szczególnej obsługi, w szczególności niestandardowych lub nowych substancji lub nowych technologii, włączając w to takie składniki, jak baterie. | TAK/NIE* |
|  | Eliminacja farb i powłok, które nie są zgodne z recyklingiem lub ponownym użyciem | Części plastikowe > 100 g produktu nie mogą zawierać farb i powłok, które nie zapewniają możliwości recyklingu lub ponownego użycia, w tym powłok metalowych. | TAK/NIE* |
|  | Łatwy demontaż zewnętrznej obudowy | Obudowy zewnętrzne muszą być łatwo demontowane przez jedną osobę za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi. | TAK/NIE* |
|  | Oznaczanie elementów plastikowych | Elementy z tworzyw sztucznych > 100 g należy oznaczyć kodem materiału zgodnie z wymaganiami identyfikacji i oznakowania ISO 11469: 2000. | TAK/NIE* |
|  | Identyfikacja i usuwanie składników zawierających niebezpieczne materiały | Płytki drukowane> 10 cm2 (mierzone na największej powierzchni), baterie i inne komponenty - które zawierają niebezpieczne materiały - muszą być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne i usuwalne. | TAK/NIE* |
|  | Minimalna 65 procent wielokrotnego użytku / nadająca się do recyklingu | 65% lub więcej materiałów i części składowych jest wielokrotnego użytku lub podlegają recyklingowi w ramach obecnej infrastruktury i przy wykorzystaniu udokumentowanych technologii. | TAK/NIE* |
|  | Dostępność dodatkowej trzyletniej umowy gwarancyjnej lub umowy serwisowej | W przypadku zakupu dostępna jest dodatkowa gwarancja lub umowa serwisowa trwająca co najmniej 3 lata. | TAK/NIE* |
|  | Możliwość unowocześnienia za pomocą dostępnych narzędzi | Produkt można unowocześnić za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi: - Dysk twardy, DVD, napęd dyskietek mogą być zmieniane lub rozszerzane (np. za pomocą magistrali szeregowej (IEEE Std 1394 [B4]) lub USB]. - Pamięć i karty można zmieniać lub rozszerzać (np. za pomocą magistrali szeregowej (IEEE Std 1394 [B4]) lub USB]. | TAK/NIE* |
|  | Zapewnienie odbioru produktu | Producent dostarczy usługę odbioru lub recyklingu po konkurencyjnych cenach, które wypełniają "eCycling: Guidelines for Materials Management" opublikowane w maju 2004 r. To kryterium ma zastosowanie tylko w tych regionach lub krajach, dla których produkt został zgłoszony rejestru MSE (Market Surveillance Entity's Entity). | TAK/NIE* |
|  | Zapewnienie odbioru akumulatorów | Producenci dostarczają usługę odbioru akumulatorów po konkurencyjnej cenie, która jest równa lub lepsza od dostarczonej przez Rechargeable Battery Recycling Corporation (RBRC). To kryterium ma zastosowanie tylko w tych regionach lub krajach, dla których produkt został zgłoszony do Rejestru MSE. | TAK/NIE* |
|  | Demonstracja korporacyjnej polityki ochrony środowiska zgodna z normą ISO 14001 | Producent musi wykazać istnienie i publiczną dostępność pisemnej polityki w zakresie ochrony środowiska, zgodnej ze wszystkimi aspektami wymagań określonych w sekcji polityki ochrony środowiska ISO 14001. | TAK/NIE* |
|  | Samodzielny system zarządzania środowiskiem dla organizacji projektujących i produkujących | Original Equipment Manufacturer, OEM (producent oryginalnego produktu) musi posiadać certyfikat, że organizacje będące własnością OEM, które mają znaczącą odpowiedzialność za projektowanie i produkcję deklarowanego produktu, mają funkcjonujący system zarządzania środowiskiem (EMS) spełniający następujące wymagania: - Wymagania ISO 14001 lub programu eko-zarządzania i audytu (EMAS); lub - Wymogi EMS dotyczące amerykańskiego programu EPA dotyczącego ochrony środowiska naturalnego. Nie wymaga to udziału w programie Performance Track. | TAK/NIE* |
|  | Raport korporacyjny zgodny z Performance Track lub GRI | OEM sporządza roczne sprawozdanie, które spełnia trzy pierwsze wymagania dotyczące sprawozdawczości w programie Stanowego Programu Monitorowania Wydajności Ekologicznej Stanów Zjednoczonych lub wytycznych GRI w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (2002). | TAK/NIE* |
|  | Redukcja / eliminacja celowo dodawanych materiałów toksycznych w opakowaniach | Metale ciężkie nie są celowo dodawane do żadnego opakowania lub części opakowania, z wyjątkiem jeśli są obecne z powodu używania materiałów pochodzących z recyklingu. W przypadku przypadkowej obecności suma stężeń ołowiu, kadmu, rtęci i sześciowartościowego chromu obecnych w opakowaniach nie przekracza 100 ppm wagi (0,01%). | TAK/NIE* |
|  | Oddzielne materiały opakowaniowe | Nie nadające się do ponownego wykorzystania elementy opakowań większe niż 25 g są usuwalne. Wszystkie materiały opakowaniowe mogą być rozdzielone na podobne materiały bez użycia narzędzi (tj. musi być możliwość odseparowania wszystkich tektur od pianek, które można oddzielić od plastikowych/foliowych toreb). | TAK/NIE* |
|  | Deklaracja zawartości przetworzonej w opakowaniach | Producent deklaruje, czy opakowanie zawiera materiały pochodzące z recyklingu. Producent deklaruje także przybliżoną zawartość materiałów z recyklingu (w procentach lub objętościach określonych przez producenta) w stosowanych materiałach opakowaniowych oraz przybliżony zakres zawartości recyklingu w każdym materiale. | TAK/NIE* |
| Wymagania opcjonalne i kryteria. |
|  | Eliminacja celowo dodanego kadmu | Ślady kadmu nie przekraczają 50 ppm w jednorodnych materiałach, chyba że można wykazać, że kadm jest obecny powyżej tego progu z powodu używania materiałów pochodzących z recyklingu. | TAK/NIE* |
|  | Niski próg dla ilości rtęci zastosowanej w źródłach światła | Maksymalna ilość rtęci 3,0 mg na lampę. | TAK/NIE* |
|  | Eliminacja celowo dodanej rtęci wykorzystywanej w źródłach światła | Nie dodano celowo rtęci do źródeł światła. Źródło światła wykorzystuje technologię nie wymagającą obecności rtęci. | TAK/NIE* |
|  | Eliminacja celowo dodanego ołowiu w pewnych zastosowaniach | Wyświetlacz komputerowy, w tym obudowa, baterie, kable, adaptery i inny sprzęt peryferyjny używany do wygenerowania obrazu, nie może zawierać ołowiu powyżej 50 ppm wagi na jedną z wymienionych części, chyba że można wykazać, że ołów jest obecny powyżej tego progu z powodu użycia materiałów poddanych recyklingowi. | TAK/NIE* |
|  | Eliminacja celowo dodanego sześciowartościowego chromu | Ślady sześciowartościowego chromu nie mogą przekraczać 500 ppm w jednorodnych materiałach, chyba że można wykazać, że sześciowartościowy chrom jest obecny powyżej tego progu z powodu używania materiałów pochodzących z recyklingu. | TAK/NIE* |
|  | Duże części plastikowe wolne od niektórych środków zmniejszających palność, klasyfikowanych zgodnie z dyrektywą Rady Europejskiej 67/548 / EWG | Części plastikowe> 25 g nie zawiera środków zmniejszających palność (nie więcej niż 0,1% całkowitej masy), które są klasyfikowane jako substancje niebezpieczne na mocy dyrektywy Rady Europejskiej 67/548 / EWG. | TAK/NIE* |
|  | Baterie bez ołowiu, kadmu i rtęci | Z wyjątkiem nieuniknionych zanieczyszczeń technicznych, baterie i akumulatory (wewnętrzne do systemu komputerowego) nie zawierają ołowiu, kadmu lub rtęci. Takie zanieczyszczenia nie przekraczają wartości granicznych określonych w dyrektywie Rady Europejskiej i 2006/66 / WE. | TAK/NIE* |
|  | Duże części z tworzyw sztucznych bez PVC | Eliminacja PVC w częściach > 25 g. | TAK/NIE* |
|  | Minimalna zawartość tworzyw sztucznych odzyskanych po recyklingu | Produkt powinien zawierać średnio co najmniej 10% plastiku pochodzącego z recyklingu, mierzonego jako procent całkowitego plastiku (wagowo) w produkcie. | TAK/NIE* |
|  | Wyższa zawartość tworzyw sztucznych odzyskanych po recyklingu | Produkt powinien zawierać średnio co najmniej 25% plastiku pochodzącego z recyklingu, mierzonego jako procent całkowitego plastiku (wagowo) w produkcie. | TAK/NIE* |
|  | Minimalna zawartość tworzywa sztucznego ze źródeł odnawialnych / biologicznych | Produkt zawiera średnio co najmniej 10% plastiku odnawialnego / biologicznego, mierzony jako procent całkowitego plastiku (wagowo) w produkcie. | TAK/NIE* |
|  | Zmniejszona liczba rodzajów tworzyw sztucznych | Do każdej części obudowy z tworzywa sztucznego > 100 g użyto tylko jednego tworzywa sztucznego. | TAK/NIE* |
|  | Odlewany / klejony metal wyeliminowany lub usuwalny | Obudowy z tworzywa sztucznego nie mogą zawierać odlewanych lub klejonych metali, chyba że metalowe wkładki mogą być łatwo usunięte przez jedną osobę za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi. | TAK/NIE* |
|  | Minimalny 90 procent wielokrotnego użytku / nadający się do recyklingu | 90% lub więcej materiałów i części składowych jest wielokrotnego użytku lub podlegają recyklingowi w ramach obecnej infrastruktury i przy wykorzystaniu udokumentowanych technologii. | TAK/NIE* |
|  | Ręczne oddzielanie tworzyw sztucznych | Wszystkie części z tworzyw sztucznych> 25 g używane w produkcie mogą być ręcznie oddzielone do mas nadających się do recyklingu przez jedną osobę za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi. | TAK/NIE* |
|  | Oznakowanie tworzyw sztucznych | Elementy z tworzyw sztucznych> 25 g należy oznaczyć kodem materiału zgodnie z wymaganiami identyfikacji i oznakowania ISO 11469: 2000. | TAK/NIE* |
|  | Modułowa konstrukcja | Produkt ma modułową konstrukcję; na przykład mogą zostać zmienione główne komponenty / procesor. | TAK/NIE* |
|  | Dostępność części zamiennych | Części zamienne i / lub kompatybilne części zamienne są dostępne 5 lat po zakończeniu produkcji. Dostarczane są informacje o tym, jak uzyskać części zamienne. | TAK/NIE* |
|  | Wczesne przyjęcie nowej specyfikacji ENERGY STAR® | Zakwalifikowany do programu ENERGY STAR lub zgodny z kryteriami kwalifikowalności wymagań programu ENERGY STAR, przed datą jego wejścia w życie. | TAK/NIE* |
|  | Dostępne akcesoria do energii odnawialnej | Akcesoria do zasilania produktu z wykorzystaniem energii odnawialnej są dostępne w sprzedaży z produktem. | TAK/NIE* |
|  | Akcesoria do energii odnawialnej w standardzie | Produkt jest dostarczany ze standardowym elementami (wewnętrznym lub zewnętrznym), umożliwiającymi wykorzystanie energii odnawialnej do zasilania produktu. | TAK/NIE* |
|  | Kontrola dostawców recyklingu | Coroczny audyt przeprowadzany jest na wszystkich obiektach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia recyklingu; zapewniający, że recykler jest w pełni zgodny ze wszystkimi wytycznymi "Plug-In Guidelines" opublikowanymi w maju 2004 r., a także wszelkimi obowiązującymi przepisami i prawami. To kryterium zależy od regionu lub kraju i może być zadeklarowane przez producenta różnie w różnych regionach lub krajach. | TAK/NIE* |
|  | Certyfikowany system zarządzania środowiskiem dla organizacji projektujących i produkujących | OEM potwierdza, że: - Wszystkie firmy zajmujące się projektowaniem i produkcją OEM zarejestrowały certyfikat ISO 14001 lub EMAS EMS; lub - System zarządzania jakością odpowiada wymaganiom programu monitorowania wydajności środowiska EPA w Stanach Zjednoczonych, w tym pomyślnej niezależnej ocenie przeprowadzonej przez wykwalifikowanego audytora wiodącego. | TAK/NIE* |
|  | Raport korporacyjny oparty na GRI | Producent sporządza coroczne publiczne sprawozdanie, oparte na niektórych elementach Wytycznych w sprawie zrównoważonego rozwoju GRI. Należy podać spis wskazujący, które obszary wytycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju GRI zostały uwzględnione, a które nie zostały uwzględnione w raporcie. | TAK/NIE* |
|  | Opakowanie 90% nadające się do recyklingu i tworzywa sztucznego | Wszystkie tworzywa sztuczne są identyfikowane według rodzaju materiału (SPI, DIN lub określonego kraju), a 90% opakowania (wagi) składa się z materiałów łatwo nadających się do recyklingu, powszechnie akceptowanych w większości programów recyklingu (na zasadzie regionalnej - istnieje infrastruktura recyklingu) lub mogą być kompostowane lub usuwane w komunalnych programach kanalizacyjnych. Obejmuje to: karton, gazetki i skrobię kukurydzianą. Palety są wyłączone z obliczeń wagi. | TAK/NIE* |
|  | Minimalne wytyczne dotyczące zawartości konsumenckiej | Opakowania muszą spełniać lub przekraczać minimalną wartość poużytkową dla poszczególnych opakowań w USA EPA CPG w ciągu roku, przy użyciu średniej ważonej. | TAK/NIE* |
|  | Zapewnienie programu odbioru opakowań | Producent zaoferuje nabywcy program odbioru opakowań bez opłat, w którym materiał opakowaniowy może być zbierany / zwracany do producenta lub jednostki zajmującej się recyklingiem w celu ponownego wykorzystania lub recyklingu. | TAK/NIE* |
|  | Dokumentacja opakowań wielokrotnego użytku | Producent dostarcza proces wielokrotnego pakowania, który ponownie wykorzystuje opakowanie dla tego samego lub podobnego produktu, w konkurencyjnej cenie. Producent projektuje opakowanie dla co najmniej pięciu powtórnych zastosowań. Następujące elementy opakowania są zwolnione z kryteriów wielokrotnego użytku: a) Każda pojedyncza jednostka opakowania <25 g b) materiał do paletyzowania (folia stretch, taśma, listwy narożne i ochraniacze krawędzi) c) Etykiety d) Uszczelnienia, paski i paski bezpieczeństwa e) Torby, taśmy i folie ochronne na produkt lub akcesoria f) Wiązania skręcane i małe plastikowe uchwyty 25 g g) akcesoria i opakowania, które mają pozostać u klienta (na przykład opakowania CD / koperty, zestawy "startowe" zawierające akcesoria, baterie zapasowe, podręczniki użytkownika) h) Środki osuszające | TAK/NIE* |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

*** wpisać/opisać oferowane parametry/funkcjonalność

- Zasilacz awaryjny UPS6.

Nazwa ………………………………

Typ ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| ZASILACZ AWARYJNY UPS6 (parametry minimalne). |
|  | Moc pozorna | 5000 VA | TAK/NIE* ** |
|  | Moc rzeczywista | 4500 W | TAK/NIE* ** |
|  | Architektura UPSa | Podwójna konwersja on-line (VFI-SS-111) z PFC | TAK/NIE* |
|  | Sprawność przy 100% obciążenia w trybie normalnym | do 94% w trybie on-line, 98% w trybie podwyższonej sprawności | TAK/NIE* |
|  | Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania | 8 x IEC C13 (dwie programowalne za pomocą oprogramowania grupy) + 2x IEC C19 dodatkowe gniazda na bypassie zewnętrznym: listwa zaciskowa 3x IEC C13 (10A) 2x IEC C19 (16A) | TAK/NIE* |
|  | Typ gniazda wejściowego | Listwa zaciskowa | TAK/NIE* |
|  | Czas podtrzymania przy 100%/75%/50% obciążenia (pf=0,9) | 3/5/11 minut | TAK/NIE* ** |
|  | Możliwość dołączenia dodatkowych modułów bateryjnych w celu wydłużenia czasu podtrzymania | Do 4 modułów zapewniając podtrzymanie 80 minut dla maksymalnego obciążenia (4500 W) | TAK/NIE* ** |
|  | Tolerancja napięcia wejściowego przy maksymalnym obciążeniu | 176-276 V przy pełnym obciążeniu, 100-176V przy obniżonym obciążeniu ≤40% | TAK/NIE* |
|  | Napięcie wyjściowe oraz częstotliwość | 230V (z możliwością regulacji o 200/208/220/240V) ; 50/60Hz z autodetekcją | TAK/NIE* |
|  | Tolerancja częstotliwości wejściowej w trybie on-line | 40-60Hz dla 50Hz częstotliwości znamionowej 50-70Hz dla 60Hz częstotliwości znamionowej | TAK/NIE* |
|  | Dynamiczna regulacja napięcia | ±6% dla skoku obciążenia rezystancyjnego 20% do 100% do 20% ±9% dla skoku obciążenia rezystancyjnego 0% do 100% do 0% | TAK/NIE* |
|  | Odkształcenia prądu wejściowego przy jego wartości znamionowej THDi | ≤5% zgodnie z IEC 61000-3-4 | TAK/NIE* |
|  | Całkowite zniekształcenia napięcia THDu | maks. 2% dla obciążenia liniowego maks. 5% dla obciążenia nieliniowego | TAK/NIE* |
|  | Kształt napięcia wyjściowego przy pracy bateryjnej | Sinus | TAK/NIE* |
|  | Zimny start | Tak | TAK/NIE* |
|  | Baterie wewnętrzne (ilość, napięcie, pojemność): | 15 x 12V / 5Ah | TAK/NIE* |
|  | Kieszenie kart komunikacyjnych | Jeden slot na kartę (zapewniający komunikację SNMP lub MODBUS albo przez beznapięciowe styki przekaźnikowe.) | TAK/NIE* |
|  | Porty komunikacji | 1 port USB + 1 port szeregowy RS232 + styki przekaźnikowe, styki EPO/Remote On/off | TAK/NIE* |
|  | Zewnętrzny bypass serwisowy | Dostarczany w standardowej dostawie wraz z UPS, z możliwością podłączenia na tylnej ścianie zasilacza, zapewniający dodatkowe 3 gniazda IEC C13 (10A) + 2 gniazda IEC C19 (16A) | TAK/NIE* |
|  | Diody LED | Praca z sieci(kolor zielony), praca na baterii (kolor pomoarańczowy), praca na bypasie (kolor pomarańczowy), awaria UPS (kolor czerwony) | TAK/NIE* |
|  | Wyświetlacz LCD: | Obrotowy (w zależności od montażu rack/tower) · Wielojęzyczny graficzny wyświetlacz LCD informujący o stanie pracy urządzenia, stanie obciążenia, zdarzeniach, pomiarach i ustawieniach oraz zużyciu energii w kWh. Wskazania: poziom naładowania baterii, pomiary wartości wejściowych i wyjściowych, jednostki pomiaru. | TAK/NIE* |
|  | Wskaźniki | detektor umieszczony na lub w UPS wskazujący przekroczenie dopuszczalnej temperatury 40 st.C | TAK/NIE* |
|  | Typ obudowy | rack 19" 3U/tower | TAK/NIE* ** |
|  | Wyposażenie standardowe | • kabel USB • kabel RS232 • 2 kable wyjściowe IEC 10A • moduł bypass-u zewnętrznego • instrukcja obsługi • oprogramowanie na CD • system zabezpieczający kable wyjściowe przed przypadkowym wypięciem • Podstawki do montażu pionowego (tower) • Rack kit | TAK/NIE* |
|  | Oprogramowanie | W wyposażeniu musi znajdować się oprogramowanie umożliwiające monitorowanie UPS oraz zamykanie systemów operacyjnych pracujących pod nast. systemami: Windows (7 / 8 / 2008 / Vista / 2003 / XP), Microsoft SCVMM 2012, Linux (Debian GNU Linux: Lenny, SUSE/Novell: SLES 11, OpenSUSE 11.2, Redhat Enterprise Linux: RHEL 5.3, 5.4, 5.5, Fedora core 12 Ubuntu: 10.04), VMWare: vCenter / ESXi 5.1, 5.5, Citrix XEN 6.0. Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność integracji (plug-in) z platformą wirtualizacyjną Vmware: vCenter Server | TAK/NIE* |
|  | Wymiary maksymalne Wy x Sz x Gł [mm] | 130 x 440 x 685 mm | TAK/NIE* ** |
|  | Ciężar UPS z bypass-em | 50,5 kg | TAK/NIE* ** |
|  | Możliwość pracy w układzie równoległym | Zasilacz ma być przystosowany do przyszłej rozbudowy w układzie równoległym dwóch jednostek, zwiększającym moc systemu do 10kVA | TAK/NIE* |
|  | Gwarancja producenta 24 miesiące | Tak, on-site, w miejscu pracy urządzenia, 36 miesięcy | TAK/NIE* *** |
|  | Oświadczenia/dokumenty/ certyfikaty | Certyfikat ISO 9001/2008 dla Producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji. Oświadczenie Producenta o spełnieniu minimalnych wymagań parametrów specyfikacji. Deklaracja CE Producenta sprzętu wraz z zaświadczeniem bezpieczeństwa użytkowania oraz przeznaczenia urządzeń techniki informatycznej wykonane przez Akredytowaną i Notyfikowaną jednostkę badawczą w UE. Oświadczenie Producenta lub Wykonawcy o możliwości udostepnienia 1 sztuki wyrobu na testy w ciągu 3 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego. Karta katalogowa produktu w języku polskim poświadczona za zgodność przez Producenta zawierająca zdjęcia oraz rysunki techniczne przodu i tyłu. Autoryzacja serwisowa wystawiona przez producenta na Wykonawcę lub firmę serwisującą (w przypadku jeśli firma serwisująca nie jest Wykonawcą wówczas wymagane jest zaświadczenie tej firmy, że zapoznała się z warunkami przetargu i będzie wykonywała serwis w sposób zgodny z SIWZ). Oświadczenie Producenta o posiadaniu w Polsce własnego serwisu fabrycznego oraz, że w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków gwarancyjnych, naprawy gwarancyjne będzie wykonywał serwis fabryczny producenta na swoich warunkach gwarancji. | TAK/NIE* |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

*** wpisać/opisać oferowane parametry/funkcjonalność

- Zasilacz awaryjny UPS4.

Nazwa ………………………………

Typ ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| ZASILACZ AWARYJNY UPS4 (parametry minimalne). |
|  | Moc pozorna: | 2200 VA | TAK/NIE* ** |
|  | Moc rzeczywista: | 1980 W | TAK/NIE* ** |
|  | Technologia wykonania: | Line-interactive | TAK/NIE* |
|  | Czas przełączenia na baterię: | Typowy 1-4 ms, max ≤10ms | TAK/NIE* |
|  | Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania: | 8 gniazd ( w tym 2 grupy po 2 gniazda programowalne oraz zdalnie zarządzalne) z pomiarem energii + 1 IEC C19 16A | TAK/NIE* |
|  | Typ gniazda wejściowego: | IEC320 C20 (16A) | TAK/NIE* |
|  | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% (1980W): | >= 2 min | TAK/NIE* ** |
|  | Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% (990W): | > 7 min | TAK/NIE* ** |
|  | Możliwość wydłużenia czasu podtrzymania poprzez dołożenie szaf bateryjnych zewnętrznych: | Minimum 58 minut przy 100% obciążeniu (1980W) | TAK/NIE* ** |
|  | Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: | 150-294V (regulowany 160 V – 294 V lub 150-294V) | TAK/NIE* |
|  | Zakres zmian napięcia wyjściowego: | 230V +6/-10% napięcia nominalnego | TAK/NIE* |
|  | Częstotliwość znamionowa: | 50/60 Hz autodetekcja | TAK/NIE* |
|  | Tolerancja częstotliwości: | 47-70Hz | TAK/NIE* |
|  | Zimny start: | TAK | TAK/NIE* |
|  | Baterie wymieniane przez użytkownika: | TAK | TAK/NIE* |
|  | Baterie wewnętrzne o pojemności: | 4x9 Ah 12 V | TAK/NIE* |
|  | Porty komunikacji: | RS232 (RJ45), USB, jeden slot na kartę (zapewniający komunikację SNMP lub MODBUS albo przez beznapięciowe styki przekaźnikowe.), styki EPO/Remote On/Off | TAK/NIE* |
|  | Diody LED | Praca z sieci(kolor zielony), praca na baterii (kolor zółty), awaria UPS (kolor czerwony) | TAK/NIE* |
|  | Wyświetlacz LCD: | Obrotowy (w zależności od montażu tower/rack). Wielojęzyczny graficzny wyświetlacz LCD informujący o stanie pracy urządzenia, stanie obciążenia, zdarzeniach, pomiarach i ustawieniach oraz zużyciu energii w kWh. Wskazania: poziom naładowania baterii, pomiary wartości wejściowych i wyjściowych, jednostki pomiaru | TAK/NIE* |
|  | Przyciski: | 4 przyciski do obsługi wyświetlacza, 1 załączający/wyłączający wyjścia UPS | TAK/NIE* |
|  | Wskaźniki: | Detektor umieszczony na lub w UPS wskazujący przekroczenie dopuszczalnej temperatury 40 st.C. | TAK/NIE* |
|  | Typ obudowy: | Tower/Rack | TAK/NIE* ** |
|  | Wyposażenie standardowe: | -UPS, -kabel USB, -kabel RS232, -kabel 1.8m IEC320 C13/C14 (2szt) -szyny montażowe, -podstawy montażowe, -oprogramowanie na CD, -instrukcja obsługi. | TAK/NIE* |
|  | Oprogramowanie: | W wyposażeniu musi znajdować się oprogramowanie umożliwiające monitorowanie UPS oraz zamykanie systemów operacyjnych pracujących pod nast. systemami: Windows (7 / 8 / 2008 / Vista / 2003 / XP), Microsoft SCVMM 2012, Linux (Debian GNU Linux: Lenny, SUSE/Novell: SLES 11, OpenSUSE 11.2, Redhat Enterprise Linux: RHEL 5.3, 5.4, 5.5, Fedora core 12 Ubuntu: 10.04), VMWare: vCenter / ESXi 5.1, 5.5, Citrix XEN 6.0. Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność integracji (plug-in) z platformą wirtualizacyjną Vmware: vCenter Server | TAK/NIE* |
|  | Wysokość: | 86,2 mm (2U) | TAK/NIE* ** |
|  | Wymiary maksymalne Wy x Sz x Gł [mm]: | 86,2 x 441 x 522 [mm] | TAK/NIE* ** |
|  | Ciężar max: | 28,5 kg | TAK/NIE* ** |
|  | Gwarancja producenta: | 36 miesiące “door to door” | TAK/NIE* *** |
|  | Oświadczenia/dokumenty/ certyfikaty | Certyfikat ISO 9001/2008 dla Producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji. Oświadczenie Producenta o spełnieniu minimalnych wymagań parametrów specyfikacji. Deklaracja CE Producenta sprzętu wraz z zaświadczeniem bezpieczeństwa użytkowania oraz przeznaczenia urządzeń techniki informatycznej wykonane przez Akredytowaną i Notyfikowaną jednostkę badawczą w UE. Oświadczenie Producenta lub Wykonawcy o możliwości udostepnienia 1 sztuki wyrobu na testy w ciągu 3 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego. Karta katalogowa produktu w języku polskim poświadczona za zgodność przez Producenta zawierająca zdjęcia oraz rysunki techniczne przodu i tyłu. Autoryzacja serwisowa wystawiona przez producenta na Wykonawcę lub firmę serwisującą (w przypadku jeśli firma serwisująca nie jest Wykonawcą wówczas wymagane jest zaświadczenie tej firmy, że zapoznała się z warunkami przetargu i będzie wykonywała serwis w sposób zgodny z SIWZ). Oświadczenie Producenta o posiadaniu w Polsce własnego serwisu fabrycznego oraz, że w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków gwarancyjnych, naprawy gwarancyjne będzie wykonywał serwis fabryczny producenta na swoich warunkach gwarancji. | TAK/NIE* |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

*** wpisać/opisać oferowane parametry/funkcjonalność

- KONSOLA Z MONITOREM LCD - KONLCD.

Nazwa ………………………………

Typ ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| KONSOLA Z MONITOREM LCD - KONLCD (parametry minimalne) |
|  | Monitor LCD | 17-19” | TAK/NIE* ** |
|  | Klawiatura pełna z touchpadem | TAK | TAK/NIE* |
|  | Konsola zamontowana na jednej szynie - wysuwając klawiaturę wysuwa się monitor | TAK | TAK/NIE* |
|  | Konsola wykonana w konstrukcji modułowej z możliwością bezpośredniego połączenia z przełącznikiem KVM min. 4-portowym | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pełna integracja z modułami IP & CAT5 pozwalającymi na pracę zdalną | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wyjścia: | 1xVGA, 2xPS/2, 1xUSB, 1xPS/2-USB switch, 1xRR4 36 p | TAK/NIE* ** |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

- PRZEŁĄCZNIK KVM2.

Nazwa ………………………………

Typ ………………………………….

Producent ………………………… Rok produkcji………………………………….

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| PRZEŁĄCZNIK KVM2 (parametry minimalne) |
|  | Ilość portów do podłączenia serwerów | min. 4 | TAK/NIE* ** |
|  | Wysokość zajmowana w szafie rack | 1U | TAK/NIE* ** |
|  | Połączenia pomiędzy serwerami a przełącznikiem KVM wykonane w postaci zwykłego kabla CAT5 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przy serwerze zamontowany miniaturowy konwerter sygnałów do przesłania ich kablem CAT5 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Moduł IP umożliwiający dostęp przez LAN, konwerter Cat.5 umożliwiający podłączenie do konsoli serwera posiadający wyjścia USB – 1 szt., PS2 – 2 szt. VGA – 1 szt., RJ-45 – do podłączenia kabla CAT5- 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zapewniona lista użytkowników (do min. 2) z definiowanymi uprawnieniami | TAK | TAK/NIE* |
|  | Hot Plug - podłączanie serwerów bez konieczności ich restartowania | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dwa poziomy zabezpieczeń hasłem oraz wyszukiwanie serwerów po ich nazwie | TAK | TAK/NIE* |

*skreślić odpowiednio

** wpisać oferowany parametr

- LICENCJE NA OPROGRAMOWANIE.

| Lp. | Nazwa parametru/Funkcjonalność | Wartość (funkcjonalność) wymagana | Wartość (funkcjonalność) oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| LICENCJE NA OPROGRAMOWANIE |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne licencje na oprogramowanie z bezterminowym okresem ważności | TAK | TAK/NIE* |

*skreślić odpowiednio

Podpisali:

# ……………………………………

# / imię i nazwisko Wykonawcy/