|  | Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. |
| --- | --- |
|  | ul. Cementowa 1, Chorula 47-316 Górażdże tel. +48 77 446 86 00 fax +48 77 446 86 02 gorazdzekruszywa@gorazdzekruszywa.pl www.gorazdzekruszywa.pl |

Chorula 2015-07-07

ZAPYTANIE OFERTOWE

Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie i dostawę do KSM Pawłów Górny, 97-371 Wola Krzysztoporska Kosza Zasypowego z kratą uchylną, stosownie do załączonej specyfikacji:

Zakres oferty

- Wykonanie konstrukcji Kosza Zasypowego wg załączonej specyfikacji,

Konstrukcja wsporcza - wykonana jest w technologii spawanej z blach i kształtowników stalowych, zapewniających odpowiednią stateczność i sztywność konstrukcji.

Lej zasypowy – wykonany jest w konstrukcji spawanej z blach ze stali konstrukcyjnej, wnętrze wyłożone jest elementami „przeciwściernymi” wykonanymi z blach odpornych na ścieranie klasy minimum „ Hardox® 400” grubości 8mm, okładziny „przeciwścierne” powinne być w jak największym stopniu znormalizowane, co do wymiarów i mocowane do powierzchni leja za pomocą śrub ( minimum 4 szt. na okładzinę). W dnie leja znajdują się dwa otwarte otwory wylotowe o wymiarach 250x250 mm.

Uchylna krata – wykonana jako rama o konstrukcji spawanej, ruszt wykonany z płaskownika łebkowego 240 usztywnionego poprzecznie blachami gr 20 mm o podwyższonej wytrzymałości.

Układ podnoszenia kraty – hydrauliczny, z zabudowanym agregatem i zdalnym sterowaniem ruchem kraty. Rysunki w załączniku.

- Wyposażenie w układ hydrauliczny podnoszenia kraty oraz sterowania  jej pracą,

- Wykonanie dokumentacji ruchowej Kosza Zasypowego

Istnieje możliwość oglądnięcia pracującego egzemplarza na terenie KSM Pawłów.

Oferta powinna zawierać następujące elementy:

- Łączną cenę przedmiotu oferty, ( koszt wykonania + transport + montaż )

- Termin wykonania,

- Warunki płatności,

- Wszelka komunikacja w fazie zbierania ofert prowadzona będzie wyłącznie pomiędzy wyznaczonym przedstawicielem oferenta, a przedstawicielem firmy Górażdże Kruszywa     Sp. z o.o.:

Informacje techniczne:

Wiesław Gomułka

+48 77 777 8630

+48 697 060 561

+48 77 446 86 02

wieslaw.gomulka@gorazdzekruszywa.pl

Z poważaniem