| Opis przedmiotu zamówienia „Zakup i dostawa fabrycznie nowych, czterech pojazdów ciężarowych typu hakowiec” |
| --- |
| Lp. | Parametry Przedmiotu zamówienia | Minimalne wymagania techniczno-jakościowe przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego dla 1 pojazdu | Oferowane przez Wykonawcę parametry przedmiotu zamówienia (*) |
| 1. | Marka/model |  |  |
| 2. | Rok produkcji | 2024 r. |  |
| 3. | Przystosowany do montażu urządzenia hakowego o udźwigu min. 20 ton | wymagane |  |
| 4. | Masa całkowita | min. 26000 kg |  |
| 5. | Wysokość maksymalna | 4 metry |  |
| 6. | Moc silnika | min. 400 KM |  |
| 7. | Rodzaj paliwa | olej napędowy |  |
| 8. | Norma emisji spalin | Euro 6 |  |
| 9. | Skrzynia biegów | manualna min. 12 biegów i 2 do tyłu LUB zautomatyzowana, 12 biegów |  |
| 10. | Sprzęgło | jednotarczowe wzmocnione lub dwutarczowe |  |
| 11 | Smarowanie | Centralne smarowanie podwozia i głównego sworznia haka |  |
| 12. | Ilość osi: III ( I oś – skrętna, II oś – napędowa, III oś – wleczona i skrętna) | wymagane |  |
| 13. | Rozstaw osi (pomiędzy 1 a 3 osią) | 4600 mm ÷ 6250 mm |  |
| 14. | Osie tylne i przednie wyposażone w stabilizatory i amortyzatory | wymagane |  |
| 15. | Nośność przedniej osi | min. 8 ton |  |
| 16. | Nośność tylnych mostów | min. 7,5 ton każdy |  |
| 17. | Obręcze kół | stalowe |  |
| 18. | Rodzaj ogumienia | przód 385/65 R 22,5 tył 315/80 R 22,5 |  |
| 19. | Koło zapasowe zamontowane przy ramie pojazdu | wymagane |  |
| 20. | Akumulatory | min. 2 x 175 Ah |  |
| 21. | Alternator | min 100 A |  |
| 22. | Immobilizer | wymagane |  |
| 23. | Kabina | kolor biały |  |
|  |  | dzienna średnio długa, min. 2 osobowa |  |
|  |  | zderzak ze stali, ocynkowanej lub nieocynkowanej |  |
|  |  | lakierowana |  |
|  |  | min. 4 punktowe mechaniczne lub pneumatyczne zawieszenie kabiny |  |
|  |  | osłona przeciwsłoneczna na przednią szybę osłona przeciwsłoneczna kierowcy oraz pasażera wewnątrz kabiny |  |
|  |  | blokowanie drzwi manualne lub z pilota centralny zamek min. 2 kluczyki z pilotem |  |
|  |  | klimatyzacja |  |
|  |  | ogrzewanie |  |
|  |  | czarne pasy bezpieczeństwa |  |
|  |  | tachograf cyfrowy |  |
|  |  | ogranicznik prędkości do 90 km/h |  |
|  |  | radio samochodowe ze złączem USB i min. 2 głośnikami |  |
|  |  | wyświetlacz i publikacje w języku polskim |  |
|  |  | szyby elektrycznie podnoszone i opuszczane |  |
|  |  | okablowanie 6 dodatkowych przełączników |  |
|  |  | gumowe dywaniki podłogowe po stronie kierowcy i pasażera |  |
| 24. | Układ kierowniczy | lewostronny |  |
|  |  | ze wspomaganiem |  |
|  |  | certyfikowany |  |
| 25. | Lusterka | główne i szerokokątne |  |
|  |  | ogrzewane |  |
|  |  | regulowane elektrycznie |  |
| 26. | Hamulce | silnikowy |  |
|  |  | wentylowane, tarczowe na osi przedniej i tylnej LUB przednie tarczowe a tylne bębnowe |  |
| 27. | System antyblokujący ABS | wymagany |  |
| 28. | Błotniki z chlapaczami | plastikowe LUB metalowe z blachy ryflowanej aluminiowej lub nierdzewnej |  |
| 29. | Zbiornik paliwa aluminiowy | pojemność min. 300 litrów |  |
| 30. | Zbiornik płynu AdBlue | pojemność min. 40 litrów |  |
| 31. | Oświetlenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ruchu drogowego | światła przednie z odpornymi na uderzenia kloszami |  |
|  |  | regulatory poziomu reflektorów przednich |  |
|  |  | reflektory przednie dla ruchu prawostronnego |  |
|  |  | światła do jazdy dziennej |  |
|  |  | przednie oraz tylne światła przeciwmgielne |  |
|  |  | tylne światła zespolone |  |
| 32. | Dodatkowe oświetlenie | lampa ostrzegawcza na dachu kabiny (dwie niezależne lub belka) |  |
|  |  | 2 robocze, lampy LED na tylnej belce w okolicy zespolonych lamp tylnych lub zaczepu holowniczego (osobny włącznik) |  |
|  |  | 2 lampy na dachu doświetlające tylne pole robocze pojazdu (osobny włącznik) |  |
| 33. | Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy przy cofaniu | wymagany |  |
| 34. | Hak holowniczy | wymagany |  |
| 35. | Podnośnik samochodowy | min. 20000 kg |  |
| 36. | Złącze pneumatyczne przyczepy EC | wymagane |  |
| 37. | Podłączenie przyczepy | 2 x 7 pinów ABS 7 pinów |  |
| 38. | Rura wydechowa | za kabiną wylot skierowany do góry lub do tyłu |  |
| 39. | Wlot powietrza do filtra silnikowego | za kabiną skierowany do góry z cyklonem lub inne rozwiązanie |  |
| 40. | Przystawka odbioru mocy załączana elektronicznie w podwoziu | wymagane |  |
| 41. | Wyposażenie dodatkowe | książka pojazdu (brif) |  |
|  |  | przewód do pompowania kół z manometrem |  |
|  |  | 2 kliny pod koła |  |
|  |  | kompletny zestaw narzędzi |  |
|  |  | 2 trójkąty ostrzegawcze |  |
|  |  | gaśnica dostosowana do wymogów polskiego prawa |  |
|  |  | apteczka |  |
| 42. | System monitoringu pojazdu | 3 szt. ultra szerokątne kamery AHD (zamontowane z przodu i po bokach pojazdu) - kąt widzenia: min. 180° - rozdzielczość nagrywania: min 1080p monitor min 7 cali AHD komputer centralny ECU rejestrator cyfrowy z twardym dyskiem min. 1 Tb, anteną GPS, 4G z funkcją dostępu on-line |  |
| 43. | Fabrycznie nowe urządzenie hakowe (do każdego pojazdu) | przeznaczone do zabudowy na podwoziu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton |  |
|  |  | służące do transportu kontenerów o długości wewnętrznej do 4800 mmm do 7200 mm |  |
|  |  | rok produkcji 2024 |  |
|  |  | przeznaczone do pracy w warunkach podwyższonego zapylenia |  |
|  |  | moc załadunkowa min. 20 ton |  |
|  |  | wysokość haka, H= 1570 mm wg DIN 30722 |  |
|  |  | masa własna 2000-2500 kg |  |
|  |  | końcówka haka stała lub wymienna montowana na sworzniu lub przykręcana (lub przyspawana), wykonana ze stali o niskiej ścieralności |  |
|  |  | wyposażone w blokadę wewnętrzną lub zewnętrzną kontenera sterowaną hydraulicznie wg DIN 30722 |  |
|  |  | sterowanie z kabiny kierowcy i z zewnątrz |  |
|  |  | pompa hydrauliczna załączona i wyłączana elektrycznie |  |
|  |  | zbiornik oleju nie mniejszy niż 90 litrów i wyposażony w filtr powrotny oraz wskaźnik oleju |  |
|  |  | tylne rolki łożyskowe na łożysku ciężkiego zastosowania |  |
|  |  | ślizgowe tuleje na przegubach przechyłu |  |
|  |  | hydrauliczne rurki (przewody) stalowe |  |
|  |  | zawory przelewowe umożliwiające prawidłową pracę urządzenia |  |
|  |  | hydrauliczne zamki zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem ładunku w przypadku jego uszkodzenia lub przeciążenia |  |
|  |  | konstrukcja stalowa piaskowa malowana podkładową farba epoksydową oraz nawierzchniową farbą poliuretanową kolor RAL 9005 (czarny) |  |
| 44. | Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

(*) Do wypełnienia przez Wykonawcę.

UWAGA: zapisy w postaci: „tak”, „zgodnie”, czy „spełnia”, „jak obok”  - będą akceptowane.

Warunki dostawy przedmiotu zamówienia:

- Pojazd ciężarowy wraz z zabudową hakową winien być przystosowany do jazdy po drogach publicznych, utwardzonych i poza nimi, placach manewrowych, a także do pracy w Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

- Pojazd ciężarowy winien posiadać świadectwo homologacji o dopuszczeniu do ruchu.

- Urządzenie hakowe winno posiadać świadectwo UDT. Koszt pełnej dokumentacji oraz badania UDT, wszelkie formalności związane z badaniem UDT po Stronie Wykonawcy.

- Pojazd powinien zostać dostarczony jako gotowy do rejestracji w wydziale komunikacji. Dostarczony pojazd musi być kompatybilny i przystosowany do funkcji, jakie ma spełniać.

- Urządzenie hakowe musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się prototypu ani pierwszego urządzenia serii.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na:

- podwozie na okres 24 miesięcy (pełna gwarancja na układ napędowy i silnik),

- zabudowę – urządzenie hakowe na okres 24 miesięcy, liczone od daty bezusterkowego odbioru kompletnego pojazdu, potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany nie dalej niż 150 km od siedziby Zamawiającego, reagujący w ciągu 48 h (czas reakcji należy, przyjąć przyjazd serwisu do podwozia / do zabudowy: urządzenia hakowego liczone                   od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia awarii wysłanego e-mailem.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w okresie gwarancji dla:

- Podwozia – co najmniej dwa bezpłatne przeglądy okresowe w autoryzowanym serwisie, wskazanym przez Wykonawcę w promieniu do 150 km, od siedziby Zamawiającego (Siedliska 77,19-300 Ełk).

- Zabudowy – urządzenia hakowego – co najmniej dwa bezpłatne przeglądy okresowe 
w siedzibie Zamawiającego (Siedliska 77,19-300 Ełk).

- W ramach przeglądów gwarancyjnych Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z ich  wykonaniem, w szczególności: koszty wymiany / uzupełnienia materiałów, płynów, smarów, koszty  dojazdu serwisu dla zabudowy urządzenia hakowego do siedziby Zamawiającego (Siedliska 77,19-300 Ełk).

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad konstrukcyjnych,  materiałowych, wykonawczych i prawnych.

- Pojazd kompletny po zabudowie winien spełniać normy CE.

- Wykonawca zapewnia, że w dniu dostawy pojazdu do siedziby Zamawiającego, przeszkoli nieodpłatnie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania, obsługi, konserwacji eksploatacji dostarczonego podwozia i zabudowy: urządzenia hakowego.

- Wykonawca dostarczy i rozładuje przedmiot zamówienia na własny koszt i przy użyciu własnego personelu do siedziby Zamawiającego (Siedliska 77,19-300 Ełk).

- Wykonawca zapewni oznakowanie pojazdu:

- Drzwi pojazdu ciężarowego oklejone zostaną trwałymi i odpornymi na warunki atmosferyczne  naklejkami z logo Zamawiającego. Dokładne wymiary oraz umiejscowienie naklejek, zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Poniżej grafika poglądowa:

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 7 października 2016 r., w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Poniżej grafika poglądowa:

- W dniu dostawy pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu nw. dokumenty:

- Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.

- Decyzję dopuszczającą system hakowy do eksploatacji wydaną przez UDT.

- Instrukcję obsługi i eksploatacji podwozia oraz zabudowy: urządzenia hakowego, w języku polskim.

- Katalog z kodami i komunikatorami komputera pokładowego w języku polskim.

- Katalog części zamiennych podwozia i zabudowy: urządzenia hakowego w języku polski.

- Deklaracje zgodności (CE) w języku polskim.

- Książkę gwarancyjna podwozia.

- Książkę gwarancyjna zabudowy: urządzenia hakowego.

- Harmonogram niezbędnych przeglądów dotyczących podwozia i zabudowy: urządzenia hakowego.