Załącznik nr 2 do SIWZ

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont strychu budynku nr 2 w kompleksie wojskowym przy ul. Bernardyńskiej 2 
w Bydgoszczy polegający na zagospodarowaniu jego powierzchni na dwa aneksy noclegowe z przeznaczeniem na czasowy pobyt ludzi”

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont strychu budynku nr 2 w kompleksie wojskowym przy ul. Bernardyńskiej 1 
w Bydgoszczy polegający na zagospodarowaniu jego powierzchni na dwa aneksy noclegowe z przeznaczeniem na czasowy pobyt ludzi.

Stan istniejący:

Obiekt: dwukondygnacyjny zbudowano w roku 1650, kapitalny remont wykonany w roku 2014. Jego powierzchnia wynosi 398,22 m2 (parter – 125,30 m2, I piętro – 140,40 m2, strych – 132,52 m2), kubatura – 1159 m3, w tym kubatura ogrzewana – 721 m3, konstrukcja ścian murowana, elewacja otynkowana i malowana, stropy drewniane, więźba dachowa drewniana, dach stromy kryty dachówką ceramiczną, stolarka okienna drewniana.                                                                                                                                    Obiekt posiada instalacje: c.o. z własnej kotłowni gazowej, wodnokanalizacyjną, elektryczną                i odgromową. Budynek ma około 17,60 m długości i 10,60 m szerokości. Używany jest aktualnie jako plebania Kościoła Garnizonowego. Pomieszczenia na parterze i piętrze pełnią funkcję typową dla budynku związanego z właściwym funkcjonowaniem głównego obiektu kultu religijnego jakim jest kościół.

Dokumentacja powinna zawierać rozwiązania mające na celu:

- zabezpieczenie   grzybobójcze  i  pożarowe  drewnianej więźby dachowej,

- podział funkcjonalny poddasza ściankami systemowymi z płyt kartonowo-gipsowych w celu osiągnięcia zamierzonego efektu (aneksy noclegowe),

- wykonanie izolacji termicznej więźby dachowej z obudową płytami kartonowo-gipsowymi,

- wykonanie nowych tynków na elementach ścian, kominów murowanych 
z cegły,

- wykonanie nowej podłogi (panele) wraz z izolacją akustyczną stropów,

- montaż nowej stolarki drzwiowej oraz powiększenie istniejących w dachu okien połaciowych w celu doświetlenia nowych pomieszczeń (tylko w połaci tylnej dachu – stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków),

- wykonanie instalacji c.o. wraz z grzejnikami poprzez nawiązanie do istniejącej instalacji, regulacja całej instalacji w budynku,

- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do dwóch aneksów socjalno-sanitarnych – nawiązanie do istniejącej instalacji,

- remont instalacji wentylacji grawitacyjnej, zaprojektowanie nowej wentylacji w części adaptacyjnej

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z urządzeniami i osprzętem poprzez nawiązanie do istniejącej instalacji w budynku (parter – I piętro),

- dostosowanie ciągu komunikacyjnego (drewnianych schodów zabiegowych) na poddasze) do nowych potrzeb, bez ich demontażu,

- zgodność ze wszystkimi przepisami regulującymi zasady (warunki), jakie muszą być spełnione dla pomieszczeń mieszkalnych oraz obiektów zabytkowych.

Uzyskane w ten sposób pomieszczenia z aneksami socjalno-sanitarnymi zabezpieczą potrzeby Kościoła Garnizonowego w zakresie bazy noclegowej dla osób przyjezdnych, funkcyjnych, związanych z jego działalnością.

### Uwarunkowania:

- Obiekt zlokalizowany jest na terenie zamkniętym i ujęty w Rejestrze Zabytków pod 
nr 63/31a z 1931 r. (Decyzją KL-PWRN-II-05/055/88/71 z dnia 04.10.1971 r.).

- Rozwiązania dokumentacyjne, z uwagi na ujęcie budynku w Rejestrze Zabytków, muszą  być uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków (w załączeniu pismo Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 20.12.2019 r. – wstępne założenia).

- Uzgodnienia sanitarno-higieniczne, bhp oraz ppoż.

- Wymagania ogólne:

## 2.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia.

Na  etapie  opracowywania  dokumentacji  technicznej  wykonawca  zobowiązany  jest  do:

- analizy i weryfikacji założeń odnośnie projektowanego remontu,

- przeprowadzenia inwentaryzacji budowlanej obiektu oraz pozostałych instalacji do celów projektowych,

- wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych dla poszczególnych branż,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót poszczególnych branż,

- opracowanie przedmiarów robót poszczególnych branż,

- opracowanie kosztorysów inwestorskich poszczególnych branż,

- opracowanie planu BIOZ,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, decyzji i ekspertyz, w tym ekspertyzy ppoż. (zgodnie ze stanowiskiem Miejskiego Konserwatora Zabytków ma być zachowana drewniana klatka schodowa w obecnym kształcie),

- uzgodnienia projektowanych rozwiązań z :

-  Zamawiającym,

-  użytkownikiem,

-  rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

-  rzeczoznawcą do spraw BHP,

-  Zarządcą  (Rejonowy Zarząd Infrastruktury  w Bydgoszczy).

- wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie prawomocnej decyzji na rozpoczęcie robót budowlanych (pozwolenie na budowę) z Urzędu Wojewódzkiego.

Uwaga: Wytworzona dokumentacja projektowo – kosztorysowa: JAWNA

  - Przewidywany czas realizacji.

min.130 – max. 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

## Forma opracowania dokumentacji projektowej.

2.3.1.   Projekt budowlano, wykonawczy:

Powinien być opracowany w takiej formie i zakresie żeby:

- spełniał postanowienia: decyzji Nr 321/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28.11.2003r., (Dz. Urz. Ministra Obrony narodowej Nr 18 poz. 198, z późn. zm.) rozporządzenia MSWiA z dnia 02.12.2015r.) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 2117) oraz decyzji Nr 44/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o ochronie przeciwpożarowej w resorcie obrony narodowej”;

- zawierał informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- na jego podstawie można było uzyskać, wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia władz i instytucji;

- zawierał wszystkie rysunki, opisy, schematy niezbędne Wykonawcy do wykonania wszystkich robót i wyrobów objętych projektem;

- dla rozwiązań typowych należy powołać się na PN lub powszechnie znane katalogi wykonania wyrobów,

- dla rozwiązań nietypowych należy załączyć schematy i rysunki wykonawcze – warsztatowe, opracowane przez projektanta,

- dla wyrobów przeznaczonych do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym należy sporządzić indywidualną dokumentację techniczną wyrobu, w  rozumieniu  przepisów art. 10 ustawy – Prawo Budowlane oraz  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.  w  sprawie   aprobat   technicznych   oraz   jednostek   organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U.2014 , poz. 1040)

- był zgodny: z aktualnymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332), decyzją Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.03.98r. w sprawie zasad i zakresu prowadzenia prac typizacyjnych w budownictwie służącym obronności Państwa, realizowanym na terenie zamkniętym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz.462 z późn. zm.).

- jednoznacznie określał założenia wyjściowe do kosztorysowania w postaci danych technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych mających wpływ na wysokość wartości kosztorysowych pozycji robót;

2.3.2.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

Należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia                       2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129). Powinna ona zawierać m.in.:

- zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące       w szczególności wymagania dotyczące parametrów i właściwości materiałów;

- wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenia zakresu prac, które powinny być ujęte             w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru;

- założenia wyjściowe do kosztorysowania w postaci danych technicznych, technologicznych i organizacyjnych mających wpływ na wartość kosztorysu inwestorskiego;

W szczególności dotyczy to pozycji robót kalkulowanych indywidualnie lub, w których zastosowano materiały, technologię wykonania nowe lub mało znane i nie rozpowszechnione w budownictwie lub stosowane na podstawie aprobat technicznych.

    - Przedmiary robót:

Powinien być opracowany w takiej formie, żeby na jego podstawie ubiegający się o wykonanie robót mogli sporządzić kosztorys ofertowy oraz spełniać poniższe wymagania:

Przedmiar robót winien obejmować:

- Stronę tytułową, która zawiera:

- nazwę obiektu lub robót z podaniem lokalizacji,

- nazwę i adres Zamawiającego,

- nazwę i adres jednostki projektowej oraz imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób, które sporządziły przedmiar oraz ich podpisy,

- datę opracowania.

- Ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz        z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót oraz wskazują sposób i technologię wykonania poszczególnych robót;

- Wykaz pozycji robót opracowany przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zawierający:          nr pozycji robót, nakłady rzeczowe (rodzaj i nr katalogu, tablicy i kolumny), jednostkę miary, opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania, całkowitą ilość jednostek przedmiarowych pozycji robót;

- podanie numeru katalogu nakładów rzeczowych dla poszczególnych pozycji robót powinno odpowiadać pod względem ilości i rodzaju nakładów rzeczowych, charakteru robót, jednostki miary oraz organizacji i technologii wykonania robót,

- w przypadku stosowania materiałów zamiennych w stosunku do wyszczególnionych w układach tablicy katalogu nakładów rzeczowych należy   w opisie robót zamieścić ich pełną nazwę i parametry techniczno – jakościowe oraz komentarz „analogia”,

- dla pozycji robót, na które nie opracowano tablic katalogu nakładów rzeczowych należy opracować indywidualne ustalenia nakładów. Tak opracowane pozycje robót należy oznaczyć „kalkulacja indywidualna”.

- Wykaz, z podaniem ilości jednostek, wszystkich przeznaczonych do wbudowania         w obiekcie budowlanym, niezbędnych do wykonania zamówienia:

- maszyn i urządzeń,

- wyrobów budowlanych przeznaczonych do jednostkowego stosowania,

- materiałów i surowców.

2.3.4. Kosztorys inwestorski:

- Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 130 poz. 1389) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 17 styczna 2001r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysów inwestorskich        (Dz. U. nr 3 poz. 22);

- Kosztorys inwestorski powinien w pierwszej kolejności być opracowany metodą uproszczoną z wykorzystaniem cen jednostkowych robót podanych w załączniku nr 2 do wyżej wspomnianego MSWiA (dodatkowo należy w nim ująć podatek VAT). Zawartość kosztorysu inwestorskiego zgodna z § 2 pkt 8 rozporządzenia z dnia                26 lutego 1999r.;

Uwaga:

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej przekazywane Zamawiającemu powinny być oprawione   w sztywne i trwałe oprawy.

Dodatkowo na płycie CD w programie Auto CAD, Specyfikację techniczną wykonania                   i odbioru robót budowlanych w edytorze Microsoft Word, przedmiary, kosztorysy                      w programie Norma  (w rozszerzeniu ”ath”).

- Załączniki:

- rzut budynku,

- dokumentacja fotograficzna istniejącego obiektu,

- pismo Miejskiego Konserwatora Zabytków.

OPIS DO FOTOGRAFII

nr 1 i 2  –   widok na budynek plebanii i kościół;

nr 3  –   	widok poddasza ze ścianą klatki schodowej i drzwi wejściowych na poddasze;

nr 4  –   	widok na prawą część poddasza ze schodami i drzwiami wejściowymi do wieży kościoła;

nr 5  –   	widok lewej części poddasza (połać dachowa od strony frontowej budynku – elewacji);

nr 6  –   	widok klatki schodowej z drzwiami wejściowymi na poddasze;

nr 7  –   	widok klatki schodowej z poziomu podestu – wejścia na poddasze;

nr 8  –   	widok klatki schodowej z poziomu I piętra.

# Text boxes

1

2

3

4

5

6

7

8