Załącznik Nr 1 A do SIWZ

PAKIET 1

SPIRALE EMBOLIZACYJNE UWALNIANE MECHANICZNIE I ZWALNIACZE  DO  UWALNIANIA SPIRAL

| Lp. | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena jed. Netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPIRALE EMBOLIZACYJNE UWALNIANE MECHANICZNIE Spirale platynowe, o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju, zakresie: 0,0113”/0,0125”/0,0135” do 0,0145”, w zależności od długości i nominalnego rozmiaru spirali, Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle min 0,0165” , Konstrukcja złącza między spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza, Konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe położenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 stopni), minimalizuje ruch końcówki cewnika po odczepieniu spirali, Alternatywna opcja uwolnienia poprzez złamanie końcówki popychacza , Dwa typy: 3D oraz helikalne, rozmiary: 3D średnice 1-25mm długości 2-50cm, helikalne 1-20mm, długości 1-50cm, Spirale o zmiennej sztywności: od sztywnych (duże rozmiary) do miękkich (średnie rozmiary) i ultramiękkich (najmniejsze rozmiary). | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZWALNIACZ DO UWALNIANIA SPIRAL TECHNIKĄ WSKAZANĄ PRZEZ PRODUCENTA | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

….......................................................

data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

PAKIET 2

SPIRALE EMBOLIZACYJNE UWALNIANE ELEKTROLITYCZNIE + SYSTEMY DO ODCZEPIANIA SPIRAL

| Lp | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena jed. Netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPIRALE EMBOLIZACYJNE UWALNIANE ELEKTROLITYCZNIE Spirale platynowe o pełnym wyborze kształtów, Spirale powinny być odczepiane w wyniku termicznego rozpuszczenia złącza w temperaturze około 70 stopni C, Spirale z możliwością repozycjonowania, wyjmowania i ponownego wkładania do worka tętniaka. | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Systemy do odczepiania spiral Aparat do wielokrotnego odczepiania spirali gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację wyczepienia spirali oraz dźwiękową sygnalizację w momencie kiedy spirala jest prawidłowo spozycjonowana do wyczepienia -czas wyczepiania do 5 sekund. | Szt. | 45 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

….......................................................

data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

PAKIET 3

MIKROCEWNIKI I MIKROPROWADNIKI

| Lp | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena jed. Netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MIKROPROWADNIKI NACZYNIOWE rdzeń wykonany ze stali medycznej ,w dystalnej części pokryty substancją hydrofilną, z atraumatyczną końcówką rdzenia na odcinku dystalnym, pokrytą substancją hydrofilną , średnica zewnętrzna prowadnika 0,010”, 0,014”, W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera długość 205 cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MIKROCEWNIKI NACZYNIOWE zbrojony superselektywny, pokryty płaszczem hydrofilnym , Mikrocewnik o długości całkowitej 155cm, Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,1/2,0/1,7F lub 2,4/2,0/1,9F i świetle wewnętrznym 0,017” na całej długości Mikrocewnik o czterech strefach miękkości od najsztywniejszej do najbardziej miękkiej, część proksymalna wykonana z Nylonu, część środkowa wykonana z PEBAX, wewęntrzna warstwa wykonana z PTFE Mikrocewnik o zbrojeniu nitinolowym o zmiennej geometrii splotu, dwa platynowe markery, Konfiguracja zakończenia cewnika: prosty, 450/2,5mm, 900/5mm | Szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

….......................................................

data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

PAKIET  4

CEWNIKI PROWADZĄCE DO EMBOLIZACJI TĘTNIAKÓW WEWNĄTRZCZASZKOWYCH

| Lp | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena jed. Netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CEWNIKI PROWADZĄCE cewniki zbrojone- oplot z drutu ze stali nierdzewnej, średnice od 5F do 8F, długość cewnika: 90cm- 100cm, znacznik cieniodajny na dystalnej krzywiźnie cewnika widoczny w obrazie rtg, duży wybór oferowanych krzywizn, łatwe manewrowanie w układzie naczyniowym , kontrola obrotu 1:1. | Szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |

….......................................................

data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

PAKIET 5

STENT INTRACRANIALNY DO REMODELINGU +SYSTEM DOSTAWCZY DO STENTU

| Lp | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena jed. Netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent intrakranialny do remodelingu Stent nitinolowy samorozprężalny z otwartymi celami, wykonany w technologii laserowego wycinania z tuby nitinolu, Powinien być wyposażony w trzy platynowe markery na końcach proksymalnym i dystalnym, Stent powinien być umieszczony na prowadniku dostawczym wykonanym ze stali nierdzewnej o dł. 185cm, zabezpieczony przez koszulkę wprowadzającą, Marker (flouro-saver) umieszczony na proksymalnym końcu prowadnika dostawczego, 135cm od dystalnego końca, Stent o bardzo dużej elastyczności i dopasowaniu do kształtu naczynia, Rozmiary: średnice: 3.0/4.0/4.5 mm długości 15/21/24/30mm, Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy wewnętrznej 0.0165”-0.017”ID | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System dostawczy do stentu Cewnik zbrojony – oplot przeciwsobny, Polerowany, atraumatyczny, dystalny segment Różne typy cewników: cewnik o rozmiarze 2.4F proksymalnie, 1.7F dystalnie, o świetle cewnika 0.0165”, dystalna część o długości 6 cm, dł. cewnika 150 cm cewnik o rozmiarze 2.6F proksymalnie, 2.0F dystalnie, o świetle cewnika 0.019”, dystalna część o długości 6 cm, dł. cewnika 150 cm Powinien posiadać dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral, Teflonowe światło wewnętrzne, na zewnątrz hydrofilne Cewniki proste oraz o fabrycznie ukształtowanych zakończeniach 5 typów: 45, 90 stopni , J, C, S | Szt. | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Komplet kabli połączeniowych | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

UWAGA! Wykonawca wraz z dostawą wyrobów medycznych dostarczy Zamawiającemu generator, konieczny do użycia stentów, kompatybilny z kablami z poz. 3, którego koszt nie będzie stanowić odrębnej pozycji i uwzględniony został w cenie ofertowej.

….......................................................

data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

PAKIET  6

BALON DO REMODELINGU + STRZYKAWKA INFLACYJNA KALIBROWANA

| Lp | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena jed. Netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balon do remodelingu w rozwidleniach naczyń Cewnik balonowy o średnicy 3, 4 lub 7 mm, o długości 7,15,20 mm i średnicy przejścia 2,2; 2,5 lub 3,5F, Średnica balonu zależna od objętości inflacji, Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, Cewnik o długości 150cm, Balon 4mm posiadający nominalną objętość 0,06ml i maksymalną objętość 0,15ml, Balon 7mm posiadający nominalną objętość 0,27ml i maksymalną objętość 0,35ml, Możliwość stosowania w rozwidleniach naczyń. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Balon do remodelingu w prostych odcinkach naczyń Cewnik balonowy o średnicy 3, 4 i 5mm, o długościach 10/15/20/30mm, średnicy przejścia 2,3F, Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, Cewnik o długości 150cm, Balon o maksymalnych objętościach inflacji: 0,16ml dla 10mm, 0,20ml dla 15mm, 0,26ml dla 20mm, oraz 0,36ml dla balonu 30mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka inflacyjna kalibrowana do napełniania balonów do remodelingu | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

….......................................................

data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

PAKIET 7

PĘTLA DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH

| Lp | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena jed. Netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pętla do usuwania ciał obcych | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |

….......................................................

data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

PAKIET 8

MATERIAŁ EMBOLIZACYJNY DO EMBOLIZACJI NACZYNIAKÓW  + OPRZYRZĄDOWANIE

| Lp | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena jed. Netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Material embolizacyjny Kopolimer winyl-alkoholu etylowego, dimetylosulfotlenek jako rozpuszczalnik, Powinien zawierać mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopie, Dostępny w trzech lepkościach 18, 24 oraz 34, W zestawie 1 fiolka kopolimeru winyl-alkoholu etylowego1,5ml, jedna fiolka, dimetylosulfotleneku 1,5ml i trzy strzykawki. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym Mikrocewnik o długości całkowitej 170cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”. Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,3F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,013” Mikrocewnik o zmiennej charekterystyce sztywności od największej do najmniejszej Mikrocewnik o dużej odporności na załamanie – zdolność do utworzenia pętli o średnicy 0,23mm bez załamania Mikrocewnik z dużej odporności na rozciąganie – wytrzymałość 550g obciążenia bez deformacji. Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 35 oraz 42cm Dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika Pokrycie hydrofilne na całej długości Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówka kompatybilny z materialem embolizacyjnym Mikrocewnik o długości całkowitej 165cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”, Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst. W miejscu odłączenia końcówki średnica cewnika 1,9F, Odczepialna końcówka o długości: 1,5/3/5cm, Mikrocewnik o zbrojeniu, w części proksymalnej stalowym, w części dystalnej nitinolowym, Mikrocewnik z dużej wytrzymałości ciśnieniowej– wytrzymałość ponad 411PSI statycznego ciśnienia, Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25cm, Dystalne markery obrazujący początek i koniec segment odczepianego cewnika, Objętość zalegająca mniejsza niż 0,23m | Szt. | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mikroprowadnik do zabiegów neurologicznych Mikroprowadnik o długości całkowitej 200cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10cm, Średnica prowadnika 0,008” na całej długości Pokrycie hydrofilne w części dystalnej, W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera. | Szt. | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Adapter do zmniejszania objętości zalegającej w cewniku | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

….......................................................

data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

PAKIET 9

CEWNIK PROWADZĄCY ZE ZWIĘKSZONYM PODPARCIEM DO ZABIEGÓW NEURORADIOLOGICZNYCH

| Lp | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena jed. Netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik prowadzący ze zwiększonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych zbrojony, z oplotem nitynolowym zbudowany w technologii 3 segmentów – każda cześć cewnika o innej sztywności Dostępne długości : od 95 cm do 130 cm , Długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym min. 96 cm Zróżnicowane średnice oraz światło cewnika, np: 5F/0,058” , 6F/0,072” | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |

….......................................................

data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

PAKIET 10

SYSTEM DO MECHANICZNEJ TROMBEKTOMII NACZYŃ MÓZGOWYCH

| Lp | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena jed. Netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie o strukturze tubularnej siatki z nitinolu o geometrii zamkniętych cel Połączony trwale z popychaczem, całkowicie repozycjolowalny z możliwością ponownego złożenia Konstrukcja umożliwia przejście przez skrzep, przyciągniecie go do mikrocewnika i usunięcie z naczynia Dwie średnice urządzenia 4 i 6 mm długość 15/20/30/40mm System o sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna – wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021” (dla 4mm) lub 0,027” (dla 6mm) Ultra-elastyczny w dostawie – zachowujący się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna Trzy lub cztery markery platynowe na dalszym końcu, jeden marker na bliższym końcu Wskazania do stosowania w otwieraniu zamkniętych skrzepem naczyń wewnątrzczaszkowych | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System dostawczy do stentu Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie, Mikrocewnik o długości całkowitej 150 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027”, posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

….......................................................

data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

PAKIET 11

SPIRALA EMBOLIZACYJNA O ZMIENNEJ MIĘKKOŚCI + ZWALNIACZE

| Lp | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena jed. Netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spirala embolizacyjna o zmiennej miękkości: Zewnętrzna spirala wykonana z platyny, Mechaniczne uwalnianie spirali, pozwalające na korektę ułożenia, Mocowanie spirali do popychacza pozwalające na swobodne rotowanie, Długość spiral – od 1 do 60cm, średnica struktury drugorzędowej (3D) – od 1 do 18mm. Kompatybilne z mikrocewnikami typu 0.010’’ Trzy klasy miękkości – standard, miękka, ultra miękka oraz ultra miękka helikalna, Za utrzymywanie długości powinna odpowiadać nitka z superwytrzymałego materiału typu ULTRA HD; dodatkowe wzmocnienie drutem nitinolowym, Progresywna miękkość, bardziej elastyczny pierwszy zwój, dodatkowo – w zależności od grupy miękkości – od 10 do 100% długości końca powinien być bardziej elastyczny. | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZWALNIACZ DO UWALNIANIA SPIRAL TECHNIKĄ WSKAZANĄ PRZEZ PRODUCENTA | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

….......................................................

data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

PAKIET 12

ZESTAW DO ASPIRACJI SKRZEPLIN

| Lp | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena jed. Netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zbrojona koszulka naczyniowa • Średnica wewnętrzna 0.088” (6F); • Długość 80 lub 90cm • Zakończenia: proste lub MP • Kompatybilny z prowadnikami 0,035” – 0,038” • Powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku • Dystalny segment widoczny w skopii (8cm) | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw aspiracyjny • Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (on/off) ssania, kompatybilne z pompą • Cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F oraz dystalnej zewnętrznej 5.4, 5.75 lub 6.0; dystalna średnica wewnętrzna od .060 do .068” (3 rodzaje); długości 132(szersze). Cewnik o największym świetle skonstruowany z co najmniej 16 stref przejściowych, o różnym stopniu elastyczności. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pośredni cewnik reperfuzyjny z przewodami: Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (on/off) ssania, kompatybilne z pompą. Cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F oraz dystalnej zewnętrznej 4.3F; dystalna średnica wewnętrzna .041”. długość 139cm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dystalny cewnik reperfuzyjny: Cewnik aspiracyjny – długość robocza 153cm, średnica proksymalna zewnętrzna –4,3F, dystalna wewnętrzna - .035” | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mikrocewnik: Uniwersalny mikrocewnik – 0,025” średnicy wewnętrznej; długość – 160 lub 150cm; średnica zewnętrzna dystalna – 2,6F; co najmniej 1 dystalny marker; | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zbiornik Kalibrowany zbiornik o pojemności 1000ml, wykonany z transparentnego tworzywa, wyposażony w filtry chroniące pompę przed uszkodzeniem. Kompatybilny z pompą. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Trombektom urządzenie do mechanicznego udrażniania naczyń wewnątrzczaszkowych; przeznaczony do naczyń od 3mm średnicy, długość całkowita urządzenia – ok. 203cm; długość części aspiracyjnej 26mm; średnica robocza – 4,5mm; zasadnicza część wykonana z laserowo ciętego nitinolu (0,014” średnicy); wyposażony w 5 znaczników; optymalna siła radialna oraz dodatkowe elementy kotwiczące skrzeplinę w osi naczynia/urządzenia. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pompa aspiracyjna | dzierżawa | 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

….......................................................

data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

PAKIET 13

PROWADNIK HYDROFILNY STEROWALNY

| Lp | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena jed. Netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnik hydrofilny przeznaczony do wprowadzania i ustalania pozycji cewników iinnych urządzeń zabiegowych, Średnica 0,014", standardowa powinna wynosić długość 205 cm. Wysoka odporność na zgniatanie, rdzeń wykonany ze stopu ASACOR, Platynowa cewka dystalna widoczna w promieniach rentgenowskich, Powłoka hydrofilna w części dystalnej, Część proksymalna powlekana politetrafluoroetylenem | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |

….......................................................

data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

PAKIET 14

URZĄDZENIE DO PRZEKIEROWANIA PRZEPŁYWU W NACZYNIU Z TĘTNIAKIEM

| Lp | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena jed. Netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Produkt do embolizacji typu flow diverter o długościach roboczych 9-48 mm i średnicach naczyń 1,5-5,5 mm. Tkany z 48 lub 64 nitinolowych włókien, 2 cieniujące włókna na całej długości FD + 8 markerów na końcu proksymalnym. Możliwość całkowitego wysunięcia i w razie potrzeby ponownego wciągnięcia do mikrocewnika. Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021'' i 0,027’’. Odłączany mechanicznie. Stale zachowuje okrągłą średnicę, co wraz z siłą radialną zapewnia stały kontakt ze ścianą naczynia. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |

….......................................................

data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

PAKIET 15

PODPÓRKA NITINOLOWA  STENT LIKE DO COILINGU TĘTNIAKÓW ZLOKALIOZOWANYCH PRZY BIFURKACJACH

| Lp | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena jed. Netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podpórka nitinolowa „Stent-like“ do coilingu tętniaków zlokalizowanych przy bifurkacjach. Długość shaftu 15mm, 20 mm lub 25 mm. Średnica korony 4-15 mm (4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15). Korona dostępna jest w dwóch wariantach: płatki wytkane lub niewytkane siatką nylonową. Korona ma markery RTG w celu kontroli rozwinięcia i idealnego położenia. Proksymalny koniec implantu jest połączony z drutem prowadzącym za pomocą kobaltowo-chromowego mostka, połączenie to można rozdzielić elektrolitycznie. Na proksymalnym końcu shaftu znajduje się marker – w połączeniu z położonym ekscentrycznie drutem prowadzącym. Średnica shaftu (stentu wspierającego) wynosi 4 mm dla naczyń krwionośnych o średnicy 2,5-3,7 mm oraz 3 mm dla naczyń krwionośnych o średnicy 2,2-2,7 mm, shaft posiada duże oczka. Możliwość całkowitego wycofania do mikrocewnika, aby umożliwić poprawienie jego położenia lub wyjęcie. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |

….......................................................

data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym