Załącznik nr 1.1. do Formularza oferty

Część 1.  Macierz - 1 szt.

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe

| Lp. | Parametry/cechy | Wymagane | Oferowane (wpisać „Tak” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elementy montażowe w zestawie + szafa zamykana na klucz | TAK |  |
| 2. | Zabezpieczenie danych na macierzy | Minimum RAID (n+1) |  |
| 3. | Pojemność | 30TB |  |
| 4. | Typ dysków | SSD/HDD |  |
| 5. | Macierz musi udostępniać zdefiniowane zasoby przy pomocy protokołów iSCSI, SMB, FC, NFS | TAK |  |
| 6. | Macierz musi mieć możliwość rozszerzenia pojemności bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. | TAK |  |
| 7. | Macierz musi posiadać licencję do wykonania replikacji synchronicznej. | TAK |  |
| 8. | Macierz musi posiadać wszystkie licencje umożliwiające podłączenie kolejnej macierzy wraz z replikacją synchroniczną bez konieczności rozbudowania istniejącej macierzy o dodatkowe licencje. | TAK |  |
| 9. | Macierz musi mieć możliwość konfiguracji replikacji danych z wykorzystaniem protokołu iSCSI oraz FC minimum 8Gb. | TAK |  |
| 10. | Interfejsy sieciowe Ethernet: | Minimum 2 porty 10GbE RJ45 oraz minimum 2 porty 10GbE SFP+ (wraz z wkładkami LC MM) |  |
| 11. | Interfejsy FC: | Minimum 2 porty 16Gb/s FC (wraz z wkładkami LC MM) |  |
| 12. | Gwarancja | 3 Lata OnSite |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowane urządzenie musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowane urządzenie któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że oferowane urządzenie nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent  urządzenia:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa i typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Kalkulacja ceny

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT ….% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Macierz | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem netto, VAT, brutto Kwoty należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. Część 1 |  |  |  |

Miejscowość, data ………………………………………