| (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 7 do SWZ |
| --- | --- |
|  | Strona nr |  | stron. |
|  | z ogólnej liczby |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania na obsługę informatyczną SPWZOZ w Stargardzie

Wymagania:

1. Doświadczenie minimum 3 lata w obsłudze informatycznej w zakresie przedmiotu Zamówienia.

2. Wiedza z zakresu :

Konfiguracji i zarządzania następującymi systemami/urządzeniami:

Wirtualizacja:

•	3 szt DELL Server

•	VMware HA-Cluster

•	Core L3 HA Switches Extreme

Storage:

•	NetApp FAS Array

•	NAS Synology – 2 szt.

Sieć:

•	LAN – 12 szt. HP L2 Switches

Backup:

•	VEEAM Backup and Recovery

Firewall:

•	Cisco ASA + Firepower Module

DHCP:

•	Linux iscp-dhcp-server

Do zarządzania powyższymi systemami wymagany jest minimum poziom wiedzy  adekwatny do poniższych certyfikatów:

•	Cisco CCNA

•	Cisco CCNP Switch

•	VMware VCP

•	Linux LPI

•	NetApp Cerrtified Storage Associate

Dodatkowo:

•	Wymagana  wiedza z zakresu VPN – IPSec / L2TP, Site-To-Site, również w zakresie debugowania logów/pakietów  IPsec w przypadku problemów z połączeniami.

•	Znajomość radiologicznych systemów obrazowych PASC.

Wdrożone technologie (kluczowe dla działania systemów):

•	Switch/Route

- VLAN, L3 Routing, VACL, OSPF, bpduguard, dhcp snooping, port security,CrossStack Eterchannel

•	Virtualizacja

- HA Cluster

- Vlans – EST, VST, VTG