Załącznik nr 3 do SWZ

# PARAMETRY GRANICZNE  ANALIZATORA I ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ PILNYCH

# Model aparatu: ………………….……………………………. Producent/kraj: ……………………….………………. Rok produkcji: ...................

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji analizatora: nie starszy niż 2015. Wykonawca dostarczy analizator kompletny, wraz z niezbędnym wyposażeniem, gwarantującym pracę bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. | TAK/PODAĆ NAZWĘ, MODEL, ROK PRODUKCJI, PODAĆ I POTWIERDZIĆ KOMPLETNOŚĆ WYPOSAŻENIA ANALIZATORA |  |
| 2. | Oprogramowanie, instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. | TAK |  |
| 3. | Jednoczesne oznaczenia różnych parametrów dla tego samego pacjenta, | TAK |  |
| 4. | Stabilna krzywa kalibracyjna przechowywana w pamięci analizatora. Zestawy odczynnikowe gotowe do użycia. | TAK, PODAĆ |  |
| 5. | Identyfikacja próbek badanych przy pomocy czytnika kodów kreskowych | TAK, PODAĆ |  |
| 6. | Oznaczanie prokalcytoniny w surowicy lub osoczu, ilościowo, metodą enzymoimmunologiczną lub jej modyfikacją, w oparciu o technologię firmy BRAHMS. | TAK, PODAĆ METODĘ |  |
| 7. | Odczynnik do oznaczania obecności wirusa HIV w surowicy lub osoczu, umożliwiający jakościowe wykrycie przeciwciał anty-HIV1 i anty-HIV2 oraz antygenu p-24 wirusa HIV1. | TAK, PODAĆ |  |
| 8. | Stała gotowość do pracy, przez 24 godziny/dobę, | TAK |  |
| 9. | Materiały kontrolne na minimum dwóch poziomach (prawidłowy i patologiczny) od niezależnego producenta. | TAK, PODAĆ NAZWĘ MATERIAŁU I PRODUCENTA |  |
| 10. | Wbudowany moduł kontroli jakości badań. | TAK, PODAĆ |  |
| 11. | Analizator, odczynniki, kalibratory od tego samego producenta. | TAK, PODAĆ NAZWĘ |  |
| 12. | Dwukierunkowa komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym. | TAK, |  |
| 13. | Analizator wyposażony w urządzenie podtrzymujące jego pracę (UPS) w przypadku zaniku zasilania. Czas podtrzymywania minimum 30 minut. Urządzenie nowe, nie używane, rok produkcji – nie starszy niż 2019 r. Serwisowanie urządzenia po stronie Wykonawcy. | TAK, |  |
| 14. | Koszt podłączenia do laboratoryjnego systemu informatycznego działającego w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym pokrywa Wykonawca, szczegółowych informacji o podłączeniu udziela firma GEM Jarosław Kołton, ul. Borkowska 11A/7 30-438 Kraków, tel. kom: 695066888, Podłączenie do systemu nastąpi maksymalnie do 3 dni od daty instalacji analizatora | TAK |  |
| 15. | Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia deklaracji zgodności CE dla analizatora i odczynników, oryginalne materiały firmowe producenta analizatora oraz instrukcję obsługi, wszystkie materiały w języku polskim. | TAK |  |
| 16. | Wykonawca udostępni na stronie internetowej do samodzielnego pobrania) - wykaz substancji niebezpiecznych, metodyk w języku polskim, kart charakterystyk, instrukcji obsługi analizatorów. W przypadku odczynników, które nie należą do grupy substancji niebezpiecznych, należy złożyć oświadczenie o braku przynależności do w/w grupy. | TAK, |  |
| 17. | Czas reakcji serwisu: kontakt z inżynierem serwisowym do 1 godziny od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, faxem, mailem) przyjazd do klienta maksymalnie do 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii (poniedziałek – piątek). W przypadku braku możliwości naprawy analizatora w terminie 24 godzin od wystąpienia awarii Wykonawca zapewni analizator zastępczy o cechach nie gorszych od oferowanego w postępowaniu. | TAK, PODAĆ DANE KONTAKTOWE DO SERWISU (TELEFON, E-MAIL) |  |
| 18. | W przypadku trzykrotnej awarii analizatora spowodowanej uszkodzeniem tej samego elementu, mającego istotny wpływ na wyniki oznaczeń, Wykonawca wymieni uszkodzony analizator na nowy o cechach nie gorszych od oferowanego w postępowaniu. | TAK |  |
| 19. | Zamawiający, w okresie naprawy analizatora, ma prawo wysyłać badania normalnie wykonywane na oferowanym analizatorze do podwykonawcy i obciąży wszystkim kosztami z tym związanymi Wykonawcę. | TAK |  |
| 20. | Wykonawca przeprowadzi, na swój koszt, minimum dwa szkolenia dla personelu laboratorium z obsługi analizatora. Pierwsze szkolenie w momencie instalacji analizatora, pozostałe po uzgodnieniu z kierownikiem MLD. Szkolenia muszą być potwierdzone certyfikatem. | TAK |  |
| 21. | Wykonawca zapewni, na swój koszt, udział Zamawiającego, przez cały okres związania umową, w niezależnej od producenta analizatora i odczynników, Zewnątrzlaboratoryjnej Międzynarodowej Kontroli Jakości Badań dla wszystkich oznaczanych parametrów (o ile są dostępne w tych programach) Częstotliwość oznaczeń w programie nie rzadziej niż jedna próbka w miesiącu. dla wszystkich parametrów. | TAK |  |

# Uwaga: wypełnić tabele

1. Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak wartości w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub producenta.

3. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi).

Data .......................                                                                                               	 .....................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy