| DKW.2233.21.2021.PŁ-sz | Siedlce, dn. 28.09. 2021 r. |
| --- | --- |

Opis przedmiotu zamówienia

Zakład Karny w Siedlcach zaprasza do przedstawienia szacunku przedmiotu zamówienia na :

„Dostawę 3 szt switch -przełącznik zarządzalny.

Zakładu Karnego w Siedlcach”,

w ilościach zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia.

Typ przełącznika: Zarządzany, Przełącznik wielowarstwowy: L3. Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 48, Liczba zainstalowanych modułów SFP+: 2, Port konsoli: RJ-45. Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia, Przepustowość rutowania/przełączania: 176 Gbit/s. Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE.... Obsługa PoE. Możliwości montowania w stelażu, Układ: 1U

| Cechy zarządzania |
| --- |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Przełącznik wielowarstwowy | L3 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Inspekcja ARP | Tak |
| Raport zdarzeń systemowych | Nie |
| Łączność |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 48 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Ilość portów Gigabit Ethernet | 48 |
| Liczba zainstalowanych modułów SFP+ | 2 |
| Port konsoli | RJ-45 |
| Sieć komputerowa |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3an,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Obsługa 10G | Tak |
| Obsługiwane typy kabli | Cat5,Cat5e,Cat6a |
| Dublowanie portów | Tak |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Agregator połączenia | Tak |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
| Limit częstotliwości | Tak |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| Blokowanie head-of-line (HOL) | Tak |
| Pomiar długości kabla | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN | Stacked VLAN,Private VLAN,Tagged VLAN,Port-based VLAN |
| Liczba VLANs | 4094 |
| Przekazanie (audycja) Danych |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 176 Gbit/s |
| Prędkość przekazywania | 130,94 Mpps |
| Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
| Liczba kolejek | 8 |
| Liczba tras statycznych | 7000 |
| Ilość interfejsów IP | 256 |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | 9000 |
| Pamięci bufora pakietów | 3 MB |
| Ochrona |
| Funkcje DHCP | DHCP server |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| IGMP snooping | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS |
| obsługuje SSH/SSL | Tak |
| zabezpieczenie przed wejściem w pętlę | Tak |
| Filtrowanie BPDU / Ochrona | Tak |
| Wiązanie adresów IP-MAC-Port | Tak |
| Uwierzetylnianie | Guest VLAN, Uwierzytelnianie na podstawie portów |
| Funkcje Multicast |
| Obsługa Multicast | Tak |
| Protokoły |
| Protokoły zarządzające | SNMPv1, RMON1, RMON2, RMON3, RMON9, Telnet, SNMPv3, SNMPv2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI |
| Design |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Produkt stackowalny | Tak |
| Układ | 1U |
| Kolor produktu | Czarny, Szary |
| Przycisk reset | Tak |
| Diody LED | Tak |
| Certyfikaty | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A |
| Praca |
| Fizyczne układanie (w szt.) | 8 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | 800 Mhz |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Wielkość pamięci flash | 256 MB |
| System operacyjny | Microsoft Windows, Linux, Mac OS X |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 159129 h |
| Zarządzanie energią |
| Zasilacz dołączony | Tak |
| Obsługa zasilania zapasowego (RPS) | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 47/63 Hz |
| Maksymalne zużycie mocy | Do 500 W |
| Zasilanie przez Ethernet |
| Obsługa PoE | Tak |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port | 60 W |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | Min 380 W |
| Warunki zewnętrzne |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Emisja ciepła | 1686,62 BTU/h |
| Waga i rozmiary |
| Szerokość produktu | 440 mm |
| Głębokość produktu | 350 mm |
| Wysokość produktu | 44 mm |
| Waga produktu | 5.82 kg |
| Dane opakowania |
| Przewody | Prąd przemienny, Seryjny |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zestaw do montażu haków | Tak |
| Płyta ze sterownikami | Tak |