Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.:

„Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w zasobach gminnych administrowanych przez ZGM”

Nasz znak : TZP-002/21/2021 	                		            		    	       Data: 2021-08-27

Stosownie do art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wyjaśnia:

Pytanie Wykonawcy:

Proszę o doprecyzowanie:

1. Uw dla całego okna - dla poszczególnych części (nie wszędzie są podane te wartości)·

2. Czy zamiast zespolenia 2-szybowego U=1,0 W/m2K można zastosować powszechnie produkowane w Polsce zespolenie 2-szybowe U=1,1 W/m2K przy zachowaniu oczywiście parametru głównego Uw dla całego okna (pytanie w pkt. 1)

Odpowiedź w zakresie części I-III:

- Zgodnie ze STWiOR lokale mieszkalne i niemieszkalne :

- szyby zespolone podwójnie oszklone, o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż U=1,0 [W/m2K],

- ramy z profilu sześciokomorowego – bezołowiowe,

- grubość profili minimum 70mm,

Dodatkowo izolacyjność stolarki okiennej powinna spełniać wymagany współczynnik U=1,4 [W/m2K]

- Zgodnie ze STWiOR pomieszczenia piwniczne i strychowe

- szyby zespolone podwójnie oszklone, o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż U=1,0 [W/m2K],

- ramy z profilu sześciokomorowego – bezołowiowe,

- grubość profili minimum 70mm,

Dodatkowo izolacyjność stolarki okiennej powinna spełniać wymagany współczynnik U=1,4 [W/m2K]

Odpowiedź w zakresie części IV:

- Wszystkie okna nie mogą przekraczać Uw 1,4

- Można zastosować zespolenie 2-szybowe U=1,1 W/m2K przy zachowaniu parametru głównego Uw dla całego okna nieprzekraczającego 1,4

Dyrektor ZGM

/-/ Paweł Nowacki

(podpis na oryginale)